## Slide 1: A. Festwert-Speicherbausteine
A1. ROM-Bausteine
Meist byteweise organisiert  Spaltenauswahl durch acht n-auf-1 Multiplexer
Da nur lesender Zugriff  unidirektionale Datenbustreiber
Aktivierung des Bausteins durch CE, oft mit OE verknüpft
„Power-down-Schaltung“ zur Reduktion der Leistungsaufnahme  die internen Komponenten werden nur mit +5V versorgt, wenn der Baustein über CE angesprochen wird

## Slide 2: A1. ROM-Bausteine
Kenndaten:
Kapazität: bis zu 16 Mbit,
Organisation: 128k x 8 oder 64k x 16
Zugriffzeit: 200 - 350 ns
Leistungsaufnahme: aktiv 75 - 300 mW, stand-by 2 mW
Gehäuse: DIP 28 Anschlüsse
Spaltenauswahl 8 : (n-1) MUX
+UB
CE
OE
+5V
OV
Steuerlogik
D7
D1
D0
Power down

## Slide 3: A2. PROM- und EPROM-Bausteine
Ebenfalls byteweise organisiert
Durch die Möglichkeit, sie neu zu programmieren, ist ihr interener Aufbau komplexer als der der ROM- Bausteine
Bidirektionale Datenbustreiber
Steuerung der Datenbustreiber durch CE und OE. Beim Programmieren wird PGM aktiviert.
Beim Programmieren wird die Programmierspannung auf die Speichermatrix geschaltet

## Slide 4: A2. PROM- und EPROM-Bausteine
Kenndaten:
Kapazität: bis zu 4 Mbit,
Organisation: 128k x 8
Zugriffzeit: EPROM 150-450 ns, PROM > 35ns
Leistungs- aktiv 100mW, stand-by 5mW (CMOS)
aufnahme: aktiv 600mW, stand-by 200mW(NMOS)
Gehäuse: DIP 24 - 32 Anschlüsse

## Slide 5: A3. EEPROM-Bausteine
Jede Speicherzelle muss vor dem Programmieren gelöscht werden  automatische Löschschaltung
Programmieren einer Zelle dauert lange (ca. 10 ms)  Register speichern Adressen und Daten solange zwischen
Um das Programmieren zu beschleunigen  im page mode werden die Daten einer ganzen Zeile zunächst im Pufferregister zwischengespeichert und dann parallel programmiert

## Slide 6: A3. EEPROM-Bausteine
Kenndaten:
Kapazität: bis zu 256 kbit,
Organisation: 32k x 8
Zugriffzeit: 50-450 ns
Leistungsaufnahme: aktiv 300mW, stand-by 125mW
Gehäuse: DIP 24 - 28 Anschlüsse

## Slide 7: B. Schreib-/Lese-Bausteine
B1. Statische RAM-Bausteine
Datenbusschnittstelle bidirektional
Aktivierung des Bausteins durch CE
Auswahl der Übertragungsrichtung durch WE
Power down: Reduzierung der Versorgungsspannung auf ca. 2V (gerade noch sichere Datenhaltung in der Speichermatrix)

## Slide 8: B1. Statische RAM-Bausteine
Kenndaten:
Kapazität: 64 kBit bis 1 MBit
Organisation: n x 1, n x 4, n x 8
Zugriffzeit: 15 - 150 ns
Leistungsaufnahme: aktiv 300mW - 1 W, stand-by 10mW
Gehäuse: DIP 20 - 28 Anschlüsse

## Slide 9: B2. NV-RAM-Bausteine
Inter- face
D E C O
D E
R
Speicher- Matrix statisches RAM
Deco- der
Steuer- logik & Baustein- Auswahl
Spaltenauswahl- Schalter
Inter- face
A0
A1
Ai-1
Ai
Ai+1
Ai+2
An+1
An
R/W
OE
CS
Speicher- Matrix EEPROM
Matrixsteuerung
Löschen, Spei- chern, Laden
Programmier- Spannung
recall
store
NE
D0
D1
D07

## Slide 10: B2. NV-RAM-Bausteine
Doppelte Speichermatrix
automatisches, paralleles Übertragen der Daten zwischen RAM und EEPROM beim Ein- und Ausschalten der Betriebsspannung
Matrix-Steuerung: EEPROM löschen, Laden, Speichern
Kenndaten:
  Kapazität: 16 kBit
  Organisation: 2k x 8
  Zugriffzeit: 150 - 300 ns
  Leistungsaufnahme: stand-by 150 mW
  Gehäuse: DIP 24 - 28 Anschlüsse

## Slide 11: B3. Dynamische RAM-Bausteine
Zeilen Adreß Register T
D E C O
D E
R
Spalten Adreß Register T
D E C O D E R
Steuer- logik & Baustein- Auswahl
Spaltenauswahl- Schalter
Lese/ Schreib- Verstärker
A0/An+1
S0
Sj
CS
A1/An+2
An-1/A2n
An/A2n+1
CAS
RAS
Treiber
R/W
Dout
Din

## Slide 12: B3. Dynamische RAM-Bausteine
Größte Integrationsdichte aller Halbleiterspeicher
Bitweise organisiert, getrennter Datenein- und -ausgang
Speicheradressen gemultiplext (spart Anschlüße), Auswahl der Spalten- bzw. Zeilenadresse über die Signale RAS und CAS
Kenndaten:
  Kapazität: bis 256 MBit
  Organisation: n x 1 oder n x 4
  Zugriffzeit: 150 - 250 ns
  Zykluszeit: 200 - 350 ns
  Leistungsaufn.: aktiv 200 - 300 mW, stand-by 30 mW
  Gehäuse: DIP 16 - 18 Anschlüsse

## Slide 13: 16 MBit DRAM in 2Mx8 Organisation

## Slide 14: Pin-Belegung DRAM-ICs mit 2Mx8 Organisation

## Slide 15: Adressierung eines dynamischen RAM-Bausteins

## Slide 16: Adressierung eines dynamischen RAM-Bausteins
Adressieren:
  negative RAS-Flanke übernimmt die Zeilenadresse ins Adressregister, negative CAS-Flanke die Spaltenadresse
Lesen:
  Daten erscheinen eine gewisse Zeit nach der negativen CAS-Flanke am Ausgang, Zyklus wird durch CAS = 1 wieder beendet
Schreiben:
  Das zu schreibende Datum muß gleichzeitig mit Spaltenadresse am Dateneingang anliegen. Datenübernahme geschieht mit negativer CAS-Flanke

## Slide 17: Seitenzugriff bei DRAMs
Übertragung vom Daten zum bzw. zum Speicher-Baustein kann wesentlich beschleunigt werden, wenn alle zu lesenden oder schreibenden Speicherzellen in einer Zeile (Seite) liegen.
In diesem Fall muß die Zeilenadresse nur einmal angelegt werden (wird im Register gespeichert)
Dann werden in schneller Folge die Spaltenadressen angelegt (page mode)
 erheblich beschleunigter Zugriff

## Slide 18: Seitenzugriff bei DRAMs

## Slide 19: EDO-RAM
EDO-RAM (Extended Data Output)
Die Datenausgabe wird beim Lesen vom CAS-Signal mittels interner Pufferung entkoppelt
   die Daten stehen länger am Ausgang zur Verfügung
   bessere Verschachtelungsmöglichkeiten bei
  Lesezugriffen

## Slide 20: SDRAM
SDRAMs (Synchrone Dynamische RAMs):
  Mit SDRAM-Technik können gleichzeitig zwei Speicherseiten geöffnet werden
  Es wird auf die Flankensteuerung verzichtet. Der Speicherverwalter übermittelt die Steuerbefehle als 4 Bit-Muster, die in einer 4-stufigen Pipeline (Warteschlange) verarbeitet werden
  SDRAMs können die immer aktueller werdenden Busgeschwindigkeiten von bis zu 100 MHz bearbeiten
  SDRAMs sind synchron mit dem Systemtakt

## Slide 21: DDR-SDRAM
DDR-SDRAM (Double-Data-Rate-SDRAM)
  Die DDR-SDRAMs entsprechen in Bauform und Funktionsweise den "normalen" SDRAM- Modulen, jedoch werden im Gegensatz zu diesen die Speicherzellen zweimal pro Takt ausgelesen bzw. geschrieben. Dadurch erreichen die DDR-SDRAM Module den doppelten Datendurchsatz
SLDRAM (Sync Link RDRAM)
  Weiterentwicklung der SDRAM Technologie, die höhere Busfrequenzen erlaubt und damit eine höhere Leistung ermöglicht

## Slide 22: RDRAM/ Concurrent - RDRAM / Direct RDRAM
RDRAM/ Concurrent - RDRAM / Direct RDRAM
  Die RDRAM- Technologie gibt es seit 1995 und hat sich in vielen Workstations und Spielekonsolen bewährt
  Der spezielle Bus (Rambus Channel) setzt jedoch ein entsprechendes Design der Hauptplatine voraus
  Die Varianten Concurrent RDRAM und Direct RDRAM unterscheiden sich hinsichtlich der
  maximalen Taktrate und der eingesetzten Protokolle

## Slide 23: Auffrischen dynamischer RAMs
Geschieht zeilenweise, jede Zeile muss ca. alle 2 - 4 ms aufgefrischt werden
Nur die Zeilenadresse wird an den Baustein angelegt, RAS= 0 und CAS konstant auf 1

## Slide 24: Aufbau der Auffrischlogik

## Slide 25: Auffrischen dynamischer RAMs
Der Zeileninhalt wird zunächst, gesteuert vom Takt TL über die Leseverstärker ausgelesen
Über eine kleine Verzögerung V wird dieser Inhalt dann mittels der Schreibverstärker gesteuert vom Takt TS zurückgeschrieben
Um die Leitungskapazitäten besser zu verteilen, werden bei hochintegrierten Bausteinen die Schreib- /Lese-Verstärker auch oft in die Mitte der Spaltenleitungen verlegt (statt am Ende wie im Bild dargestellt)

## Slide 26: DRAM-Controller
Aufgabe:
  Ansteuerung der DRAM-Bausteine
  Erzeugen der RAS- und CAS-Signale
  Multiplexen der Adressen
  Speicher-Refresh
Beispiele:
  Intel 8207, 8208

## Slide 27: DRAM-Controller
Bis zu 4 getrennte RAS- / CAS-Ausgänge bei DRAM-Controllern
   Unterstützung von bis zu 4 Speicherbänken
  Vorteil:
  durch Zyklusüberlappung (interleaving) kann der Zugriff verkürzt werden.
Die Auswahl der Speicherbank (BS) wird z.B. mit A0 beschaltet
   fortlaufende Speicheradressen liegen in unterschiedlichen Speicherbänken

## Slide 28: Zykluszeit bei Bankadressierung

## Slide 29: B4. Pseudo-statische RAM-Bausteine
dynamisches RAM mit integrierter Refresh-Logik (iRAM)
Adressmultiplexer, Register und Auffrisch-Schaltung sind auf dem Chip integriert, freilaufender Takt, Synchronisation über RDY-Ausgang
  Kenndaten:
  Kapazität: bis 1 MBit
  Organisation: n x 8
  Zugriffzeit: 60 - 200 ns
  Zykluszeit: 65 - 300 ns
  Leistungsaufnahme: aktiv 175 mW, stand-by 10 mW
  Gehäuse: DIP 28 Anschlüsse

## Slide 30: B4. Pseudo-statische RAM-Bausteine

## Slide 31: Speichermodule
Arbeitsspeicher von modernen Computer werden schon lange nicht mehr wie zu Urzeiten der ersten IBM-PCs mit einzelnen DRAM-ICs bestückt. Seit längerem hat sich schon die Zusammenfassung der einzelnen ICs auf Speichermodulen durchgesetzt.
Vorteile:
  Einfache Realisierung von großen Datenbreiten und Kapazitäten durch Zusammenschaltung der einzelnen ICs.
  Flexibilität beim Handling des Speichers durch einfaches Aufrüsten, Wechseln oder Weiterverwenden der Module.

## Slide 32: Speichermodule-Typen
Single Inline Pin Package (SIPP): Veraltet
Single Inline Memory Module (SIMM): PS/2-Module
SIPP-Modul mit seinen 30 pin-förmigen Anschlüssen und einer Datenbreite von 8 Bit.
SIMM-Module in der 30- und 72-poligen Ausführung mit Datenbreiten von 8 und 32 Bit.

## Slide 33: Speichermodule-Typen
Dual Inline Memory Module (DIMM):
Rambus Inline Memory Modul (RIMM)
Die 168-poligen DIMMs besitzen eine Datenbusbreite von 64 Bit.
Speichertechnologie von Intel. 400 bis 800 MHz sind möglich. Metallabdeckung zur Kühlung der Rambus-DRAMs.

## Slide 34: 3.6 Organisation des Arbeitsspeichers
Arbeitsspeicher:
  lineare Liste von Speicherworten
  Aufgebaut aus Speicherbausteinen
  Zugriffszeit hängt allein von der Art der verwendeten Speicherbausteine ab
  Die Breite des Arbeitsspeichers entspricht i.A. der Breite des Datenbus (8, 16, 32, 64 Bit). Dies entspricht der maximalen Informationsmenge, auf die in einem Buszyklus zugegriffen werden kann.

## Slide 35: 3.6 Organisation des Arbeitsspeichers
Bei Prozessoren mit einer Datenbusbreite > 8 Bit kann meist immer noch auf einzelne Bytes zugegriffen werden
   Speicherkapazität wird auch bei breiteren Organisationsformen in Bytes angegeben
Die maximale Kapazität des Arbeistspeichers ist durch die Breite des Adressbusses gegeben
Typische maximale Speicherkapazitäten:
  8-Bit Prozessoren mit 16-Bit Adressbus: 64 kByte
  16-Bit Prozessoren mit 24-Bit Adressbus: 16 Mbyte
  32-Bit Prozessoren mit 32-Bit Adressbus: 4 GByte

## Slide 36: Speicher-Belegungsplan (memory map)
Gibt an, welche Speicherbausteine für welche Bereiche des Arbeitsspeichers verwendet wurden

## Slide 37: Speicher-Belegungsplan (memory map)
Im Beispiel:
  obere Adressen: ROM, z.B. für nicht-flüchtige Teile des
    Betriebsystems (Bootstrap, BIOS)
  dann: IO-Bereich (Prozessor mit memory-mapped IO)
  Rest: RAM
  meist dynamische RAM-Bausteine, da diese große Kapazität besitzen und billig sind
  Nachteil: Sie sind auch langsam
  Aus diesem Grund werden manchmal in kleinen Speicherbereichen auch statische RAMs eingesetzt, auf die ohne Wartezyklen zugegriffen werden kann

## Slide 38: Speicher-Belegungsplan (memory map)
Die Speicherbreite kann über den Speicherbereich variieren
Die Byte- und Breiten-Auswahl eines Speicherzugriffs erfolgt in der Regel über die niederwertigsten Adressbits (z.B. A0, A1 bei 32 Bit Speicherbreite) sowie spezieller Wortbreite-Signale vom Mikroprozessor
Speicherbelegungspläne werden häufiger noch feiner untergliedert, indem z.B. die genaue Lage von Betriebsystemtabellen im ROM-Bereich oder von Geräten im IO-Bereich angegeben wird.

## Slide 39: Adressauswahl
Der höherwertige Teil der Adresse dient über eine Adressauswahllogik zur Speicherbaustein-Auswahl
 CS-Signale der Speicherbausteine
Hier wird i.A. auch die Zugriffsrichtung, Speicher- bzw. IO-Zugriffe sowie eventuelle Wartezyklen ermittelt
Der mittlere Teil der Adresse geht direkt an die Adresseingänge der Bausteine
Der niederwertige Teil der Adresse dient zusammen mit Wortbreiten-Signalen zur Wortauswahl innerhalb der Speicherbreite

## Slide 40: Adressauswahl
Auswahl eines Bytes, Worts oder Doppelworts in einem Speicherwort

## Slide 41: Adressauswahl
zum Beispiel:
  oberes Wort: 32-Bit Wort, aligned
  A1A0 = 00 [Startbyte 0], WL1WL0 = 00 [Wortbreite 32 Bit]
  mittleres Wort: 16-Bit Wort, unaligned
  A1A0 = 01 [Startbyte 1], WL1WL0 = 01 [Wortbreite 16 Bit]
  unteres Wort: 32-Bit Wort, unaligned (2 Speicherzugriffe nötig)
  A1A0 = 01 [Startbyte 1], WL1WL0 = 00 [Wortbreite 32 Bit]

## Slide 42: Modularer Speicheraufbau
Arbeitsspeicher wird oft auf mehrere Steckkarten verteilt, die über eine Grundplatine mit dem Systembus verbunden sind  Erweiterbarkeit
 anstelle einer zentralen Adressauswahllogik ist eine dezentrale Adressauswahllogik erforderlich

## Slide 43: Modularer Speicheraufbau
Die Unterteilung der Bits einer Speicheradresse zur Auswahl einer Speicherzelle ergibt sich dann wie folgt:
Karte Modul Baustein Speicherzelle
Bit n l k i 0

## Slide 44: Typischer Aufbau einer Steckkarte

## Slide 45: Typischer Aufbau einer Steckkarte
Kartenadresse meist über Schalter (DIP-Schalter) einstellbar
Der Vergleich der Adressbits erfolgt über einen Komparator
Modulasuwahl (z.B. SIMMs (single inline memory module)) über einen Moduldekoder
Bausteinauswahl über einen Bausteindekoder auf dem Speichermodul

## Slide 46: Beispiel eines Speichermoduls

## Slide 47: Beispiel eines Speichermoduls
32 Bit breites Speichermodul, Speicher in 4 Banks zu je acht n x 1 dynamischen Speicherbausteinen organisiert
DRAM-Controller übernimmt Byte- und Bausteinauswahl, Read/Write-Steuerung, Refresh sowie ggf. Wartezyklen (READY-Signal)