## Slide 1: CISC & RISC
Zwei Techniken zur Implementierung von Befehlen
im Rechner
  Direkt durch Hardware  aufwendige Schaltnetze und Schaltwerke bei größer Anzahl von Befehlen (200-300)
  Mikroprogramme als Befehlsinterpreter 
  Mikroprogrammspeicher im Steuerwerk, der neu geladen werden kann  verschiedene Befehlssätze können implementiert werden

## Slide 2: CISC & RISC
Das von-Neumman-Konnzept:
Befehle und Daten liegen im selben Arbeitsspeicher gemischt
  nur ein Arbeitsspeicher (niedrigere Kosten)
  nur ein Bussystem
Havard Architektur:
  getrennter Programm- und Datenspeicher, deshalb zwei Adress- und Datenbusse
  paralleles Holen von Operanden und Instruktionen

## Slide 3: CISC & RISC
Nach architektonischen Gesichtspunkten unterscheidet man die folgenden P-Klassen:
  Universelle Mikroprozessoren sind Prozessoren ohne spezielle Schnittstellen oder Komponenten. Mit geeigneten Programmen und externen Erweiterungs-bausteinen sind sie für alle allgemeinen Anwendungen einsetrzbar.
  CISC-Prozessoren sind mikroprogrammierte universelle Mikroprozessoren. Sie sind (meist) nach dem von-Neumann-Prinzip aufgebaut.

## Slide 4: CISC & RISC
  RISC-Prozessoren sind meist nicht mikroprogrammierte universelle Mikroprozessoren. Sie besitzen meist eine sog. Harvard-Architektur.
  Hybride CISC/RISC-Prozessoren stellen eine Mischform mit CISC- und RISC- Eigenschaften dar. Die Mehrzahl der eingesetzten Hochleistungs- Ps gehört heutr dieser Klasse an. Insbesondere in den Personsl Computern sind sie millionenfach vertreten (als Pentium oder dazu „kompatible“ Prozessoren).
  Unter einem Standard-Mikroprozessor wollen wir einen mikroprogrammierten, universellen CISC-Prozessor verstehen

## Slide 5: CISC (complex instruction set computers)
Gründe dafür:
  Ausführung komplizierter Befehle ist immer noch schneller als die Ausführung von Programmen gleicher Funktion
  Mikroprogrammierung begünstigt komplizierte Befehle
  komplizierte Befehle führen zu kurzen Programmen
  Umfang des Befehlssatzes wird oft als Werbeargument verwendet
  Unterstützung höherer Programmiersprachen durch komplizierte Befehle (Direkte Abbildung: Sprachkonstrukt  Befehl)

## Slide 6: CISC (complex instruction set computers)
Gründe dafür:
  Unterstützung von Compilern durch entsprechende Befehle
  Unterstützung spezieller Einsatzgebiete
Fazit:
Entwicklung von Hardware,
Programmiersprachen und Einsatzgebieten begünstigt „komplizierte“ Befehle

## Slide 7: CISC (complex instruction set computers)
Gründe dagegen:
  Schnellere Hauptspeicher und die Verwendung von Cache-Speichern beschleunigen die Programmausführung
  Mikroprogramme wurden immer komplizierter (immer geringere Unterschiede zwischen Programmierung und Mikroprogrammierung!)
  Nur relativ kleine Teile des großen Befehlssatzes werden häufig benutzt

## Slide 8: Limitationen der CISC Architekturen
Befehlsausnutzung (80/20 Regel):
    viele mächtige Befehle, komplexes Befehlsformat, Mikroprogrammierung, nur 20 % der Befehle werden überwiegend benutzt
Kritisches Problem: Anzahl der Zyklen pro Instruktion (CPI)
    bei allen heutigen CISC Architekturen ist CPI >> 2
    MC 68030: CPI = 4-6, Intel 80386 CPI = 4-5

## Slide 9: CISC (complex instruction set computers)
Systemprogramme in XPL auf IBM/360:
  90 % aller ausgeführten Befehle: 10 verschiedene Befehle
  95 % aller ausgeführten Befehle: 21 verschiedene Befehle
  99 % aller ausgeführten Befehle: 30 verschiedene Befehle
COBOL-Programme auf IBM/370:
  90,28 % aller ausgeführten Befehle: 26 verschiedene Befehle
  99,08 % aller ausgeführten Befehle: 48 verschiedene Befehle
  (nur 84 verschiedene Befehle wurden überhaupt benutzt)

## Slide 10: CISC: Complete Instruction Set Computer
Grenzen der Weiterentwicklungsmöglichkeiten bei CISC-Rechnern:
  Schnellere Speicher
  Ausnutzung nur eines Teils des Maschinen-Befehlssatzes
  Ersetzung komplexer Maschinenbefehle durch mehrere einfache Maschinenbefehle
  Verlängerte Entwurfszeit
  Sehr komplexe Steuerwerke (> 50% der Chipfläche)
  Sehr umfangreiche Mikroprogramme
  Größere Fehlerhäufigkeit auf der Mikroprogrammebene
  Schwieriger Compilerbau

## Slide 11: CISC: Complete Instruction Set Computer
Enstehungsgründe für umfangreiche Maschinenbefehlssätze:
  Geschwindigkeitsunterschied zwischen CPU und Hauptspeicher
  Mikroprogrammierung
  Kompakter Code
  Unterstützung höherer Programmiersprachen
  Aufwärtskompatibilität
  Marktstrategie

## Slide 12: RISC (reduced instruction set computers)
Grundprinzipien:
  Viel benutzte einfache Befehle so schnell wie möglich machen (Ausführung möglichst in einer Taktphase. Keine Mikroprogrammierung mehr, Befehls- Pipeline)
  Der größte Teil der Arbeit soll durch optimierende Compiler zur Übersetzungszeit erledigt werden
  Operanden werden nach Möglichkeit in großen Registersätzen gehalten  schneller Zugriff  schnelle Verarbeitung
  Einheitliche Befehlsformate  schnelle Decodierung
  Pipelining anwenden, so gut es geht

## Slide 13
RISC (reduced instruction set computers)
Entwurfsziele:
  Ausführung jedes Befehls in einem Taktzyklus
  (Befehl  bisheriger Mikrobefehl bei CISC)
  Alle Befehle gleich lang:
  Decodierschaltung wird einfacher
  Programme länger, aber Ausführungszeit kürzer
  Nur Load-Store und Register-Register-Befehle:
  weniger Adressierungsarten  schnelle Ausführung
  Koprozessorarchitektur für komplexe Befehle

## Slide 14: Zielvorstellungen für RISC-Rechner
Ein-Zyklus-Befehle
Einheitliches Befehlsformat
Wenige Maschinenbefehle
Load/Store-Architektur
Großer Registersatz
Verzicht auf Mikroprogrammierung
32-Bit-Architektur
Pipeline-gerechter Maschinenbefehlssatz (gleiche Befehlsausführzeiten)
Keine Unterstützung für Betriebssystem und Gleitkomma-Arithmetik

## Slide 15: Forderungen an RISC-Systeme
Mindestens 75% aller Befehle sind Ein-Zyklus-Befehle
Einheitliche Länge aller Befehle entsprechend der Datenbusbreite
Nicht mehr als 128 Befehle
Nicht mehr als 4 Befehlsformate
Nicht mehr als 4 Adressierungsarten
Load/Store-Architektur
Festverdrahtete Steuereinheit, keine Mikroprogrammierung
Mindestens 32 allgemein verwendbare Register

## Slide 16: CISC: Complete Instruction Set Computer

## Slide 17: RISC-Rechner aus heutiger Sicht
geblieben ist von der RISC-Idee im
wesentlichen:
  das Befehlspipelining
  die Load/Store-Architektur
  ein großer Registersatz: 32 allgemeine und 32 Gleitpunkt-Register
  ein einheitliches Befehlsformat von 32 Bit
  die Verwendung weniger Adressierungsarten
  der Verzicht auf Mikroprogrammierung

## Slide 18
Aufbau eines RISC-Prozessors

## Slide 19: Aufbau eines RISC-Prozessors
Systembusschnittstelle:
  enthält Registerblocks sowohl für Daten als auch für Adressen (gleichzeitiges Lesen eines Datums und Zwischenspeichern eines Ergebnisses)
Programmzähler:
  ist manchmal als Hardware-Stack ausgebildet (beschleunigt Unterprogrammaufrufe)

## Slide 20: Aufbau eines RISC-Prozessors
Steuerwerk:
  festverdrahtet
  Das Befehlsregister als Warteschlange (FIFO) realisiert
  Für jede Pipeline-Stufe ist dort ein Register vorhanden
  Die OpCodes jeder Stufe können vom Schaltnetz des Steuerwerks ausgewertet werden
Registersatz:
  besteht aus einer großen Zahl von Registern
  erlaubt gleichzeitige Auswahl von 3 bis 4 Registern (z.B. 4 Port Registersatz, gleichzeitiges Schreiben (E0, E1) und Lesen (A0, A1) von jeweils 2 Registern)

## Slide 21: Unterschiede zwischen RISC- und CISC-Prozessoren
Rechenwerk:
  besitzt eine Load/Store-Architektur. Die Operanden werden über 2 Operandenbusse aus dem Registersatz herbeigeführt, das Ergebnis (noch im selben Taktzyklus) über den Ergebnisbus in den Registersatz geschrieben.
  Normalerweise gibt es keine direkte Verbindung zwischen ALU und Systemdatenbus, Datentransfer läuft über die Register (Load/Store-Architektur)
Ausnahme: Register-Bypasses zur Vermeidung von Pipeline-Hemmnissen (forwarding techniques)

## Slide 22: Bypass-Techniken
Operandenregister B
Operandenregister A
ALU
Ergebnisregister
Interner Datenbus
Steuerleitungen vom Steuerwerk
Bypass 1
Registersatz
Bypass 2 (Load forwarding)
vom Cache- oder Hauptspeicher
Result forwarding

## Slide 23: Adressierungsarten bei RISC-Prozessoren
Vier Adressierungsarten:
  Explizite Register-Adressierung: Der Operand steht
in einem Register
  Direkte Adressierung: Der Operand ist eine Konstante
im Befehlswort
  Basis-Adressierung: Der Operand ist im Speicher an
der Adresse, die sich durch die Addition eines
Registerinhalts und einer Konstanten im Befehl ergibt.
  Programmzähler-relative Adressierung: Die Adresse
ergibt sich aus dem Wert des Programmzählers und
einer Konstanten im Befehl.

## Slide 24: Befehlsverarbeitung in RISC-Prozessoren
Einfacher Befehlssatz von RISC-Prozessoren
 Maschinenprogramme sind länger als bei CISC Prozessoren (komplexe Befehle und Adressierungsarten müssen aus den einfachen RISC-Befehlen zusammengesetzt werden)
Trotzdem arbeitet ein RISC-Prozessor meist schneller als ein CISC-Prozessor. Der Grund liegt in der nahezu vollständigen Parallelarbeit aller Komponenten eines RISC-Prozessors (extreme Pipeline-Verarbeitung)
Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit in jedem Taktzyklus ein Befehl beendet

## Slide 25: RISC - superskalar
RISC-Prozessoren, die das Entwurfsziel von durchschnittlich einer Befehlsausführung pro Takt (CPI – cycles per instruction oder IPC – instructions per cycle von eins) erreichen, werden als skalare RISC-Prozessoren bezeichnet.
Die Superskalar-Technik ermöglicht es heute, pro Takt bis zu vier Befehle den Ausfürungseinheiten zuzuordnen und eine gleiche Anzahl von Befehlsausführungen pro Takt zu beenden.
Solche Prozessoren werden als superskalare (RISC)-Prozessoren bezeichnet, da die oben definierten RISC-Charakteristika auch heute noch weitgehend beibehalten werden.
Heutige Mikroprozessoren nutzen Befehlsebenenparallelität durch die Pipelining- und Superskalartechnik.

## Slide 26: Beispiele von Mikroprozessoren
IBM Power 4
174 Mio Transistoren
400 mm2
0.18 µ in Kupfer-
Technik
Zwei unabhängige 64-Bit Kerne mit eigenen
L1-Caches (32 KByte
Instruktionen und
64 KByte Daten).

## Slide 27: Hyper-Pipeline beim Pentium 4
20 Stufen
Bis zu 126 Instruktion werden gleichzeitig bearbeitet, davon 48 Load- und 24 Store-Operationen
Kurze Stufen  Weniger Transistoren müssen geschaltet werden  Schneller