## Slide 1: Speicher
Halbleiterspeicher
 Aufbau und Organisation  Techniken zur Zugriffsbeschleunigung
 Speiherhierarchie
  Cache-Speicher
  Virtuelle Speicherverwaltung
 Direct Memory Acsses (DMA)

## Slide 2: Organisation des Hauptspeichers
Hauptspeicher:
  lineare Liste von Speicherworten
  Aufgebaut aus Speicherbausteinen
  Zugriffszeit hängt allein von der Art der verwendeten Speicherbausteine ab
  Die Breite des Arbeitsspeichers entspricht i.A. der Breite des Datenbus (8, 16, 32, 64 Bit). Dies entspricht der maximalen Informationsmenge, auf die in einem Buszyklus zugegriffen werden kann.

## Slide 3: Organisation des Arbeitsspeichers
Bei Prozessoren mit einer Datenbusbreite > 8 Bit kann meist immer noch auf einzelne Bytes zugegriffen werden
   Speicherkapazität wird auch bei breiteren Organisationsformen in Bytes angegeben
Die maximale Kapazität des Hauptspeichers ist durch die Breite des Adressbusses gegeben
Typische maximale Speicherkapazitäten:
  8-Bit Prozessoren mit 16-Bit Adressbus: 64 kByte
  16-Bit Prozessoren mit 24-Bit Adressbus: 16 Mbyte
  32-Bit Prozessoren mit 32-Bit Adressbus: 4 GByte

## Slide 4: Speicher-Belegungsplan (memory map)
Gibt an, welche Speicherbausteine für welche Bereiche des Arbeitsspeichers verwendet wurden

## Slide 5: Speicher-Belegungsplan (memory map)
Im Beispiel:
  obere Adressen: ROM, z.B. für nicht-flüchtige Teile des
    Betriebsystems (Bootstrap, BIOS)
  dann: IO-Bereich (Prozessor mit memory-mapped IO)
  Rest: RAM
  meist dynamische RAM-Bausteine, da diese große Kapazität besitzen und billig sind
  Nachteil: Sie sind auch langsam
  Aus diesem Grund werden manchmal in kleinen Speicherbereichen auch statische RAMs eingesetzt, auf die ohne Wartezyklen zugegriffen werden kann

## Slide 6: Speicher-Belegungsplan (memory map)
Die Speicherbreite kann über den Speicherbereich variieren
Die Byte- und Breiten-Auswahl eines Speicherzugriffs erfolgt in der Regel über die niederwertigsten Adressbits (z.B. A0, A1 bei 32 Bit Speicherbreite) sowie spezieller Wortbreite-Signale vom Mikroprozessor
Speicherbelegungspläne werden häufiger noch feiner untergliedert, indem z.B. die genaue Lage von Betriebsystemtabellen im ROM-Bereich oder von Geräten im IO-Bereich angegeben wird.

## Slide 7: Adressauswahl
Der höherwertige Teil der Adresse dient über eine Adressauswahllogik zur Speicherbaustein-Auswahl
  CS-Signale der Speicherbausteine
Hier wird i.A. auch die Zugriffsrichtung, Speicher- bzw. IO-Zugriffe sowie eventuelle Wartezyklen ermittelt
Der mittlere Teil der Adresse geht direkt an die Adresseingänge der Bausteine
Der niederwertige Teil der Adresse dient zusammen mit Wortbreiten-Signalen zur Wortauswahl innerhalb der Speicherbreite

## Slide 8: Adressauswahl
Auswahl eines Bytes, Worts oder Doppelworts in einem Speicherwort

## Slide 9: Adressauswahl
zum Beispiel:
  oberes Wort: 32-Bit Wort, aligned
  A1A0 = 00 [Startbyte 0], WL1WL0 = 00 [Wortbreite 32 Bit]
  mittleres Wort: 16-Bit Wort, unaligned
  A1A0 = 01 [Startbyte 1], WL1WL0 = 01 [Wortbreite 16 Bit]
  unteres Wort: 32-Bit Wort, unaligned (2 Speicherzugriffe nötig)
  A1A0 = 01 [Startbyte 1], WL1WL0 = 00 [Wortbreite 32 Bit]

## Slide 10: Modularer Speicheraufbau
Arbeitsspeicher wird oft auf mehrere Steckkarten verteilt, die über eine Grundplatine mit dem Systembus verbunden sind  Erweiterbarkeit
 anstelle einer zentralen Adressauswahllogik ist eine dezentrale Adressauswahllogik erforderlich

## Slide 11: Beispiel eines Speichermoduls

## Slide 12: Typischer Aufbau einer Steckkarte

## Slide 13: Speichermodule-Typen
Single Inline Pin Package (SIPP): Veraltet
Single Inline Memory Module (SIMM): PS/2-Module
SIPP-Modul mit seinen 30 pin-förmigen Anschlüssen und einer Datenbreite von 8 Bit.
SIMM-Module in der 30- und 72-poligen Ausführung mit Datenbreiten von 8 und 32 Bit.

## Slide 14: Speichermodule-Typen
Dual Inline Memory Module (DIMM):
Rambus Inline Memory Modul (RIMM)
Die 168-poligen DIMMs besitzen eine Datenbusbreite von 64 Bit.
Speichertechnologie von Intel. 400 bis 800 MHz sind möglich. Metallabdeckung zur Kühlung der Rambus-DRAMs.

## Slide 15: Speichermodule
Arbeitsspeicher von modernen Computer werden schon lange nicht mehr wie zu Urzeiten der ersten IBM-PCs mit einzelnen DRAM-ICs bestückt. Seit längerem hat sich schon die Zusammenfassung der einzelnen ICs auf Speichermodulen durchgesetzt.
Vorteile:
  Einfache Realisierung von großen Datenbreiten und Kapazitäten durch Zusammenschaltung der einzelnen ICs.
  Flexibilität beim Handling des Speichers durch einfaches Aufrüsten, Wechseln oder Weiterverwenden der Module.

## Slide 16
ENDE