## Slide 1: Speicherhierarchie
Ein technologisch einheitlicher Speicher mit kurzer Zugriffszeit und großer Kapazität ist aus Kostengründen i.a. nicht realisierbar
Lösung:
  Schichtenweise Anordnung verschiedener Speicher und Verschiebung der Information zwischen den Schichten (Speicherhierarchie)

## Slide 2: Speicherhierarchie
Register
On-Chip-Cache
Secondary level Cache (SRAM)
Arbeitsspeicher (DRAM)
Sekundärspeicher (Platten, elektronische Massenspeicher)
Archivespeicher (Platten, Bänder, optische Platten)
Arbeitsplatz
Schreibtisch-Umgebung
Regale
Magazin
Fernleihe

## Slide 3: Speicherhierarchie
Speicherhierarchie zum Ausgleich der unterschiedlichen Zugriffszeiten der CPU und des Hauptspeichers.
2 Strategien:
  Cache-Speicher: Kurze Zugriffszeiten  Beschleunigung des Prozessorzugriffs
Virtuller Speicher: Vergrößerung des tatsächlich vorhandenen Hauptspeichers (z.B. bei gleichzeitiger Bearbeitung mehrerer Prozesse)

## Slide 4: Speicherhierarchie

## Slide 5: Speicherhierarchie

## Slide 6: Cache-Speicher
Problem:
die Buszykluszeit moderner Prozessoren ist erheblich kürzer als die Zykluszeit preiswerter, großer DRAM-Bausteine
  dies zwingt zum Einfügen von Wartezyklen. SRAM-Bausteine hingegen, die ohne Wartezyklen betrieben werden können, sind jedoch klein, teuer und leistungsintensiv.
  nur kleine Speicher können so aufgebaut werden.

## Slide 7: Cache-Speicher

## Slide 8: Cache-Speicher
Unter einem CPU-Cache-Speicher versteht man einen kleinen, schnellen Pufferspeicher, in dem Kopien derjenigen Teile des Arbeitsspeichers bereitgehalten werden, auf die aller Wahrscheinlichkeit nach von der CPU als nächstes zugegriffen wird.
P
Speicher
Cache
Steuerung
Adressbus
Datenbus
Steuerbus
verarbeiten
ein-/auslagern

## Slide 9: Cache-Speicher
Ein CPU-Cache-Speicher bezieht seine Effiziens im wesentlichen aus der Lokalitätseigenschaft von Programmen (locality of reference), d.h. es werden bestimmte Speicherzellen bevorzugt und wiederholt angesprochen (z.B. Programmschleifen)
Zeitliche Lokalität:
Die Information, die in naher Zukunft angesprochen wird, ist mit großer Wahrscheinlichkeit schon früher einmal angesprochen worden (Schleifen).
Örtliche Lokalität:
Ein zukunftiger Zugriff wird mit großer Wahrscheinlichkeit in der Nähe des bisherigen Zugriffs liegen.

## Slide 10: Cache-Speicher
Die Cachespeicherverwaltung (Steuerung) sorgt dafür, daß die am häufigst benötigten Daten sich im Cache befinden
 die CPU kann mit hoher Wahrscheinlichkeit das nächste Datum aus dem schnellen Cache und nicht aus dem langsamen Arbeitsspeicher holen.
Dies wird erreicht, indem automatisch durch eine Hardware-Steuerung (Cache-Controller) alle Daten in den Cache kopiert werden, auf die der Prozessor zugreift.
Weniger häufig benötigte Daten werden nach verschiedenen Strategien aus dem Cache verdrängt.

## Slide 11: Funktionsweise eines Caches
Lesezugriffe:
Vor jedem Lesezugriff prüft der µP, ob das Datum im
Cache steht
Wenn ja: Treffer (Cache Hit)
das Datum kann ohne Wartezyklen aus dem
Cache entnommen werden.
Wenn nein: kein Treffer (Cache Miss)
das Datum wird mit Wartezyklen aus dem
Arbeitsspeicher gelesen und gleichzeitig in
den Cache eingefügt.

## Slide 12: Funktionsweise eines Caches
P
DRAM
Cache
P
DRAM
Cache
Adresse
Adresse
Datum
Datum
Hit
Miss

## Slide 13: Begriffe
Die Hit-Rate bezeichnet die Trefferquote im Cache:
  Hit-Rate = Anzahl Treffer / Anzahl Zugriffe
Die mittlere Zugriffszeit berechnet sich annähernd wie folgt:
  tAccess = (Hit-Rate) * tHit + (1 - Hit-Rate) * tMiss
  mit tHit : Zugriffszeit des Caches
tMiss : Zugriffszeit ohne den Cache

## Slide 14: Funktionsweise eines Caches
Schreibzugriffe:
Liegt beim Schreiben ein Cache-Miss vor, wird das Datum sowohl in den Arbeitsspeicher wie in den Cache geschrieben.
Liegt beim Schreiben jedoch ein Cache-Hit vor, d.h. ein im Cache stehendes Datum wird durch den Prozessor verändert, so existieren verschiedene Organisationsformen:

## Slide 15: Schreibzugriffe
Durchschreibverfahren: (write through policy)
Ein Datum wird von der CPU immer gleichzeitig in den Cache- und in den Arbeitsspeicher geschrieben.
DRAM
Cache
Adresse
Datum
P

## Slide 16: Schreibzugriffe
Vorteil:
  garantierte Konsistenz zwischen Cache- und Arbeitsspeicher.
Nachteil:
  Schreibzugriffe benötigen immer die langsame Zykluszeit des Hauptspeichers und belasten den Systembus.

## Slide 17: Schreibzugriffe
Gepuffertes Durchschreibverfahren: (buffered write through policy)
Variante des Durchschreibverfahrens
Zur Milderung des Nachteils beim Durchschreibverfahren wird ein kleiner Schreib-Puffer verwendet, der die zu schreibenden Daten temporär aufnimmt.
Diese Daten werden dann automatisch vom Cache- Controller in den Hauptspeicher übertragen, während der Prozessor parallel dazu mit weiteren Operationen fortfährt.

## Slide 18: Schreibzugriffe
Rückschreib-Verfahren: (write back policy)
Ein Datum wird von der CPU nur in den Cachespeicher geschrieben und durch ein spezielles Bit (altered bit, modified bit, dirty bit) gekennzeichnet.
Der Arbeitsspeicher wird nur geändert, wenn ein so gekennzeichnetes Datum aus dem Cache verdrängt wird

## Slide 19: Schreibzugriffe
Prinzip des Rückschreibverfahren:
P
DRAM
Cache
P
DRAM
Cache
Adresse
Adresse
Datum
Datum
Abspeichern
Rückschreiben

## Slide 20: Schreibzugriffe
Vorteil:
  auch Schreibzugriffe können mit der schnellen Cache-Zykluszeit abgewickelt werden
Nachteil:
  Konsistenzprobleme zwischen Cache- und Arbeitsspeicher.

## Slide 21: Beispiele für Konsistenzprobleme
Andere Systemkomponenten, z.B. DMA-Controller, finden nun unter Umständen „veraltete Daten“ im Arbeitsspeicher vor, die von der CPU längst geändert, jedoch noch nicht in den Arbeitsspeicher übertragen wurden.
Ebenfalls können andere Systemkomponenten Daten im Hauptspeicher ändern, während die CPU noch mit den alten Daten im Cachespeicher arbeitet.
   aufwendige Verfahren bei der Cache-Steuerung zur
  Verhinderung solcher Inkonsistenzen sind erforderlich
  (z.B. muss die Cache-Steuerung über jede
  Datenänderung im Hauptspeicher informiert werden).

## Slide 22: Aufbau eines Cache-Speichers
Adresse
Daten
Komparator
Adress-Speicher
Daten-Speicher
Datenbus
Adressbus
Statusbits

## Slide 23: Aufbau eines Cache-Speichers
Ein Komparator ermittelt, ob das zu einer auf dem Adressbus liegende Adresse gehörende Datum auch im Cache abgelegt worden ist
 Adressvergleich mit den Adressen im Adressspeicher
Dieser Adressvergleich muss sehr schnell gehen (möglichst in einem Taktzyklus), da sonst der Cachespeicher effektiv langsamer wäre als der Arbeitsspeicher.

## Slide 24: Aufbau eines Cache-Speichers
Jede Cache-Zeile enthält ein (Adress, Daten)-Paar und Statusbits.
Ein (Daten)-Block ist eine zusammengehörende Reihe von Speicherplätzen.
Dazugehörig wird ein Adressetikett (Index, Cache-Tag) im Adress-Speicher ablegt.
Das Cache-Tag enthält die Adresse des aktuellen Blocks im Hauptspeicher.
Die Statusbits sagen aus, ob die Daten im Cache gültig sind. (z.B. informiert V-Bit, ob ein gültiger Eintrag vorliegt und D-Bit, ob auf den Eintrag seit seiner Einlagerung schreibend zugegriffen wurde)

## Slide 25: Arbeitsweise eines Cache-Speichers
Cache-Steuerung prüft bei Schreibzugriffen des P, ob
  Der zur Speicheradresse gehörende Hauptspeicherinhalt als Kopie im Cache steht (Bedingung 1) und
  Dieser Cache-Eintrag durch das Gültigkeits-Bit (Valid-Bit) als gültig gekennzeichnet ist (Bedingung 2)
Prüfung führt zu einem Cache-Treffer oder zu einem Fehlzugriff.
Cache-Fehlzugriff (Cache-miss): eine der beiden Bedingungen ist nicht erfüllt.

## Slide 26: Arbeitsweise eines Cache-Speichers
Cache-Fehlzugriff (Cache-miss): eine der beiden Bedingungen ist nicht erfüllt.
  Lesezugriffe (read miss)
  Lesen des Datums aus dem Hauptspeicher und Laden des Cache-Speichers
  Kennzeichnen der Cache-Eintrag als gültig (V-Bit setzen)
  Speicheren der Adressinformation im Adress-Speicher des Cache-Speichers

## Slide 27: Arbeitsweise eines Cache-Speichers
Cache-Fehlzugriff (Cache-miss): eine der beiden Bedingungen ist nicht erfüllt.
  Schreibzugriffe (write miss)
  Aktualisierungsstrategie bestimmt, ob
  der entsprechende Block in den Cache geladen und dann mit dem zu schreibenden Datum aktualisiert wird oder, ob
  nur der Hauptspeicheraktualisiert wird und der Cache unverändert bleibt

## Slide 28: Arbeitsweise eines Cache-Speichers
Cache-Treffer (Cache-hit, read hit, write hit):
  Beide Bedingungen 1 und 2 sind erfüllt
  Zugriff erfolgt auf den Cache-Speicher

## Slide 29: Cache-Strukturen
Anhand der für den Adressvergleich verwendeten Technik lassen sich verschiedene Cache-Typen unterscheiden:
  Voll-Assoziativer Cache
  Direct Mapped Cache
  n-Way Set Associative Cache

## Slide 30: Voll-assoziativer Cache
Tag Block 0
Tag Block 1
Tag Block 63
Cache
Block 0
Block 1023
Hauptspeicher
Assoziative
Abbildung





## Slide 31: Voll-Assoziativer Cache
Vollparalleler Vergleich aller Adressen im Adressspeicher in einem einzigen Taktzyklus
Vorteil:
  ein Datum kann an beliebiger Stelle im Cache abgelegt werden
  Optimale Cache-Ausnutzung, völlig freie Wahl der Strategie bei Verdrängungen
Nachteil:
  Hoher Hardwareaufwand (für jede Cache-Zeile ein Vergleicher)  nur für sehr kleine Cachespeicher realisierbar
  Die große Flexibilität der Abbildungsvorschrift erfordert eine weitere Hardware, welche die Ersetzungsstrategie (welcher Block soll überschrieben werden, wenn der Cache voll ist) realisiert.

## Slide 32: Beispiel: Vollassoziativer Cache




=
=
=
=
UND
0
2
1
15
Tag
Frame
Wort-Anwahl
Byte-Anwahl im Wort
Valid-Hit
Tag
Adresse
0
31
28
2
2
32
32
32
32
32
Tag-Hit
von/zum Datenbus
Kapazität: 256 Byte
Block = 4 Wörter = 16 Byte
d
V
D

## Slide 33: Direct-mapped-Cache
Beim Direct Mapped Cache erhält jede Stelle des Arbeitsspeichers einen festen Platz im Cache
Index Block 0
Index Block 1
Index Block 63
Cache
Hauptspeicher
Block 0
Block 1023


Block 1
Block 64
Block 128







## Slide 34: Beispiel: Direct-mapped-Cache




UND
d
V
D
Tag
Frame
Wort-Anwahl
Byte-Anwahl im Wort
Valid-Hit
Tag
Adresse
0
31
24
2
2
32
32
32
32
32
Tag-Hit
von/zum Datenbus


=
Index
4
Zeilen-Anwahl
0
1
2
15
Kapazität: 256 Byte
Block = 4 Wörter = 16 Byte

## Slide 35: Merkmale des Direct Mapped Cache
Einfache Hardware-Realisierung (nur ein Vergleicher und ein Tag-Speicher)
Der Zugriff erfolgt schnell, weil das Tag-Feld parallel mit dem zugehörigen Block gelesen werden kann
Es ist kein Verdrängungsalgorithmus erforderlich, weil die direkte Zuordnung keine Alternativen zulässt
Auch wenn an anderer Stelle im Cache noch Platz ist, erfolgt wegen der direkten Zuordnung eine Ersetzung
Bei einem abwechselnden Zugriff auf Speicherblöcke, deren Adressen den gleichen Index-Teil haben, erfolgt laufendes Überschreiben des gerade geladenen Blocks. Es kommt zum "Flattern" (trashing)

## Slide 36: n-way-set-assoziativer Cache
Index Block
Index Block
Index Block
Cache
Hauptspeicher
Block 0
Block 1023


Block 1
Block 32
Block 64
Index Block
Index Block
Index Block






Set 0
Set 1
Set 31

## Slide 37: 2-way-set-assoziativer Cache




UND
d
V
D
Tag
Frame
Wort-Anwahl
Byte-Anwahl im Wort
Valid-Hit
Tag
Adresse
0
31
25
2
2
32
32
32
32
32
Tag-Hit
von/zum Datenbus


=
Index
3
Satz-Anwahl
Set 0
Set 1
Set 7
=
Kapazität: 256 Byte
Block = 4 Wörter = 16 Byte

## Slide 38: n-Way Set Associative Cache
Zum Auffinden eines Datums müssen alle n Tags mit demselben Index parallel verglichen werden
   der Aufwand steigt mit der Zahl n, für große n nähert sich der Aufwand den voll-assoziativen Caches
   Kompromiß zwischen Direct Mapped Cache und voll-assoziativem Cache

## Slide 39: Beispiel: Organisation eines Caches mit 8 Speicherplätzen
Block # 0 1 2 3 4 5 6 7
Daten
Tag
1
2
Satz # 0 1 2 3
1
2
Daten
Tag
1
2
Daten
Tag
Direct-mapped Set-associative fully associative
Suche Suche Suche

## Slide 40: Aufgabe
In einem Mikroprozessorsystem mit 32-bit-Datenzugriff auf den Hauptspeicher ist ein Daten-Cache vorhanden. Das Laden des Caches erfolgt in Blöcken von je acht Bytes, d.h. von zwei Wörtern. Die Hauptspeicheradresse umfasst 24 Bits; die Cache-Kapazität beträgt 256 Bytes.
  Geben Sie die Anzahl der Cache-Zeilen an und skizzieren Sie die Unterteilung der Hauptspeicheradresse für direct-mapped-Cache DM , vollassoziativen Cache AV und 4-way-set-assoziativ-Cache A4.

## Slide 41: Lösung
Cache-Zeilen =
Cache-Kapazität
Blockgröße
=
8
256
= 32 Zeilen
Zeile: 31
Zeile: 0

## Slide 42: Lösung
7 6 5 4 3 2 1 0
Zeilenindex
23
DM
32 Zeilen
5 4 3 2 1 0
23
A4
32 Zeilen  8 Sätze
Satzindex
Unterteilung der HPS-Adresse:
Byte-Adresse im Wort
Wortadresse im Block
2 1 0
23
AV
Tag
Tag
Tag

## Slide 43: Erzielbare Cache-Trefferquoten
Nach Unterlagen der Firma Intel:
Cache-Größen < 64 kByte: 2-Way Set Associative Cache besser als Direct Mapped Cache
Cache-Größen  64 kByte: kaum noch Unterschiede

## Slide 44: Erzielbare Cache-Trefferquoten
Nach Untersuchungen von Agarwal, Hennessy und Horowitz:
Eine Cache-Trefferquote von circa 94% kann bei einem 64 kByte großen Cachespeicher erreicht werden (selbstverständlich gilt: je größer der Cachespeicher, desto größer die Trefferquote)
Getrennte Daten- und Befehls-Cachespeicher sind bei sehr kleinen Cachespeichergrößen vorteilhaft, fallen jedoch bei Cachespeichergrößen ab ca. 8 KByte nicht mehr ins Gewicht
Bei Cachespeichergrößen ab 64 KByte sind Direct Mapped Cachespeicher mit ihrer Trefferquote nur wenig schlechter als Cachespeicher mit Assoziativität 2 oder 4

## Slide 45: Erzielbare Cache-Trefferquoten
 Voll-assoziative Cachespeicher werden heute nur für sehr kleine auf dem Chip integrierte Caches mit 32 bis 128 Einträgen verwendet.
Bei größeren Cachespeichern findet sich zur Zeit ein Trend zur Direct Mapped Organisation oder 2 - 4 fach assoziativer Organisation.

## Slide 46: Verwendung mehrerer Caches
Oft findet sich eine mehrstufige Cache-Organisation:
Auf dem Prozessor-Chip befindet sich der sogenannte First-Level-Cache (On-Chip-Cache)
Häufig getrennte On-Chip-Caches: Befehlscache für die Befehle und Datencache für die Daten.  paralleler Zugriff auf Programm und Daten, wodurch die hohen Anforderungen bei heutigen Superskalar-Prozessoren an die Speicherbandbreiten erfüllt werden können

## Slide 47: Anbindung des Caches an den Systembus
P
Haupt-
speicher
Adressbus
Datenbus
Steuerung
Tag-RAM
Daten-RAM (SRAM)
Low-Bits
Steuerbus
Controller
Treiber
Systembus
enable
Register

## Slide 48: Anbindung des Caches an den Systembus
Cache-Controller: Tag-RAM + Steuerung + Tag-Komparator Da dieser sehr schnell sein muß  auf einem Chip integriert
Cachespeicher selbst ist seperat mit SRAM-Bausteinen aufgebaut
Cache-Controller übernimmt die Steuerung der Treiber zum Systembus (Systembuszugriff nur bei Cache-Miss, sonst ist der Systembus für andere Komponenten frei), sowie der Systembussignale zur Einfügung von Wartezyklen bei Cache-Miss (READY, HOLD, HOLDA, ..)

## Slide 49
ENDE- vl-08