## Slide 1: Dynamische RAM-Bausteine
 Größte Integrationsdichte aller Halbleiterspeicher
 Bitweise organisiert, getrennter Dateneingang und Datenausgang
 Speicheradressen gemultiplext (spart Anschlüße)
    Auswahl der Zeilenadresse über das RAS-Signal (Row Address Select)
    Auswahl der Spaltenadresse über das CAS-Signal (Column Address Select)

## Slide 2: Dynamische RAM-Bausteine
Zeilen Adreß Register T
D E C O
D E
R
Spalten Adreß Register T
D E C O D E R
Steuer- logik & Baustein- Auswahl
Spaltenauswahl- Schalter
Lese/ Schreib- Verstärker
A0/An+1
S0
Sj
CS
A1/An+2
An-1/A2n
An/A2n+1
CAS
RAS
Treiber
R/W
Dout
Din

## Slide 3: Adressierung eines dynamischen RAM-Bausteins

## Slide 4: Organisation des Hauptspeichers
Hauptspeicher:
  lineare Liste von Speicherworten
  Aufgebaut aus Speicherbausteinen
  Zugriffszeit hängt allein von der Art der verwendeten Speicherbausteine ab
  Die Breite des Arbeitsspeichers entspricht i.A. der Breite des Datenbus (8, 16, 32, 64 Bit). Dies entspricht der maximalen Informationsmenge, auf die in einem Buszyklus zugegriffen werden kann.

## Slide 5: Organisation des Arbeitsspeichers
Bei Prozessoren mit einer Datenbusbreite > 8 Bit kann meist immer noch auf einzelne Bytes zugegriffen werden
   Speicherkapazität wird auch bei breiteren Organisationsformen in Bytes angegeben
Die maximale Kapazität des Hauptspeichers ist durch die Breite des Adressbusses gegeben
Typische maximale Speicherkapazitäten:
  8-Bit Prozessoren mit 16-Bit Adressbus: 64 kByte
  16-Bit Prozessoren mit 24-Bit Adressbus: 16 Mbyte
  32-Bit Prozessoren mit 32-Bit Adressbus: 4 GByte

## Slide 6: Speicher-Belegungsplan (memory map)
Gibt an, welche Speicherbausteine für welche Bereiche des Arbeitsspeichers verwendet wurden

## Slide 7: Speicher-Belegungsplan (memory map)
Im Beispiel:
  obere Adressen: ROM, z.B. für nicht-flüchtige Teile des
    Betriebsystems (Bootstrap, BIOS)
  dann: IO-Bereich (Prozessor mit memory-mapped IO)
  Rest: RAM
  meist dynamische RAM-Bausteine, da diese große Kapazität besitzen und billig sind
  Nachteil: Sie sind auch langsam
  Aus diesem Grund werden manchmal in kleinen Speicherbereichen auch statische RAMs eingesetzt, auf die ohne Wartezyklen zugegriffen werden kann

## Slide 8: Speicher-Belegungsplan (memory map)
Die Speicherbreite kann über den Speicherbereich variieren
Die Byte- und Breiten-Auswahl eines Speicherzugriffs erfolgt in der Regel über die niederwertigsten Adressbits (z.B. A0, A1 bei 32 Bit Speicherbreite) sowie spezieller Wortbreite-Signale vom Mikroprozessor
Speicherbelegungspläne werden häufiger noch feiner untergliedert, indem z.B. die genaue Lage von Betriebsystemtabellen im ROM-Bereich oder von Geräten im IO-Bereich angegeben wird.

## Slide 9: Adressauswahl
Der höherwertige Teil der Adresse dient über eine Adressauswahllogik zur Speicherbaustein-Auswahl
  CS-Signale der Speicherbausteine
Hier wird i.A. auch die Zugriffsrichtung, Speicher- bzw. IO-Zugriffe sowie eventuelle Wartezyklen ermittelt
Der mittlere Teil der Adresse geht direkt an die Adresseingänge der Bausteine
Der niederwertige Teil der Adresse dient zusammen mit Wortbreiten-Signalen zur Wortauswahl innerhalb der Speicherbreite

## Slide 10: Adressauswahl
Auswahl eines Bytes, Worts oder Doppelworts in einem Speicherwort

## Slide 11: Adressauswahl
zum Beispiel:
  oberes Wort: 32-Bit Wort, aligned
  A1A0 = 00 [Startbyte 0], WL1WL0 = 00 [Wortbreite 32 Bit]
  mittleres Wort: 16-Bit Wort, unaligned
  A1A0 = 01 [Startbyte 1], WL1WL0 = 01 [Wortbreite 16 Bit]
  unteres Wort: 32-Bit Wort, unaligned (2 Speicherzugriffe nötig)
  A1A0 = 01 [Startbyte 1], WL1WL0 = 00 [Wortbreite 32 Bit]

## Slide 12: Modularer Speicheraufbau
Arbeitsspeicher wird oft auf mehrere Steckkarten verteilt, die über eine Grundplatine mit dem Systembus verbunden sind  Erweiterbarkeit
 anstelle einer zentralen Adressauswahllogik ist eine dezentrale Adressauswahllogik erforderlich

## Slide 13: Typischer Aufbau einer Steckkarte

## Slide 14: Beispiel eines Speichermoduls

## Slide 15: Speichermodule-Typen
Single Inline Pin Package (SIPP): Veraltet
Single Inline Memory Module (SIMM): PS/2-Module
SIPP-Modul mit seinen 30 pin-förmigen Anschlüssen und einer Datenbreite von 8 Bit.
SIMM-Module in der 30- und 72-poligen Ausführung mit Datenbreiten von 8 und 32 Bit.

## Slide 16: Speichermodule-Typen
Dual Inline Memory Module (DIMM):
Rambus Inline Memory Modul (RIMM)
Die 168-poligen DIMMs besitzen eine Datenbusbreite von 64 Bit.
Speichertechnologie von Intel. 400 bis 800 MHz sind möglich. Metallabdeckung zur Kühlung der Rambus-DRAMs.

## Slide 17: Beispiel eines Speichermoduls
32 Bit breites Speichermodul, Speicher in 4 Banks zu je acht n x 1 dynamischen Speicherbausteinen organisiert
DRAM-Controller übernimmt Byte- und Bausteinauswahl, Read/Write-Steuerung, Refresh sowie ggf. Wartezyklen (READY-Signal)

## Slide 18: Speichermodule
Arbeitsspeicher von modernen Computer werden schon lange nicht mehr wie zu Urzeiten der ersten IBM-PCs mit einzelnen DRAM-ICs bestückt. Seit längerem hat sich schon die Zusammenfassung der einzelnen ICs auf Speichermodulen durchgesetzt.
Vorteile:
  Einfache Realisierung von großen Datenbreiten und Kapazitäten durch Zusammenschaltung der einzelnen ICs.
  Flexibilität beim Handling des Speichers durch einfaches Aufrüsten, Wechseln oder Weiterverwenden der Module.

## Slide 19
DRAM`S

## Slide 20: Auffrischen dynamischer RAMs
Geschieht zeilenweise, jede Zeile muss ca. alle 2 - 4 ms aufgefrischt werden
Nur die Zeilenadresse wird an den Baustein angelegt, RAS= 0 und CAS konstant auf 1

## Slide 21: Techniken zur Zugriffbeschleunigung

## Slide 22: Seitenzugriff bei DRAMs

## Slide 23: DRAM Timing-Parameter
RAS
CAS
Adresse
Daten
Zeilen- Adresse
Spalten- Adresse
Zeilen- Adresse
Spalten- Adresse
gültige Daten
gültige Daten
tRC
tRAC
tRCD
tCAC
tRP
tRC: Zykluszeit
tRAC: RAS-Zugriffszeit
tCAC: CAS-Zugriffszeit
tRCD: RAS-CAS-Delay
tRP: RAS-Precharge-Time

## Slide 24: Fast Page Mode DRAM (FPM-DRAM)
Oft liegen aufeinander folgende Speicherzugriffe in der gleichen Zeile des DRAMs. Das wird bei FPM-DRAMs ausgenutzt:
  Initialisieren des ersten Lesezugriffs läuft wie bei normalem DRAM.
  Nach dem ersten Lesezyklus lässt die Speichersteuerung das RAS-Signal einfach auf aktiv  Zeile (page) bleibt aktive.
  Bei den folgenden Lesezugriffen übergibt die Speichersteuerung nur noch jeweils eine neue Spaltenadresse an das DRAM.
  RAS-Precharge-Zeit (tRP) und die RAS-CAS-Delay (tRCD) fallen bei den Folgezugriffen weg.

## Slide 25: Timing-Diagramm eines FPM-DRAM
Zugriffszeit reduziert sich erheblich. Erst wenn der Speicherzugriff des Prozessors auf eine andere Zeile erfolgt, muss der Chipsatz einen normalen Lesevorgang initialisieren.
tRAC
Z1
S1
S2
S3
S4
D1
D2
D3
D4
RAS
CAS
Adresse
Daten

## Slide 26: EDO-RAM
EDO-RAM (Extended Data Output)
Die Datenausgabe wird beim Lesen vom CAS-Signal mittels interner Pufferung entkoppelt
    die Daten stehen länger am Ausgang zur Verfügung
    bessere Verschachtelungsmöglichkeiten bei
    Lesezugriffen
  Der Prozessor kann Daten auslesen, während die Speichersteuerung eine neue Spaltenadresse an das DRAM übergibt

## Slide 27: EDO-RAM
Weiterentwicklung der FPM-DRAMs. Durch eine einfache Modifikation der Steuerung wird eine Geschwindigkeitssteigerung erreicht.
  EDO-DRAMs sind um einen Latch-Speicher am Ausgang erweitert.
  Die gelesenen Daten bleiben bis zum nächsten Aktivieren des CAS-Signal gültig.
  Der Prozessor kann Daten auslesen, während die Speichersteuerung eine neue Spaltenadresse an das DRAM übergibt.
  Durch dieses „Pipelining“ verkürzt sich die Wartezeit zwischen zwei aufeinander folgenden CAS-Impulsen  höherer Datendurchsatz
Schreibzugriffe bleiben wie bei FPM-Speicher unbeschleunigt und entsprechen von der Performance her den normalen Standard-DRAM.

## Slide 28: Timinig-Diagramm eines EDO-DRAM
Eine neuer Lesevorgang kann beginnen, bevor der alte abgeschlossen ist.
tRAC
Z1
S1
S2
S3
S4
D1
D2
D3
D4
RAS
CAS
Adresse
Daten

## Slide 29: Zusammenfassung: FPM, EDO
Sie arbeiten asynchrone zum Systembus
Für eine Datenübertragung ist ein Handshaking-Verfahren notwendig. Ein Lesevorgang läuft wie folgt:
  Prozessor signalisiert der Speichersteuerung (ADS-Signal), dass eine Adresse anliegt.
  Wenn die Daten am Ausgang des DRAMs bereitliegen, teilt die Speichersteuerung dem Prozessor dies mit (BRDY-Signal). Erst dann liest der Prozessor die Daten ein.
  Dazwischen ist die CPU im Leerlauf und führt Wartezyklen aus.
Varianten von EDO-DRAM (BEDO-DRAM) können die Daten ohne Wartezyklen liefern, aber nur bis zu einem Bustakt von 66 MHz.

## Slide 30: SDRAM
SDRAM-Technologie hat sich (durch intensive Unterstützung von Intel) schnell durchgesetzt und beherrscht heute den Speichermarkt.
  Alle Ein- und Ausgangssignale sind synchron zum Systemtakt.
  Prozessor, Chipsatz und Speicher kommunizieren über ein Bussystem, das synchron mit der gleichen Frequenz getaktet ist.
Intern sind SDRAMs aus zwei unabhängigen Speicherbänken aufgebaut (auch bis zu 4 Speicherbänke).
Nach dem Anlegen der Zeilen- und Spaltenadresse, generiert die Speichersteuerung die nachfolgenden Adressen und führt einen alternierenden und überlappenden Zugriff auf die beiden Speicherbänke selbstständig aus

## Slide 31: SDRAM
SDRAMs (Synchrone Dynamische RAMs):
  Mit SDRAM-Technik können gleichzeitig zwei Speicherseiten geöffnet werden
  Es wird auf die Flankensteuerung verzichtet. Der Speicherverwalter übermittelt die Steuerbefehle als 4 Bit-Muster, die in einer 4-stufigen Pipeline (Warteschlange) verarbeitet werden
  SDRAMs können die immer aktueller werdenden Busgeschwindigkeiten von bis zu 100 MHz bearbeiten
  SDRAMs sind synchron mit dem Systemtakt

## Slide 32: Timinig-Diagramm eines SDRAM
100 MHz-SDRAM können alle 10 ns Daten liefern.
Datentransferrate:
500 Mbyte/sec (66 MHz)
800 Mbyte/s (PC100-Module.
1,06 Gbyte/s (PC133-Module)
Praxis: ca. 12 % Leistungssteigerung bei gleichem Prozessortakt und 100 MHz statt 66 MHz

## Slide 33: DDRAM
Nächste Stufe der SDRAM-Entwicklung (SDRAM II).
Bestehen intern aus vier unabhängigen Speicherbänken, die parallel „Instruktionen“ bearbeiten können.
Prinzip der DDR-DRAMs:
    Erweiterung der Bandbreite durch Nutzung beider Taktflanken. Daten werden bei steigender und fallender Taktflanke übertragen  doppelter Datendurchsatz
Laufzeitverzögerungen sind sehr kritisch, deshalb wird zur Synchronisation nicht nur der Systemtakt, sondern auch ein bidirektionales Strobe-Signal (DQS) benutzt.
Notes: Das DQS-Signal dient dem Chipsatz und dem Speicher als Referenz, um korrespondierende Daten zu holen.

## Slide 34: DDR-SDRAM
DDR-SDRAM (Double-Data-Rate-SDRAM)
  Die DDR-SDRAMs entsprechen in Bauform und Funktionsweise den "normalen" SDRAM- Modulen, jedoch werden im Gegensatz zu diesen die Speicherzellen zweimal pro Takt ausgelesen bzw. geschrieben. Dadurch erreichen die DDR-SDRAM Module den doppelten Datendurchsatz
SLDRAM (Sync Link RDRAM)
  Weiterentwicklung der SDRAM Technologie, die höhere Busfrequenzen erlaubt und damit eine höhere Leistung ermöglicht

## Slide 35: RDRAM/ Concurrent - RDRAM / Direct RDRAM
RDRAM/ Concurrent - RDRAM / Direct RDRAM
  Die RDRAM- Technologie gibt es seit 1995 und hat sich in vielen Workstations und Spielekonsolen bewährt
  Der spezielle Bus (Rambus Channel) setzt jedoch ein entsprechendes Design der Hauptplatine voraus
  Die Varianten Concurrent RDRAM und Direct RDRAM unterscheiden sich hinsichtlich der
  maximalen Taktrate und der eingesetzten Protokolle

## Slide 36: RAM-Speichertechnologien