## Slide 1: Pipeline-Konflikte
Bei einer gefüllten Pipeline wird pro Taktzyklus ein Befehl beendet.
Es gibt jedoch einige Gründe, die den Durchfluss durch die Pipeline hemmen bzw. verzögern. Man spricht von Pipeline-Hemmnissen
Diese Verzögerungen entstehen durch Daten-, Struktur- und Steuerflussabhängigkeiten

## Slide 2: Drei Arten von Pipeline- Konflikten
Datenkonflikte:Treten auf, wenn ein Operand ist in der Pipeline (noch) nicht verfügbar. Datenkonflikte werden durch Daten- abhängigkeiten im im Befehlsstrom erzeugt.
Struktur- oder Ressourcekonflikte: Treten auf, wenn zwei Pipeline-Stufen dieselbe Ressource benötigen, auf diese aber nur einmal zugegriffen werden kann.
Steuerflusskonflikte treten bei Programmsteuerbefehlen auf: wenn in Befehlsbereitstellungsphase die Zieladresse des als nächstes auszuführenden Befehls noch nicht berechnet ist bzw. wenn im Falle eines bedigten Sprunges noch nicht klar ist, ob überhaupt gesprungen wird.

## Slide 3: Datenabhängigkeiten

## Slide 4: Datenabhängigkeiten

## Slide 5: Datenabhängigkeiten

## Slide 6: Klassifizierung von Datenabhängigkeiten
S1
t True Dependence
S2
a Anti Dependence
a S3
o Output Dependence
S4
S1: ADD R1,R2,2
S2: ADD R4,R1,R3
S3: MULT R3,R5,3
S4: MULT R3,R6,3

## Slide 7: Datenkonflikte
Bemerkung:
    Gegenabhängigkeit und Ausgabeabhängigkeiten werden häufig auch falsche Datenabhängigkeiten oder entsprechend dem englischen Begriff – “Name Dependency“ Namensabhängigkeit genant.

## Slide 8: Definitionen
Lese-nach-Schreibe-Konflikt (read after write, RAW): Wird durch echte Abhängigkeit verursacht.
Schreibe-nach-Lese-Konflikt (write after read, WAR): Wird durch Gegenabhängigkeit verursacht. Tritt dan auf, wenn in einer Pipeline die Schreibestufe der Lesestufe vorangeht.
Schreibe-nach-Schreibe-Konflikt (write after write, WAW): Wird durch Ausgabeabhängigkeit verursacht.Tritt in Pipelines auf, die mehr als in einer Stufe schreiben, oder es erlauben, dass die Ausführung eines Befehls fortgesetzt werden darf, wenn ein vorhergehender Befehl angehalten worden ist.

## Slide 9: Lese-nach-Schreibe-Konflikt (True Dependence)
Orientiert man sich an den Phasen der Befehlsausführung einer fünfstufigen Befehlspipeline, so erkennt man, dass die Operanden-Holphase des zweiten Befehls zeitlich vor der Operanden-Speicherungsphase des ersten Befehls liegt
 Eine Pipeline-Verzögerung ist erforderlich
Befehl holen
Operation ausführen
Operand speichern
Befehl dekodieren
Operand holen
1. Befehl
Befehl holen
Befehl dekodieren
Operation ausführen
Operand speichern
Operand holen
2. Befehl
Register
Pipeline - Verzögerung
Zeit

## Slide 10: WAR und WAW

## Slide 11: Datenkonflikte in einer Befehlfs-Pipeline

## Slide 12: Fehlzuweisung durch einen Datenkonflikt

## Slide 13: Lösungen für Datenkonflikte

## Slide 14: Lösungen für Datenkonflikte

## Slide 15: Lösungen für Datenkonflikte

## Slide 16: Lösungen für Datenkonflikte

## Slide 17: Hardware-Lösung durch Interlocking

## Slide 18: Hardware-Lösung durch Forwarding

## Slide 19: Nicht alle Konflikte sind alleine durch Forwarding behebbar!

## Slide 20: Forwarding-Techniken

## Slide 21: Forwarding Techniken
Hardware – Aufwand
Forwarding – Logik und zusätzliche Datenpfade

## Slide 22: ENDE - 7

## Slide 23: Pipeline-Hemmnisse
Einfachstes Beispiel:
  (Arbeitsspeicher ist in der Regel viel langsamer als der Prozessor)
  steht ein für einen LOAD-Befehl benötigtes Datum nicht im Cache, sondern muss aus dem Arbeitsspeicher geholt werden, werden mehrere Taktzyklen für den Speicherzugriff benötigt
  das Datum steht zur Ausführphase nicht zur Verfügung
Lösung:
  Anhalten der Pipeline (Hardware-Interlocking), bis die Daten verfügbar sind

## Slide 24: Beispiel: vierstufige Befehlspipeline
Hardware Interlocking
Befehl holen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operation Ausführen
LOAD
Befehl 1
LOAD
xxx
Befehl 1
LOAD
xxx
Befehl 1
LOAD
xxx
Befehl 1
LOAD
Befehl 2
-- -- --
Befehl 1
-- -- --
Befehl 3
-- -- --
Befehl 2
Befehl 1
Pipeline blockiert
Befehl 4
Befehl 1
Befehl 3
Befehl 2

## Slide 25: Pipline-Hemmnisse durch Datenkonflikte
Nach einem Ladebefehl kann der geladene Wert nicht für den direkt darauffolgenden Befehl im nächsten Takt zur Verfügung stehen (voriges Beispiel)
Falls ein Befehl das Resultat des direkten Vorgängerbefehls benötigt, muss gewartet werden
Beispiel:
ADD R1,R2,R1 ; R1:=R1+R2
ADD R3,R1,R3 ; R3:=R3+R1