## Slide 1: 1.3 Historische Entwicklung der Rechenmaschinen
1642: Pascal
1672: G. W. Leibniz
1722-74: M. Hahn
1792-1871: Charles Babbage Difference Engine und Analytical Engine
1936: Konrad Zuse (Z1, Z2, Z3, Z4)
1938: Howard Aiken (Havard Mark I)
1943-1949: P. Eckert, J.W. Mauchly ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer)
1944-1946: Von Neumann, A.W. Burcks, H.H. Goldstine EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)

## Slide 2: Von Neumann, A.W. Burcks, H.H. Goldstine: EDVAC

## Slide 3: Von Neumanns Version der EDVAC: IAS-Maschine

## Slide 4: 1.3 Historische Entwicklung von Mikrorechnern
1. Generation
Jap. Firma Busicom beauftragt die gerade 3 Jahre alte Firma Intel,
einen Chipsatz für Tischrechner zu entwickeln
Da Intel bisher Speicher entwickelt (erstes EPROM 1701 im Jahr 1969),
wurde hierfür als Konzept keine festverdrahtete Logik, sondern eine
programmierbare Logik gewählt
 Intel entwickelt einen Chipsatz bestehend aus 3 Chips mit je ca.
2000 MOS-Transistoren.
  Komponenten:
  Festwertspeicher, RAM, Zentraleinheit (CPU), 4 Bit BCD ALU, 4 Bit Datenbus, 12 Bit Adressbus, 45 Befehle
  Entwicklungszeit ca. 9 Mannmonate

## Slide 5: Die erste P-Anzeige (15. Nov. 1971)
Fachzeitschrift: Electronics News

## Slide 6: 1.3 Historische Entwicklung
1. Generation
  Die Zentraleinheit wurde 1971 unter der Bezeichnung Intel 4004 als Kernstück eines Mikrorechnersystems (MCS-4) angeboten.
Zum Vergleich:
Eine festverdrahtete Lösung für das gleiche Problem (von
Busicom selbst entwickelt) bestand aus:
    12 Bausteinen
    jeweils ca 2000 Transistoren
    jeweils ca 40 Anschlüsse

## Slide 7: 1.3 Historische Entwicklung
Fast gleichzeitig beauftragte die Firma Datapoint Corporation die Firmen
Intel und Texas Instruments mit der Entwicklung eines Bausteins zur Steuerung eines Terminals.
Intel hatte Erfolg, der Baustein war jedoch um Faktor 10 zu langsam.
Dieser Baustein wurde von Intel 1972 unter der Bezeichnung 8008 als universelle 8-Bit CPU vertrieben.
Kenndaten: ca. 3000 Transistoren
PMOS Technologie (2 Versorgungsspannungen)
8 Bit Datenbus, 14 Bit Adressbus (16 kByte)
6 Register (8 Bit), 45 Befehle
Instruktionszeit ca. 30 Mikrosekunden
18 Anschlüsse

## Slide 8: 1.3 Historische Entwicklung
2. Generation
1972: Intel 8080
  8 Bit Prozessor mit erhöhter Rechengeschwindigkeit
  Instruktionszeit ca. 2 Mikrosekunden
  ca. 5000 Transistoren
  ab 1974 in NMOS-Technologie (einfache 5 Volt Versorgungsspannung)
  ca. 75 Befehle (dazu Unterstützung externer Unterbrechungen und Unterprogrammsprünge)
  8 Bit Datenbus, 16 Bit Adressbus (64kByte)
  Intustriestandard

## Slide 9: 1.3 Historische Entwicklung
2. Generation
1974: Motorola 6800
8 Bit Prozessor in NMOS-Technologie
ca.5000 Transistoren
1974: Erste Spezialprozessoren
(z.B. zur Floppy-Disk oder Bildschirmsteuerung)
Erster CMOS-Prozessor
von Rockwell (RCA1802)

## Slide 10: 1.3 Historische Entwicklung
3. Generation
1974: Erster 16 Bit Prozessor PACE von National Semiconductor
PMOS Technologie, Instruktionszeit 10 Mikrosekunden
(Als SUPER-PACE in Bipolartechnolgie erheblich schneller,
aber auch wesentlich höherer Stromverbrauch)
1976: TMS 9000 von Texas Instruments
16 Bit Prozessor, verwaltete seine Register im
Schreib-Lesespeicher
 rascher Programmwechsel, aber langsame Verarbeitungszeit

## Slide 11
1.3 Historische Entwicklung
3. Generation
1976: Z80 der Firma Zilog
8 Bit Prozessor, aufwärtskompatibel zu 8080, aber mit höherer Leistungsfähigkeit und mehr Befehlen
1976: 8085 von Intel
Erweiterung des 8080 mit verbesserter Unterbrechungsverwaltung, verbesserter Peripheriesteuerung

## Slide 12: 1.3 Historische Entwicklung
3. Generation
1978: 8086 von Intel
    Erster 16 Bit Prozessor von Intel
    HMOS Technologie (High Density MOS)
    ca. 27000 Transistoren (aber 30% mehr Fläche als ein 8080)
    virtuelle Speicherverwaltung
    16 Bit Datenbus, 20 Bit Adressbus (1MByte)

## Slide 13: 1.3 Historische Entwicklung
3. Generation
1979: 68000 von Motorola
    16 Bit Prozessor, intern jedoch 32 Bit Registersatz
    HMOS Technologie
    ca. 68000 Transistoren
    24 Bit Adressbus (16 MByte)
    orthogonaler Befehlsatz wie bei Minicomputern üblich
1979: Z8000 von Zilog
16 Bit Prozessor, Nachfolger des Z80

## Slide 14: 1.3 Historische Entwicklung
3. Generation
1979: Erste Signalprozessoren, z.B. 2929 von Intel
    spezialisiert auf die Verarbeitung von analogen Signalen, die durch interne AD/DA-Wandler digitalisiert werden.
1979 existierten ca. 80 verschiedene
Mikroprozessoren, es wurden bis dahin ca. 75 Millionen Mikroprozessoren verkauft

## Slide 15: 1.3 Historische Entwicklung
3. Generation
1982: 80286 von Intel
    Nach dem 80186 der zweite Nachfolger des 8086
    ca. 130000 Transistoren
    erhöhter Adressraum (16 Mbyte)
    virtuelle Betriebsarten für Multitasking- Umgebungen
    Jahrelang in vielen Personal Computern (z.B. IBM
AT) eingesetzt

## Slide 16: 1.3 Historische Entwicklung
4. Generation
1981: 32 Bit Prozessor iAPX432 von Intel
    3 Bausteine, insgesamt ca. 219000 Transistoren
    HMOS Technologie
    16 Mbyte Adressraum
    ca. 100 Mannjahre Entwicklungsaufwand
    konnte sich auf dem Markt jedoch nicht durchsetzen
    Herstellung eingestellt.

## Slide 17: 1.3 Historische Entwicklung
4. Generation
1985: 80386 von Intel
    32 Bit Prozessor
    CMOS Technologie
    275 000 Transistoren
    virtuelle Speicherverwaltung, Segmentierung, Paging
1986: 68020 von Motorola
    32 Bit Prozessor
    ca. 200 000 Transistoren
    linearer Adressraum

## Slide 18: 1.3 Historische Entwicklung
4. Generation
1989: 80486 von Intel
    Erweiterung des 80386 um integrierten Cache und integrierten numerischen Coprozessor
    ca. 1 200 000 Transistoren
    Unterstützung mehrerer Prozessoren
1990: 68040 von Motorola
    Nach 68030 zweiter Nachfolger des 68000
    ca. 1 200 000 Transistoren

## Slide 19: 1.3 Historische Entwicklung
4. Generation
1992: Pentium von Intel
    Nachfolger des 80486
    ca. 3 100 000 Transistoren
    intern teilweise 64 Bit Architektur
    2 fach Superskalar, Code und Datencache
1992-95: Power PC’s MPC601, MPC603, MPC604, MPC620 von Motorola/IBM/Apple
    RISC Architektur, teilweise 64 Bit Architektur (Daten)
    Superskalar
    ca. 4 000 000 Transistoren (MPC620)

## Slide 20: 1.3 Historische Entwicklung
4. Generation
1995: Pentium Pro von Intel
    Nachfolger des Pentium
    ganz anderer interner Aufbau
    3-5 fach Superskalar
    ca. 14 stufige Befehlspipeline
    5 500 000 Transistoren
    Zwei eingebaute Cache-Speicher-Ebenen
    speculative execution, dynamic branch prediction

## Slide 21: 1.3 Historische Entwicklung
4. Generation
1996: Pentium II
    Nachfolger vom Pentium Pro mit speziellen Multimedia-Erweiterungen (MMX)
    3-5 fach Superskalar
    ca. 14 stufige Befehlspipeline
    7 500 000 Transistoren
    speculative execution, dynamic branch prediction

## Slide 22: 1.3 Historische Entwicklung
4. Generation
1998: Pentium III
    Nachfolger vom Pentium II mit Internet Streaming SIMD Extension (ISSE)
    (SIMD = Single Instruction, Multiple Data)
    16 KByte Daten- und Befehls-Cache mit vollem Prozessortakt.
    2nd-Level-Cache mit halbem Prozessortakt
    Anbindung an die Außenwelt über einen mit 100 - 133 MHz arbeitenden Systembus.

## Slide 23: 1.3 Historische Entwicklung
4. Generation
2000: Pentium 4: komplette Neuentwicklung von Intel
    Intel® NetBurst™ micro-architecture
    Nachfolger vom Pentium III mit Internet Streaming SIMD Extensions 2
    Enhanced floating point/multimedia
    Advanced dynamic execution
    Hyper-pipelined technology
    Execution trace cache and advanced transfer cache
    400MHz System Bus
Notes: Die Frequenzen der Einstiegsmodelle liegen bei 1,4 und 1,5 GHz. Tatsächlich sollen Taktraten von bis zu 5 GHz möglich sein. Der Pentium 4 hat mit seinem Vorgänger, dem Pentium 3, der auf den PentiumPro basiert, nur noch wenig gemeinsam. Schaut man sich die innere Struktur des Pentium 4 genauer an, so wurde hier einiges umgekrempelt.
Aber nicht nur Intern sieht es anders aus. Auch um den Prozessor herum hat sich einiges verändert.
Der Pentium 4 ist zwar ein gewöhnlicher Sockel-Prozessor. Aber dafür braucht er ein neues Motherboard nebst Prozessorsockel(Sockel 423). Dazukommt ein riesiger Kühlkörper mit Lüfter. Das zusammen ist direkt mit dem PC-Gehäuse verschraubt. Somit ist auch ein neues Gehäuse notwendig, das die entsprechenden Verschraubungen hat. Das Gehäuse, sowie das Netzteil, müssen der ATX-Spezifikation Version 2.03 zugrunde liegen, da das Netzteil auch über zwei zusätzliche Stecker mit dem Motherboard verbunden werden muß. Diese Maßnahmen hat Intel Aufgrund des hohen Strombedarfs seiner Prozessoren getroffen. Und somit Probleme durch die Stromversorgung, wie es bei den Athlon-Systemen ist, auszuschließen.

## Slide 24: Anwendung vom Mooreschen Gesetz auf CPU-Chips
2000
Pentium III
Pentium 4

## Slide 25: Motherboard (Hauptplatine)
Notes: Das Motherboard ist sozusagen der Grundbaustein, der zu einem Computer gehört. Es sorgt dafür, daß alle anderen Komponenten zusammenarbeiten können. Die entscheidenden Bauteile eines Computers befinden sich auf dieser Platine. Diese Schaltzentrale im Computer bestimmt über System-Leistung, Erweiterbarkeit und Zukunftsicherheit. Die meisten Motherboards sind auf eine Prozessor-Klasse zugeschnitten. Die Verwendbarkeit eines Prozessors hängt deshalb vom Motherboard bzw. vom Prozessorsockel/-steckplatz auf dem Motherboard ab.
Auf dem Motherboard sind folgende Systemkomponenten zu finden:
Steckplatz für den Prozessor
Bus-System
Steckplätze für Speichermodule
Steckplätze für die Bussysteme(z.B. ISA, PCI, AGP)
Cache
Bios-Rom
Echtzeituhr
Eingabe-/Ausgabe-Schnittstellen(seriell, parallel, USB, Firewire)
EIDE- oder SCSI-Controller
DMA-Controller
Interrupt-Controller
Floppy-Controller
Tastatur-Prozessor
Stromversorgung für den Prozessor
Aufgrund der immer höher werdenden Integrationsdichte, kann die eine oder andere Komponente noch onboard dazu kommen. In Zukunft werden vor allem viele Schnittstellen-Bausteine und Multimedia-Erweiterungen ihren Platz auf dem Motherboard finden.

## Slide 26: Chipsatz
Der Chipsatz ist das Bindeglied zwischen den einzelnen Komponenten eines Computersystems
Die Chipsätze von verschiedenen Herstellern können Leistungsunterschiede von bis zu 10% haben.
Der Chipsatz legt fest, welche Komponenten verwendet werden können:
  Systembus
  Speichertyp
  Schnittstellen
  Prozessortyp
Notes: Chipsatz
Der Chipsatz ist das Bindeglied zwischen den einzelnen Komponenten eines Computersystems. Er hat großen Einfluß auf die gesamte Rechnerleistung.
Er steuert das Zusammenspiel und den Datenfluß zwischen dem Prozessor, dem Arbeitsspeicher, Bussystem(PCI, ISA), sowie den Schnittstellen(EIDE), AGP, USB). Der Chipsatz bestimmt auch die Geschwindigkeit des Systembusses und regelt den Datenverkehr auf diesem Bus. Der Chipsatz wird über Einstellungen im BIOS konfiguriert. Die Chipsätze von verschiedenen Herstellern können Leistungsunterschiede von bis zu 10% haben. Zudem legt der Chipsatz fest, welche Komponenten verwendet werden können:
Systembus
Speichertyp
Schnittstellen
Prozessortyp
Welche Komponenten der Chipsatz enhält ist herstellerabhänig. Bausteine, die im Chipsatz fehlen, kann der Motherboard-Hersteller zusätzlich auf der Platine einbauen.

## Slide 27: Beispiel für den Aufbau eines Chipsatzes
i810-Chipsatz
Notes: Der übliche Chipsatz teilt sich in die North- und die South-Bridge auf. Eine physikalische Trennung in zwei Bausteine ist jedoch nicht unbedingt notwenig. Die North-Bridge(Host) werden die Datenströme zwischen Prozessor, Cache und Arbeitsspeicher geregelt. In modernen Systemen ist dort auch der AGP angeschlossen. An die Host-Bridge ist die PCI-to-ISA-Bridge angeschlossen. Dazwischen liegt der PCI-Bus mit 3 bis 5 Steckplätzen. Die South-Bridge kümmert sich um die Schnittstellen, die an den Chipsatz angeschlossen sind, und im Computersystem zu Verfügung stehen. Dazu gehört EIDE und USB, sowie die Serielle und die Parallele Schnittstelle. Je nach Ausführung sind der Keyboard-Controller und die Echtzeituhr integriert.

## Slide 28: 1.4 Prinzipieller Aufbau eines Mikroprozessors
Gehäuse und Anschlüsse
Ein Chip muß zur Erhöhung der mechanischen Stabilität,
zur Herausführung der Anschlüße sowie zur Ableitung der Wärme (bis 4 Watt) in ein Gehäuse untergebracht
werden.
Gehäusematerialien:
Plastik oder Keramik
Gebräuchlichste Gehäusetypen:

## Slide 29: Gehäuse und Anschlüsse
Gehäusetypen A und B:
Dual Inline Packages (DIP): so benannt wegen der zwei parallelen Reihen Anschlußstifte (Pins)
Pinzahl von 8 bis 64
Chip in der Mitte des Gehäuses (z.B. in Bild A unter der Metallplatte)

## Slide 30: Gehäuse und Anschlüsse
Gehäusetypen C:
Quad-Pack-Gehäuse:
so benannt wegen der einreihigen Anschlüße an jeder Gehäuse-Seite
Anschlußvarianten als:
  LCC (Leadless Carrier Chip): einfache Kontakte an den Gehäuseseiten  spezielle Sockel mit Federkontakten zur Montage erforderlich
  Pins: konventionelle Pins an jeder Gehäuseseite
  SMD (Surface Mounted Device): Lötfahnen zur direkten Oberflächenmontage an jeder Gehäuseseite

## Slide 31: Gehäuse und Anschlüsse
Gehäusetypen D und E:
Pin Grid Arrays (PGA)
Matrixförmige Pin-Anordnung in Form eines Nagelbretts (bed of nails)
bis ca. 190 Pins
in Form der Ball Grid Array Technik (BGA) bis zu 625 Pins

## Slide 32: Gehäuse und Anschlüsse
Anordnung und Anschlußkontakte bei verschiedenen Gehäuseformen

## Slide 33: Gehäuse und Anschlüsse
Pin Grid Gehäuse mit 132 Anschlüssen, 100 mm2 großer Chip:
Die Verbindungen der Chip-Anschlüsse an die Pins erfolgt mittels Golddrähten (bonding)

## Slide 34: Layouts eines Intel 80486
Sehr komplexes
Layout mit 1 200 000
Transistoren
Die verschiedenen
Funktionsbereiche sind
jedoch erkennbar.

## Slide 35: Anschlußgruppen eines Mikroprozessors

## Slide 36: Anschlußgruppen eines Mikroprozessors
Stromversorgung
  versorgt den Prozessor mit Strom
  im Extremfall nur 1 Anschluß für GND (Masse) und Betriebsspannung (z.B. 5 Volt)
  bei Pin-Grids oft bis zu 20 Anschlüsse für jede Versorgungsspannung
Systemtakt
  Eingang für den Taktgenerator oder Quarz

## Slide 37: Anschlußgruppen eines Mikroprozessors
Adresssignale (Adressbus)
  bestimmen Quelle und Ziel eines Datentransports
  Quelle und Ziel können Speicher, Peripheriegeräte, oder Register sein
  reine Ausgangssignale
  von 16 bis 34 Leitungen (  Adressraum 16 kByte bis 16 Gbyte)

## Slide 38: Anschlußgruppen eines Mikroprozessors
Datensignale (Datenbus)
  Daten- und Befehlstransport zwischen Prozessor und anderen Komponenten des Systems
  bidirektionale Signale von 4 bis 64 Leitungen
Steuersignale (Steuerbus)
  Signale zum Steuern von Systemkomponenten durch den Prozessor und zum Melden von Systemzuständen an den Prozessor
  unidirektionale Signale
  werden vom Steuerwerk des Prozessors kontrolliert

## Slide 39: Steuersignal-Gruppen
Daten-/Adressbus-Steuersignale (Gültigkeit der Adressen, Richtung des Datentransports, Art des Datentransports, etc.)
System-Steuersignale (Steuerung der Systemkomponenten, z.B. Reset an Komponenten, Bus-Acknowledge für Komponenten, ...)
Prozessor-Statussignale (Meldungen an den Prozessor, z.B. Busrequest, Error, ...)
Unterbrechungssignale (Unterbrechung der normalen Programmbearbeitung, Ausnahmebehandlungen, ...)

## Slide 40: Beschreibung der Signale
Die binären (logischen) Zustände “0” und “1” müssen an den Prozessor-Eingängen bzw. Ausgängen Spannungswerten entsprechen.
International durchgesetzt
hat sich der TTL-Pegel
(TTL 
Transistor Transistor Logik)

## Slide 41: Beschreibung der Signale
Gültige Spannungsintervalle:
Eingang:
L(ow)-Pegel: 0 - 0,8V  logisch 0
H(igh)-Pegel: 2,0 - 5,5V  logisch 1
Ausgang:
L(ow)-Pegel: 0 - 0,4V  logisch 0
H(igh)-Pegel: 2,4 - 5,0V  logisch 1

## Slide 42: Steuersignale nach ihrer Funktion
Aktivierungssignale
  besitzen einen aktiven und einen passiven Zustand
  Auslösen einer bestimmten Aktion bzw. Anzeigen einer bestimmten Situation
  Überstreichen des Signalnamens kennzeichnet den L-Pegel als aktiven Signalzustand
  Reset L-Pegel löst das Rücksetzen des Systems aus
  Ack H-Pegel zeigt die Bestätigung empfangener Daten an

## Slide 43: Steuersignale nach ihrer Funktion
Auswahlsignale
  selektieren zwischen zwei möglichen Zuständen
  Schreibweise: A1/A2
  Die Überstreichung zeigt die durch den L-Pegelbestimmte Alternative an
  R/W H-Pegel: Lesezugriff L-Pegel: Schreibzugriff

## Slide 44: Interner Aufbau eines einfachen P

## Slide 45: Steuerwerk
Steuert die Systemkomponenten
Befehlsregister enthält den gerade ausgeführten Befehl
Dekoder (mikroprogrammiertes Schaltwerk) wird von den Statussignalen beinflußt und erzeugt die Steuersignale
Taktgenerator erzeugt den vom externen Quarz festgelegten Systemtakt