## Slide 1: Dynamische RAM-Bausteine
 Größte Integrationsdichte aller Halbleiterspeicher
 Bitweise organisiert, getrennter Dateneingang und Datenausgang
 Speicheradressen gemultiplext (spart Anschlüße)
    Auswahl der Zeilenadresse über das RAS-Signal (Row Address Select)
    Auswahl der Spaltenadresse über das CAS-Signal (Column Address Select)

## Slide 2: Dynamische RAM-Bausteine
Zeilen Adreß Register T
D E C O
D E
R
Spalten Adreß Register T
D E C O D E R
Steuer- logik & Baustein- Auswahl
Spaltenauswahl- Schalter
Lese/ Schreib- Verstärker
A0/An+1
S0
Sj
CS
A1/An+2
An-1/A2n
An/A2n+1
CAS
RAS
Treiber
R/W
Dout
Din

## Slide 3: Adressierung eines dynamischen RAM-Bausteins

## Slide 4: Adressierung eines dynamischen RAM-Bausteins
Adressieren:
  negative RAS-Flanke übernimmt die Zeilenadresse ins Adressregister, negative CAS-Flanke die Spaltenadresse
Lesen:
  Daten erscheinen eine gewisse Zeit nach der negativen CAS-Flanke am Ausgang, Zyklus wird durch CAS = 1 wieder beendet
Schreiben:
  Das zu schreibende Datum muß gleichzeitig mit Spaltenadresse am Dateneingang anliegen. Datenübernahme geschieht mit negativer CAS-Flanke

## Slide 5: DRAM Timing-Parameter
RAS
CAS
Adresse
Daten
Zeilen- Adresse
Spalten- Adresse
Zeilen- Adresse
Spalten- Adresse
gültige Daten
gültige Daten
tRC
tRAC
tRCD
tCAC
tRP
tRC: Zykluszeit
tRAC: RAS-Zugriffszeit
tCAC: CAS-Zugriffszeit
tRCD: RAS-CAS-Delay
tRP: RAS-Precharge-Time

## Slide 6: Pin-Belegung DRAM-ICs mit 2Mx8 Organisation

## Slide 7: 16 MBit DRAM in 2Mx8 Organisation

## Slide 8: Auffrischen dynamischer RAMs
Geschieht zeilenweise, jede Zeile muss ca. alle 2 - 4 ms aufgefrischt werden
Nur die Zeilenadresse wird an den Baustein angelegt, RAS= 0 und CAS konstant auf 1

## Slide 9: Aufbau der Auffrischlogik

## Slide 10: Auffrischen dynamischer RAMs
Der Zeileninhalt wird zunächst, gesteuert vom Takt TL über die Leseverstärker ausgelesen
Über eine kleine Verzögerung V wird dieser Inhalt dann mittels der Schreibverstärker gesteuert vom Takt TS zurückgeschrieben
Um die Leitungskapazitäten besser zu verteilen, werden bei hochintegrierten Bausteinen die Schreib- /Lese-Verstärker auch oft in die Mitte der Spaltenleitungen verlegt (statt am Ende wie im Bild dargestellt)

## Slide 11: DRAM-Controller
Aufgabe:
  Ansteuerung der DRAM-Bausteine
  Erzeugen der RAS- und CAS-Signale
  Multiplexen der Adressen
  Speicher-Refresh

## Slide 12: Techniken zur Zugriffbeschleunigung

## Slide 13: Seitenzugriff bei DRAMs

## Slide 14: Fast Page Mode DRAM (FPM-DRAM)
Oft liegen aufeinander folgende Speicherzugriffe in der gleichen Zeile des DRAMs. Das wird bei FPM-DRAMs ausgenutzt:
  Initialisieren des ersten Lesezugriffs läuft wie bei normalem DRAM.
  Nach dem ersten Lesezyklus lässt die Speichersteuerung das RAS-Signal einfach auf aktiv  Zeile (page) bleibt aktive.
  Bei den folgenden Lesezugriffen übergibt die Speichersteuerung nur noch jeweils eine neue Spaltenadresse an das DRAM.
  RAS-Precharge-Zeit (tRP) und die RAS-CAS-Delay (tRCD) fallen bei den Folgezugriffen weg.

## Slide 15: Timing-Diagramm eines FPM-DRAM
Zugriffszeit reduziert sich erheblich. Erst wenn der Speicherzugriff des Prozessors auf eine andere Zeile erfolgt, muss der Chipsatz einen normalen Lesevorgang initialisieren.
tRAC
Z1
S1
S2
S3
S4
D1
D2
D3
D4
RAS
CAS
Adresse
Daten

## Slide 16: EDO-DRAM
EDO-RAM (Extended Data Output)
Die Datenausgabe wird beim Lesen vom CAS-Signal mittels interner Pufferung entkoppelt
  die Daten stehen länger am Ausgang zur Verfügung
  bessere Verschachtelungsmöglichkeiten bei
  Lesezugriffen

## Slide 17: EDO-DRAM
Weiterentwicklung der FPM-DRAMs. Durch eine einfache Modifikation der Steuerung wird eine Geschwindigkeitssteigerung erreicht.
  EDO-DRAMs sind um einen Latch-Speicher am Ausgang erweitert.
  Die gelesenen Daten bleiben bis zum nächsten Aktivieren des CAS-Signal gültig.
  Der Prozessor kann Daten auslesen, während die Speichersteuerung eine neue Spaltenadresse an das DRAM übergibt.
  Durch dieses „Pipelining“ verkürzt sich die Wartezeit zwischen zwei aufeinander folgenden CAS-Impulsen  höherer Datendurchsatz
Schreibzugriffe bleiben wie bei FPM-Speicher unbeschleunigt und entsprechen von der Performance her den normalen Standard-DRAM.

## Slide 18: Timinig-Diagramm eines EDO-DRAM
Eine neuer Lesevorgang kann beginnen, bevor der alte abgeschlossen ist.
tRAC
Z1
S1
S2
S3
S4
D1
D2
D3
D4
RAS
CAS
Adresse
Daten

## Slide 19: Zusammenfassung: FPM, EDO
Sie arbeiten asynchrone zum Systembus
Für eine Datenübertragung ist ein Handshaking-Verfahren notwendig. Ein Lesevorgang läuft wie folgt:
  Prozessor signalisiert der Speichersteuerung (ADS-Signal), dass eine Adresse anliegt.
  Wenn die Daten am Ausgang des DRAMs bereitliegen, teilt die Speichersteuerung dem Prozessor dies mit (BRDY-Signal). Erst dann liest der Prozessor die Daten ein.
  Dazwischen ist die CPU im Leerlauf und führt Wartezyklen aus.
Varianten von EDO-DRAM (BEDO-DRAM) können die Daten ohne Wartezyklen liefern, aber nur bis zu einem Bustakt von 66 MHz.

## Slide 20: SDRAM
SDRAMs (Synchrone Dynamische RAMs):
  Mit SDRAM-Technik können gleichzeitig zwei Speicherseiten geöffnet werden
  Es wird auf die Flankensteuerung verzichtet. Der Speicherverwalter übermittelt die Steuerbefehle als 4 Bit-Muster, die in einer 4-stufigen Pipeline (Warteschlange) verarbeitet werden
  SDRAMs können die immer aktueller werdenden Busgeschwindigkeiten von bis zu 100 MHz bearbeiten
  SDRAMs sind synchron mit dem Systemtakt

## Slide 21: SDRAM
SDRAM-Technologie hat sich (durch intensive Unterstützung von Intel) schnell durchgesetzt und beherrscht heute den Speichermarkt.
  Alle Ein- und Ausgangssignale sind synchron zum Systemtakt.
  Prozessor, Chipsatz und Speicher kommunizieren über ein Bussystem, das synchron mit der gleichen Frequenz getaktet ist.
Intern sind SDRAMs aus zwei unabhängigen Speicherbänken aufgebaut (auch bis zu 4 Speicherbänke).
Nach dem Anlegen der Zeilen- und Spaltenadresse, generiert die Speichersteuerung die nachfolgenden Adressen und führt einen alternierenden und überlappenden Zugriff auf die beiden Speicherbänke selbstständig aus

## Slide 22: Timinig-Diagramm eines SDRAM
100 MHz-SDRAM können alle 10 ns Daten liefern.
Datentransferrate:
500 Mbyte/sec (66 MHz)
800 Mbyte/s (PC100-Module.
1,06 Gbyte/s (PC133-Module)
Praxis: ca. 12 % Leistungssteigerung bei gleichem Prozessortakt und 100 MHz statt 66 MHz

## Slide 23: DDR-SDRAM
Nächste Stufe der SDRAM-Entwicklung (SDRAM II).
Bestehen intern aus vier unabhängigen Speicherbänken, die parallel „Instruktionen“ bearbeiten können.
Prinzip der DDR-DRAMs:
    Erweiterung der Bandbreite durch Nutzung beider Taktflanken. Daten werden bei steigender und fallender Taktflanke übertragen  doppelter Datendurchsatz
Laufzeitverzögerungen sind sehr kritisch, deshalb wird zur Synchronisation nicht nur der Systemtakt, sondern auch ein bidirektionales Strobe-Signal (DQS) benutzt.
Notes: Das DQS-Signal dient dem Chipsatz und dem Speicher als Referenz, um korrespondierende Daten zu holen.

## Slide 24: DDR-SDRAM
DDR-SDRAM (Double-Data-Rate-SDRAM)
  Die DDR-SDRAMs entsprechen in Bauform und Funktionsweise den "normalen" SDRAM- Modulen, jedoch werden im Gegensatz zu diesen die Speicherzellen zweimal pro Takt ausgelesen bzw. geschrieben. Dadurch erreichen die DDR-SDRAM Module den doppelten Datendurchsatz
SLDRAM (Sync Link RDRAM Rambus Dynamic RAM)
  Weiterentwicklung der SDRAM Technologie, die höhere Busfrequenzen erlaubt und damit eine höhere Leistung ermöglicht

## Slide 25: RDRAM/ Concurrent - RDRAM / Direct RDRAM
RDRAM/ Concurrent - RDRAM / Direct RDRAM
  Die RDRAM- Technologie gibt es seit 1995 und hat sich in vielen Workstations und Spielekonsolen bewährt
  Der spezielle Bus (Rambus Channel) setzt jedoch ein entsprechendes Design der Hauptplatine voraus
  Die Varianten Concurrent RDRAM (600MHz)und Direct RDRAM (800MHz)unterscheiden sich hinsichtlich
  der maximalen Taktrate und der eingesetzten Protokolle

## Slide 26
DRAM`S -ENDE