## Slide 1: Pipeline-Hemmnisse
Bei einer gefüllten Pipeline wird pro Taktzyklus ein Befehl beendet.
Es gibt jedoch einige Gründe, die den Durchfluss durch die Pipeline hemmen bzw. verzögern. Man spricht von Pipeline-Hemmnissen
Diese Verzögerungen entstehen durch Daten-, Struktur- und Steuerflussabhängigkeiten

## Slide 2: Pipeline-Hemmnisse
Einfachstes Beispiel:
  (Arbeitsspeicher ist in der Regel viel langsamer als der Prozessor)
  steht ein für einen LOAD-Befehl benötigtes Datum nicht im Cache, sondern muss aus dem Arbeitsspeicher geholt werden, werden mehrere Taktzyklen für den Speicherzugriff benötigt
  das Datum steht zur Ausführphase nicht zur Verfügung
Lösung:
  Anhalten der Pipeline (Hardware-Interlocking), bis die Daten verfügbar sind

## Slide 3: Beispiel: vierstufige Befehlspipeline
Hardware Interlocking
Befehl holen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operation Ausführen
LOAD
Befehl 1
LOAD
xxx
Befehl 1
LOAD
xxx
Befehl 1
LOAD
xxx
Befehl 1
LOAD
Befehl 2
-- -- --
Befehl 1
-- -- --
Befehl 3
-- -- --
Befehl 2
Befehl 1
Pipeline blockiert
Befehl 4
Befehl 1
Befehl 3
Befehl 2

## Slide 4: Pipline-Hemmnisse durch Datenkonflikte
Nach einem Ladebefehl kann der geladene Wert nicht für den direkt darauffolgenden Befehl im nächsten Takt zur Verfügung stehen (voriges Beispiel)
Falls ein Befehl das Resultat des direkten Vorgängerbefehls benötigt, muss gewartet werden
Beispiel:
ADD R1,R2,R1 ; R1:=R1+R2
ADD R3,R1,R3 ; R3:=R3+R1

## Slide 5: Drei Arten von Pipeline- Konflikten
Datenkonflikte:Treten auf, wenn ein Operand ist in der Pipeline (noch) nicht verfügbar. Datenkonflikte werden durch Daten- abhängigkeiten im im Befehlsstrom erzeugt.
Struktur- oder Ressourcekonflikte: Treten auf, wenn zwei Pipeline-Stufen dieselbe Ressource benötigen, auf diese aber nur einmal zugegriffen werden kann.
Steuerflusskonflikte treten bei Programmsteuerbefehlen auf: wenn in Befehlsbereitstellungsphase die Zieladresse des als nächstes auszuführenden Befehls noch nicht berechnet ist bzw. wenn im Falle eines bedigten Sprunges noch nicht klar ist, ob überhaupt gesprungen wird.

## Slide 6: Datenabhängigkeiten

## Slide 7: Datenabhängigkeiten

## Slide 8: Datenabhängigkeiten

## Slide 9: Klassifizierung von Datenabhängigkeiten
S1
t True Dependence
S2
a Anti Dependence
a S3
o Output Dependence
S4
S1: ADD R2,2,R1
S2: ADD R1,R3,R4
S3: MULT R5,3,R3
S4: MULT R6,3,R3

## Slide 10: Definitionen
Lese-nach-Schreibe-Konflikt (read after write, RAW): Wird durch echte Abhängigkeit verursacht.
Schreibe-nach-Lese-Konflikt (write after read, WAR): Wird durch Gegenabhängigkeit verursacht. Tritt dan auf, wenn in einer Pipeline die Schreibestufe der Lesestufe vorangeht.
Schreibe-nach-Schreibe-Konflikt (write after write, WAW): Wird durch Ausgabeabhängigkeit verursacht.Tritt in Pipelines auf, die mehr als in einer Stufe schreiben, oder es erlauben, dass die Ausführung eines Befehls fortgesetzt werden darf, wenn ein vorhergehender Befehl angehalten worden ist.

## Slide 11: WAR und WAW