## Slide 1: Wo sind wir?
Ausgabe
Eingabe
Speicher
Steuerwerk
Rechenwerk
Prozessor

## Slide 2: Speicher
 Halbleiterspeicher
 Aufbau und Organisation  Techniken zur Zugriffsbeschleunigung
 Speiherhierarchie
  Cache-Speicher
  Virtuelle Speicherverwaltung
 Direct Memory Acsses (DMA)

## Slide 3: Prozessor-Speicher-Performance-Untrschied
Immer größer werden dir Lücke zwischen Verarbeitungsgeschwindigkeit
von Prozessoren und Zugriffsgeschwindigkeit der DRAM Speichers des
Hauptspeichers

## Slide 4: Speicher-Technologie-Trends

## Slide 5: Speicher
2 Arten von Speicher in einem Rechner:
  Hauptspeicher (Arbeitsspeicher) und Peripheriespeicher
Hier soll der Hauptspeicher näher betrachtet werden
Hauptspeicher:
  Gedächtnis (memory) des Rechners
  Es werden dort Programme und Daten gespeichert, die “jeder Zeit sofort” zur Verfügung stehen müssen

## Slide 6: Speicher
Man unterscheidet zwischen:
permanenter Ablage von Daten  Langzeitgedächtnis
Festwertspeicher (ROM), nicht flüchtig z.B. Betriebssystemkern, Systemtabellen
vorübergehender Ablage von Daten  Kurzzeitgedächtnis
Schreib/Lesespeicher (RAM), flüchtig z.B. Anwenderprogramme

## Slide 7: Speicher
Als Arbeitsspeicher wird verwendet:
heute: ausschließlich Halbleiterspeicher
schnell, klein, zuverlässig, preisgünstig (< 1 DM / Mbyte)
früher: Ringkernspeicher (Magnetspeicher), Röhren, Relais
langsam, groß, teuer
z.B. ¼ Mbyte Speichererweiterung einer IBM / 360-75 kostete 1967 1 Million DM

## Slide 8: Klassifizierung von Halbleiterspeichern
Halbleiterspeicher
Schreib-/Lese-Speicher
Festwertspeicher
irreversibel
reversibel
Statisches RAM
Dynamisches RAM
quasi-statisches RAM
ROM
PROM
EEPROM
EPROM
Nichtflüchtiges RAM

## Slide 9: Festwertspeicher (ROM, Read Only Memory)
Inhalt ist während des Normalbetriebs nur lesbar. Inhalt ist
nicht flüchtig (non volatile), d.h. er geht bei Abschaltung der Versorgungsspannung nicht verloren
irreversible Festwertspeicher: Das Einschreiben einer Information kann nicht wieder rückgängig gemacht werden
  maskenprogrammierten Festwertspeicher (ROM): Programmierung bei der Herstellung, nur bei großer Stückzahl
  programmierbare Festwertspeicher (Programmable Read-Only Memory PROM): einmaliges Programmieren durch den Anwender mit Programmiergerät (Durchbrennen von Verbindungen, fusable links)

## Slide 10: Festwertspeicher (ROM, Read Only Memory)
reversible Festwertspeicher: Das Einschreiben der Informationen kann wieder rückgängig gemacht werden
  UV-löschbaren Festwertspeicher (Erasable and Programmable Read-Only Memory - EPROM): Löschen durch UV-Licht
  Elektrisch löschbare Festwertspeicher (Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory - EEPROM):
  können im P-System selbst elektrisch gelöscht werden. Dieser Vorgang ist jedoch sehr langsam und nur begrenzt oft möglich.
  Flash-ROM: Werden genauso wie EEPROMs elektrisch programmiert. Die Daten werden nicht byteweise sondern blockweise ausgelesen und geschrieben.

## Slide 11: Schreib/Lese-Speicher (RAM, Random Access Memory)
Inhalt ist jeder Zeit lesbar und schreibbar
Inhalt ist flüchtig (volatile) , d.h. er geht bei Abschalten der Versorgungsspannung verloren
  Statische Schreib/Lese-Speicher (SRAM)
  Dynamische Schreib/Lese-Speicher (DRAM)
  Quasi-statische Schreib/Lese-Speicher (iRAM, integrated RAM)

## Slide 12: Schreib/Lese-Speicher (RAM, Random Access Memory)
 Statische Schreib/Lese-Speicher (SRAM)
  Speichern Daten in Flipflops. Flipflops als Speicherzellen.
  Inhalt stabil, solange Versorgungsspannung vorhanden ist.
  Versionen:
aus Bipolar-Transistoren
(schneller, aber großer Flächenbedarf)
aus MOS-Transistoren
(langsamer, aber kleinerer Flächenbedarf)

## Slide 13: Schreib/Lese-Speicher (RAM, Random Access Memory)
 Dynamische Schreib/Lese-Speicher (DRAM)
  Information wird als elektrische Ladung in einem Kondensator gespeichert.
  Das Lesen bewirkt meist Entladung (destructive read)  nach dem Lesen muss wieder eingeschrieben werden
  Die Ladung geht nach einiger Zeit auch durch Leckströme verloren  periodische Auffrischung erforderlich (refresh)
  Integrationsdochte höher als SRAM.

## Slide 14: Schreib/Lese-Speicher (RAM, Random Access Memory)
Quasi-statische Schreib/Lese-Speicher (iRAM, integrated RAM)
  dynamische Speicher, welche die Schaltung für das Wiederauffrischen mit auf dem Chip haben.
  sie sehen nach außen wie statische Speicher aus, sind jedoch im inneren dynamisch

## Slide 15: Nicht-flüchtige RAM's (NVRAM, non volatile RAM)
 Kombination aus Festwertspeicher und Schreib/Lese- Speicher auf einem Baustein.
 Jede Speicherzelle ist doppelt ausgelegt, einmal als statische RAM-Zelle und einmal als EEPROM-Zelle.
 Im Normalbetrieb werden die RAM-Zellen benutzt.
 Ein spezielle Steuerschaltung erlaubt jedoch das Kopieren des RAM-Inhalts in das EEPROM.

## Slide 16: Allgemeine Struktur

## Slide 17: Begriffe
Speicherelement: 1 Bit Speicher
Speicherzelle (-platz, -stelle): feste Anzahl von Speicherelementen, die durch eine einzige Adresse ausgewählt werden, z.B. 8, 16, 32 Bit
Speicherwort: maximale Anzahl von Speicherelementen, die in einem Buszyklus zwischen P und Speicher übertragen werden können  Speicherwortbreite = Datenbusbreite
wahlfreier Zugriff: jede Speicherzelle kann direkt angesprochen werden (ohne vorher andere Zellen ansprechen zu müssen)
Die Selektion erfolgt über einen Adressdekoder. Die Adresse wird in einen 1-aus-n Code umgeformt

## Slide 18: Begriffe
Organisation: Die Organisation eines Speicherbausteins bzw. eines Speichers wird durch die Anzahl n seiner Speicherzellen und die Anzahl m der Speicherelemente / Zelle definiert
Angabe in der Form: n x m Bit
Beispiel:
  4k x 8 Bit Speicher enthält 4096 Speicherzellen je 8 Bit
  Aufbau aus acht 4k x 1 Bit Bausteinen oder zwei 4k x 4 Bausteinen oder ...
Ein 16-MBit-DRAM gibt es wahlweise mit einer Organisation von 4Mx4, 2Mx8 oder 1Mx16

## Slide 19: Begriffe
Kapazität: Informationsmenge (in Anzahl Bit), die im Speicher untergebracht werden kann: n x m Bit
Größen zur Charakterisierung der Arbeitsgeschwindigkeit eines Speicherbausteins:
  Zugriffszeit (access time) maximale Zeitdauer, die vom Anlegen einer Adresse an den Speicher bis zur Ausgabe der gewünschten Daten vergeht
  Zykluszeit (cycle time): minimale Zeitdauer, die zwischen zwei hintereinander folgenden Aufschaltungen von Adressen an den Speicher vergehen muß

## Slide 20: Zugriffszeit / Zykluszeit
Adresse
Daten
tZugriff
tZyklus

## Slide 21: Zugriffszeit / Zykluszeit
Die Zykluszeit kann erheblich länger als die Zugriffszeit sein!
Gründe:
  Speicherzelle muß sich nach einem Zugriff “erholen”
  Bei einigen Speicherarten wird die Information durch das Auslesen zerstört und muß erst wieder eingeschrieben werden (refresh)
Idealfall: Zykluszeit = Zugriffszeit
Realität: meist Zykluszeit > Zugriffszeit

## Slide 22: Organisation von Speicherbausteinen
Inter- face
D E C O
D E
R
Speicher- Matrix
D E C O D E R
Steuerlogik & Baustein- Auswahl
Spaltenauswahl- Schalter
Inter- face
Lese/ Schreib- Verstärker
Speicher- Element
A0
A1
Ai-1
Ai
Ai+1
Ai+2
An+1
An
Zo
Z1
S0
Sj
R/W
OE
PMG
CS

## Slide 23: Organisation von Speicherbausteinen
Steuerlogik & Bausteinauswahl:
CS (chip select) oder CE (chip enable): Bausteinauswahl, wird meist durch Adressdekoder aus den höchstwertigsten Adressbits erzeugt
R/W (read/write): Auswahl Lesen oder Schreiben, nur bei RAMs, steuert die Richtung der Schreib/Leseverstärker und die Art der Zellenansteuerung
OE (output enable): Aktiviert die Ausgangstreiber an der Datenbusschnittstelle (schaltet den Speicherbaustein als Quelle auf den Datenbus, Tristate Treiber)
PGM (program): Neuprogrammieren des Bausteins, nur EPROMs, EEPROMs, NVRAMs, über Up muß dann die Programmierspannung (12..21V) zugeführt werden

## Slide 24: Organisation von Speicherbausteinen
Übersteigt die Anzahl der Speicherzellen pro Auswahl-leitung einen bestimmten Wert  elektrische Probleme (Kapazitäten)
In diesem Fall: Aufteilen der Matrix in Untermatrizen
Gewinnung der Zeilen- und Spaltenauswahlleitungen aus den Adressleitungen:
  Niederwertige Adressbits bilden über Interfacetreiber (Treiberleistung, Pegelanpassung, Adresslatch) und einen1 aus n Decoder die Zeilenauswahlleitungen
   sie wählen eine Zeile der Speichermatrix aus

## Slide 25: Organisation von Speicherbausteinen
Gewinnung der Zeilen- und Spaltenauswahlleitungen aus den Adressleitungen:
Durch die Auswahl einer ganzen Zeile in einer möglichst quadratischen Matrix werden i.A. erheblich mehr Speicherzellen angesprochen als aktuell ausgelesen werden müssen.
 Auswahl der anzusprechenden bzw. auszulesenden Spalten durch einen Spaltenauswahl-Schalter
Dieser wird über Treiber und Decoder von den höherwertigen Adressbits gesteuert.

## Slide 26: Beispiel: Selektieren einer Speicherzelle aufgrund der gegebenen Speicheradresse
n Wortleitungen (hier: n= 4)
aktivierte Speicherzelle
Spaltenadressdekoder (1-aus-N-Dekoder)
Zeilenadressdekoder (1-aus-N-Dekoder)
3
2
1
0
0
1
2
3
1 1
1 0
Spaltenadresse 11
Zeilenadresse 10
m Bitleitungen (hier: m= 4)

## Slide 27
ENDE