## Slide 1
Vorlesung
Technische Informatik II
WS 2006
FDIBA
Institut für Rechnerentwurf und Fehlertoleranz (IRF)
Industrielle Anwendungen der Informatik und Mikrosystemtechnik (IAIM)

## Slide 2: Technische Informatik II
In der Vorlesung TI2:
vor allem Prozessor- und Rechner- Hardware
Software-Aspekte nur auf der niedrigsten Ebene (Befehlssätze, maschinennahe Programmierung, Speicherverwaltung)

## Slide 3: Gliederung der Steuerungsebenen im Rechnersysem

## Slide 4: Technische Informatik II

## Slide 5: Vorlesungsinhalt
Prinzipieller Aufbau eines Prozessors
  Steuerwerk
  Operationswerk
  Der Registersatz
  Das Adresswerk
  Das interne Bussystem
  Die Systembus-Schnittstelle
RISC vs. CISC Prozessoren
  Von-Neumann- vs. Harvard-Architektur
Befehls-Pipelining
  Prinzip und Funktionsweise
  Daten- und Kontrollkonflikte und deren Behebung

## Slide 6: Vorlesungsinhalt
Einführung in die Assemblerprogrammierung
  Programmiertechniken
  MIPS-Assembler
Organisation des Arbeitsspeichers
  Aufbau von Speicherzellen
  Organisation von Speicherbausteinen
Speicherhierarchie
  Cache-Speicher (Prinzip, Techniken)
  Virtuelle Speicherverwaltung

## Slide 7: Vorlesungsinhalt
System-Steuer- und Schnittstellen-Bausteine
Bus-Arbiter, Interrupt-Controller, Schnittstellen-
Bausteine
Mikrocontroller & Digitale Signalprozessoren
  Komponenten
  Eingabe-/Ausgabeeinheiten
  Zeitgeber/Zähler-Bausteine
  Speicherorganisation
  Unterbrechungssteuerung
  DMA (direct Memory Access)

## Slide 8: Literatur
• U. Brinkschulte und Th. Ungerer:
Mikrocontroller und Mikroprozessoren
Springer-Verlag, September 2002
• H. Bähring:
Mikrorechner-Systeme, Springer-Lehrbuch,
3. Auflage 2002 (Band I/II)
• Th. Flick, H. Liebig:
Mikroprozessortechnik; Springer-Lehrbuch,
5. Auflage 1998
• W. Oberschelp, G. Vossen:
Rechneraufbau und Rechnerstrukturen, 8. Auflage,
Oldenbourg 2000

## Slide 9: Literatur
• D. Patterson, J. Hennessy:
Computer Organisation & Design
Morgan Kaufmann Publ. 3. Auflage 1998
• J. Silic, B. Robic and Th. Ungerer:
Processor architecture : from dataflow to
superscalar and beyond; Springer 1999
• Th. Ungerer:
Mikroprozessortechnik, Thomson 1995
• A.S. Tanenbaum:
Structured Computer Organization, 4. Auflage, 1999

## Slide 10: Literatur
Bähring, Helmut:
Mikrorechner-Technik
Springer-Verlag, 3.Auflage 2002
Band I – ISBN 3-540-41648-X H.B. I
Mikroprozessoren und Digitale Signalprozessoren
Band II – ISBN 3-540-43693-6 H.B. II
Busse, Speicher, Peripherie und Mikrocontroller
Brinkschulte, Uwe und Theo Ungerer: U.B.
Mikrocontroller und Mikroprozessoren Springer-Verlag, 2002
ISBN 3-540-43095-4
Flik, Thomas und Hans Liebig: T.F.
Mikroprozessortechnik
Springer-Verlag, 5.Auflage 2002
ISBN 3-540-64019-3

## Slide 11: Literatur
Themen TI2
1.Grundlagen, Definitionen und Erklärungen. Historische Entwicklung.
H.B. I s. 1 8, 13  29
U.B. s. 1 5, 40  43
2.Steuerwerk, Steuerregister
H.B. I s. 31  44
3.Rechenwerk (Operationswerk)
H.B. I s. 67  78
4.Registersatz
H.B. I s. 88  94
5.Adreßwerk
H.B. I s. 63  65, 78  80
6.Systembusschnittstelle
H.B. I s. 110  112, 115  119, 127  129
7.Pipeline-Verarbeitung
U.B. s. 45  63, 67  69
8.CISK & RISK
U.B. s. 8  12, 33  35
H.B. I s. 104 105

## Slide 12: Literatur
9.Speicher
H.B. II s. 127  132, 137  141, 161  162, 169  174, 178  189, 193  196, 201  209
10.Speicherhierarchie, Cache-Speicher
H.B. I s. 224 232
U.B. s. 321  323, 332  341
11.Virtuelle Speicherverwaltung
H.B. I s. 289  307, 314  317, 325  326, 329  330
T.F. s. 408  410, 413  415
12.Direkter Speicherzugriff
H.B. II s. 236  249
13.Systemsteuer- und Schnittstellenbausteine. Grundlagen
H.B. II s. 211  221
14.Behandlung von Ausnahmesituationen
H.B. I s. 44  63
15.Interrupt-Controller
H.B. II s. 222  225, 229  232
16.Digitale Signalprozessoren (DSP)
H.B. I s. 361  369, 373  378, 380  383
17.Mikrocontroller
U.B. s. 72  81, 118  123, 126  130, 133  134, 137  146

## Slide 13: 1.1 Historische Entwicklung der Rechenmaschinen
1642: Pascal
Erste funktionierende Rechenmaschine (Addition und Subtraktion)
Rein mechanisch, Betrieben mit einer Handkurbel
1672: G. W. Leibniz
4 Grundrechenarten
Mechanik nicht voll funktionsfähig
1722-74: M. Hahn
Mechanische Problem weitgehend gelöst.

## Slide 14: 1.1 Historische Entwicklung
Charles Babbage (1792-1871)
  Difference Engine:
    Addition und Subtraktion
    Diente der Berechnung von Zahlentabellen für die Schiffnavigation
    Führte nur einen einzigen Algorithmus (Methode der finiten Differenzen mit Hilfe von Polynomen)
    Ergebnisse wurden auf einer Kupferplatte gestanzt.

## Slide 15: 1.1 Historische Entwicklung
Charles Babbage (1792-1871)
  Analytical Engine:
    Erster Rechenautomat aus Speicher (Säulen), Recheneinheit (Mühle), Eingabeeinheit (Kartenleser) und Ausgabe
    Erstmals Programmsteuerung über Lochkarten
    Möglichkeit im Programm zu springen
    Ergebnisse wurden auf einer Kupferplatte gestanzt
    Enhält bereits die meitsen Funktionsbaugruppen moderner Rechenautomaten
    Software: einfache Assemblersprache

## Slide 16: 1.1 Historische Entwicklung
1936: Konrad Zuse
  Baute Eine Reihe von programmgesteuerte Rechenmaschinen mittels elektromagnetischer Relais
    Speicher, Eingabewerk, Rechenwerk, Plansteuerwerk und Ausgabewerk.
    Anwendung des Dualsystems und der halblogarithm. Zahlendarstellung (Gleitkommadarstellung) sowie des Aussagenkaküls
    Gebaute Maschinen (Z1, Z2, Z3 und Z4)
    Die Maschinen wurden 1944 zerstört Nachbau der Z3 steht im Deutschen Museum in München

## Slide 17: Z1
Eingabefeld
Kurbel
Gestänge
Lesegerät
Speicher
Weichenstraße

## Slide 18: Z3
Speicher
Relais des Rechenwerks
Lochstreifen- leser

## Slide 19: 1.1 Historische Entwicklung
1938: Howard Aiken
  Erster programmgesteuerter Rechenautomat der USA (Havard Mark I)
  Dezimales Zählrad-Prinzip
  Sehr große Maschine
  Relativ schnell
    Addition von 23-stelligen Dezimalzahlen in 0,3 sec Multiplikation in 65 sec und Division in 115 sec
  Zur Ein- und Ausgabe wurden gelochte Paperbänder benutzt
  Mark II: Aikens Nachfolgermodell

## Slide 20: 1.1 Historische Entwicklung
1943-1949: P. Eckert, J.W. Mauchly
  Bau des Rechenautomaten ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer)
  Erstmals Anwendung elektronischer Schaltelemente
  17468 Elektronenröhren, 1500 Relais
  Gewicht: 30 Tonnen, Leistungsverbrauch: 174 KW
  Addition von 10-stelligen Zahlen in 0,2 msec Multiplikation in 2,8 msec
  Programmierung durch Verschalten von Schalttafeln (Sehr umständlich und fehleranfällig)

## Slide 21: 1.1 Historische Entwicklung
1944-1946: Von Neumann, A.W. Burcks, H.H. Goldstine
  Bau des Rechenautomaten EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)
  Erster Anwendung elektronischer Schaltelemente
  Programm mit Befehlen und Adressen wurde erstmals intern gespeichert und in der gleichen Art kodiert und gespeichert.
  Adressen und Befehle konnten von der Maschine selbst verändert werden
  Aufgrund bedingter Befehle war die Maschine in der Lage, den Programmablauf in Abhängigkeit von Zwischenergebnissen zu ändern

## Slide 22: Von Neumann, A.W. Burcks, H.H. Goldstine: EDVAC

## Slide 23: 1.1 Historische Entwicklung von Mikrorechnern
1. Generation
Jap. Firma Busicom beauftragt die gerade 3 Jahre alte Firma Intel,
einen Chipsatz für Tischrechner zu entwickeln
Da Intel bisher Speicher entwickelt (erstes EPROM 1701 im Jahr 1969),
wurde hierfür als Konzept keine festverdrahtete Logik, sondern eine
programmierbare Logik gewählt
Intel entwickelt einen Chipsatz bestehend aus 3 Chips mit je ca.
2000 MOS-Transistoren.
  Komponenten:
  Festwertspeicher, RAM, Zentraleinheit (CPU), 4 Bit BCD ALU, 4 Bit Datenbus, 12 Bit Adressbus, 45 Befehle
  Entwicklungszeit ca. 9 Mannmonate

## Slide 24: Die erste P-Anzeige (15. Nov. 1971)
Fachzeitschrift: Electronics News

## Slide 25: 1.1 Historische Entwicklung
Fast gleichzeitig beauftragte die Firma Datapoint Corporation die Firmen
Intel und Texas Instruments mit der Entwicklung eines Bausteins zur Steuerung eines Terminals.
Intel hatte Erfolg, der Baustein war jedoch um Faktor 10 zu langsam.
Dieser Baustein wurde von Intel 1972 unter der Bezeichnung 8008 als universelle 8-Bit CPU vertrieben.
Kenndaten: ca. 3000 Transistoren
PMOS Technologie (2 Versorgungsspannungen)
8 Bit Datenbus, 14 Bit Adressbus (16 kByte)
6 Register (8 Bit), 45 Befehle
Instruktionszeit ca. 30 Mikrosekunden
18 Anschlüsse

## Slide 26: 1.1 Historische Entwicklung
2. Generation
1972: Intel 8080
  8 Bit Prozessor mit erhöhter Rechengeschwindigkeit
  Instruktionszeit ca. 2 Mikrosekunden
  ca. 5000 Transistoren
  ab 1974 in NMOS-Technologie (einfache 5 Volt Versorgungsspannung)
  ca. 75 Befehle (dazu Unterstützung externer Unterbrechungen und Unterprogrammsprünge)
  8 Bit Datenbus, 16 Bit Adressbus (64kByte)
  Industriestandard

## Slide 27: 1.1 Historische Entwicklung
2. Generation
1974: Motorola 6800
8 Bit Prozessor in NMOS-Technologie
ca.5000 Transistoren
1974: Erste Spezialprozessoren
(z.B. zur Floppy-Disk oder Bildschirmsteuerung)
Erster CMOS-Prozessor
von Rockwell (RCA1802)

## Slide 28: 1.1 Historische Entwicklung
3. Generation
1974: Erster 16 Bit Prozessor PACE von National Semiconductor
PMOS Technologie, Instruktionszeit 10 Mikrosekunden
(Als SUPER-PACE in Bipolartechnolgie erheblich schneller,
aber auch wesentlich höherer Stromverbrauch)
1976: TMS 9000 von Texas Instruments
16 Bit Prozessor, verwaltete seine Register im
Schreib-Lesespeicher
 rascher Programmwechsel, aber langsame Verarbeitungszeit

## Slide 29
1.1 Historische Entwicklung
3. Generation
1976: Z80 der Firma Zilog
8 Bit Prozessor, aufwärtskompatibel zu 8080, aber mit höherer Leistungsfähigkeit und mehr Befehlen
1976: 8085 von Intel
Erweiterung des 8080 mit verbesserter Unterbrechungsverwaltung, verbesserter Peripheriesteuerung

## Slide 30: 1.1 Historische Entwicklung
3. Generation
1978: 8086 von Intel
    Erster 16 Bit Prozessor von Intel
    HMOS Technologie (High Density MOS)
    ca. 27000 Transistoren (aber 30% mehr Fläche als ein 8080)
    virtuelle Speicherverwaltung
    16 Bit Datenbus, 20 Bit Adressbus (1MByte)

## Slide 31: 1.1 Historische Entwicklung
3. Generation
1979: 68000 von Motorola
    16 Bit Prozessor, intern jedoch 32 Bit Registersatz
    HMOS Technologie
    ca. 68000 Transistoren
    24 Bit Adressbus (16 MByte)
    orthogonaler Befehlsatz wie bei Minicomputern üblich
1979: Z8000 von Zilog
16 Bit Prozessor, Nachfolger des Z80

## Slide 32: 1.1 Historische Entwicklung
3. Generation
1979: Erste Signalprozessoren, z.B. 2929 von Intel
    spezialisiert auf die Verarbeitung von analogen Signalen, die durch interne AD/DA-Wandler digitalisiert werden.
1979 existierten ca. 80 verschiedene
Mikroprozessoren, es wurden bis dahin ca. 75 Millionen Mikroprozessoren verkauft

## Slide 33: 1.1 Historische Entwicklung
3. Generation
1982: 80286 von Intel
    Nach dem 80186 der zweite Nachfolger des 8086
    ca. 130000 Transistoren
    erhöhter Adressraum (16 Mbyte)
    virtuelle Betriebsarten für Multitasking- Umgebungen
    Jahrelang in vielen Personal Computern
    (z.B. IBM AT) eingesetzt

## Slide 34: 1.1 Historische Entwicklung
4. Generation
1981: 32 Bit Prozessor iAPX432 von Intel
    3 Bausteine, insgesamt ca. 219000 Transistoren
    HMOS Technologie
    16 Mbyte Adressraum
    ca. 100 Mannjahre Entwicklungsaufwand
    konnte sich auf dem Markt jedoch nicht durchsetzen
    Herstellung eingestellt.

## Slide 35: 1.1 Historische Entwicklung
4. Generation
1985: 80386 von Intel
    32 Bit Prozessor
    CMOS Technologie
    275 000 Transistoren
    virtuelle Speicherverwaltung, Segmentierung, Paging
1986: 68020 von Motorola
    32 Bit Prozessor
    ca. 200 000 Transistoren
    linearer Adressraum

## Slide 36: 1.1 Historische Entwicklung
4. Generation
1989: 80486 von Intel
    Erweiterung des 80386 um integrierten Cache und integrierten numerischen Coprozessor
    ca. 1 200 000 Transistoren
    Unterstützung mehrerer Prozessoren
1990: 68040 von Motorola
    Nach 68030 zweiter Nachfolger des 68000
    ca. 1 200 000 Transistoren

## Slide 37: 1.1 Historische Entwicklung
4. Generation
1992: Pentium von Intel
    Nachfolger des 80486
    ca. 3 100 000 Transistoren
    intern teilweise 64 Bit Architektur
    2 fach Superskalar, Code und Datencache
1992-95: Power PC’s MPC601, MPC603, MPC604, MPC620 von Motorola/IBM/Apple
    RISC Architektur, teilweise 64 Bit Architektur (Daten)
    Superskalar
    ca. 4 000 000 Transistoren (MPC620)

## Slide 38: 1.1 Historische Entwicklung
5. Generation
1995: Pentium Pro von Intel
    Nachfolger des Pentium
    ganz anderer interner Aufbau
    3-5 fach Superskalar
    ca. 14 stufige Befehlspipeline
    5 500 000 Transistoren
    Zwei eingebaute Cache-Speicher-Ebenen
    speculative execution, dynamic branch prediction

## Slide 39: 1.1 Historische Entwicklung
5. Generation
1996: Pentium II
    Nachfolger vom Pentium Pro mit speziellen Multimedia-Erweiterungen (MMX)
    3-5 fach Superskalar
    ca. 14 stufige Befehlspipeline
    7 500 000 Transistoren
    speculative execution, dynamic branch prediction

## Slide 40: 1.1 Historische Entwicklung
5. Generation
1998: Pentium III
    Nachfolger vom Pentium II mit Internet Streaming SIMD Extension (ISSE)
    (SIMD = Single Instruction, Multiple Data)
    16 KByte Daten- und Befehls-Cache mit vollem Prozessortakt.
    2nd-Level-Cache mit halbem Prozessortakt
    Anbindung an die Außenwelt über einen mit 100 - 133 MHz arbeitenden Systembus.

## Slide 41: 1.1 Historische Entwicklung
5. Generation
2000: Pentium 4: komplette Neuentwicklung von Intel
    Intel® NetBurst™ micro-architecture
    Nachfolger vom Pentium III mit Internet Streaming SIMD Extensions 2
    Enhanced floating point/multimedia
    Advanced dynamic execution
    Hyper-pipelined technology
    Execution trace cache and advanced transfer cache
    400MHz System Bus
Notes: Die Frequenzen der Einstiegsmodelle liegen bei 1,4 und 1,5 GHz. Tatsächlich sollen Taktraten von bis zu 5 GHz möglich sein. Der Pentium 4 hat mit seinem Vorgänger, dem Pentium 3, der auf den PentiumPro basiert, nur noch wenig gemeinsam. Schaut man sich die innere Struktur des Pentium 4 genauer an, so wurde hier einiges umgekrempelt.
Aber nicht nur Intern sieht es anders aus. Auch um den Prozessor herum hat sich einiges verändert.
Der Pentium 4 ist zwar ein gewöhnlicher Sockel-Prozessor. Aber dafür braucht er ein neues Motherboard nebst Prozessorsockel(Sockel 423). Dazukommt ein riesiger Kühlkörper mit Lüfter. Das zusammen ist direkt mit dem PC-Gehäuse verschraubt. Somit ist auch ein neues Gehäuse notwendig, das die entsprechenden Verschraubungen hat. Das Gehäuse, sowie das Netzteil, müssen der ATX-Spezifikation Version 2.03 zugrunde liegen, da das Netzteil auch über zwei zusätzliche Stecker mit dem Motherboard verbunden werden muß. Diese Maßnahmen hat Intel Aufgrund des hohen Strombedarfs seiner Prozessoren getroffen. Und somit Probleme durch die Stromversorgung, wie es bei den Athlon-Systemen ist, auszuschließen.

## Slide 42
Die Leistungssteigerung bei Mikroprozessoren ist durch folgende Fortschritte erreicht worden:
  durch Steigerung der Gatterzahl auf dem Chip,
  durch Steigerung der Taktrate und
  durch Fortschritte beim Hardware-Entwurf (Architektur, Mikroarchitektur, Entwurfswerkzeuge).

## Slide 43: Exponentialgesetz der Mikroelektronik „Mooresches Gesetz“

## Slide 44: Mehr Leistung bei weniger Stromverbrauch
Strukturgrößen
0,35 
0,25 
0,13 
0,10 
0,07 
0,18 
1
2
3
4
1995
1998
2001
2004
2007
2010
1000
100
10
1
Betriebsspannung
Bits pro Chip
Logikfunktionen pro Chip
Größe der Speicherchips
Anschlüsse pro Chip
Notes: Aus der Computer-Zeitung 40/1997
Die sinkenden Strukturgrößen stoßen an die Grenzen der Physik.
Die Chipentwicklung, wie sie sich in den nächsten Jahren aus der Sicht der Semiconductor Industry Association (SIA) darstellt: Es ist absehbar, daß die Industrie die Vorhersage übertrifft. Mit der 0,25 -Mikron-Technik senkt Intel beispielsweise die Betriebsspannung auf 1,8 Volt.

## Slide 45: Leistungsentwicklung

## Slide 46: Beispiele von Mikroprozessoren
174 Mio Transistoren
400 mm2
0.18 µ in Kupfer-
Technik
Zwei unabhängige 64-
Bit Kerne mit eigenen
L1-Caches (32 KByte
Instruktionen und
64 KByte Daten).
IBM Power 4

## Slide 47: Moderne Entwicklungen
IBM und XILINX bereiten sich für die Produktion der ersten
90-Nanometer-Chips auf 300 -mm-Wafern vor:
Chips mit mehreren Hundert Millionen Transistoren
und bis zu 72 Millionen Logik-Gattern
Versorgungsspannung von unter 1 Volt
Bis zu acht Kuper-Metalllagen sind möglich
kapazitätsarme Low-K-Dielektrika als Isolator und
Diffusionsbarriere zum Silizium
In die neue Fabrik hat IBM rund 2,5 Milliarden USDollar
investiert.

## Slide 48: Zukünftige Entwicklung in Schlagworten
Quanten-Computer: Existieren bisher nur in der Theorie und sind so exotisch wie die Quantenmechanik selbst. Als Speicher für Information in einem Quanten-Computer könnten Wasserstoffatome dienen.
Molekulare Computer (DNA-Computer): Können Moleküle sich gegenseitig beeinflussen und dadurch Berechnungen anstellen?