## Slide 1: Kapitel 1
Prinzipieller Aufbau
eines Prozessors

## Slide 2: Das von-Neumann-Konnzept
Das von-Neumann-Konzept ist die Grundlage der in dieser Vorlesung vorgestellten Hardware-Architektur eines Digitalrechner.
Es besteht aus den Komponenten:
Ursprüngliche von-Neumann-Maschine
  Zentraleinheit
  Speicher
  Ein-/Ausgabe-Einheiten

## Slide 3: Von-Neumann-Rechner

## Slide 4: 1.1 Aufbau eines Digitalrechner
Rechner aus Hardware-Sicht:
  Digitales, elektronisches System, in dem Daten als binärcodierte Information eingegeben, dort gespeichert und verarbeitet werden;
  Die Verarbeitung der Daten erfolgt nach einem vorgegebenen Programm aus Maschinenbefehlen, welche die jeweils nächste Operation und die benötigten Operanden bestimmen.

## Slide 5: Digitalrechner nach dem von-Neumann Konzept
Betriebssystem, Anwenderprogramme
Speicher (Programme und Daten)
Eingabe-/Ausgabe- Schnittstellen
Peripheriegeräte Drucker, Bildschrim, ...
Steuerwerk
„Leitwerk“
Rechenwerk
„Operationswerk“
Zentraleinheit CPU
Daten
Adressen
Befehle
Daten
Befehle und Daten
SS/MS
MS
SS
SS/MS
SS: Statussignale
MS: Meldesignale

## Slide 6: 1.2 Definitionen und Erklärungen
 Zentraleinheit
(central processing unit, CPU, Prozessor)
  Verarbeitet Daten gemäß eines Programms, besteht aus Leitwerk und Rechenwerk.
 Leitwerk
(Steuerwerk, control unit, CU)
  Holt die Befehle eines Programms aus dem Speicher, entschlüsselt sie und steuert ihre Ausführung in der verlangten Reihenfolge durch Steuer- und Synchronisier-Signale.

## Slide 7: 1.2 Definitionen und Erklärungen
 Rechenwerk
(Operationswerk, Ausführungseinheit, ALU)
  Führt arithmetisch/logische Operationen aus, wird durch Steuersignale des Leitwerks beeinflußt und liefert seinerseits Meldesignale an das Leitwerk zurück.
 Speicher
  Dort werden Programme und Daten aufbewahrt (von-Neumann-Konzept)
  Alternativ: Harvard-Architektur mit getrenntem Programm- und Datenspeicher.

## Slide 8: 1.2 Definitionen und Erklärungen
Der Speicher läßt sich unterteilen in Peripherie- und Arbeitsspeicher.
  Peripheriespeicher (Massenspeicher)
    Speicher zur permanenten Aufbewahrung und Archivierung großer Datenmengen, langsamer Datenzugriff.
  Arbeitsspeicher (Hauptspeicher)
    Linear geordnete Liste von Speicherzellen zur Aufnahme von Befehlen und Operanden, schneller Datenzugriff, Inhalt nach Abschaltung des Rechners flüchtig.

## Slide 9: 1.2 Definitionen und Erklärungen
Jede Speicherzelle ist eindeutig durch ihre Nummer (Adresse) identifizierbar.
Adresse
  Binärcodierte Information zur eindeutigen Auswahl (Adressierung) eines bestimmten Speicherwortes, Registers oder einer Schnittstelle als Quelle oder Ziel eines Datentransportes (memory mapped).
Den einzelnen Speicherzellen ist nicht anzusehen, welchen Typ von Information sie enthält (beim von-Neumann-Konzept).
Alternativ: Typenkennung, tagged architectures.

## Slide 10: 1.2 Definitionen und Erklärungen
Adreßleitungen
  Diejenigen Leitungen, auf denen die Adreß-information transportiert wird (unidirektional).
Datenleitungen
  Transportieren Daten und Befehle von/zum Prozessor (bidirektional).
Steuerleitungen
  Geben Steuerinformationen von/zum Prozessor (uni- oder bidirektional).

## Slide 11: 1.2 Definitionen und Erklärungen
Bus (Sammelschiene)
  Verbindung mehrere Komponenten eines Rechners über dieselben Leitungen; dabei darf zu einem Zeitpunkt immer nur eine Komponente Informationen auf die Leitungen legen.
  Adreßbus, Datenbus, Steuerbus
  Als Gesamtheit: Systembus

## Slide 12: 1.2 Definitionen und Erklärungen
Ein-/Ausgabe-Einheiten (Peripheriegeräte)
  Geräte zur Eingabe von Daten und Programmen und zur Ausgabe der verarbeiteten Daten. (Bildschirme, Drucker, Terminals, ... )
  Diese Geräte sind über Ein-/Ausgabe-Schnittstellen mit dem Rechner verbunden.
  Die Verbindung der Schnittstellen mit dem Prozessor (und zu den Peripheriegeräten) geschieht durch Adreß-, Daten- und Steuerleitungen.

## Slide 13: Definition eines Mikrorechnersystems
Mikroprozessor (P):
Die Zentraleinheit eines Digitalrechner, die auf einem oder wenigen Chips untergebracht ist.
Ein P besteht aus:
  Steuerwerk
  Operationswerk
  Schnittstelle zum Systembus
Oft zusätzlich:
  On-Chip-Cache-Speicher und
  Speicherverwaltungseinheit

## Slide 14: Definition eines Mikrorechnersystems
Mikroprogrammierter P:
  Enthält ein Mikroprogrammsteuerwerk
  Mikroprogramme sind vom Hersteller in einem Festwertspeicher untergebracht und vom Benutzer nicht änderbar
  Beispiele: 80x86, Pentium, 680x0
Mikroprogrammierbarer P:
  Mikroprogramme sind vom Benutzer änderbar
  Beispiele: Bit-Slice-Prozessoren (heute selten)

## Slide 15: Definition eines Mikrorechnersystems
Mikroprogrammierter P mit festverdrahtetem Schaltwerk:
  Beispiel: RISC-Prozessoren
n-bit-P (n=8, 16, 32, 64):
  n ist Breite des Datenbusses oder Breite der allgemeinen Register (die Breite der Information, die in einem Schritt von der ALU des Operationswerks verarbeitet werden kann)

## Slide 16: Mikroprozessoren für spezielle Anwendungen
Neben Universal-Mikroprozessoren (Standard-Mikroprozessoren) existieren auch Mikroprozessoren für spezielle Anwendungen:
  Microcontroller
  Signalprozessoren
  Coprozessoren

## Slide 17: Definition eines Mikrorechnersystems
Mikroprozessor-System:
  Digitales System, das einen Mikroprozessor als zentrale Steuer- und/oder Recheneinheit besitzt
Mikrorechner (Mikrocomputer):
  Enthält einen Mikroprozessor, der über den Systembus mit Speicher, Cotrollern und Schnittstellen für Peripherie-Geräte verbunden ist.

## Slide 18: Definition eines Mikrorechnersystems
Speziallfälle von Mikrorechnern:
  Ein-Chip-Mikrocomputer
  Alle Komponenten des Mikrocomputers befinden sich auf einem einzigen Chip
  Ein-Platinen-Mikrocomputer
  Alle Komponenten des Mikrocomputers sind auf einer Platine aufgebaut
Mikrorechner-System:
  Mikrorechner mit angeschlossenen Peripheriegeräten
  (Bildschirm, Tastatur, Mause, Drucker, …)

## Slide 19: 1.4 Gehäuse Anschlüsse
Ein Chip muß zur Erhöhung der mechanischen Stabilität,
zur Herausführung der Anschlüße sowie zur Ableitung der Wärme (bis 4 Watt) in ein Gehäuse untergebracht
werden.
Gehäusematerialien:
Plastik oder Keramik
Gebräuchlichste Gehäusetypen:

## Slide 20: Gehäuse und Anschlüsse
Gehäusetypen A und B:
Dual Inline Packages (DIP): so benannt wegen der zwei parallelen Reihen Anschlußstifte (Pins)
Pinzahl von 8 bis 64
Chip in der Mitte des Gehäuses (z.B. in Bild A unter der Metallplatte)

## Slide 21: Gehäuse und Anschlüsse
Gehäusetypen C:
Quad-Pack-Gehäuse:
so benannt wegen der einreihigen Anschlüße an jeder Gehäuse-Seite
Anschlußvarianten als:
  LCC (Leadless Carrier Chip): einfache Kontakte an den Gehäuseseiten  spezielle Sockel mit Federkontakten zur Montage erforderlich
  Pins: konventionelle Pins an jeder Gehäuseseite
  SMD (Surface Mounted Device): Lötfahnen zur direkten Oberflächenmontage an jeder Gehäuseseite

## Slide 22: 1.3 Historische Entwicklung der Rechenmaschinen
1642: Pascal
Erste funktionierende Rechenmaschine (Addition und Subtraktion)
Rein mechanisch, Betrieben mit einer Handkurbel
1672: G. W. Leibniz
4 Grundrechenarten
Mechanik nicht voll funktionsfähig
1722-74: M. Hahn
Mechanische Problem weitgehend gelöst.

## Slide 23: 1.3 Historische Entwicklung der Rechenmaschinen
Charles Babbage (1792-1871)
  Difference Engine:
    Addition und Subtraktion
    Diente der Berechnung von Zahlentabellen für die Schiffnavigation
    Führte nur einen einzigen Algorithmus (Methode der finiten Differenzen mit Hilfe von Polynomen)
    Ergebnisse wurden auf einer Kupferplatte gestanzt.

## Slide 24: 1.3 Historische Entwicklung der Rechenmaschinen
Charles Babbage (1792-1871)
  Analytical Engine:
    Erster Rechenautomat aus Speicher (Säulen), Recheneinheit (Mühle), Eingabeeinheit (Kartenleser) und Ausgabe
    Erstmals Programmsteuerung über Lochkarten
    Möglichkeit im Programm zu springen
    Ergebnisse wurden auf einer Kupferplatte gestanzt
    Enhält bereits die meitsen Funktionsbaugruppen moderner Rechenautomaten
    Software: einfache Assemblersprache

## Slide 25: 1.3 Historische Entwicklung der Rechenmaschinen
1936: Konrad Zuse
  Baute Eine Reihe von programmgesteuerte Rechenmaschinen mittels elektromagnetischer Relais
    Speicher, Eingabewerk, Rechenwerk, Plansteuerwerk und Ausgabewerk.
    Anwendung des Dualsystems und der halblogarithm. Zahlendarstellung (Gleitkommadarstellung) sowie des Aussagenkaküls
    Gebaute Maschinen (Z1, Z2, Z3 und Z4)
    Die Maschinen wurden 1944 zerstört Nachbau der Z3 steht im Deutschen Museum in München

## Slide 26: Z1
Eingabefeld
Kurbel
Gestänge
Lesegerät
Speicher
Weichenstraße

## Slide 27: Z3
Speicher
Relais des Rechenwerks
Lochstreifen- leser

## Slide 28: 1.3 Historische Entwicklung der Rechenmaschinen
1938: Howard Aiken
  Erster programmgesteuerter Rechenautomat der USA (Havard Mark I)
  Dezimales Zählrad-Prinzip
  Sehr große Maschine
  Relativ schnell
    Addition von 23-stelligen Dezimalzahlen in 0,3 sec Multiplikation in 65 sec und Division in 115 sec
  Zur Ein- und Ausgabe wurden gelochte Paperbänder benutzt
  Mark II: Aikens Nachfolgermodell

## Slide 29: 1.3 Historische Entwicklung der Rechenmaschinen
1943-1949: P. Eckert, J.W. Mauchly
  Bau des Rechenautomaten ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer)
  Erstmals Anwendung elektronischer Schaltelemente
  17468 Elektronenröhren, 1500 Relais
  Gewicht: 30 Tonnen, Leistungsverbrauch: 174 KW
  Addition von 10-stelligen Zahlen in 0,2 msec Multiplikation in 2,8 msec
  Programmierung durch Verschalten von Schalttafeln (Sehr umständlich und fehleranfällig)

## Slide 30: 1.3 Historische Entwicklung der Rechenmaschinen
1944-1946: Von Neumann, A.W. Burcks, H.H. Goldstine
  Bau des Rechenautomaten EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)
  Erster Anwendung elektronischer Schaltelemente
  Programm mit Befehlen und Adressen wurde erstmals intern gespeichert und in der gleichen Art kodiert und gespeichert.
  Adressen und Befehle konnten von der Maschine selbst verändert werden
  Aufgrund bedingter Befehle war die Maschine in der Lage, den Programmablauf in Abhängigkeit von Zwischenergebnissen zu ändern

## Slide 31: Von Neumann, A.W. Burcks, H.H. Goldstine: EDVAC

## Slide 32: Von Neumanns Version der EDVAC: IAS-Maschine

## Slide 33: 1.3 Historische Entwicklung von Mikrorechnern
1. Generation
Jap. Firma Busicom beauftragt die gerade 3 Jahre alte Firma Intel,
einen Chipsatz für Tischrechner zu entwickeln
Da Intel bisher Speicher entwickelt (erstes EPROM 1701 im Jahr 1969),
wurde hierfür als Konzept keine festverdrahtete Logik, sondern eine
programmierbare Logik gewählt
Intel entwickelt einen Chipsatz bestehend aus 3 Chips mit je ca.
2000 MOS-Transistoren.
  Komponenten:
  Festwertspeicher, RAM, Zentraleinheit (CPU), 4 Bit BCD ALU, 4 Bit Datenbus, 12 Bit Adressbus, 45 Befehle
  Entwicklungszeit ca. 9 Mannmonate

## Slide 34: Die erste P-Anzeige (15. Nov. 1971)
Fachzeitschrift: Electronics News

## Slide 35: 1.3 Historische Entwicklung
1. Generation
  Die Zentraleinheit wurde 1971 unter der Bezeichnung Intel 4004 als Kernstück eines Mikrorechnersystems (MCS-4) angeboten.
Zum Vergleich:
Eine festverdrahtete Lösung für das gleiche Problem (von
Busicom selbst entwickelt) bestand aus:
    12 Bausteinen
    jeweils ca 2000 Transistoren
    jeweils ca 40 Anschlüsse

## Slide 36: 1.3 Historische Entwicklung
Fast gleichzeitig beauftragte die Firma Datapoint Corporation die Firmen
Intel und Texas Instruments mit der Entwicklung eines Bausteins zur Steuerung eines Terminals.
Intel hatte Erfolg, der Baustein war jedoch um Faktor 10 zu langsam.
Dieser Baustein wurde von Intel 1972 unter der Bezeichnung 8008 als universelle 8-Bit CPU vertrieben.
Kenndaten: ca. 3000 Transistoren
PMOS Technologie (2 Versorgungsspannungen)
8 Bit Datenbus, 14 Bit Adressbus (16 kByte)
6 Register (8 Bit), 45 Befehle
Instruktionszeit ca. 30 Mikrosekunden
18 Anschlüsse

## Slide 37: 1.3 Historische Entwicklung
2. Generation
1972: Intel 8080
  8 Bit Prozessor mit erhöhter Rechengeschwindigkeit
  Instruktionszeit ca. 2 Mikrosekunden
  ca. 5000 Transistoren
  ab 1974 in NMOS-Technologie (einfache 5 Volt Versorgungsspannung)
  ca. 75 Befehle (dazu Unterstützung externer Unterbrechungen und Unterprogrammsprünge)
  8 Bit Datenbus, 16 Bit Adressbus (64kByte)
  Intustriestandard

## Slide 38: 1.3 Historische Entwicklung
2. Generation
1974: Motorola 6800
8 Bit Prozessor in NMOS-Technologie
ca.5000 Transistoren
1974: Erste Spezialprozessoren
(z.B. zur Floppy-Disk oder Bildschirmsteuerung)
Erster CMOS-Prozessor
von Rockwell (RCA1802)

## Slide 39: 1.3 Historische Entwicklung
3. Generation
1974: Erster 16 Bit Prozessor PACE von National Semiconductor
PMOS Technologie, Instruktionszeit 10 Mikrosekunden
(Als SUPER-PACE in Bipolartechnolgie erheblich schneller,
aber auch wesentlich höherer Stromverbrauch)
1976: TMS 9000 von Texas Instruments
16 Bit Prozessor, verwaltete seine Register im
Schreib-Lesespeicher
 rascher Programmwechsel, aber langsame Verarbeitungszeit

## Slide 40
1.3 Historische Entwicklung
3. Generation
1976: Z80 der Firma Zilog
8 Bit Prozessor, aufwärtskompatibel zu 8080, aber mit höherer Leistungsfähigkeit und mehr Befehlen
1976: 8085 von Intel
Erweiterung des 8080 mit verbesserter Unterbrechungsverwaltung, verbesserter Peripheriesteuerung

## Slide 41: 1.3 Historische Entwicklung
3. Generation
1978: 8086 von Intel
    Erster 16 Bit Prozessor von Intel
    HMOS Technologie (High Density MOS)
    ca. 27000 Transistoren (aber 30% mehr Fläche als ein 8080)
    virtuelle Speicherverwaltung
    16 Bit Datenbus, 20 Bit Adressbus (1MByte)

## Slide 42: 1.3 Historische Entwicklung
3. Generation
1979: 68000 von Motorola
    16 Bit Prozessor, intern jedoch 32 Bit Registersatz
    HMOS Technologie
    ca. 68000 Transistoren
    24 Bit Adressbus (16 MByte)
    orthogonaler Befehlsatz wie bei Minicomputern üblich
1979: Z8000 von Zilog
16 Bit Prozessor, Nachfolger des Z80

## Slide 43: 1.3 Historische Entwicklung
3. Generation
1979: Erste Signalprozessoren, z.B. 2929 von Intel
    spezialisiert auf die Verarbeitung von analogen Signalen, die durch interne AD/DA-Wandler digitalisiert werden.
1979 existierten ca. 80 verschiedene
Mikroprozessoren, es wurden bis dahin ca. 75 Millionen Mikroprozessoren verkauft

## Slide 44: 1.3 Historische Entwicklung
3. Generation
1982: 80286 von Intel
    Nach dem 80186 der zweite Nachfolger des 8086
    ca. 130000 Transistoren
    erhöhter Adressraum (16 Mbyte)
    virtuelle Betriebsarten für Multitasking- Umgebungen
    Jahrelang in vielen Personal Computern
    (z.B. IBM AT) eingesetzt

## Slide 45: 1.3 Historische Entwicklung
4. Generation
1981: 32 Bit Prozessor iAPX432 von Intel
    3 Bausteine, insgesamt ca. 219000 Transistoren
    HMOS Technologie
    16 Mbyte Adressraum
    ca. 100 Mannjahre Entwicklungsaufwand
    konnte sich auf dem Markt jedoch nicht durchsetzen
    Herstellung eingestellt.

## Slide 46: 1.3 Historische Entwicklung
4. Generation
1985: 80386 von Intel
    32 Bit Prozessor
    CMOS Technologie
    275 000 Transistoren
    virtuelle Speicherverwaltung, Segmentierung, Paging
1986: 68020 von Motorola
    32 Bit Prozessor
    ca. 200 000 Transistoren
    linearer Adressraum

## Slide 47: 1.3 Historische Entwicklung
4. Generation
1989: 80486 von Intel
    Erweiterung des 80386 um integrierten Cache und integrierten numerischen Coprozessor
    ca. 1 200 000 Transistoren
    Unterstützung mehrerer Prozessoren
1990: 68040 von Motorola
    Nach 68030 zweiter Nachfolger des 68000
    ca. 1 200 000 Transistoren

## Slide 48: 1.3 Historische Entwicklung
4. Generation
1992: Pentium von Intel
    Nachfolger des 80486
    ca. 3 100 000 Transistoren
    intern teilweise 64 Bit Architektur
    2 fach Superskalar, Code und Datencache
1992-95: Power PC’s MPC601, MPC603, MPC604, MPC620 von Motorola/IBM/Apple
    RISC Architektur, teilweise 64 Bit Architektur (Daten)
    Superskalar
    ca. 4 000 000 Transistoren (MPC620)

## Slide 49: 1.3 Historische Entwicklung
4. Generation
1995: Pentium Pro von Intel
    Nachfolger des Pentium
    ganz anderer interner Aufbau
    3-5 fach Superskalar
    ca. 14 stufige Befehlspipeline
    5 500 000 Transistoren
    Zwei eingebaute Cache-Speicher-Ebenen
    speculative execution, dynamic branch prediction

## Slide 50: 1.3 Historische Entwicklung
4. Generation
1996: Pentium II
    Nachfolger vom Pentium Pro mit speziellen Multimedia-Erweiterungen (MMX)
    3-5 fach Superskalar
    ca. 14 stufige Befehlspipeline
    7 500 000 Transistoren
    speculative execution, dynamic branch prediction

## Slide 51: 1.3 Historische Entwicklung
4. Generation
1998: Pentium III
    Nachfolger vom Pentium II mit Internet Streaming SIMD Extension (ISSE)
    (SIMD = Single Instruction, Multiple Data)
    16 KByte Daten- und Befehls-Cache mit vollem Prozessortakt.
    2nd-Level-Cache mit halbem Prozessortakt
    Anbindung an die Außenwelt über einen mit 100 - 133 MHz arbeitenden Systembus.

## Slide 52: 1.3 Historische Entwicklung
4. Generation
2000: Pentium 4: komplette Neuentwicklung von Intel
    Intel® NetBurst™ micro-architecture
    Nachfolger vom Pentium III mit Internet Streaming SIMD Extensions 2
    Enhanced floating point/multimedia
    Advanced dynamic execution
    Hyper-pipelined technology
    Execution trace cache and advanced transfer cache
    400MHz System Bus
Notes: Die Frequenzen der Einstiegsmodelle liegen bei 1,4 und 1,5 GHz. Tatsächlich sollen Taktraten von bis zu 5 GHz möglich sein. Der Pentium 4 hat mit seinem Vorgänger, dem Pentium 3, der auf den PentiumPro basiert, nur noch wenig gemeinsam. Schaut man sich die innere Struktur des Pentium 4 genauer an, so wurde hier einiges umgekrempelt.
Aber nicht nur Intern sieht es anders aus. Auch um den Prozessor herum hat sich einiges verändert.
Der Pentium 4 ist zwar ein gewöhnlicher Sockel-Prozessor. Aber dafür braucht er ein neues Motherboard nebst Prozessorsockel(Sockel 423). Dazukommt ein riesiger Kühlkörper mit Lüfter. Das zusammen ist direkt mit dem PC-Gehäuse verschraubt. Somit ist auch ein neues Gehäuse notwendig, das die entsprechenden Verschraubungen hat. Das Gehäuse, sowie das Netzteil, müssen der ATX-Spezifikation Version 2.03 zugrunde liegen, da das Netzteil auch über zwei zusätzliche Stecker mit dem Motherboard verbunden werden muß. Diese Maßnahmen hat Intel Aufgrund des hohen Strombedarfs seiner Prozessoren getroffen. Und somit Probleme durch die Stromversorgung, wie es bei den Athlon-Systemen ist, auszuschließen.

## Slide 53: Motherboard (Hauptplatine)
Notes: Das Motherboard ist sozusagen der Grundbaustein, der zu einem Computer gehört. Es sorgt dafür, daß alle anderen Komponenten zusammenarbeiten können. Die entscheidenden Bauteile eines Computers befinden sich auf dieser Platine. Diese Schaltzentrale im Computer bestimmt über System-Leistung, Erweiterbarkeit und Zukunftsicherheit. Die meisten Motherboards sind auf eine Prozessor-Klasse zugeschnitten. Die Verwendbarkeit eines Prozessors hängt deshalb vom Motherboard bzw. vom Prozessorsockel/-steckplatz auf dem Motherboard ab.
Auf dem Motherboard sind folgende Systemkomponenten zu finden:
Steckplatz für den Prozessor
Bus-System
Steckplätze für Speichermodule
Steckplätze für die Bussysteme(z.B. ISA, PCI, AGP)
Cache
Bios-Rom
Echtzeituhr
Eingabe-/Ausgabe-Schnittstellen(seriell, parallel, USB, Firewire)
EIDE- oder SCSI-Controller
DMA-Controller
Interrupt-Controller
Floppy-Controller
Tastatur-Prozessor
Stromversorgung für den Prozessor
Aufgrund der immer höher werdenden Integrationsdichte, kann die eine oder andere Komponente noch onboard dazu kommen. In Zukunft werden vor allem viele Schnittstellen-Bausteine und Multimedia-Erweiterungen ihren Platz auf dem Motherboard finden.

## Slide 54: Chipsatz
Der Chipsatz ist das Bindeglied zwischen den einzelnen Komponenten eines Computersystems
Die Chipsätze von verschiedenen Herstellern können Leistungsunterschiede von bis zu 10% haben.
Der Chipsatz legt fest, welche Komponenten verwendet werden können:
  Systembus
  Speichertyp
  Schnittstellen
  Prozessortyp
Notes: Chipsatz
Der Chipsatz ist das Bindeglied zwischen den einzelnen Komponenten eines Computersystems. Er hat großen Einfluß auf die gesamte Rechnerleistung.
Er steuert das Zusammenspiel und den Datenfluß zwischen dem Prozessor, dem Arbeitsspeicher, Bussystem(PCI, ISA), sowie den Schnittstellen(EIDE), AGP, USB). Der Chipsatz bestimmt auch die Geschwindigkeit des Systembusses und regelt den Datenverkehr auf diesem Bus. Der Chipsatz wird über Einstellungen im BIOS konfiguriert. Die Chipsätze von verschiedenen Herstellern können Leistungsunterschiede von bis zu 10% haben. Zudem legt der Chipsatz fest, welche Komponenten verwendet werden können:
Systembus
Speichertyp
Schnittstellen
Prozessortyp
Welche Komponenten der Chipsatz enhält ist herstellerabhänig. Bausteine, die im Chipsatz fehlen, kann der Motherboard-Hersteller zusätzlich auf der Platine einbauen.

## Slide 55: Gehäuse und Anschlüsse
Gehäusetypen D und E:
Pin Grid Arrays (PGA)
Matrixförmige Pin-Anordnung in Form eines Nagelbretts (bed of nails)
bis ca. 190 Pins
in Form der Ball Grid Array Technik (BGA) bis zu 625 Pins

## Slide 56: Gehäuse und Anschlüsse
Anordnung und Anschlusskontakte bei verschiedenen Gehäuseformen

## Slide 57: Gehäuse und Anschlüsse
Pin Grid Gehäuse mit 132 Anschlüssen, 100 mm2 großer Chip:
Die Verbindungen der Chip-Anschlüsse an die Pins erfolgt mittels Golddrähten (bonding)

## Slide 58: Anschlußgruppen eines Mikroprozessors

## Slide 59: Anschlußgruppen eines Mikroprozessors
Stromversorgung
  versorgt den Prozessor mit Strom
  im Extremfall nur 1 Anschluß für GND (Masse) und Betriebsspannung (z.B. 5 Volt)
  bei Pin-Grids oft bis zu 20 Anschlüsse für jede Versorgungsspannung
Systemtakt
  Eingang für den Taktgenerator oder Quarz

## Slide 60: Anschlußgruppen eines Mikroprozessors
Adresssignale (Adressbus)
  bestimmen Quelle und Ziel eines Datentransports
  Quelle und Ziel können Speicher, Peripheriegeräte, oder Register sein
  reine Ausgangssignale
  von 16 bis 34 Leitungen (  Adressraum 16 kByte bis 16 Gbyte)

## Slide 61: Anschlussgruppen eines Mikroprozessors
Datensignale (Datenbus)
  Daten- und Befehlstransport zwischen Prozessor und anderen Komponenten des Systems
  bidirektionale Signale von 4 bis 64 Leitungen
Steuersignale (Steuerbus)
  Signale zum Steuern von Systemkomponenten durch den Prozessor und zum Melden von Systemzuständen an den Prozessor
  unidirektionale Signale
  werden vom Steuerwerk des Prozessors kontrolliert

## Slide 62: Steuersignal-Gruppen
Daten-/Adressbus-Steuersignale (Gültigkeit der Adressen, Richtung des Datentransports, Art des Datentransports, etc.)
System-Steuersignale (Steuerung der Systemkomponenten, z.B. Reset an Komponenten, Bus-Acknowledge für Komponenten, ...)
Prozessor-Statussignale (Meldungen an den Prozessor, z.B. Busrequest, Error, ...)
Unterbrechungssignale (Unterbrechung der normalen Programmbearbeitung, Ausnahmebehandlungen, ...)

## Slide 63: Beschreibung der Signale
Die binären (logischen) Zustände “0” und “1” müssen an den Prozessor-Eingängen bzw. Ausgängen Spannungswerten entsprechen.
International durchgesetzt
hat sich der TTL-Pegel
(TTL 
Transistor Transistor Logik)

## Slide 64: Beschreibung der Signale
Gültige Spannungsintervalle:
Eingang:
L(ow)-Pegel: 0 - 0,8V  logisch 0
H(igh)-Pegel: 2,0 - 5,5V  logisch 1
Ausgang:
L(ow)-Pegel: 0 - 0,4V  logisch 0
H(igh)-Pegel: 2,4 - 5,0V  logisch 1

## Slide 65: Steuersignale nach ihrer Funktion
Aktivierungssignale
  besitzen einen aktiven und einen passiven Zustand
  Auslösen einer bestimmten Aktion bzw. Anzeigen einer bestimmten Situation
  Überstreichen des Signalnamens kennzeichnet den L-Pegel als aktiven Signalzustand
  Reset L-Pegel löst das Rücksetzen des Systems aus
  Ack H-Pegel zeigt die Bestätigung empfangener Daten an

## Slide 66: Steuersignale nach ihrer Funktion
Auswahlsignale
  selektieren zwischen zwei möglichen Zuständen
  Schreibweise: A1/A2
  Die Überstreichung zeigt die durch den L-Pegelbestimmte Alternative an
  R/W H-Pegel: Lesezugriff L-Pegel: Schreibzugriff

## Slide 67: Layouts eines Intel 80486
Sehr komplexes
Layout mit 1 200 000
Transistoren
Die verschiedenen
Funktionsbereiche sind
jedoch erkennbar.