## Slide 1: Klausur am 17. September 2001, 14:00 Uhr
Anmeldung zur TI-Klausur: Einwurf der Zulassungsbescheinigung in den Briefkasten im Untergeschoß des Informatikgebäudes am Fasanengarten bis spätestens 10. September
Hilfsmittel sind nicht erlaubt
Dauer der Klausur:
      Informatik: 120 Minuten (14.00-16.00 Uhr)
      Informationswirtschaft: 60 Miunten (14.00-15.00 Uhr)
Studentenausweise unbedingt in die Klausur mitbringen
Hörsaal-Verteilung wird rechtzeitig bekanntgegeben (TI-Homepage)

## Slide 2: Wiederholung: Speicherhierarchie
Register
L1- Cache
L2- Cache
Haupt- speicher
P
Einzelzugriffe
Blockzugriffe
Seitenzugriffe
Hintergrund- Speicher
Daten werden nur zwischen aufeinanderfolgenden Ebenen der Speicherhierarchie kopiert.
Programm, Compiler (1-8 Bytes)
Cache-Steuerung (8-128 Bytes)
Betriebsystem 512 Bytes – 4KBytes

## Slide 3: Wiederholung: Speicherverwaltung
Das Betriebsystem führt Buch über die freien Speicher-bereiche und lagert bei nicht ausreichendem Freiplatz im Hauptspeicher diejenigen Speicherinhalte auf den Hintergrundspeicher aus, die gegenüber ihrem Orginalen auf dem Hintergrundspeicher verändert worden sind.
Die eindeutige Abbildung des großen virtuellen Speichers auf die effektive Hauptspeicherkapazität wird von der Hardware durch Speicherverwaltungseinheiten unterstützt (memory management units, MMU)
Die erforderliche Abbildungsinformation stellt das Betriebssystem in Form einer oder mehrerern Übersetzungstabellen zur Verfügung.

## Slide 4: Wiederholung: Speicherverwaltung
Lokalitätseigenschaften von Programmen und Daten: Programme greifen in einem kleinen Zeitintervall auf einen relative kleinen Teil des Adreßraumes.
Die Lokalitätseigenschaften gewährleisten eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Daten, welche die CPU anfordert, im physikalischen Hauptspeicher zu finden sind.
Zwei Arten der Lokalität:
  Zeitliche Lokalität: Falls ein Datum oder ein Befehl referenziert wird, so werden sie bald wieder referenziert.
  Örtliche Lokalität: Falls ein Datum oder ein Befehl referenziert wird, werden bald Daten oder Befehle mit benachbarten Adressen referenziert.

## Slide 5: Wiederholung: Speicherverwaltung
Um den Umfang der Übersetzungstabellen gering zu halten, bezieht man die Abbildungsinformation nicht auf einzelne Adressen, sondern auf zusammenhängende Adreßbereiche
Es gibt zwei Möglichkeiten:
  Segmentierung
  Seitenwechsel-Verfahren

## Slide 6: 4. 7 Zweistufiges Seitenwechsel-Verfahren
Directory
Page Table
CR 3
31 21 11 0
Physikalischer Adressraum
4-Kbyte Seite
Offset
K
K
K
Seitentabellen- Verzeichnis
Seiten- tabelle
Lineare Adresse
Konkatenation

## Slide 7: Zweistufiges Seitenwechsel-Verfahren
Seitentabellenverzeichnis  Seitentabellen  Seiten
Seitentabellenverzeichnis, Seitentabellen und Seiten sind jeweils 4 KByte groß und jeder Tabellen-Eintrag umfasst 4 Byte
In den Seitentabellen und -verzeichnis sind jeweils 1024 Einträge enthalten.
Lineare Adresse wird in drei Teilen zerlegt. Die höchstwertigen 10 Bits selektieren einen Eintrag im Seitentabellen-Verzeichnis, dessen Basisadresse in einem speziellen Systemregister (CR3) abgelegt ist.
Die nächsten 10 Bits der linearen Adresse selektieren einen der 1024 Einträge aus der Seitentabelle. In diesem Eintrag steht die Basisadresse einer Seite.
Die niedrigstwertigen 12 Bits werden als Offset zur Seitenadresse addiert, um die endgültige, physikalische Adresse zu erhalten.

## Slide 8: Beschleunigung der Adressberechnung durch einen Cache
Translation Lookaside Buffer (TLB)
lineare Adresse
Offset
4 Gbyte
Treffer (hit)
kein Treffer (miss)
31 21 11 0
K
4-Kbyte Seite
K
CR 3
K

## Slide 9: Beschleunigung der Adressberechnung durch einen Cache
Ein schneller voll-assoziativer Cache (Translation Lookaside Buffer, TBL) speichert automatisch die 32 zuletzt benutzen Einträge aus Seitentabellenverzeichnis und Seitentabellen
   Im Trefferfall (Trefferquote ca. 90 %) muss nicht auf die im Hauptspeicher liegenden Tabellen zugegriffen werden.

## Slide 10: Segment-Deskriptoren
Jeder Segment-Deskriptor beschreibt das zugehörige Segment durch folgende Attribute:
  Segment-Basisadresse (base address)
  Segment-Größe in Bytes (limit)
  Zugriffsrechte auf das Segment (access rights) zur Realisierung von Schutzmechanismen.

## Slide 11: Anmerkungen
Sowohl bei segmentorientierter wie bei seitenorientierter Speicherverwaltung gilt:
  Befindet sich eine Seite oder ein Segment nicht im Hauptspeicher, so löst der Prozessor eine Unterbrechung aus, um die Seite oder das Segment durch das Betriebssystem zu laden (Seiten- oder Segmentfehler).

## Slide 12: Anmerkungen
Erkennung eines Segmentfehlers:
  Bit im Segment-Deskriptor zeigt an, ob das Segment im Hauptspeicher ist oder nicht.
Erkennung eines Seitenfehlers:
  Seite oder Seitentabelle befindet sich nicht im Hauptspeicher (Seitenfehler).
  Spezielles Kennungbit im Seitentabellen-Verzeichnis
  (Seitentabellenfehler)

## Slide 13: 4. 8 Segmentierung mit Seitenwechsel
Anfang der Segment- tabelle
Seg.-Nr. (m)
Seiten-Nr. (x)
Byte-Nr. (r)
Rahmen-(Seiten)-Nr. (n)
Byte-Nr. (r)
Basisadresse
A
Seg.-Nr.
Anfangadressen Seitentabellen
Segmenttabelle
Seitentabelle des Segments Nr. m
0
1
m
a
x
n
Seiten-Nr.
Rahmen-Nr.
A
a

## Slide 14: 4.9 Schutzmechanismen
Moderne Mikroprozessoren bieten Schutzmechanismen an, um während der Laufzeit von Programmen unerlaubte Speicherzugriffe zu verhindern. Dies geschieht im wesentlichen durch:
  Trennung der Systemsoftware, z.B. des Betriebsystems, insbesondere des Ein-/Ausgabe-Subsystem (BIOS, basic I/O system), von den Anwendungsprozessen.
  Trennung der Anwendungsprozessen voneinander. Ist dies gewährleistet, könnte ein fehlerhaftes Anwenderprogramm andere, fehlerfreie Programme beeinflussen (Schutzebenen und Zugriffsrechte)

## Slide 15: Aufgabe
Ein Rechnersystem enthalte eine MMU zur Umsetzung von virtuellen in physikalische Segmentadressen (siehe Bild).
31
0
0 1 2
255
8
16-Bit Segment- länge in Blöcken
Segmantbasis- adresse
Virtuelle Adresse
Physikalische Adresse
Seg.-Nr.
Segmenttabelle
31
23
0
Block-Nr.
7
7
Byte-Nr.
Byte-Nr.
24
24
16
Block-Nr.
+
8

## Slide 16: Aufgabe
Geben Sie die Ladeadresse des Segmentes S unter der Bedingung, dass der Hauptspeicher lückenlos gefüllt werden soll an.
An welcher Position im Registerspeicher der MMU muss die physikalische Blocknummer als Abbildungsinformation abgelegt werden und welchen Wert hat sie?
Welchen Wert hat die für die Überprüfung von Segmentüberschreitungen einzutragende Blockanzahl?
Der Hauptspeicher sei bereits beginnend ab Adresse 0 mit 64 Blöcken zu je 256 Bytes belegt. Im Anschluß an diesen Bereich soll ein Segment S mit der virtuellen Anfangsadresse 0200000016 und der virtuellen Endadresse 0200181116 geladen werden.

## Slide 18: 5. Direkter Speicherzugriff
Bisher wurde der Datentransfer zwischen Prozessor und Speicher bzw. Prozessor und Peripherie betrachtet.
Oft ist es jedoch auch nötig, Daten zu transportieren zwischen:
Speicher  Peripherie
Speicher  Speicher
Peripherie  Peripherie
In älteren und kleineren Systemen wird dieser Datentransfer ebenfalls über den Prozessor abgewickelt.

## Slide 19: Beispiel
Datenübetragung zwischen Speicher und Peripherie mittels Prozessor
P
P
P
P
Speicher
Speicher
Speicher
Speicher
E/A (Speicher)
E/A (Speicher)
E/A (Speicher)
E/A (Speicher)
Adresse
Adresse
Datum
Adresse
Schreib-Befehl
Datum
Adresse
Lade-Befehl
LOOP: LDA Datum
STA EA/Speicher
DEC Zähler
BPL LOOP

## Slide 20: Beispiel
Nachteil: mindestens 4 Speicherzugriffe / Datum nötig (ggf. sogar mind. 6 Speicherzugriffe durch Schleifenbefehle)
   langsamer Datentransfer, Prozessor belastet
Abhilfe:
Direkter Speicherzugriff (direct memory access, DMA)
Hierbei erfolgt der Datentransfer ohne Beteiligung des Mikroprozessors direkt zwischen den beteiligten Komponenten

## Slide 21: Direkter Speicherzugriff
Ein spezieller Baustein, DMA-Controller genannt, koordiniert den Datentransfer
Vorteile:
Speicherzugriffe für das Holen der Lade-, Speicher- und Schleifenbefehle entfallen, da die Datenübertragung hardwaremäßig (ohne Programm) ausgeführt wird  nur 2 (ggf. sogar nur 1) Speicherzugriff / Datum nötig
Der Prozessor wird entlastet und kann derweil andere Dinge tun (sofern diese nicht den Systembus benötigen)

## Slide 22: Prinzip des direkten Speicherzugriffs
Adresse
P
Speicher
E/A (Speicher)
DMA
Startadresse, Zähler
Adresse
Datum
Datum
Auswahlsignal (Adresse)
Adresse
Datum
Auswahlsignal
a)
P
Speicher
E/A (Speicher)
DMA
b)
P
Speicher
E/A (Speicher)
DMA DEC/INC
c)
P
Speicher
E/A (Speicher)
DMA DEC/INC
d)
two cycle transfer
fly-by transfer

## Slide 23: Prinzip des direkten Speicherzugriffs
Mikroprozesor überträgt zu Beginn die Startadresse, Zieladresse, Anzahl der zu übertragenden Bytes, Übertragungsrichtung und Steuerinformationen
Danach läuft der Transfer automatisch:
“two cycle transfer” - Übertragungsverfahren: Datum wird in einem Register des DMA-Controllers zwischengespeichert (Fälle: a-c)
“fly by transfer” - Übertragungsverfahren:
Datum wird ohne Zwischenspeicherung direkt übertragen (geht jedoch nicht für Speicher-Speicher Transfer) (Fall d)

## Slide 24
Aufbau eines DMA-Controllers

## Slide 25: Aufbau eines DMA-Controllers
Steuerwerk: steuert den Datentransfer
Steuersignale DMA-Controller  Mikroprozessor
Takteingang: Systemtakt
RESET: Baustein in definierten Anfangszustand rücksetzen
CS: Selektion des Bausteins zur Programmierung durch P
A0 - Ai: niederwertige Adressleitungen zur Auswahl eines der internen Register des Bausteins
READY: Aufforderung an den Baustein zum Einfügen von Wartezyklen (von der Peripherie)
HOLD: Anforderung des Systembusses vom P durch den Baustein
HOLDA: Gewährung des Systembusses durch den P

## Slide 26: Aufbau eines DMA-Controllers
Steuersignale DMA-Controller  Peripherie
REQ: DMA request Peripherie stellt Anforderung zum Datentransfer
ACK: DMA acknowledge Baustein akzeptiert Anforderung zum Datentransfer
END, EOP: end of process Peripherie oder Prozessor wird vom Baustein über das Ende des Datentransfers informiert. Manchmal bidirektionale Leitung, durch die der P einen Datentransfer abbrechen kann
3 Steuerregister zur Kontrolle und Programmierung durch den P

## Slide 27: Aufbau eines DMA-Controllers
Operationswerk: führt den Datentransfer aus
Besteht im wesentlichen aus 3 Zählern, die vom P zu Beginn eines Datentransfers geladen werden:
Datenzähler: Anzahl der zu übertragenden Daten, wird bis 0 dekrementiert, informiert dann das Steuerwerk über das Ende des Datentransfers
Adresszähler1: Quelladresse des Datentransfers. Wird bei Transfers aus dem Speicher wahlweise inkrementiert oder dekrementiert. Bei Transfers von der Peripherie bleibt die Adresse unverändert
Adresszähler2: Zieladresse des Datentransfers, Verhalten wie Adresszähler 1
Die Basisregister für die drei Zähler speichern jeweils die Anfangswerte

## Slide 28: DMA-Übertragungsarten
In der Regel kann man bei einem DMA-Baustein unter verschiedenen Übertragungsarten wählen, die sich durch die Belegung des Systembusses unterscheiden:
  Einzeltransfer (single transfer mode)
  Block-Transfer (block transfer mode, burst mode)
  Transfer auf Anforderung (demand transfer mode)

## Slide 29: Einzeltransfer (single transfer mode)
Hierbei wird jeweils genau ein Datum übertragen, danach der Systembus wieder für den P freigegeben (cycle stealing, dem P werden einzelne Buszyklen entzogen)
REQ: Anforderung eines Requesters zum Datentransfer
HOLD: Busanforderung durch den DMA-Controller
HOLDA: Busgewährung durch den P
READ: beendet die Übertragung des Datums, wenn 0

## Slide 30: Block-Transfer (block transfer mode, burst mode)
Der DMA-Controller überträgt hierbei alle Daten des Blocks ohne zwischenzeitliche Busfreigabe, sobald er den Systembus erhalten hat

## Slide 31: Transfer auf Anforderung (demand transfer mode)
Mittelstellung zwischen Einzeltransfer und Blocktransfer
Datenübertragung wird solange ohne Unterbrechung durchgeführt, solange das REQ-Signal aktiv ist
 Datentransfer in Schüben, häufig von Peripheriegeräten benutzt (echter Burst-Mode)

## Slide 32: DMA-Übertragungsarten
Besonders zu beachten bei DMA-Transfers sind:
unterschiedliche Datenbreite von Quelle und Ziel, z.B. Übertragungen von einem 8-Bit breiten Peripherie- Gerät (Drucker, Terminal, ...) in den 32-Bit breiten Hauptspeicher
Übertragung von non-aligned Daten, d.h. mehrere Speicherzugriffe zum Lesen oder Schreiben eines Datums sind notwendig  DMA-Controller sind durch verschiedene Maßnahmen an diese Anforderungen angepaßt, wie z.B:

## Slide 33: DMA-Übertragungsarten
Wahlweise Inkrementierung der Adresszähler um 1, 2 oder 4
Zerlegung bzw. Sammeln von Daten vor dem Weitertransport in internen Registern bei unterschiedlicher Breite von Quelle und Ziel
Automatische Erkennung von non-aligned Zugriffen und Zerlegung dieser Zugriffe in mehrere Speicherzyklen
Moderne DMA-Controller enthalten 2 - 8 DMA-Kanäle, jeder Kanal besitzt eigene Leitungen REQi, ACKi, ENDi und kann so unabhängig von den anderen einem Requester zugeordnet werden

## Slide 34: Register des Steuerwerks eines DMA-Controllers
Orientiert am Intel 82380 DMA-Controller
  4 unabhängige DMA-Kanäle auf dem Baustein
Register des Steuerwerks:

## Slide 35: Register des Steuerwerks eines DMA-Controllers
Statusregister:
  Bitpaare pro Kanal zur Anzeige folgender Informationen:
  Ri: Übertragungsanforderung (request) für Kanal i liegt vor
  TCi: Datenübertragung auf Kanal i beendet (terminal count)
Befehlsregister:
  Bits zur Bestimmung der Arbeitsweise der einzelnen Kanäle
  Ei: Freigabe des Kanals i (enable)
  Pi: Prioritätensteuerung zwischen den Kanälen
  SRi: Software-Request (als Alternative zur REQ-Leitung) möglich
  IEi: Interrupt Enable für Kanal i

## Slide 36: Steuerregister (eines pro Kanal)
Steuerregister:
  bestimmt die Betriebsart des Kanals
  T1, T0: Typ der Übertragung (send, receive, verify)
  AI: automatische Initialisierung (automatisches Nachladen der Zähler aus den Basisregistern nach Übertragungsende)
  M1, M0: Modus der Übertragung (Einzeltransfer, Blocktransfer, Transfer auf Anforderung)
  C: Transferzyklen (two-cycle transfer, fly-by transfer)

## Slide 37: Steuerregister (eines pro Kanal)
  TT Typ der Komponente für Target und Requester
  RT: (Arbeitsspeicher / Peripherie)
  TA1, TA0 Aktion des Adresszählers für Target und Requester
  RA1, RA0: (Inkrement, Dekrement, Hold)
  TB1, TB0 Busbreite für Target und Requester (8, 16, 32 Bit)
  RB1, RB0: