## Slide 1: 1.6 Interner Aufbau eines einfachen P

## Slide 2: Interner Aufbau eines einfachen µP
Steuerwerk
Rechenwerk
Registersatz
Adresswerk
Systembusschnittstelle
Interne Buss

## Slide 3: Steuerwerk
Steuert die Systemkomponenten
Befehlsregister
enthält den gerade
ausgeführten Befehl
Dekoder (mikroprogrammiertes
Schaltwerk)
wird von den Statussignalen
beinflußt und erzeugt die
Steuersignale
Taktgenerator erzeugt den
vom externen Quarz
festgelegten Systemtakt

## Slide 4: Steuerwerk
Synchrones Schaltwerk
  Meist liegt ein sog. dynamisches Schaltwerk vor,
  d. h. die Zustandsinformation ist nicht in Flipflops, sondern in
  Kondensatoren gespeichert
  Mindesttaktfrequenz ist erforderlich
Unterhalb dieser Taktfrequenz gehen die Inhalte durch. Leckströme bereits vor dem nächsten Taktzyklus verloren.
Taktgenerator bei modernen Mikroprozessoren on Chip (mit externem Quarz verbunden)

## Slide 5: Taktgenerator
Aufgaben des Taktgenerators
  Taktfrequenz herstellen
  Erzeugung eines mit dem Prozessortakt synchronisierten Rücksetzsignals
Beim Rücksetzen durchläuft das Steuerwerk eine Initialisierungsroutine
Diese wird bei vielen Mikroprozessoren ausgeführt, während das Rücksetzsignal aktiv ist
Deshalb muß das Rücksetzsignal genauen zeitlichen Spezifikationen genügen.

## Slide 6: Rücksetzen eines Prozessors
manuelles Rücksetzen über Taster
automatisches Rücksetzen nach Einschalten der Betriebsspannung

## Slide 7: Rücksetzen eines Prozessors
Nach dem Einschalten der Versorungsspannung wird der Kondensator C langsam über den Widerstand R aufgeladen
Zeitkonstante:  = C * R (10 F * 20K=200 ms)
Nach Überschreiten von Us am Reset-Eingang beginnt die Programmausführung mit dem Laden des ersten Befehls
Durch Druck auf die Taste kann C über einen Strombegrenzungs-Widerstand wieder entladen werden
 manueller Reset
Die Diode dient zum schnellen Entladen von C nach Abschaltung der Versorgungsspannung

## Slide 8: Steuerwerk
Einzelne Bits eines Mikrobefehls  Mikrooperationen  Auswahl- und Freigabesignale für die benötigten Komponenten
Mikroprogrammsteuerwerk
  Im Festwertspeicher liegt für jeden Befehl ein Mikroprogramm
Aufbau eines Mikrobefehls:
Mikroprogramm  Folge von Mikrobefehlen

## Slide 9: Phasen der Befehlsausführung
Holphase
Decodierphase
Ausführungsphase

## Slide 10: Phasen der Befehlsausführung
Holphase
  der nächste Befehl in das Befehlsregister geladen
Decodierphase
  der Befehlsdecoder ermittelt die Startadresse des Mikroprogramms, welches den Befehl ausführt
Ausführungsphase
  das Mikroprogramm steuert die Befehlsausführung, indem es entsprechende Signalfolgen an die anderen Prozessorkomponenten übermittelt und Meldesignale auswertet

## Slide 11: Steuerwerk
unterschiedlich lange Befehlsformate: verschiedene Befehle sind unterschiedlich lang (1-Wort-Befehle, 2-Wort-Befehle, 3-Wort-Befehle, ...)
Vorabladen von Befehlen (Opcode-Prefetching): zur Steigerung der Verarbeitungsgeschwindigkeit werden bereits mehrere folgende Befehle in das Befehlsregister geladen, während der aktuelle Befehl gerade dekodiert wird Opcode prefetch queue, Warteschlange, Pipelining
Das Befehlsregister besteht aus mehreren Registern:
Gründe:

## Slide 12: Steuerwerk
Für jeden Befehl liegt ein Mikroprogramm im Festwertspeicher des Steuerwerks vor
Mikroprogramme können vom Benutzer nicht verändert werden
  Das Steuerwerk ist mikroprogrammiert
Andere Variante:
Steuerwerk als festverdrahtetes Schaltwerk (RISC- Prozessoren)

## Slide 13: Ein-/Ausgabesignale des Steuerwerks
1. Systembus-Zuteilung:
  meist müssen mehrer Komponenten eines Mikroprozessor-Systems aktiv auf den Systembus zugreifen  Systembuszuteilung (Bus Arbitration) ist erforderlich
Quittierungsbetrieb mit 3-Leitungs-Handshake:
Busanforderung
(bus request HOLD, BR oder BREQ)
Dieses Signal teilt dem Prozessor mit, dass eine andere Systemkomponente den Systembus belegen will

## Slide 14: Ein-/Ausgabesignale des Steuerwerks
Busfreigabe (bus grant):
HOLDA (Hold acknowledge), BG oder BGRT
Mit diesem Signal teilt der Prozessor mit, dass der Systembus nun zur Verfügung steht. Alle Prozessor- ausgänge werden vorher auf hochohmig geschaltet
Busübernahme-Bestätigung (Bus grant acknowledge BGA ) Mit diesem Signal bestätigt eine Komponente dem Prozessor, dass sie nun den Bus übernommen hat (neuer Bus-Master)
Bewerben sich mehrer Komponenten gleichzeitig um den Bus, so muß der Bus-Arbiter eine hiervon auswählen

## Slide 15: Ein-/Ausgabesignale des Steuerwerks
2. Unterbrechungsanforderungen:
  Unterbrechungen (Interrupts) sind erforderlich, um auf besondere äußere Ereignisse reagieren zu können
  Das laufende Programm wird unterbrochen, eine Unterbrechungsbehandlungsroutine (Interrupt Service Routine) angestoßen und nach deren Abarbeitung zum laufenden Programm zurückgekehrt

## Slide 16: Ein-/Ausgabesignale des Steuerwerks
Interrupt-Eingänge:
IRQ (Interrupt request), INT oder INTR:
löst eine maskierbare Unterbrechungsbehandlung aus
NMI (Non maskable interrupt):
löst eine nicht maskierbare Unterbrechungsbehandlung aus
HALT-Leitung:
Aufforderung zum Stoppen des Prozessors, durch Interrupt oder RESET wieder aufweckbar, meist bei schweren Systemfehlern eingesetzt

## Slide 17: Ein-/Ausgabesignale des Steuerwerks
3. Fehlermeldungen:
  Fehlermeldung BERR (Bus error) kann von Systemkomponenten erzeugt werden, die gerade den Systembus benutzen
  Das Signal BERR zeigt dem Prozessor an, das bei der auf dem Systembus gerade laufenden Aktion ein Fehler aufgetreten ist, z.B.
    - ausbleibendes Quittungssignal,
    - Zugriff auf einen geschützten Speicherbereich,
    - Datenübertragungsfehler auf dem Bus, ... usw.
Das Signal BERR löst in der Regel eine Unterbrechungs-behandlung aus.

## Slide 18: Ein-/Ausgabesignale des Steuerwerks
4. Statusinformationen:
  Durch eine Reihe Statussignale, wie
    FCi,...,FC0 (Function code)
    STi,...,ST0 (Status)
  kann der Prozessor angeschlossenen Komponenten seinen Zustand und den Typ der gerade ausgeführten Operation mitteilen, z.B. Benutzerprogramm/Systemprogramm; Halt-Zustand; Zugriff auf Arbeitsspeicher oder Peripherie, … usw.

## Slide 19: Ein-/Ausgabesignale des Steuerwerks
5. Kommunikation mit Coprozessor:
Eine Reihe von Signalen ist hierfür vorgesehen (später)
6. Systembus-Steuersignale:
Bestimmen im wesentlichen:
  Art und Richtung des Datentransports (lesen/schreiben, Byte/Word/Double-Word-Zugriff, ...)
  Art der selektierten Komponente (Arbeitsspeicher/Peripherie)

## Slide 20: Das Steuerregister
Mit Hilfe des Steuerregisters kann die aktuelle Arbeitsweise des Steuerwerks beeinflußt werden
Die Bedeutung der Bits des Steuerregisters hängen vom jeweiligen Prozessor ab
Beispiele für die Bedeutung von Bits des Steuerregisters:
Interrupt enable Bit
bestimmt, ob auf eine Unterbrechungs-Anforderung am INT-Eingang reagiert wird

## Slide 21: Das Steuerregister
User/System Bit
bestimmt ob der Prozessor im User-Modus (nur beschränkter Teil des Befehlsvorrats nutzbar) oder im Systemmodus (alle Befehle verfügbar, i.A. für das Betriebsystem reserviert) arbeitet
Trace Bit
erlaubt Befehlsabarbeitung im Einzelschritt (Single Step Mode), d.h. nach jeder Befehlsausführung wird eine Unterbrechungsroutine gestartet  Debugging
Decimal Bit
entscheidet, ob Dual oder BCD gerechnet wird

## Slide 22: Steuerwerk des Intel 80486

## Slide 23: Steuerwerk des Intel 80486
Befehlsregister-Block: Prefetch-Queue
FIFO-Speicher mit 32 Byte
Prefetch Steuerung sorgt für weitestmögliche Füllung
Füllung kann meist aus dem on-chip Cache über einen 128 Bit breiten Datenpfad erfolgen
Muß die Füllung jedoch aus dem Arbeitsspeicher erfolgen (Cache Miss), haben diese Zugriffe höchste Priorität
Eventuelle gleichzeitig auf den Bus auszugebende Daten werden in Schreibpuffern (write buffers) zwischengespeichert

## Slide 24: Steuerwerk des Intel 80486
Befehls-Vordecoder:
  Aus der Prefetch-Queue gelangen die Befehle in den Befehls-Vordecoder
  Vorbearbeitung der Befehle
  direkt im Befehl angegebene Operanden (unmittelbare Daten) sowie Adressdistanzen (Offsets) werden abgezweigt und seperat gespeichert

## Slide 25: Steuerwerk des Intel 80486
Befehls-FIFO:
  vordekodierte Befehle gelangen in den Befehls-FIFO
  Platz für 3 Befehle
Befehls-Decoder:
  entnimmt den obersten vordecodierten Befehl aus dem Befehls-FIFO
  ermittelt die Startadresse des zugehörigen Mikroprogramms

## Slide 26: Steuerwerk des Intel 80486
Mikrobefehls-Steuerung, Mikrobefehls-Speicher:
  synchrones mikroprogrammiertes Schaltwerk, erzeugt die Steuersignale, interpretiert die Meldesignale
Zeit-Steuerung:
  synchronisiert die erzeugten Steuersignale mit dem Systemtakt

## Slide 27: Steuerwerk: Zusammenfassung
Das Steuerwerk interpretiert die Maschinenbefehle und setzt sie unter Berücksichtigung der Statusinformation in Steuerkommandos für andere Komponenten um.
Das Befehlsregister enthält die Speicheradresse des als nächstes auszuführenden Maschinenbefehls, sofern der vergangene Befehl kein Sprungbefehl ist.
Das Steuerregister beeinflusst die aktuelle Arbeitsweise des Steuerwerks

## Slide 28: Interner Aufbau eines einfachen µP
Steuerwerk
Rechenwerk
Registersatz
Adresswerk
Systembusschnittstelle
Interne Buss

## Slide 29: Interner Aufbau eines einfachen µP

## Slide 30: Rechenwerk
Führt die vom Steuerwerk
verlangten logischen und
arithmetischen Operationen aus
Statusregister informiert das
Steuerwerk über den Ablauf
des Ergebnisses (z. B. Carry,
Overflow, Zero, Sign, ...)
Zum Zwischenspeichern von
Operanden und Ergebnissen
sind Hilfregister und
Akkumulatoren vorhanden

## Slide 31: Rechenwerk
2 Eingangsbusse ( 2 Operanden) und 1 Ausgangsbus
(Ergebnis). Sie entsprechen in der Breite dem internen
Prozessor-Bus und sind mit diesem verbunden
Die ALU selbst ist ein reines Schaltnetz
Vor die ALU sind Hilfsregister zur Zwischenspeicherung
von Operanden geschaltet
Die Ergebnisse werden entweder in Prozessor-
Registern gespeichert, auf die Eingangsregister der
ALU zurückgeführt oder über den externen Datenbus
an andere Systemkomponenten übertragen
Eingänge zur Steuerung der ALU-Operationen

## Slide 32: Rechenwerk
Melde-Ausgänge für den Status der abgelaufenen
Operation (Carry, Overflow, Zero, Sign, ..., usw.)
Status wird im Status-Register zwischengespeichert
Akkumulator (spezielles Register)
Bei 8 Bit Mikroprozessoren war das einzige interne
Register, das direkt Ergebnisse der ALU aufnehmen kann
 alle ALU Ergebnisse werden dort abgelegt
 Akkumulator “sammelt” die Ergebnisse auf

## Slide 33: Rechenwerksvarianten
Variante A: Hilfsregister
des Akkumulators wird
hinter die ALU verlegt
Vorteil: ALU-Operationen
ohne Veränderung des Akkumulators sind
möglich
  Haupsächlich in älteren 8-Bit- Prozessoren, bei denen auch die Adressberechnung in der ALU des Rechenwerkes durchgeführt wird

## Slide 34: Rechenwerksvarianten
Variante B: Rechenwerk
ohne Akkumulators. Der
Akkumulator wird in den
Registersatz des Prozessors
verlegt
Vorteil: Mehrere Register
des Registersatzes können Akkumulatorfunktion
übernehmen
   mehrere Akkumulatoren
alle modernen 16/32-Bit-Prozessoren nutzen dieses Konzept

## Slide 35: Aufbau des Rechenwerks
Akkumulator
meist zweigeteilt, bestehend
aus dem eigentlichen
Akkumulator-Register AC
und einem nachgeschalteten
Hilfsregister HR (Latch)

## Slide 36: Zeitverhalten des Rechenwerks

## Slide 37: Zeitverhalten des Rechenwerks
Während der positiven Takthälfte von T liegen auf B1 und B3
die Operanden
Diese werden mit der negativen Taktflanke in die Hilfregister
übernommen
Danach stehen diese auf B2 und B4 stabil zur Verfügung,
die ALU berechnet in einer Ausführungszeit tALU das Ergebnis
Dieses Ergebnis wird mit der positiven Taktflanke in den
Akkumulator übernommen
Ohne Hilfsregister würden sich die während der ALU-Rechenzeit
ergebenden Schwankungen am Ausgang (Hasards, Wettläufe)
sofort wieder auf den ALU-Eingang auswirken  ein asynchrones
Schaltwerk mit allen bekannten Problemen und Fehl-Ergebnissen
würde entstehen.

## Slide 38: Operationsvorrat der ALU
Arithmetische Operationen:
  Addieren ohne/mit Übertarg
  Subtrahieren ohne/mit Übertarg
  Inkrementieren/Dekrementieren
  Multiplizieren ohne/mit Vorzeichen
  Dividieren ohen/mit Vorzeichen
  Komplemntieren (Zweierkomplement)
Logische bitweise Verknüpfungen:
  Negation
  UND
  ODER
  Antivalenz

## Slide 39: Operationsvorrat der ALU
Schiebe- und Rotations-Operationen:
  Links-Verschieben
  Rechts-Verschieben
  Links-Rotieren ohne Übertragsbit
  Links-Rotieren durchs Übertragsbit
  Rechts-Rotieren ohne Übertragsbit
  Rechts-Rotieren durchs Übertragsbit
Transport-Operationen:
  Transferieren

## Slide 40: Schiebeoperationen
Dem logischen Linksschieben entspricht die Multiplikation mit 2
Dem logischen Rechtschieben entspricht die Division durch 2
Dies gilt jedoch nur für positive Zahlen. Bei negativen Zahlen im Zweierkomplement muß zur Vorzeichenerhaltung das höchstwertigste Bit in sich selbst zurückgeführt werden.
 Unterschied logisches/arithmetisches Rechtsschieben

## Slide 41: Rotationsoperationen
Regsiter wird als geschlossene Bitkette betrachtet
Carry-Flag kann wahlweise mitbenutzt oder als zusätzliches Bit einbezogen werden

## Slide 42: Statusregister (Zustandsregister, Condition Code Register CCR)
Einzelne Bits, die das Ergebnis einer arithmetischen Operation wiederspiegeln werden im Statusregister gespeichert
Das Statusregister enthält meist folgende Bits (Flags):
Übertragsbit (Carry Flag CF)
Hilfsübertragsbit (Auxiliary Carry AF)
Nullbit (Zero Flag ZF)
Vorzeichenbit (Sign Flag SF)
Überlaufbit (Overflow Flag OF)
Even Flag EF
Paritätsbit (Parity Flag PF)

## Slide 43: Bedeutung der Statusflags
Carry Flag(CF): Übertrag aus dem höchstwertigsten Bit bei Addition oder Subtraktion (Borrow)  sequentielle Addition und Subtraktion mit größerer Wortbreite ist möglich.
Aux Carry (AF): Übertrag von Bit 3 in Bit 4 des Ergebnisses (BCD-Arithmetik)
Zero Flag (ZF): Zeigt an, ob das Ergebnis der letzten Operation gleich 0 war. (bedingte Programmverzweigungen, Zählschleifen)
Sign Flag (SF): Zeigt an, dass das Ergebnis negativ ist (Most Significant Bit = 1). Spiegelt das höchstwertige Bit eines Operanden wieder (bedingte Programmverzweigungen)
Overflow Flag: Bereichsüberschreitung im Zweierkomplement
Even Flag (EV): Zeigt an, ob das Ergebnis eine gerade Zahl ist
Parity Flag (PF): Signalisiert ungerade Parität des Ergebnisses.

## Slide 44: Statusregister (Zustandsregister, Condition Code Register CCR)
Werte von Statusbits können direkt Einfluß auf die Ausführung des Mikroprogramms haben
   bedingte Programmverzweigung
Statusregister und Steuerregister werden häufig zur Erleichterung der Adressierung zusammengefaßt betrachten und manipuliert, und meist Prozessorstatuswort (PSW) genannt

## Slide 45: Interner Aufbau eines einfachen µP
Steuerwerk
Rechenwerk
Registersatz
Adresswerk
Systembusschnittstelle
Interne Buss

## Slide 46: Interner Aufbau eines einfachen P

## Slide 47: Registersatz
Erweiterung des Rechenwerks:
Häufig benutzte Operanden
können dort zwischengespeichert
werden
schnellerer Zugriff als auf
den Hauptspeicher

## Slide 48: Registersatz
Getrennte Ein-/Ausgänge Dual Port Speicher, zwischen
Eingangs- und Ausgangsbus gehängt
 Schreiben eines Registers und gleichzeitiges Lesen
eines anderen Registers möglich
Heutige superskalar-Prozessoren: pro Takt
mehrere allgemeine Register schreiben und lesen
Oft dynamische Speicherzellen  Refresh erforderlich
Register mit Zusatzfunktionen:
Inkrementieren/Dekrementieren/auf Null setzen/Inhalt
verschieben

## Slide 49: Registersatz

## Slide 50: Daten- und Adressregister
Datenregister:
 Zwischenspeichern von Operanden
 schneller Zugriff auf häufig benutzte Operanden
 bei modernen Prozessoren sind mehrere
Datenregister als Akkumulator nutzbar
Adressregister:
Speichern von Adressen (oder Teile davon) eines
Operanden im Hauptspeicher
 Basisregister
 Indexregister

## Slide 51: Spezialregister (special purpose register)
Register zur speziellen Verwendung:
 Programmzähler (instruction pointer)
 Steuerregister
 Statusregister
 Register für den Start von Interrupt-Behandlungen
(interrupt vector base register)
 Stackregister (user und supervisor Stackpointer)