## Slide 1: 2. Pipeline-Verarbeitung
Welche Möglichkeiten hat man prinzipiell zur Leistungssteigerung in Rechnersystemen?
Technologische Maßnahmen:
Anwendung schnellerer Technologien, Redesign ist nötig.
Strukturelle Maßnahmen:
z.B. Zahl der Transistoren erhöhen  Parallelarbeit

## Slide 2: Technologie-Entwicklung
SSI: Small Scale Integration
MSI: Medium Scale Integration
LSI: Large Scale Integration
VLSI: Very Large Scale Integration
ULSI: Ultra Large Scale Integration
GSI: Giga Scale Integration

## Slide 3: Strukturelle Maßnahmen
Klassifikation von Rechnerstrukturen nach Flynn:
Unterscheidung bezüglich der gleichzeitig bearbeiteten Befehls- und Datenströme:
  SISD (Single Instruction Single Data): Ein Datenstrom wird entsprechend einer seriellen Befehlsfolge verarbeitet (von-Neumann-Rechner)
Speicher
CPU
Daten
Befehle
IBM-PC, IBM 370,
Micro-VAX von DEC

## Slide 4: Strukturelle Maßnahmen
  SIMD (Single Instruction Multiple Data): Alle Prozessoren führen gleichzeitig dieselben Befehle auf verschiedenen Daten aus (Array-Prozessoren).
Speicher
Daten
Befehle
Daten
Daten
CPU n
CPU 0
CPU 1
Bildverarbeitung:
jedem Prozessor wird ein Bildausschnitt zugeordnet.

## Slide 5: Strukturelle Maßnahmen
  MIMD (Multiple Instruction Multiple Data): Alle Prozessoren führen gleichzeitig verschiedene Befehle auf verschiedenen Daten aus.
Daten
Daten
Daten
CPU n
CPU 0
CPU 1
Befehle
Befehle
Befehle
Speicher
Multiprozessor- Systeme:
IBM 3084, Cray-2

## Slide 6: Strukturelle Maßnahmen
  MISD (Multiple Instruction Single Data): Es wird nur ein Datenstrom bearbeitet. Bestimmte Ausführungseinheiten übernehmen die Ausführung bestimmter Teile einer Operation (Pipeline-Verarbeitung) Parallelität auf Befehlsebene. „Moderne“ Prozessoren: ab Intel 80286

## Slide 7: Wäsche-Pipelining
Ein Wäsche-Vorgang kann in 4 Teilvorgänge unterteilt werden:
  Schmutzige Wäsche in die Waschmaschine
  Nasse Wäsche in den Trockner
  Falten, Bügeln, ...
  Kleider in den Schrank

## Slide 8: Wäsche-Pipelining
Aufträge
A
B
C
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
D
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
A
B
C
D

## Slide 9: Pipeline-Verarbeitung
Ausführung von 3 gleichartigen Verarbeitungsaufträgen in 4 Teilverarbeitungsschritten:
Serielle Verarbeitung:
Auftrag 1
Auftrag 2
Auftrag 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Pipeline-Verarbeitung:
Auftrag 1
Auftrag 3
1 2 3 4
1 2 3 4
Auftrag 2
1 2 3 4

## Slide 10: Pipeline-Verarbeitung
Oft ablaufende Operationen werden in eine Folge von
Teilprozessen zerlegt. Für jeden Teilprozess wird ein
spezieller Prozessor vorgesehen.
Typischer Fall: Befehlsverarbeitung wird aufgeteilt in:
  Befehl holen
  Befehl interpretieren (decodieren)
  Operand(en) holen
  Operation ausführen
  Ergebnis speichern

## Slide 11: fünfstufige Befehlsverarbeitung
Befehl holen
Befehl dekodieren
Operanden holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Die Ausführung eines Maschinenbefehls besteht aus mehreren Teilschritten:

## Slide 12: Pipelining
1. Befehl
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Befehl dekodieren
. . .
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
2. Befehl
1. Befehl
Sequentielle Ausführung:
Pipelining:
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
2. Befehl
3. Befehl

## Slide 13: Definitionen
Unter dem Begriff Pipelining versteht man die Zerlegung einer Maschinenoperation in mehrere Phasen oder Suboperationen, die dann von hintereinander geschalteten Verarbeitungseinheiten taktsynchron bearbeitet werden, wobei jede Verarbeitungseinheit genau eine spezielle Teiloperation ausführt
Die Gesamtheit dieser Verarbeitungseinheiten nennt man eine Pipeline.
Bei einer Befehlspipeline (Instruction Pipeline) wird die Ausführung eines Maschinenbefehls in verschiedene Phasen unterteilt, aufeinanderfolgende Maschinenbefehle werden jeweils um einen Taktzyklus versetzt ausgeführt

## Slide 14: Eine einfache fünfstufige Befehlspipeline

## Slide 15: Pipeline-Stufen und Pipeline-Register

## Slide 16: Definitionnen

## Slide 17: Definitionen

## Slide 18: Leistungssteigerung

## Slide 19: Leistungssteigerung

## Slide 20: Grundlegendes Befehlspipelining

## Slide 21: Phasen der Befehlsausführung in einer fünfstufigen Pipeline (DLX-Pipeline)
Befehlsbereitstellungs-Phase (IF-Phase:Instruction Ffetch) Der durch den Befehlszähler adressierte Befehl wird aus dem Arbeitsspeicher (bzw. dem Befehlscache) in einen Befehlspuffer geladen. Der Befehlszähler wird weitergeschaltet.
Decodier-und Operandenbereitstellungsphase (ID-Phase: Instruction Decode &Register Fetch) Aus dem Operationscode des Maschinenbefehls werden prozessorinterne Steuersignale erzeugt. Die Operanden werden aus (Universal)-Register bereit gestellt (2.Takthälfte).
Ausführungsphase/ Berechnung der effektiven Adresse (EX-Phase: Execution/Effective Address Calculation) Die Operation wird auf den Operanden ausgeführt. Bei Lade-und Speicherbefehlen oder Verzweigungen berechnet die ALU die effektive Adresse.

## Slide 22: Phasen der Befehlsausführung in einer fünfstufigen Pipeline (DLX-Pipeline)
Speicherzugriffsphase (MEM-Phase: memory access) Der Speicherzugriff (bei Lade- und Speicherbefehlen) wird durchgeführt.
Resultatspeicherphase (WB- Phase: write back) Das Ergebnis wird in einem (Universal)-Register geschrieben (1.Takthälfte) Befehle ohne Ergebnis durchlaufen diese Phase passiv.

## Slide 23: Pipeline-Konflikte
Bei einer gefüllten Pipeline wird pro Taktzyklus ein Befehl beendet.
Es gibt jedoch einige Gründe, die den Durchfluss durch die Pipeline hemmen bzw. verzögern. Man spricht von Pipeline-Hemmnissen
Diese Verzögerungen entstehen durch Daten-, Struktur- und Steuerflussabhängigkeiten

## Slide 24: Drei Arten von Pipeline- Konflikten
Datenkonflikte:Treten auf, wenn ein Operand ist in der Pipeline (noch) nicht verfügbar. Datenkonflikte werden durch Daten- abhängigkeiten im im Befehlsstrom erzeugt.
Struktur- oder Ressourcekonflikte: Treten auf, wenn zwei Pipeline-Stufen dieselbe Ressource benötigen, auf diese aber nur einmal zugegriffen werden kann.
Steuerflusskonflikte treten bei Programmsteuerbefehlen auf: wenn in Befehlsbereitstellungsphase die Zieladresse des als nächstes auszuführenden Befehls noch nicht berechnet ist bzw. wenn im Falle eines bedigten Sprunges noch nicht klar ist, ob überhaupt gesprungen wird.

## Slide 25: Datenabhängigkeiten

## Slide 26: Datenabhängigkeiten

## Slide 27: Datenabhängigkeiten

## Slide 28: Klassifizierung von Datenabhängigkeiten
S1
t True Dependence
S2
a Anti Dependence
a S3
o Output Dependence
S4
S1: ADD R1,R2,2
S2: ADD R4,R1,R3
S3: MULT R3,R5,3
S4: MULT R3,R6,3

## Slide 29: Datenkonflikte
Bemerkung:
    Gegenabhängigkeit und Ausgabeabhängigkeiten werden häufig auch falsche Datenabhängigkeiten oder entsprechend dem englischen Begriff – “Name Dependency“ Namensabhängigkeit genant.

## Slide 30: Definitionen
Lese-nach-Schreibe-Konflikt (read after write, RAW): Wird durch echte Abhängigkeit verursacht.
Schreibe-nach-Lese-Konflikt (write after read, WAR): Wird durch Gegenabhängigkeit verursacht. Tritt dan auf, wenn in einer Pipeline die Schreibestufe der Lesestufe vorangeht.
Schreibe-nach-Schreibe-Konflikt (write after write, WAW): Wird durch Ausgabeabhängigkeit verursacht.Tritt in Pipelines auf, die mehr als in einer Stufe schreiben, oder es erlauben, dass die Ausführung eines Befehls fortgesetzt werden darf, wenn ein vorhergehender Befehl angehalten worden ist.

## Slide 31: WAR und WAW

## Slide 32: Lösungen für Datenkonflikte

## Slide 33: Fehlzuweisung durch einen Datenkonflikt

## Slide 34: Lösungen für Datenkonflikte

## Slide 35: Lösungen für Datenkonflikte

## Slide 36: Lösungen für Datenkonflikte

## Slide 37: Hardware-Lösung durch Interlocking

## Slide 38: Hardware-Lösung durch Forwarding

## Slide 39: Forwarding-Techniken

## Slide 40: Forwarding Techniken
Hardware – Aufwand
Forwarding – Logik und zusätzliche Datenpfade

## Slide 41: Ressourcenkonflikte

## Slide 42: Ressourcenkonflikte
Notes: Für den gleichen Preis liefert die Mikroelektronik die doppelte Leistung in weniger als zwei Jahren (oder die 100 fache Leistung in jeweils 10 Jahren).
Dieses Gesetz gilt seit 30 Jahren und entgegen wenigen pessimistischen Stimmen ist seine Gültigkeit für die nächsten 20 Jahren relativ klar belegbar.
Innerhalb von 10 Jahren erhöht sich die Ingerationsdichte um den Faktor 100, fällt der Preis pro Bit auf 1% und erhöhen sich die Kosten der Fertigunganlagen um den Faktor 10.

## Slide 43: Ressourcenkonflikte
 Lösungen (Hardware):
Arbitrierung mit Interlocking:
Arbitrierungslogik hält den Befehl, der den Konflikt verursacht - Verzögerung durch Leerzyklen
Übertaktung:
Die Ressource, die den Konflikt hervorruft schneller als die übrigen Pipeline-Stufen takten
Ressourcenreplizierung: Vervielfachung der Ressourcen

## Slide 44: Steurungsskonflikte

## Slide 45: Steuerflusskonflikte durch Verzweigung

## Slide 46: Steuerflusskonflikte durch Verzweigung

## Slide 47: Steuerflusskonflikte durch Verzweigung

## Slide 48: Steuerflusskonflikte durch Verzweigung
Prozessor

## Slide 49: Steuerflusskonflikte durch Verzweigung

## Slide 50: Steuerflusskonflikte durch Verzweigung

## Slide 51: Steuerflusskonflikte durch Verzweigung

## Slide 52: Steuerflusskonflikte durch Verzweigung

## Slide 53: Steuerflusskonflikte durch Verzweigung

## Slide 54: ENDE