## Slide 1: Anmeldung zu den Tutorien
Alle, die gestern Bewertungen für Tutorien abgegeben haben, sollten diese heute nochmals überprüfen.
Durch Lastprobleme kann es passiert sein, dass Eingaben inkonsistent sind.
Eingabeschluss wird von 18:00 Uhr auf 19:00 Uhr verlängert

## Slide 2: Kapitel 1
Prinzipieller Aufbau
eines Prozessors

## Slide 3: 1.1 Aufbau eines Digitalrechner (von-Neumann-Rechner)
Digitalrechner (Rechner, Computer):
Drei Hauptkomponenten:
  Hardware: Alle mechanischen und elektronischen Bauelemente
  Software:
Alle Programme, die auf dem Rechner ablaufen
  Firmware:
Mikroprogramme in ROMs, Mittelstellung zwischen Hardware und Software

## Slide 4: Prinzipielle Struktur
Software
Hardware Frimware
Eingabe
Ausgabe

## Slide 5: Gliederung der Steuerungsebenen im Rechnersystem

## Slide 6: 1.1 Aufbau eines Digitalrechner
In der Vorlesung TI2:
vor allem Rechner-Hardware
Software-Aspekte nur auf der niedrigsten Ebene (Befehlssätze, maschinennahe Programmierung, Speicherverwaltung)

## Slide 7: 1.1 Aufbau eines Digitalrechner
Rechner aus Hardware-Sicht:
  Digitales, elektronisches System, in dem Daten als binärcodierte Information eingegeben, dort gespeichert und verarbeitet werden;
  Die Verarbeitung der Daten erfolgt nach einem vorgegebenen Programm aus Maschinenbefehlen, welche die jeweils nächste Operation und die benötigten Operanden bestimmen.

## Slide 8: Das von-Neumann-Konnzept
Das von-Neumann-Konzept ist die Grundlage der in dieser Vorlesung vorgestellten Hardware-Architektur eines Digitalrechner.
Es besteht aus den Komponenten:
Ursprüngliche von-Neumann-Maschine
  Zentraleinheit
  Speicher
  Ein-/Ausgabe-Einheiten

## Slide 9: Digitalrechner nach dem von-Neumann Konzept
Betriebssystem, Anwenderprogramme
Speicher (Programme und Daten)
Eingabe-/Ausgabe- Schnittstellen
Peripheriegeräte Drucker, Bildschrim, ...
Steuerwerk
„Leitwerk“
Rechenwerk
„Operationswerk“
Zentraleinheit CPU
Daten
Adressen
Befehle
Daten
Befehle und Daten
SS/MS
MS
SS
SS/MS
SS: Statussignale
MS: Meldesignale

## Slide 10: 1.2 Definitionen und Erklärungen
 Zentraleinheit
(central processing unit, CPU, Prozessor)
  Verarbeitet Daten gemäß eines Programms, besteht aus Leitwerk und Rechenwerk.
 Leitwerk
(Steuerwerk, control unit, CU)
  Holt die Befehle eines Programms aus dem Speicher, entschlüsselt sie und steuert ihre Ausführung in der verlangten Reihenfolge durch Steuer- und Synchronisier-Signale.

## Slide 11: 1.2 Definitionen und Erklärungen
 Rechenwerk
(Operationswerk, Ausführungseinheit, ALU)
  Führt arithmetisch/logische Operationen aus, wird durch Steuersignale des Leitwerks beeinflußt und liefert seinerseits Meldesignale an das Leitwerk zurück.
 Speicher
  Dort werden Programme und Daten aufbewahrt (von-Neumann-Konzept)
  Alternativ: Harvard-Architektur mit getrenntem Programm- und Datenspeicher.

## Slide 12: 1.2 Definitionen und Erklärungen
Der Speicher läßt sich unterteilen in Peripherie- und Arbeitsspeicher.
  Peripheriespeicher (Massenspeicher)
    Speicher zur permanenten Aufbewahrung und Archivierung großer Datenmengen, langsamer Datenzugriff.
  Arbeitsspeicher (Hauptspeicher)
    Linear geordnete Liste von Speicherzellen zur Aufnahme von Befehlen und Operanden, schneller Datenzugriff, Inhalt nach Abschaltung des Rechners flüchtig.

## Slide 13: 1.2 Definitionen und Erklärungen
Jede Speicherzelle ist eindeutig durch ihre Nummer (Adresse) identifizierbar.
 Adresse
  Binärcodierte Information zur eindeutigen Auswahl (Adressierung) eines bestimmten Speicherwortes, Registers oder einer Schnittstelle als Quelle oder Ziel eines Datentransportes (memory mapped).
Den einzelnen Speicherzellen ist nicht anzusehen, welchen Typ von Information sie enthält (beim von-Neumann-Konzept).
Alternativ: Typenkennung, tagged architectures.

## Slide 14: 1.2 Definitionen und Erklärungen
 Adreßleitungen
  Diejenigen Leitungen, auf denen die Adreß-information transportiert wird (unidirektional).
 Datenleitungen
  Transportieren Daten und Befehle von/zum Prozessor (bidirektional).
 Steuerleitungen
  Geben Steuerinformationen von/zum Prozessor (uni- oder bidirektional).

## Slide 15: 1.2 Definitionen und Erklärungen
 Bus (Sammelschiene)
  Verbindung mehrere Komponenten eines Rechners über dieselben Leitungen; dabei darf zu einem Zeitpunkt immer nur eine Komponente Informationen auf die Leitungen legen.
   Adreßbus, Datenbus, Steuerbus
  Als Gesamtheit: Systembus

## Slide 16: 1.2 Definitionen und Erklärungen
 Ein-/Ausgabe-Einheiten (Peripheriegeräte)
  Geräte zur Eingabe von Daten und Programmen und zur Ausgabe der verarbeiteten Daten. (Bildschirme, Drucker, Terminals, ... )
  Diese Geräte sind über Ein-/Ausgabe-Schnittstellen mit dem Rechner verbunden.
  Die Verbindung der Schnittstellen mit dem Prozessor (und zu den Peripheriegeräten) geschieht durch Adreß-, Daten- und Steuerleitungen.

## Slide 17: Definition eines Mikrorechnersystems
Mikroprozessor (P):
Die Zentraleinheit eines Digitalrechner, die auf einem oder wenigen Chips untergebracht ist.
Ein P besteht aus:
  Steuerwerk
  Operationswerk
  Schnittstelle zum Systembus
Oft zusätzlich:
  On-Chip-Cache-Speicher und
  Speicherverwaltungseinheit

## Slide 18: Definition eines Mikrorechnersystems
Mikroprogrammierter P:
  Enthält ein Mikroprogrammsteuerwerk
  Mikroprogramme sind vom Hersteller in einem Festwertspeicher untergebracht und vom Benutzer nicht änderbar
  Beispiele: 80x86, Pentium, 680x0
Mikroprogrammierbarer P:
  Mikroprogramme sind vom Benutzer änderbar
  Beispiele: Bit-Slice-Prozessoren (heute selten)

## Slide 19: Definition eines Mikrorechnersystems
Mikroprogrammierter P mit festverdrahtetem Schaltwerk:
  Beispiel: RISC-Prozessoren
n-bit-P (n=8, 16, 32, 64):
  n ist Breite des Datenbusses oder Breite der allgemeinen Register (die Breite der Information, die in einem Schritt von der ALU des Operationswerks verarbeitet werden kann)

## Slide 20: Mikroprozessoren für spezielle Anwendungen
Neben Universal-Mikroprozessoren (Standard-Mikroprozessoren) existieren auch Mikroprozessoren für spezielle Anwendungen:
  Microcontroller
  Signalprozessoren
  Coprozessoren

## Slide 21: Definition eines Mikrorechnersystems
Mikroprozessor-System:
  Digitales System, das einen Mikroprozessor als zentrale Steuer- und/oder Recheneinheit besitzt
Mikrorechner (Mikrocomputer):
  Enthält einen Mikroprozessor, der über den Systembus mit Speicher, Cotrollern und Schnittstellen für Peripherie-Geräte verbunden ist.

## Slide 22: Definition eines Mikrorechnersystems
Speziallfälle von Mikrorechnern:
  Ein-Chip-Mikrocomputer
  Alle Komponenten des Mikrocomputers befinden sich auf einem einzigen Chip
  Ein-Platinen-Mikrocomputer
  Alle Komponenten des Mikrocomputers sind auf einer Platine aufgebaut
Mikrorechner-System:
  Mikrorechner mit angeschlossenen Peripheriegeräten

## Slide 23: Aufbau und Bestandteile eines Mikrorechnersystems

## Slide 24: 1.3 Historische Entwicklung der Rechenmaschinen
1642: Pascal
Erste funktionierende Rechenmaschine (Addition und Subtraktion)
Rein mechanisch, Betrieben mit einer Handkurbel
1672: G. W. Leibniz
4 Grundrechenarten
Mechanik nicht voll funktionsfähig
1722-74: M. Hahn
Mechanische Problem weitgehend gelöst.

## Slide 25: 1.3 Historische Entwicklung der Rechenmaschinen
Charles Babbage (1792-1871)
  Difference Engine:
    Addition und Subtraktion
    Diente der Berechnung von Zahlentabellen für die Schiffnavigation
    Führte nur einen einzigen Algorithmus (Methode der finiten Differenzen mit Hilfe von Polynomen)
    Ergebnisse wurden auf einer Kupferplatte gestanzt.

## Slide 26: 1.3 Historische Entwicklung der Rechenmaschinen
Charles Babbage (1792-1871)
  Analytical Engine:
    Erster Rechenautomat aus Speicher (Säulen), Recheneinheit (Mühle), Eingabeeinheit (Kartenleser) und Ausgabe
    Erstmals Programmsteuerung über Lochkarten
    Möglichkeit im Programm zu springen
    Ergebnisse wurden auf einer Kupferplatte gestanzt
    Enhält bereits die meitsen Funktionsbaugruppen moderner Rechenautomaten
    Software: einfache Assemblersprache

## Slide 27: 1.3 Historische Entwicklung der Rechenmaschinen
1936: Konrad Zuse
  Baute Eine Reihe von programmgesteuerte Rechenmaschinen mittels elektromagnetischer Relais
    Speicher, Eingabewerk, Rechenwerk, Plansteuerwerk und Ausgabewerk.
    Anwendung des Dualsystems und der halblogarithm. Zahlendarstellung (Gleitkommadarstellung) sowie des Aussagenkaküls
    Gebaute Maschinen (Z1, Z2, Z3 und Z4)
    Die Maschinen wurden 1944 zerstört Nachbau der Z3 steht im Deutschen Museum in München

## Slide 28: Z1
Eingabefeld
Kurbel
Gestänge
Lesegerät
Speicher
Weichenstraße

## Slide 29: Z3
Speicher
Relais des Rechenwerks
Lochstreifen- leser

## Slide 30: 1.3 Historische Entwicklung der Rechenmaschinen
1938: Howard Aiken
  Erster programmgesteuerter Rechenautomat der USA (Havard Mark I)
  Dezimales Zählrad-Prinzip
  Sehr große Maschine
  Relativ schnell
    Addition von 23-stelligen Dezimalzahlen in 0,3 sec Multiplikation in 65 sec und Division in 115 sec
  Zur Ein- und Ausgabe wurden gelochte Paperbänder benutzt
  Mark II: Aikens Nachfolgermodell

## Slide 31: 1.3 Historische Entwicklung der Rechenmaschinen
1943-1949: P. Eckert, J.W. Mauchly
  Bau des Rechenautomaten ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer)
  Erstmals Anwendung elektronischer Schaltelemente
  17468 Elektronenröhren, 1500 Relais
  Gewicht: 30 Tonnen, Leistungsverbrauch: 174 KW
  Addition von 10-stelligen Zahlen in 0,2 msec Multiplikation in 2,8 msec
  Programmierung durch Verschalten von Schalttafeln (Sehr umständlich und fehleranfällig)

## Slide 32: 1.3 Historische Entwicklung der Rechenmaschinen
1944-1946: Von Neumann, A.W. Burcks, H.H. Goldstine
  Bau des Rechenautomaten EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)
  Erster Anwendung elektronischer Schaltelemente
  Programm mit Befehlen und Adressen wurde erstmals intern gespeichert und in der gleichen Art kodiert und gespeichert.
  Adressen und Befehle konnten von der Maschine selbst verändert werden
  Aufgrund bedingter Befehle war die Maschine in der Lage, den Programmablauf in Abhängigkeit von Zwischenergebnissen zu ändern

## Slide 33: Von Neumann, A.W. Burcks, H.H. Goldstine: EDVAC

## Slide 34: Von Neumanns Version der EDVAC: IAS-Maschine