## Slide 1: Kapitel 1
Prinzipieller Aufbau
eines Prozessors

## Slide 2: Das von-Neumann-Konnzept
Das von-Neumann-Konzept ist die Grundlage der in dieser Vorlesung vorgestellten Hardware-Architektur eines Digitalrechner.
Es besteht aus den Komponenten:
Ursprüngliche von-Neumann-Maschine
  Zentraleinheit
  Speicher
  Ein-/Ausgabe-Einheiten

## Slide 3: Von-Neumann-Rechner

## Slide 4: 1.2 Definitionen und Erklärungen
Rechner aus Hardware-Sicht:
  Digitales, elektronisches System, in dem Daten als binärcodierte Information eingegeben, dort gespeichert und verarbeitet werden;
  Die Verarbeitung der Daten erfolgt nach einem vorgegebenen Programm aus Maschinenbefehlen, welche die jeweils nächste Operation und die benötigten Operanden bestimmen.

## Slide 5: Digitalrechner nach dem von-Neumann Konzept
Betriebssystem, Anwenderprogramme
Speicher (Programme und Daten)
Eingabe-/Ausgabe- Schnittstellen
Peripheriegeräte Drucker, Bildschrim, ...
Steuerwerk
„Leitwerk“
Rechenwerk
„Operationswerk“
Zentraleinheit CPU
Daten
Adressen
Befehle
Daten
Befehle und Daten
SS/MS
MS
SS
SS/MS
SS: Statussignale
MS: Meldesignale

## Slide 6: 1.2 Definitionen und Erklärungen
 Zentraleinheit
(central processing unit, CPU, Prozessor)
  Verarbeitet Daten gemäß eines Programms, besteht aus Leitwerk und Rechenwerk.
 Leitwerk
(Steuerwerk, control unit, CU)
  Holt die Befehle eines Programms aus dem Speicher, entschlüsselt sie und steuert ihre Ausführung in der verlangten Reihenfolge durch Steuer- und Synchronisier-Signale.

## Slide 7: 1.2 Definitionen und Erklärungen
 Rechenwerk
(Operationswerk, Ausführungseinheit, ALU)
  Führt arithmetisch/logische Operationen aus, wird durch Steuersignale des Leitwerks beeinflußt und liefert seinerseits Meldesignale an das Leitwerk zurück.
 Speicher
  Dort werden Programme und Daten aufbewahrt (von-Neumann-Konzept)
  Alternativ: Harvard-Architektur mit getrenntem Programm- und Datenspeicher.

## Slide 8: 1.2 Definitionen und Erklärungen
Der Speicher läßt sich unterteilen in Peripherie- und Arbeitsspeicher.
  Peripheriespeicher (Massenspeicher)
    Speicher zur permanenten Aufbewahrung und Archivierung großer Datenmengen, langsamer Datenzugriff.
  Arbeitsspeicher (Hauptspeicher)
    Linear geordnete Liste von Speicherzellen zur Aufnahme von Befehlen und Operanden, schneller Datenzugriff, Inhalt nach Abschaltung des Rechners flüchtig.

## Slide 9: 1.2 Definitionen und Erklärungen
Jede Speicherzelle ist eindeutig durch ihre Nummer (Adresse) identifizierbar.
Adresse
  Binärcodierte Information zur eindeutigen Auswahl (Adressierung) eines bestimmten Speicherwortes, Registers oder einer Schnittstelle als Quelle oder Ziel eines Datentransportes (memory mapped).
Den einzelnen Speicherzellen ist nicht anzusehen, welchen Typ von Information sie enthält (beim von-Neumann-Konzept).
Alternativ: Typenkennung, tagged architectures.

## Slide 10: 1.2 Definitionen und Erklärungen
Adreßleitungen
  Diejenigen Leitungen, auf denen die Adreß-information transportiert wird (unidirektional).
Datenleitungen
  Transportieren Daten und Befehle von/zum Prozessor (bidirektional).
Steuerleitungen
  Geben Steuerinformationen von/zum Prozessor (uni- oder bidirektional).

## Slide 11: 1.2 Definitionen und Erklärungen
Bus (Sammelschiene)
  Verbindung mehrere Komponenten eines Rechners über dieselben Leitungen; dabei darf zu einem Zeitpunkt immer nur eine Komponente Informationen auf die Leitungen legen.
  Adreßbus, Datenbus, Steuerbus
  Als Gesamtheit: Systembus

## Slide 12: 1.2 Definitionen und Erklärungen
Ein-/Ausgabe-Einheiten (Peripheriegeräte)
  Geräte zur Eingabe von Daten und Programmen und zur Ausgabe der verarbeiteten Daten. (Bildschirme, Drucker, Terminals, ... )
  Diese Geräte sind über Ein-/Ausgabe-Schnittstellen mit dem Rechner verbunden.
  Die Verbindung der Schnittstellen mit dem Prozessor (und zu den Peripheriegeräten) geschieht durch Adreß-, Daten- und Steuerleitungen.

## Slide 13: 1.2 Definitionen und Erklärungen
Mikroprozessor (P):
Die Zentraleinheit eines Digitalrechner, die auf einem oder wenigen Chips untergebracht ist.
Ein P besteht aus:
  Steuerwerk
  Operationswerk
  Schnittstelle zum Systembus
Oft zusätzlich:
  On-Chip-Cache-Speicher und
  Speicherverwaltungseinheit

## Slide 14: 1.2 Definitionen und Erklärungen
Mikroprogrammierter P:
  Enthält ein Mikroprogrammsteuerwerk
  Mikroprogramme sind vom Hersteller in einem Festwertspeicher untergebracht und vom Benutzer nicht änderbar
  Beispiele: 80x86, Pentium, 680x0
Mikroprogrammierbarer P:
  Mikroprogramme sind vom Benutzer änderbar
  Beispiele: Bit-Slice-Prozessoren (heute selten)

## Slide 15: 1.2 Definitionen und Erklärungen
Mikroprogrammierter P mit festverdrahtetem Schaltwerk:
  Beispiel: RISC-Prozessoren
n-bit-P (n=8, 16, 32, 64):
  n ist Breite des Datenbusses oder Breite der allgemeinen Register (die Breite der Information, die in einem Schritt von der ALU des Operationswerks verarbeitet werden kann)

## Slide 16: 1.2 Definitionen und Erklärungen
Neben Universal-Mikroprozessoren (Standard-Mikroprozessoren) existieren auch Mikroprozessoren für spezielle Anwendungen:
  Microcontroller
  Signalprozessoren
  Coprozessoren

## Slide 17: 1.2 Definitionen und Erklärungen
Mikroprozessor-System:
  Digitales System, das einen Mikroprozessor als zentrale Steuer- und/oder Recheneinheit besitzt
Mikrorechner (Mikrocomputer):
  Enthält einen Mikroprozessor, der über den Systembus mit Speicher, Cotrollern und Schnittstellen für Peripherie-Geräte verbunden ist.

## Slide 18: 1.2 Definitionen und Erklärungen
Speziallfälle von Mikrorechnern:
  Ein-Chip-Mikrocomputer
  Alle Komponenten des Mikrocomputers befinden sich auf einem einzigen Chip
  Ein-Platinen-Mikrocomputer
  Alle Komponenten des Mikrocomputers sind auf einer Platine aufgebaut
Mikrorechner-System:
  Mikrorechner mit angeschlossenen Peripheriegeräten
  (Bildschirm, Tastatur, Mause, Drucker, …)

## Slide 19: 1.3 Gehäuse und Anschlüsse
Ein Chip muß zur Erhöhung der mechanischen Stabilität,
zur Herausführung der Anschlüße sowie zur Ableitung der Wärme (bis 4 Watt) in ein Gehäuse untergebracht
werden.
Gehäusematerialien:
Plastik oder Keramik
Gebräuchlichste Gehäusetypen:

## Slide 20: 1.3 Gehäuse und Anschlüsse
Gehäusetypen A und B:
Dual Inline Packages (DIP): so benannt wegen der zwei parallelen Reihen Anschlußstifte (Pins)
Pinzahl von 8 bis 64
Chip in der Mitte des Gehäuses (z.B. in Bild A unter der Metallplatte)

## Slide 21: 1.3 Gehäuse und Anschlüsse
Gehäusetypen C:
Quad-Pack-Gehäuse:
so benannt wegen der einreihigen Anschlüße an jeder Gehäuse-Seite
Anschlußvarianten als:
  LCC (Leadless Carrier Chip): einfache Kontakte an den Gehäuseseiten  spezielle Sockel mit Federkontakten zur Montage erforderlich
  Pins: konventionelle Pins an jeder Gehäuseseite
  SMD (Surface Mounted Device): Lötfahnen zur direkten Oberflächenmontage an jeder Gehäuseseite

## Slide 22: 1.3 Gehäuse und Anschlüsse
Gehäusetypen D und E:
Pin Grid Arrays (PGA)
Matrixförmige Pin-Anordnung in Form eines Nagelbretts (bed of nails)
bis ca. 190 Pins
in Form der Ball Grid Array Technik (BGA) bis zu 625 Pins

## Slide 23: 1.3 Gehäuse und Anschlüsse
Anordnung und Anschlusskontakte bei verschiedenen Gehäuseformen

## Slide 24: 1.3 Gehäuse und Anschlüsse
Pin Grid Gehäuse mit 132 Anschlüssen, 100 mm2 großer Chip:
Die Verbindungen der Chip-Anschlüsse an die Pins erfolgt mittels Golddrähten (bonding)

## Slide 25: 1.4 Anschlussgruppen eines Mikroprozessors

## Slide 26: 1.4 Anschlussgruppen eines Mikroprozessors
Stromversorgung
  versorgt den Prozessor mit Strom
  im Extremfall nur 1 Anschluß für GND (Masse) und Betriebsspannung (z.B. 5 Volt)
  bei Pin-Grids oft bis zu 20 Anschlüsse für jede Versorgungsspannung
Systemtakt
  Eingang für den Taktgenerator oder Quarz

## Slide 27: 1.4 Anschlussgruppen eines Mikroprozessors
Adresssignale (Adressbus)
  bestimmen Quelle und Ziel eines Datentransports
  Quelle und Ziel können Speicher, Peripheriegeräte, oder Register sein
  reine Ausgangssignale
  von 16 bis 34 Leitungen (  Adressraum 16 kByte bis 16 Gbyte)

## Slide 28: 1.4 Anschlussgruppen eines Mikroprozessors
Datensignale (Datenbus)
  Daten- und Befehlstransport zwischen Prozessor und anderen Komponenten des Systems
  bidirektionale Signale von 4 bis 64 Leitungen
Steuersignale (Steuerbus)
  Signale zum Steuern von Systemkomponenten durch den Prozessor und zum Melden von Systemzuständen an den Prozessor
  unidirektionale Signale
  werden vom Steuerwerk des Prozessors kontrolliert

## Slide 29: 1.4 Anschlussgruppen eines Mikroprozessors
Daten-/Adressbus-Steuersignale (Gültigkeit der Adressen, Richtung des Datentransports, Art des Datentransports, etc.)
System-Steuersignale (Steuerung der Systemkomponenten, z.B. Reset an Komponenten, Bus-Acknowledge für Komponenten, ...)
Prozessor-Statussignale (Meldungen an den Prozessor, z.B. Busrequest, Error, ...)
Unterbrechungssignale (Unterbrechung der normalen Programmbearbeitung, Ausnahmebehandlungen, ...)

## Slide 30: 1.4 Anschlussgruppen eines Mikroprozessors
Die binären (logischen) Zustände “0” und “1” müssen an den Prozessor-Eingängen bzw. Ausgängen Spannungswerten entsprechen.
International durchgesetzt
hat sich der TTL-Pegel
(TTL 
Transistor Transistor Logik)

## Slide 31: 1.4 Anschlussgruppen eines Mikroprozessors
Gültige Spannungsintervalle:
Eingang:
L(ow)-Pegel: 0 - 0,8V  logisch 0
H(igh)-Pegel: 2,0 - 5,5V  logisch 1
Ausgang:
L(ow)-Pegel: 0 - 0,4V  logisch 0
H(igh)-Pegel: 2,4 - 5,0V  logisch 1

## Slide 32: 1.4 Anschlussgruppen eines Mikroprozessors
Aktivierungssignale
  besitzen einen aktiven und einen passiven Zustand
  Auslösen einer bestimmten Aktion bzw. Anzeigen einer bestimmten Situation
  Überstreichen des Signalnamens kennzeichnet den L-Pegel als aktiven Signalzustand
  Reset L-Pegel löst das Rücksetzen des Systems aus
  Ack H-Pegel zeigt die Bestätigung empfangener Daten an

## Slide 33: 1.4 Anschlussgruppen eines Mikroprozessors
Auswahlsignale
  selektieren zwischen zwei möglichen Zuständen
  Schreibweise: A1/A2
  Die Überstreichung zeigt die durch den L-Pegelbestimmte Alternative an
  R/W H-Pegel: Lesezugriff L-Pegel: Schreibzugriff