## Slide 1: Technologie-Entwicklung
SSI: Small Scale Integration
MSI: Medium Scale Integration
LSI: Large Scale Integration
VLSI: Very Large Scale Integration
ULSI: Ultra Large Scale Integration
GSI: Giga Scale Integration

## Slide 2: Leistungssteigerung in Rechnersystemen
Welche Möglichkeiten hat man prinzipiell zur Leistungssteigerung in Rechnersystemen?
Technologische Maßnahmen:
Anwendung schnellerer Technologien, Redesign ist nötig.
Strukturelle Maßnahmen:
z.B. Zahl der Transistoren erhöhen  Parallelarbeit

## Slide 3: Strukturelle Maßnahmen
Klassifikation von Rechnerstrukturen nach Flynn:
Unterscheidung bezüglich der gleichzeitig bearbeiteten Befehls- und Datenströme:
  SISD (Single Instruction Single Data): Ein Datenstrom wird entsprechend einer seriellen Befehlsfolge verarbeitet (von-Neumann-Rechner)
Speicher
CPU
Daten
Befehle
IBM-PC, IBM 370,
Micro-VAX von DEC

## Slide 4: Strukturelle Maßnahmen
  SIMD (Single Instruction Multiple Data): Alle Prozessoren führen gleichzeitig dieselben Befehle auf verschiedenen Daten aus (Array-Prozessoren).
Speicher
Daten
Befehle
Daten
Daten
CPU n
CPU 0
CPU 1
Bildverarbeitung:
jedem Prozessor wird ein Bildausschnitt zugeordnet.

## Slide 5: Strukturelle Maßnahmen
  MIMD (Multiple Instruction Multiple Data): Alle Prozessoren führen gleichzeitig verschiedene Befehle auf verschiedenen Daten aus.
Daten
Daten
Daten
CPU n
CPU 0
CPU 1
Befehle
Befehle
Befehle
Speicher
Multiprozessor- Systeme:
IBM 3084, Cray-2

## Slide 6: Strukturelle Maßnahmen
  MISD (Multiple Instruction Single Data): Es wird nur ein Datenstrom bearbeitet. Bestimmte Ausführungseinheiten übernehmen die Ausführung bestimmter Teile einer Operation (Pipeline-Verarbeitung) Parallelität auf Befehlsebene. „Moderne“ Prozessoren: ab Intel 80286

## Slide 7: Strukturelle Maßnahmen
Mehrprozessorsysteme: Mehrere Prozessoren mit unabhängigen Programmen arbeiten mit einem gemeinsamen Hauptspeicher
Feldrechner: Mehrere Prozessoren arbeiten am gleichen Programm, aber mit verschiedenen Daten (Bsp: Bildverarbeitung)
System mit funktionsspezialisierten Prozessoren: Mehrere Spezialprozessoren arbeiten unter einer CPU und mit einem Hauptspeicher
Fliessbandverarbeitung (Pipeline-Struktur): In einer Kette von Prozessoren übernimmt jeder die Ausführung bestimmter Teile einer Operation.

## Slide 8: Pipeline-Verarbeitung
Ausführung von 3 gleichartigen Verarbeitungsaufträgen in 4 Teilverarbeitungsschritten:
Serielle Verarbeitung:
Auftrag 1
Auftrag 2
Auftrag 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Pipeline-Verarbeitung:
Auftrag 1
Auftrag 3
1 2 3 4
1 2 3 4
Auftrag 2
1 2 3 4

## Slide 9: Wäsche-Pipelining
Ein Wäsche-Vorgang kann in 4 Teilvorgänge unterteilt werden:
  Schmutzige Wäsche in die Waschmaschine
  Nasse Wäsche in den Trockner
  Falten, Bügeln, ...
  Kleider in den Schrank

## Slide 10: Wäsche-Pipelining
Aufträge
A
B
C
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
D
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
A
B
C
D

## Slide 11: Pipeline-Verarbeitung
Oft ablaufende Operationen werden in eine Folge von Teilprozessen zerlegt. Für jeden Teilprozeß wird ein spezieller Prozessor vorgesehen.
Typischer Fall: Befehlsverarbeitung wird aufgeteilt in:
  Befehl holen
  Befehl interpretieren (decodieren)
  Operand(en) holen
  Operation ausführen
  Ergebnis speichern

## Slide 12: Ablauf der Verarbeitung in einer 5-stufigen Pipeline

## Slide 13: Lineare Pipeline mit k Stufen
Annahmen für die Pipeline-Verarbeitung:
Die Operation F kann in Suboperationen fi zerlegt werden
Die Bearbeitung der einzelnen Suboperationen fi benötigt etwa die gleiche Zeit
Bei der Verarbeitung verschiedener Operationen können Überlappungen auftreten
Die Ausführungszeit einer Suboperation ist lang gegenüber der Register-Zugriffszeit

## Slide 14: Definitionen
Unter dem Begriff Pipelining versteht man die Zerlegung einer Maschinenoperation in mehrere Phasen oder Suboperationen, die dann von hintereinander geschalteten Verarbeitungseinheiten taktsynchron bearbeitet werden, wobei jede Verarbeitungseinheit genau eine spezielle Teiloperation ausführt
Die Gesamtheit dieser Verarbeitungseinheiten nennt man eine Pipeline.
Bei einer Befehlspipeline (Instruction Pipeline) wird die Ausführung eines Maschinenbefehls in verschiedene Phasen unterteilt, aufeinanderfolgende Maschinenbefehle werden jeweils um einen Taktzyklus versetzt ausgeführt

## Slide 15: Eine einfache fünfstufige Befehlspipeline
2. Befehl
1. Befehl
Zeit
Zykluszeit
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
2. Befehl
3. Befehl

## Slide 16: Pipelining
Befehl holen
Befehl dekodieren
Operanden holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Die Ausführung eines Maschinenbefehls besteht aus mehreren Teilschritten:

## Slide 18: Pipelining
1. Befehl
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Befehl dekodieren
. . .
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
2. Befehl
1. Befehl
Sequentielle Ausführung:
Pipelining:
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
2. Befehl
3. Befehl

## Slide 19: Mehrfädige Programmausführung

## Slide 20: Aufbau einer fünfstufigen Pipeline
Befehls-Holphase (instruction fetch) : Der Befehl wird aus dem Arbeitsspeicher (bzw. dem Befehlscache) ins Befehlsregister geladen. Der Befehlszähler wird weitergeschaltet.
Decodierphase (instruction decode): Aus dem Operationscode des Maschinenbefehls werden prozessorinterne Steuersignale erzeugt.
Operanden-Holphase (Operand fetch): Das Steuerwerk schaltet die Operanden auf die Busse zum Rechenwerk. Diese Operanden stehen im Registersatz. Bei Lade-/Speicherbefehlen oder Verzweigungen wird die effektive Adresse durch das Adresswerk berechnet

## Slide 21: Befehlspipelines
Ausführungsphase (execution phase, ALU Operation): Die verlangte Operation wird vom Rechenwerk ausgeführt
Abspeicherphase (result write back phase): Das Ergebnis wird in einem Register oder im Speicher abgelegt. Befehle ohne Ergebnis durchlaufen diese Phase passiv. Bei Lade-/Speicherbefehlen wird die Adresse auf den Adressbus gelegt und das Datum zwischen Registersatz und Arbeitsspeicher übertragen

## Slide 22: Pipeline-Hemmnisse
Bei einer gefüllten Pipeline wird pro Taktzyklus ein Befehl beendet.
Es gibt jedoch einige Gründe, die den Durchfluss durch die Pipeline hemmen bzw. verzögern. Man spricht von Pipeline-Hemmnissen
Diese Verzögerungen entstehen durch Daten- und Kontrollabhängigkeiten

## Slide 23: Pipeline-Hemmnisse
Einfachstes Beispiel:
  (Arbeitsspeicher ist in der Regel viel langsamer als der Prozessor)
  steht ein für einen LOAD-Befehl benötigtes Datum nicht im Cache, sondern muss aus dem Arbeitsspeicher geholt werden, werden mehrere Taktzyklen für den Speicherzugriff benötigt
  das Datum steht zur Ausführphase nicht zur Verfügung
Lösung:
  Anhalten der Pipeline (Hardware-Interlocking), bis die Daten verfügbar sind

## Slide 24: Beispiel: vierstufige Befehlspipeline
Hardware Interlocking
Befehl holen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operation Ausführen
LOAD
Befehl 1
LOAD
xxx
Befehl 1
LOAD
xxx
Befehl 1
LOAD
xxx
Befehl 1
LOAD
Befehl 2
-- -- --
Befehl 1
-- -- --
Befehl 3
-- -- --
Befehl 2
Befehl 1
Pipeline blockiert
Befehl 4
Befehl 1
Befehl 3
Befehl 2

## Slide 25: Pipline-Hemmnisse durch Datenabhängikeiten
Nach einem Ladebefehl kann der geladene Wert nicht für den direkt darauffolgenden Befehl im nächsten Takt zur Verfügung stehen (voriges Beispiel)
Falls ein Befehl das Resultat des direkten Vorgängerbefehls benötigt, muss gewartet werden
Beispiel:
ADD R1,R2,R1 ; R1:=R1+R2
ADD R3,R1,R3 ; R3:=R3+R1

## Slide 26: Bestimmung von Datenabhängigkeiten
Man betrachte zwei Befehle Si (i=1,2), wobei
  DEFi sei die Menge der Variablen, auf die in Si schreibend zugegriffen wird
  USEi die Menge der Variablen, auf die in Si lesend zugegriffen wird
Eine hinreichende Bedingung für eine parallele Ausführung von S1 und S2 ist dann:
Diese Bedingung drückt eine völlige Datenunabhängigkeit zwischen den beiden Anweisungen S1 und S2 aus
(DEF1  USE2)  (USE1  DEF2)  (DEF1  DEF2) = 

## Slide 27: Klassifizierung von Datenabhängigkeiten
Es besteht eine echte Abhängigkeit (true Dependence) von S1 nach S2 (S1 S2), falls eine Variable   DEF1  USE2 existiert
(S2 liest eine Variable , die in S1 geschrieben wurde)
S1 schreibt in ein Register, das von S2 gelesen wird (S2 würde einen veralteten Registerwert lesen)
Es besteht eine Gegenabhängigkeit (Anti Dependence) von S1 nach S2 (S1 S2), falls eine Variable
  USE1  DEF2 existiert
(S1 liest eine Variable , die in S2 geschrieben wurde)
t
a

## Slide 28: Klassifizierung von Datenabhängigkeiten
Es besteht eine Ausgabeabhänigkeit (Output Dependence) von S1 nach S2 (S1 S2), falls eine Variable   DEF1  DEF2 existiert
(S1 und S2 greifen beide schreibend auf die Variable  zu)
o

## Slide 29: Klassifizierung von Datenabhängigkeiten
Beispiel:
  S1: ADD R2,2,R1 ; R1 := R2 + 2
  S2: ADD R1,R3,R4 ; R4 := R1 + R3
  S3: MULT R5,3,R3 ; R3 := R5 * 3
  S4: MULT R6,3,R3 ; R3 := R6 * 3

## Slide 30: Klassifizierung von Datenabhängigkeiten
S1
t True Dependence
S2
a Anti Dependence
a S3
o Output Dependence
S4
S1: ADD R2,2,R1
S2: ADD R1,R3,R4
S3: MULT R5,3,R3
S4: MULT R6,3,R3

## Slide 31: Lese-nach-Schreibe-Konflikt (True Dependence)
Orientiert man sich an den Phasen der Befehlsausführung einer fünfstufigen Befehlspipeline, so erkennt man, dass die Operanden-Holphase des zweiten Befehls zeitlich vor der Operanden-Speicherungsphase des ersten Befehls liegt
 Eine Pipeline-Verzögerung ist erforderlich
Befehl holen
Operation ausführen
Operand speichern
Befehl dekodieren
Operand holen
1. Befehl
Befehl holen
Befehl dekodieren
Operation ausführen
Operand speichern
Operand holen
2. Befehl
Register
Pipeline - Verzögerung
Zeit

## Slide 32: Lösungen
Hardware-Lösungen:
   Verzögerung der Pipeline an geeigneter Stelle Leerlauf der Pipeline (Pipeline Stalling, Hardware Interlocking)
   Bypass-Techniken (load forwarding, result forwarding)

## Slide 33: Bypass-Techniken
Operandenregister B
Operandenregister A
ALU
Ergebnisregister
Interner Datenbus
Steuerleitungen vom Steuerwerk
Bypass 1
Registersatz
Bypass 2 (Load forwarding)
vom Cache- oder Hauptspeicher
Result forwarding

## Slide 34: Beispiel (result forwarding)
LOAD <Adresse>, R1 R1 := (<Adresse>)
ADD R1, R2, R3 R3 := R1 + R2
SUB R4, R5, R6 R6 := R4 - R5
In der Ausführungsphase des Befehls ADD wird der neue Wert von R1 gerade ins Register geschrieben und steht deshalb nur über den Bypass direkt zur Verfügung
Befehl holen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operation Ausführen
LOAD
. . .
. . .
. . .
ADD
. . .
LOAD
. . .
SUB
. . .
ADD
LOAD
Befehl 1
-- -- --
SUB
ADD
. . .
ADD
Befehl 1
SUB
. . .
SUB
. . .
Befehl 1
Bypass

## Slide 35: Lösungen
Software-Lösungen:
   Einfügen von NOP-Befehlen durch den Compiler
Befehl holen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operation Ausführen
LOAD
. . .
. . .
. . .
NOP
. . .
LOAD
. . .
ADD
. . .
NOP
LOAD
Befehl 4
NOP
SUB
ADD
. . .
SUB
Befehl 5
Befehl 4
SUB
-- -- --
ADD
NOP
Befehl 5
ADD
Befehl 4
SUB
LOAD <adr>, R1 NOP ADD R1, R2, R3 SUB R4, R5, R6

## Slide 36: Lösungen
Software-Lösungen:
   Umplazieren von Befehlen durch den Compiler
LOAD
. . .
. . .
. . .
SUB
. . .
LOAD
. . .
ADD
. . .
SUB
LOAD
Befehl 4
-- -- --
ADD
SUB
. . .
ADD
Befehl 5
Befehl 4
Befehl 5
SUB
Befehl 4
ADD
Befehl holen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operation Ausführen
LOAD <adr>, R1 SUB R4, R5, R6 ADD R1, R2, R3

## Slide 37: Hemmnisse durch Kontrollabhängigkeiten
Bei (bedingten) Sprungbefehlen oder Verzweigungen ist der Programmfluß unterbrochen, die Programmausführung wird u.U. an anderer Stelle fortgesetzt
Wenn ein Sprungbefehl in die Pipeline eintritt, dann wird er in der Dekodierphase als solcher erkannt
 Zum Zeitpunkt der Erkennung der Verzweigung wurden die Befehle, die im Programm direkt hinter dem Sprungbefehl stehen, in die Pipeline geladen

## Slide 38: Beispiel
CMP R1,R2 ; R1 = R2 ? ADC R4,R5,R4 ; R4:= R4+ R5 + C BEQ Label ; PC := <Label Adresse> ADD R1,R2,R3 ; R3:= R1 + R2
Label: SUB R4,R5,R6 ; R6:= R4 - R5 SLL R0 ; R0 nach links verschieben

## Slide 39: Beispiel
Der falsche Befehl ADD gelangt in die Pipeline und somit zur Ausführung, bevor der Sprung erkannt wird!
Befehl holen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operation Ausführen
ADC
. . .
. . .
. . .
BEQ
. . .
ADC
. . .
ADD
. . .
BEQ
ADC
SLL
-- -- --
SUB
ADD
. . .
SUB
. . .
SLL
SUB
ADC
ADD
-- -- --
. . .
ADD
SLL
SUB
CMP R1,R2 ADC R4,R5,R4 BEQ Label ADD R1,R2,R3 Label: SUB R4,R5,R6 SLL R0

## Slide 40: Lösungen
Hardware-Lösungen:
 Pipeline-Flushing: vor Einlagerung des angesprungenen Befehls in die Pipeline wird diese gelöscht.
 Speculative-Branch: bei bedingten Sprüngen wird das Ergebnis der Bedingung geschätzt und entsprechend die Pipeline bereits geladen. Bei Fehlschätzung: Pipeline- Flushing
(bei modernen Prozessoren gängiges Verfahren)

## Slide 41: Lösungen
Software-Lösungen:
 Einfügen von NOP-Befehlen durch den Compiler nach jeder Verzweigung
 Umplazieren von Befehlen durch den Compiler.
Anstelle von NOP's werden Befehle nach den Sprung plaziert, die sowieso ausgeführt werden müssen und keine Auswirkung auf die Sprungentscheidung haben

## Slide 42: Lösungen
Beispiel (Befehl 2 und 3 vertauscht):
CMP R1,R2 ; R1 = R2 ?
BEQ Label ; PC := <Label Adresse>
ADC R4,R5,R4 ; R4:= R4+ R5 + C
ADD R1,R2,R3 ; R3:= R1 + R2
Label:
SUB R4,R5,R6 ; R6:= R4 - R5
SLL R0 ; R0 nach links verschieben

## Slide 43: Lösungen
Beispiel (Befehl 2 und 3 vertauscht):
Befehl holen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operation Ausführen
CMP
. . .
. . .
. . .
. . .
CMP
. . .
ADC
. . .
BEQ
CMP
SLL
-- -- --
SUB
ADC
. . .
SUB
. . .
SLL
SUB
CMP
ADC
-- -- --
. . .
ADC
SLL
SUB
CMP R1,R2 BEQ Label ADC R4,R5,R4 ADD R1,R2,R3 Label: SUB R4,R5,R6 SLL R0
BEQ

## Slide 44: CISC: Complete Instruction Set Computer
Enstehungsgründe für umfangreiche Maschinenbefehlssätze:
  Geschwindigkeitsunterschied zwischen CPU und Hauptspeicher
  Mikroprogrammierung
  Kompakter Code
  Unterstützung höherer Programmiersprachen
  Aufwärtskompatibilität
  Marktstrategie

## Slide 45: CISC: Complete Instruction Set Computer
Grenzen der Weiterentwicklungsmöglichkeiten bei CISC-Rechnern:
  Schnellere Speicher
  Ausnutzung nur eines Teils des Maschinen-Befehlssatzes
  Ersetzung komplexer Maschinenbefehle durch mehrere einfache Maschinenbefehle
  Verlängerte Entwurfszeit
  Sehr komplexe Steuerwerke (> 50% der Chipfläche)
  Sehr umfangreiche Mikroprogramme
  Größere Fehlerhäufigkeit auf der Mikroprogrammebene
  Schwieriger Compilerbau

## Slide 46: CISC (complex instruction set computers)
Gründe dafür:
  Ausführung komplizierter Befehle ist immer noch schneller als die Ausführung von Programmen gleicher Funktion
  Mikroprogrammierung begünstigt komplizierte Befehle
  komplizierte Befehle führen zu kurzen Programmen
  Umfang des Befehlssatzes wird oft als Werbeargument verwendet
  Unterstützung höherer Programmiersprachen durch komplzierte Befehle (Direkte Abbildung: Sprachkonstrukt  Befehl)

## Slide 47: CISC (complex instruction set computers)
Gründe dafür:
  Unterstützung von Compilern durch entsprechende Befehle
  Unterstützung spezieller Einsatzgebiete
Fazit:
Entwicklung von Hardware, Programmiersprachen und Einsatzgebieten begünstigt „komplizierte“ Befehle

## Slide 48: CISC (complex instruction set computers)
Gründe dagegen:
  Schnellere Hauptspeicher und die Verwendung von Cache-Speichern beschleunigen die Programmausführung
  Mikroprogramme wurden immer komplizierter (immer geringere Unterschiede zwischen Programmierung und Mikroprogrammierung!)
  Nur relativ kleine Teile des großen Befehlssatzes werden häufig benutzt

## Slide 49: CISC (complex instruction set computers)
Systemprogramme in XPL auf IBM/360:
  90 % aller ausgeführten Befehle: 10 verschiedene Befehle
  95 % aller ausgeführten Befehle: 21 verschiedene Befehle
  99 % aller ausgeführten Befehle: 30 verschiedene Befehle
COBOL-Programme auf IBM/370:
  90,28 % aller ausgeführten Befehle: 26 verschiedene Befehle
  99,08 % aller ausgeführten Befehle: 48 verschiedene Befehle
  (nur 84 verschiedene Befehle wurden überhaupt benutzt)

## Slide 50: Limitationen der CISC Architekturen
Befehlsausnutzung (80/20 Regel):
  viele mächtige Befehle, komplexes Befehlsformat, Mikroprogrammierung, nur 20 % der Befehle werden überwiegend benutzt
Kritisches Problem: Anzahl der Zyklen pro Instruktion (CPI)
  bei allen heutigen CISC Architekturen ist CPI >> 2
  MC 68030: CPI = 4-6, Intel 80386 CPI = 4-5

## Slide 51: RISC (reduced instruction set computers)
Grundprinzipien:
  Viel benutzte einfache Befehle so schnell wie möglich machen (Ausführung möglichst in einer Taktphase. Keine Mikroprogrammierung mehr, Befehls- Pipeline)
  Der größte Teil der Arbeit soll durch optimierende Compiler zur Übersetzungszeit erledigt werden
  Operanden werden nach Möglichkeit in großen Registersätzen gehalten  schneller Zugriff  schnelle Verarbeitung
  Einheitliche Befehlsformate  schnelle Decodierung
  Pipelining anwenden, so gut es geht