## Slide 1: 1. 15 Adressierungsarten
Adressierungsarten:
  die verschiedenen Möglichkeiten eines Prozessors die Adresse eines Operanden oder eines Sprungziels im Speicher zu berechnen
Früher: Adresse der Operanden und Sprungziele absolut im Befehl vorgegeben
Nachteile:
  absolute Adressen müssen bereits zur Programmier- zeit festgelegt werden  Programme sind lageabhängig im Speicher
  Bei Tabellenzugriffen im Speicher muß die Adresse im Befehl geändert werden  keine Festwertspeicher als Programmspeicher möglich

## Slide 2: Adressierungsarten
Abhilfe:
  Adresse wird zur Laufzeit berechnet (dynamische Adressberechnung)
Ablauf der Adressberechnung
Adresse im Programm
dynamische Adressberechnung (explizite, durch den Befehl verlangte Adressrechnung)
Effektive, logische Adresse
Speicherverwaltungseinheit (virtuelle Speicherverwaltung)
Physikalische Adresse

## Slide 3: Adressierungsarten

## Slide 4: Adressierungsarten
A. Register-Adressierung
Operand steht bereits im Register  kein Speicherzugriff erforderlich
B. Einstufige Speicher-Adressierung
Eine Adressberechnung zur Ermittlung der effektiven Adresse notwendig, d.h. keine mehrfachen Speicherzugriffe zur Adressermittlung
C. Zweistufige Speicher-Adressierung
Mehrere sequentielle Adressberechnungen und Speicherzugriffe. Ergebnis der ersten Berechnung liefert die Adresse einer Speicherzelle, deren Inhalt wieder eine Adresse oder ein Offset zur weiteren Berechnung ist

## Slide 5: A1. Implizite Adressierung
(inherente Adressierung, implied-, inherent addressing)
Die Nummer, d.h. die effektive Adresse des angesprochenen Registers ist codiert im Operations-Feld des OpCodes enthalten
Assemblerschreibweise: <Mnemo> A (A Akkumulator)
Effektive Adresse: EA ist codiert im OpCode enthalten

## Slide 6: A1. Implizite Adressierung
Registersatz
Beispiel:
  LSRA (logical shift right accumulator)
  (Verschiebe den Inhalt des Akkumulators A eine Bitposition nach rechts)
OPCode
Befehlsregister
Adreß- oder Datenregister, Statusregister, ... usw.
Prozessor

## Slide 7: A2. Flag-Adressierung
Sie ist ein Spezialfall der impliziten Adressierung. Bei ihr wird nicht ein ganzes Register angesprochen, sondern nur ein einzelnes Bit (Flag) in einem Register
Assemblerschreibweise:
        SE <flag> (Flag setzen)
        CL <flag> (Flag rücksetzen)
Effektive Adresse: EA ist codiert im OpCode enthalten

## Slide 8: A2. Flag-Adressierung
Beispiel:
  SEI/CLI (set / clear interrupt flag) SEC/CLC (set / clear carry flag)
  (Setzen / Zurücksetzen des Interrupt Enable Flags bzw. des Carry Flags.)
OPCode
Srtatusregister, Maschinenstatus-Wort
Befehlsregister
Prozessor

## Slide 9: A3. Explizite Register-Adressierung
(register operand addressing)
Die Adresse (Nummer) des Registers wird im Operandenfeld des Befehls angegeben
Assemblerschreibweise: <Mnemo> Ri (Register i)
Effektive Adresse: EA = i
Beispiel:
  DEC R0
  (Dekrementiere den Inhalt des Registers R0)

## Slide 10: A3. Explizite Register-Adressierung
Assemblerschreibweise: <Mnemo> Ri (Register i)
Effektive Adresse: EA = i
Beispiel: DEC R0
OpCode
Registersatz
Register
Befehlsregister
Adreß- oder Datenregister, Statusregister, ... usw.
Prozessor

## Slide 11: B1. Unmittelbare Adressierung
(immediate addressing)
Der Befehl enthält nicht die Adresse des Operanden oder einen Zeiger darauf, sondern den Operanden selbst.
OpCode und Operand belegen im Speicher hintereinanderfolgende Speicherworte
Assemblerschreibweise: <Mnemo> #<Operand>
Effektive Adresse: EA = (PC) + 1

## Slide 12: B1. Unmittelbare Adressierung
Beispiel:
  LDA #$A3 (load accumulator)
  (Lade den Akkumulator A mit dem Hexadezimalwert $A3)
Speicher
Befehlsregister
Prozessor
Adresse
Operand
(PC) + 1
OpCode
OpCode
Programmzähler
(PC)

## Slide 13: B2. Direkte Adressierung
(direct addressing)
Der Befehl enthält im Speicherwort nach dem OpCode die logische Adresse des Operanden, aber keine weiteren Vorschriften zu deren Manipulation, z.B. durch die Addition mit einem Registerinhalt
Assemblerschreibweise: <Mnemo> <Adresse>
Effektive Adresse: EA = ((PC) + 1)
Zwei Fälle können unterschieden werden:

## Slide 14: B2.1 Absolute Adressierung
(extended direct addressing)
Der Befehl enthält im Speicherwort, das dem OpCode folgt, die absolute, d.h. vollständige Adresse des Operanden im (logischen) Adressraum
Beispiel:
  JMP $07FE (jump) (Springe zur Adresse $07FE)
Speicher
Befehlsregister
Prozessor
OpCode
Operand
Adresse
Adresspufferregister

## Slide 15: B2.2 Seiten-Adressierung
(absolute Adressierung, direct page addressing)
Im Befehl steht als Kurz-Adresse nur der niederwertige Teil der Operandenadresse (Low-Adresse)
Zero-page-Adressierung
Bei ihr wird der höherwertige Adressteil durch die entsprechende Anzahl von '0'-Bits ersetzt. Dadurch wird im Adressraum nur die "unterste Seite" (zero page) angesprochen
Seiten-Register-Adressierung („direct“ page register addressing)
Bei ihr wird der höherwertige Adressteil in einem Register des Prozessors (DP-Register, direct page register) zur Verfügung gestellt

## Slide 16: B3. Register-indirekte Adressierung
(register indirect addressing)
Hier enthält das durch seine Nummer im Register-Feld des OpCodes angegebene Adressregister die Adresse des Operanden (pointer, “Zeiger”, deshalb auch: Zeigeradressierung)
Assemblerschreibweise: <Mnemo> (Ri)
Effektive Adresse: EA = (Ri)

## Slide 17: B3. Register-indirekte Adressierung
Beispiel:
  LD R1, (A0) (load)
  (Lade das Register R1 mit dem Inhalt des durch das Adressregister A0 gegebenen Speicherwortes)
Speicher
Befehlsregister
Prozessor
OpCode
+ / -
Index- oder Basisregister, (Stackpointer)
Operand
AReg
Adresse
(Stackpointer)
Registersatz
Notes: Häufig handelt es sich bei der Adresse um die Anfangs- oder Endadresse eines Tabellenbereichs im Speicher. Viele Prozessoren stellen die Möglichkeit, den Registerinhalt automatisch zu verändern (automatische Modifikation von Indexregistern)

## Slide 18: B3. Register-indirekte Adressierung
Bei der im Register stehenden Adresse handelt es sich oft um die Anfangs- oder Endadresse eines Tabellenbereichs im Speicher  Registerinhalt automatisch modifizieren
postincrement: Nach der Ausführung des Befehls wird der Inhalt des Registers (um 1) erhöht und zeigt danach auf die nachfolgende Speicherzelle
Assemblerschreibweise: <Mnemo> (Ri)+
Effektive Adresse: EA = (Ri)
  Beispiel:
  INC (R0)+ (increment)
  (Inkrementiere zunächst den Inhalt des Speicherwortes, das durch das Register R0 adressiert wird, und danach den Inhalt von R0)

## Slide 19: B3. Register-indirekte Adressierung
predecrement: Vor der Ausführung des Befehls wird der Inhalt des Registers erniedrigt und zeigt danach auf die vorhergehende Speicherzelle
Assemblerschreibweise: <Mnemo> -(Ri)
Effektive Adresse: EA = (Ri) - 1
  Beispiel:
  CLR -(R0) (clear)
  (Dekrementiere zuerst den Inhalt des Registers R0 und lösche danach das Speicherwort, das durch R0 adressiert wird)

## Slide 20: B4. Indizierte Adressierung
(indexed addressing, relative Adressierung)
Bei ihr wird die effektive Adresse durch die Addition des Inhalts eines Registers zu einem angegebenen Basiswert berechnet. (Adressdistanz zu einem Basiswert, Tabellenverarbeitung)
Je nachdem, in welcher Form der Basiswert vorgegeben wir, kann man unterscheiden zwischen:

## Slide 21: B4. 1 Speicher-relative Adressierung
(memory relative addressing)
Hier wird der Basiswert als absolute Adresse im Befehl vorgegeben
Assemblerschreibweise: <Mnemo> <Adresse>(Ii)
Effektive Adresse: EA = ((PC) + 1) + (Ii)

## Slide 22: B4.1 Speicher-relative Adressierung
Beispiel:
  ST R1,$A704(R0) (store)
  (Speichere den Inhalt von R1 in das Speicherwort, dessen Adresse sich durch Addition des Inhaltes von R0 zur Basis $A704 ergibt)
Speicher
Befehlsregister
Prozessor
OpCode
Adresse
Adresspufferregister
Index- Register
Operand
+
I-Reg

## Slide 23: B4.2 Register-relative Adressierung
(register relative addressing, based mode)
Der Basiswert befindet sich in einem Basisregister, auf das durch das BReg-Feld im OpCode verwiesen wird. Im Befehl wird ein Offset angegeben, der zum Inhalt des Basisregisters addiert wird.
Assemblerschreibweise: <Mnemo> <Offset>(Bi)
Effektive Adresse: EA = (Bi) + ((PC) + 1)

## Slide 24: B4.2 Register-relative Adressierung
Beispiel:
  CLR $A7(B0) (clear)
  (Lösche das Speicherwort, dessen Adresse sich durch die Addition des hexadezimalen Offsets $A7 zum Inhalt des Basisregisters B0 ergibt)
Speicher
Befehlsregister
Prozessor
OpCode
BReg
Offset
Basisregister
Datenbuspuffer
Operand
+
Adresse
+ / -

## Slide 25: B4.3 Register-relative Adressierung mit Index
(based index mode)
Hier wird der Basiswert in einem Basisregister übergeben. Dazu wird der Inhalt eines Indexregisters addiert. Für dieses Indexregister kann wieder die automatische Veränderung „autoincrement/autodecrement“ gewählt werden. Zusätzlich kann häufig im Befehl ein Offset angegeben werden, der hinzuaddiert wird.
Assemblerschreibweise: <Mnemo> <Offset>(Bi)(Ii)
Effektive Adresse: EA = (Bi) + (Ii) + ((PC) + 1)

## Slide 26: B4.3 Register-relative Adressierung mit Index
Beispiel:
  DEC $A7(B0)(I0)+ (decrement)
  (Dekrementiere das Speicherwort, dessen Adresse sich durch Addition der Inhalte der Register I0 und B0 zum Offset $A7 ergibt, und erhöhe danach den Inhalt des Registers I0)
Speicher
Befehlsregister
Prozessor
OpCode
BReg
IReg
Offset
Datenbuspuffer
+ / -
Indexregister
Operand
+
Basisregister
Adresse
+/-

## Slide 27: B5. Programmzähler-relative Adressierung
(program counter relative addressing)
In diesem Fall entsteht die effektive Adresse durch die Addition eines im Befehl angegebenen Offsets zum aktuellen Programmzählerstand.
Diese Adressierungsart erlaubt es, Programme im Hauptspeicher “frei” zu verschieben
Assemblerschreibweise: <Mnemo> <Offset>(PC)
oder nur <Mnemo> <Offset>
Effektive Adresse: EA = (PC) + 2 + ((PC) + 1)

## Slide 28: B5. Programmzähler-relative Adressierung
Beispiel:
  LBRA $7FFF (long branch always)
  (Verzweige “unbedingt” zu der Speicherzelle, deren Adressdistanz zum aktuellen Programmzähler $7FFF ist)
Speicher
Befehlsregister
Prozessor
OpCode
Offset
Programmzähler
Datenbuspuffer
Operand/ OpCode
+
Adresse
+ / -