## Slide 1: Pipelining „Fließband-Bearbeitung“
„Pipelines beschleunigen die Ausführungsgeschwindigkeit eines Rechners in gleicher Weise wie Henry Ford die Autoproduktion mit der Einführung des Fließbandes revolutionierte.“
(Peter Wayner 1992)

## Slide 2: Pipelining
1. Befehl
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Befehl dekodieren
. . .
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
2. Befehl
1. Befehl
Sequentielle Ausführung:
Pipelining:
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
2. Befehl
3. Befehl
Notes: Bei einer Befehlspipeline (Instruction Pipeline) wird die Ausführung eines Maschinenbefehls in verschiedene Phasen unterteilt,
aufeinanderfolgende Maschinenbefehle werden jeweils um einen Taktzyklus versetzt ausgeführt.

## Slide 3: Lineare Pipeline mit k Stufen
Annahmen für die Pipeline-Verarbeitung:
Die Operation F kann in Suboperationen fi zerlegt werden
Die Bearbeitung der einzelnen Suboperationen fi benötigt etwa die gleiche Zeit
Bei der Verarbeitung verschiedener Operationen können Überlappungen auftreten
Die Ausführungszeit einer Suboperation ist lang gegenüber der Register-Zugriffszeit
Notes: Unter dem Begriff Pipelining versteht man die Zerlegung einer Maschinenoperation in mehrere Phasen oder Suboperationen,
die dann von hintereinander geschalteten Verarbeitungseinheiten taktsynchron bearbeitet werden,
wobei jede Verarbeitungseinheit genau eine spezielle Teiloperation ausführt.
Die Befehlsabarbeitung wird in n funktionellen Einheiten gegliedert. Die Ausführung geschieht überlappt.

## Slide 4: 5-stufige Pipeline
Zykluszeit
1. Befehl
Zeit
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
2. Befehl
3. Befehl
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
4. Befehl
5. Befehl
Pipeline-Stufe

## Slide 5: Pipelining
Jede Stufe der Pipeline heisst Pipeline-Stufe
Pipeline-Stufen werden durch getaktete Pipeline-Register (auch latches genannt) getrennt.
Ein Pipeline-Maschinentakt ist die Zeit, die benötigt wird, um einen Befehl eine Stufe weiter durch die Pipeline zu schieben.
Idealerweise wird ein Befehl in einer k-stufigen Pipeline in k Takten von k Stufen ausgeführt.
Wird in jedem Takt ein neuer Befehl geladen, dann werden zu jedem Zeitpunkt unter idealen Bedingungen k Befehle gleichzeitig behandelt und jeder Befehl benötigt k Takte, bis zum Verlassen der Pipeline.

## Slide 6: Pipelining
Man definiert die Latenz als die Zeit, die ein Befehl benötigt, um alle k Pipeline-Stufen zu durchlaufen. Ideale Verhältnisse:
  Ausführung eines Befehls in k Takten.
  Es werden gleichzeitig k Befehle bearbeitet.
Der Durchsatz einer Pipeline wird definiert als die Anzahl der Befehle, die eine Pipeline pro Takt verlassen können. Dieser Wert spiegelt die Rechenleistung einer Pipeline wider.

## Slide 7: Leistungssteigerung
Im Idealfall werden n Befehle in einer Pipeline mit k Stufen in Tk = k + (n-1) Taktzyklen ausgeführt.
  k Taktzyklen, um die Pipeline zu füllen
  (n-1) Taktzyklen, um die restlichen (n-1) Befehle durchzuführen.
In einem hypothetischen Prozessor ohne Pipeline würde man zur Durchführung von n Befehlen n * k Taktzyklen benötigen (unter der Annahme idealer Bedingungen mit einer Latenz von k Takten und einem Durchsatz von 1)
Leistungssteigerung Sk (speedup) eines Pipeline-Prozessors mit k Stufen gegenüber einem „äquivalenten“ Prozessor ohne Pipeline ist definiert als die dimensionslose Zahl Sk:

## Slide 8: Leistungssteigerung
Sk =
n * k
k + (n-1)
lim Sk = k
n 
Notes: Ist die Anzahl der in die Pipeline gegebenen Befehle unendlich, so ist die Beschleunigung gleich der Anzahl Pipeline-Stufen k

## Slide 9: Durchsatz
Der Durchsatz gibt an, wie viele Befehle in einem Zeitraum Tk *  ausgeführt werden.
lim Dk =
n 
1

= Dmax
Dk =
n
Tk * 
=
n
(k + (n-1))* 

## Slide 10: Pipeline-Hemmnisse
Die Verarbeitung eines Befehlstroms in einer Pipeline kann durch Pipelinekonflikte gebremst werde  Unterbrechung des taktsynchronen Durchlauf eines Befehls durch die Pipelinestufen.
Pipelinekonflikte werden hervorgerufen durch
  Daten- und Kontrollabhängigkeiten im Programm
  Nichtverfügbarkeit von Ressourcen (Ausführungseinheiten, Register, ... usw.
Abhängigkeiten können, falls sie nicht erkannt und behandelt werden, zu fehlerhaften Datenzuweisungen führen. Die Situationen, die zu Konflikten führen, werden Pipeline-Hemmnisse (Pipeline Hazards) genannt.

## Slide 11: Datenabhängigkeiten
Echte Abhängigkeit (true Dependence): Befehl S1 schreibt sein Ergebnis in ein Register, das von S2 gelesen wird
Gegenabhängigkeit (Anti Dependence): Befehl S1 liest ein Register, das von S2 überbeschrieben wird.
Ausgabeabhänigkeit (Output Dependence): Befehle S1 und S2 greifen auf dasselbe Register schreibend zu.

## Slide 12: Konflikte durch Datenabhängigkeiten
Lese-nach-Schreibe-Konflikt (read after write, RAW): Wird durch echte Abhängigkeit verursacht.
Schreibe-nach-Lese-Konflikt (write after read, WAR): Wird durch Gegenabhängigkeit verursacht. Tritt dann auf, wenn in einer Pipeline die Schreibestufe der Lesestufe vorangeht.
Schreibe-nach-Schreibe-Konflikt (write after read, WAR): Wird durch Ausgabeabhängigkeit verursacht. Tritt in Pipelines auf, die mehr als in einer Stufe schreiben, oder es erlauben, dass die Ausführung eines Befehls fortgesetzt werden darf, wenn ein vorhergehender Befehl angehalten worden ist.

## Slide 13: Kontrollabhängigkeiten
Kontrollabhängigkeiten:
  werden durch Kontrollkonstrukte hervorgerufen (bedingte und unbedingte Sprungbefehle, Unterprogrammsprünge und rüchsprunge)
  Befehl S1 muss abgeschlossen sein, bevor die Entscheidung getroffen werden kann, dass der Befehl S2 ausgeführt werden soll oder nicht

## Slide 14: Lösungen von Datenkonflikten
Hardware-Lösungen:
  Pipeline für einen oder mehrere Taktzyklen anhalten (Leerlauf, Pipeline-Stalling).
  Verzögerung der Pipeline an geeigneter Stelle durch.
  Hardware Interlocking  Befehlsausführung wird verlangsamt
  Bypass-Techniken (load- und result forwarding)
Software-Lösungen:
  Einfügen von NOP-Befehlen
  Umplatzierung der Befehle (Optimierende Compiler)

## Slide 15: Lösungen von Kontrollkonflikten
Hardware-Lösungen:
  Pipeline-Flushing: alle Befehle hinter dem Sprungbefehl in der Pipeline werden gelöscht.
  Speculative Branch: Sprungvorhersage führt zum spekulativen Laden der Pipeline.
Software-Lösungen:
  Einfügen von NOP-Befehlen
  Umplatzierung der Befehle (Optimierende Compiler)

## Slide 16: Aufgabe 1
Betrachten Sie das folgende sequentielle Programmstück, in dem die Konstanten a und b Speicheradressen darstellen:
    m1: ld R1,a ; R1 := [a]
    m2: ld R2, b ; R2 := [b]
    m3: add R2,R1,R2 ; R2 := R1+R2
    m4: mul R1,R2,R1 ; R1 := R1*R2
Die Befehle werden in einer fünfstuftigen Pipeline verarbeitet.
(Befehl holen, Befehl dekodieren, Operanden holen, Operation ausführen und Ergebnis speichern). Erst am Ende der Ergebnis-Speichern-Phase ist ein Schreibvorgang in das entsprechende Zielregister abgeschlossen.

## Slide 17: Aufgabe 1.1
1. Bestimmen Sie alle Daten- und Kontrollabhängigkeiten in diesem Programmstück
ld R1, a
mul R1, R2, R1
ld R2, b
add R2, R1, R2
o
a
t
t
t
t
o
t
Keine Kontrollabhängigkeit

## Slide 18: Aufgabe 1.2
2. Wieviele Pipelinekonflikte treten auf?
ld R1, a
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
add R2, R1, R2
ld R2, b
mul R1, R2, R1

## Slide 19: Aufgabe 1
3. Die auftretenden Pipelinekonflikte werden von der Hardware nicht erkannt und müssen vom Compiler durch Einfügen von NOOP-Befehlen behandelt werden. Ergänzen Sie das Programmstück so, dass auch die Pipelinekonflikte berücksichtigt werden

## Slide 20: Aufgabe 1.3
ld R1, a
ld R2, b
noop
noop
add R2,R1,R2
noop
noop
mul R1,R2,R1
ld R1, a
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
add R2, R1, R2
ld R2, b
mul R1, R2, R1

## Slide 21: Aufgabe 1
4. Welche der NOOP-Befehle sind noch notwendig, falls die auftretenden Pipelinekonflikte von der Hardware erkannt werden und durch Load Forwarding und Result Forwarding behandelt werden?

## Slide 22: Bypass-Techniken
Operandenregister B
Operandenregister A
ALU
Ergebnisregister
Interner Datenbus
Steuerleitungen vom Steuerwerk
Bypass 1
Registersatz
Bypass 2 (Load forwarding)
vom Cache- oder Hauptspeicher
Result forwarding

## Slide 23: Aufgabe 1.4
ld R1, a
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
add R2, R1, R2
ld R2, b
mul R1, R2, R1

## Slide 24: Aufgabe 1.4
ld R1, a
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
add R2, R1, R2
ld R2, b
mul R1, R2, R1
Keine!

## Slide 25: Aufgabe 2
Bei einem frühen RISC-Prozessor ist die Kontrolle der Befehlspipeline vollständig dem Compiler übertragen. Die einzelnen Befehle werden in einer fünfstufigen Befehlspipeline (Befehl holen, Befehl dekodieren, Operanden holen, Operation ausführen und Ergebnis speichern) verarbeitet. Erst am Ende der Ergebnis-speichern-Phase ist ein Schreibvorgang in das entsprechende Zielregister abgeschlossen.
Betrachten Sie das folgende sequentielle Programmstück:
m1: add R1,R1,R1 ; R1 := R1+R1
    m2: add R2,R1,R1 ; R2 := R1+R1
    m3: add R2,R1,R2 ; R2 := R1+R2

## Slide 26: Aufgabe 2.1
Welchen Wert enthält das Register R2 nach Abarbeitung dieser Befehlsfolge, wenn R1 mit 4 und R2 mit 7 initialisiert ist?
R2 = 11
F
E: 4 + 4
W:8R1
D: add
R: 4, 4
add R1,R1,R1
F
E: 4 + 4
W:8R2
D: add
R: 4, 4
add R2,R1,R1
F
E: 4 + 7
W:11R2
D: add
R: 4, 7
add R2,R1,R2
add R1,R1,R1 add R2,R1,R1 add R2,R1,R2

## Slide 27: Aufgabe 2.2
Wieviele Takte benötigt das Programm bis zur vollständigen Leerung der Befehlspipeline, wenn zusätzlich Scoreboarding und Result Forwarding eingesetzt werden?

## Slide 28: Scoreboarding-Technik
Dient zum Erkennen von Datenabhängigkeiten.
Jedem allgemeinen Register (und Fliesskommaregister) wird ein Bit in einem Scoreboard Register zugeordnet.
0
1
...
0
0
R0
R1
...
R2
R31
Scoreboard Register für 32 Register
Ein Bit im Scoreboard Register wird nach der Decodierung gesetzt, wenn das entsprechende Register als Ziel einer Operation dient.
Das Bit bleibt gesetzt, bis das Ergebnis in das Register geschrieben wird; danach wird es zurückgesetzt.

## Slide 29: Scoreboarding-Technik
Durch Prüfung der Scoreboard-Bits kann für jeden Befehl ein durch Datenabhängigkeit drohender Pipelinekonflikt erkannt werden.
Behandlung des Konflikts durch die Verzögerung der Ausführung des Befehls, dessen Operandenregister ein gesetztes Scoreboad-Bit besitzt, bis zum Rücksetzen des Bits. Scoreboadring ist eine Technik, mit der Datenabhängigkeiten in einem Befehlsstrom durch die Hardware erkannt und im einfachsten Fall durch Verzögerungen behandelt werden können.

## Slide 30: Aufgabe 2.2
Wieviele Takte benötigt das Programm bis zur vollständigen Leerung der Befehlspipeline, wenn zusätzlich Scoreboarding und Result Forwarding eingesetzt werden?
7 Takte
F
E: 4 + 4
W:8R1
D: add
R: 4, 4
add R1,R1,R1
F
E: 8 + 8
W:16R2
D: add
R: __
add R2,R1,R1
F
E: 8 + 16
W:24R2
D: add
R: __
add R2,R1,R2

## Slide 31: Aufgabe 2.3
3. Wieviele Takte benötigt das Programm bis zur vollständigen Leerung der Befehlspipeline, wenn zusätzlich zu Teilaufgabe 2.2 die Befehlsfolge mit zweifach superskalarer Prozessortechnik ausgeführt wird?
F
E: 4 + 4
W:8R1
D: add
R: 4, 4
D: add
E: 8 + 8
W:16R2
R: __
7 Takte
F
D: add
E: 8 + 8
W:16R2
R: __
F

## Slide 32: Aufgabe 3
Gegeben sei eine RISC-Architektur, bei der die absoluten Sprungbefehle (Assemblerbefehl: ba) als Delayed Jumps mit einem Delay-Slot ausgeführt werden.
Das folgende kleine Programmstück besteht aus fünf Assemblerbefehlen, die mit den Labels m1, m2, …, m5 markiert sind.
  m1: add R2,R2,R2
  m2: ba m1
  m3: ba m4
  m4: add R1,R2,R2
  m5: add R1,R1,R1

## Slide 33: Aufgabe 3
Geben Sie die Ausführungsreihenfolge der Befehle bei Ausführung des Programmstücks an. Die Befehle sollen durch die zugehörigen Labels abgekürzt werden, d.h. es ist eine Folge der Form mi, mj, mk, … anzugeben
m1
m1: add R2,R2,R2 m2: ba m1 m3: ba m4 m4: add R1,R2,R2 m5: add R1,R1,R1
Ausführungsreihenfolge:
m2
m3
m1
m4
m5

## Slide 34
Die ersten beiden Befehle werden sequentiell ausgeführt. => m1– m2. Da absolute Sprünge einen Delay-Slot besitzen, werden sie um einen Takt verzögert, d.h. der Befehl hinter dem Sprungbefehl wird auch noch ausgeführt.
Deshalb ist der Sprungbefehl m3 bereits in der Pipeline,bevor der Sprungbefehl m2 ausgeführt wird. => m2 – m3. Sobald der Sprungbefehl m2 ausgeführt ist, wird der erste Befehl an der Zieladresse, also m1, in die Pipeline geladen. => m3 – m1. Dann wird der Sprungbefehl m3 ausgeführt, so dass als nächster Befehl m4 in die Pipeline geladen wird. => m1 – m4. Da jetzt kein Sprungbefehl mehr ausgeführt wird, folgt der nächste Befehl nach m4, also m5. => m4 – m5.

## Slide 35: Pentium 4 Prozessor-Architektur

## Slide 36: Hyper-Pipeline beim Pentium 4
20 Stufen
Bis zu 126 Instruktion werden gleichzeitig bearbeitet, davon 48 Load- und 24 Store-Operationen
Kurze Stufen  Weniger Transistoren müssen geschaltet werden  Schneller

## Slide 37: Ein einfacher RISC-Prozessor
RISC = Reduced Instruction Set
Arithmetisch-logische Befehle greifen nur auf die Register zu
Einfache 5-stufige Pipeline

## Slide 38: Datenpfadorganisation eines einfachen RISC Prozessors
Main Memory
Pipeline
Decode &
Control
ALU
D: Data Lines
PC: Program Counter
A: Address Lines
I-cache
D-cache
D
D
A
A
Instruction
Fetch
PC
MMU
MMU
Register
File
Result Bus
Operand Bus B
Operand Bus A

## Slide 39: DLX RISC Pipeline
ID -- Instruction Decode/Register Fetch
EX -- Execute/Address Calculation
IF
MEM -- Memory Access
ID
WB -- Write Back
EX
MEM
WB
IF -- Instruction Fetch
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
5-Deep
Current CPU Cycle
Master
Clock
Cycle

## Slide 40: Pipeline (1)
I-cache
Add
IF/ID
Registers
Instruction fetch (IF)
MUX
PC
PC
Instruction
Register
4
1
32
32

## Slide 41: Pipeline (2)
Register File
Register Addressing
Result
Register
Selector
ID/EX
Registers
I
F
/
I
D
R
e
g
i
s
t
e
r
s
Instruction decode/
register fetch (ID)
PC
PC
ALU Input
Register 1
ALU Input
Register 2
Immediate
Register
Instruction
Register
5
16
32
32
32
32
5
5
Sign
Extended
Registers Write Value

## Slide 42: Pipeline (3)
EX/MEM
Registers
ID/EX
Registers
Execution/effective
address calculation (EX)
MUX
MUX
ALU
PC
ALU Input
Register 1
ALU Input
Register 2
Immediate
Register
True/False
Conditional
Register
32
ALU Output
Register
1
Zero ?
Store Value
Register
True/False

## Slide 43: Pipeline (4)
D-cache
MUX
Write
back (WB)
MEM/WB
Registers
EX/MEM
Registers
Memory access/branch
completion (MEM)
Load Memory
Data Register
ALU Result
Register
Store Value
Register
ALU Output
Register
True/False
Conditional
Register
Load/Store
Address
Jump/Branch Target Address
ALU Result Value

## Slide 44: Pipeline-Überblick

## Slide 45: Beispiel: DXL-Pipeline