## Slide 1: Interner Aufbau eines einfachen P

## Slide 2: Interner Aufbau eines einfachen µP
Steuerwerk
Rechenwerk
Registersatz
Adresswerk
Interne Busse
Systembusschnittstelle

## Slide 3: 1.5.6.Die Systembus-Schnittstelle
Die Systembus-Schnittstelle (Bus Interface Unit, BIU) stellt die Verbindung des Mikroprozessors zu seiner Umwelt (Komponenten des Mikrorechnersystems) dar.
Aufgaben:
  kurzfristiges Zwischenspeichern (Puffern) von Adressen und Daten
  elektrische Anpassung der Signalpegel

## Slide 4: Register der Systembus-Schnittstelle
Datenbuspuffer (DBP)
  speichert alle Daten von und zum Prozessor
  verlangsamt ggf. den Zugriff auf externen Speicher
  schaltet Ausgänge ggf. hochohmig (Tristate).
Programmzähler (PC / IP)
  enthält die Adresse der Speicherzelle des nächsten auszuführenden Befehls
  wird nach jedem Befehl inkrementiert (außer bei Sprüngen und Unterprogrammaufrufen, dort wird der der Programmzähler geladen)

## Slide 5: Register der Systembus-Schnittstelle
Adresspuffer (AP)
speichert vom Adresswerk erzeugte Operandenadressen.
Adressbustreiber:
schaltet wahlweise PC oder AP auf Adressbus, schaltet Adressen ggf. hochohmig (Tristate)

## Slide 6: Tri-State-Treiber
Gatter, die neben den Pegelzuständen H (high) und L (low) einen dritten hochohmigen Zustand besitzen.
In diesem Zustand ist der Ausgang hochohmig gegen beide Betriebsspannungen.
Diese Gatter ermöglichen es, mehrere Gatterausgänge auf eine gemeinsame Leitung zusammenzuschalten (Bussystem)
Sie dienen auch durch Ausgangstreiber zur elektrischen Anpassung der Prozessorsignale an die Signal-spezifikationen, die von anderen Systemkomponenten verlangt werden.

## Slide 7: Tri-State-Treiber
Steuerleitungen
Adressleitungen
Datenleitungen
Systembus- Schnittstelle

## Slide 8: Zeitverhalten der Systembussignale
Synchroner Systembus
Semi-synchroner Systembus
Asynchroner Systembus

## Slide 9: Zeitverhalten eines synchronen Systembus
Taktfrequenz: 1 Mhz (1 s)
Buszyklus: 1 Taktzyklus
T
Ta
Tb
Adresse
Daten
Daten
Lesen
Schreiben
Takt
D7 ,..., D0
R/W
D7 ,..., D0
R/W
A15 ,..., A0

## Slide 10: Timing
Adresse wird zu Beginn des Buszyklus (Ta) auf den Adressbus gelegt
Auswahl der Übertragungsrichtrung durch R/W
Lesen (R/W = 1):
      Speicher (oder andere Systemkomponente) liefert ihre Daten irgendwann gegen Ende des Buszyklus (Tb)
      Übernahme der Daten in den Prozessor durch die steigende Flanke des Systemtakts
Schreiben (R/W = 0):
      Prozessor legt die Daten zu Beginn der zweiten Takthälfte (Tb) auf den Systembus
      Übernahme der Daten in den Speicher durch die steigende Flanke von R/W oder des Systemtakts

## Slide 11: Synchroner Systembus
Die sehr lange Zykluszeit von 1 ms reicht für gebräuchliche Halbleiterspeicher bei weitem aus, die Daten zu übernehmen bzw. das geforderte Datum dem Prozessor zu übergeben
Alle Vorgänge synchron zum Takt nach einem starren Muster ablaufen
  synchroner Systembus

## Slide 12: Semi-synchroner Systembus
T
Ta
Tb
Adresse
Daten
Daten
Lesen
Schreiben
Takt
D7 ,..., D0
R/W
D7 ,..., D0
R/W
A15 ,..., A0
READY
Taktzyklus: 40 Mhz (25 ns)
Buszyklus: 4 Taktzyklen (100 ns)

## Slide 13: Timing
Lesen (R/W = 1):
  hinreichend schneller Speicher liefert seine Daten irgendwann im letzten Taktzyklus von (Tb)
  Übernahme der Daten in den Prozessor durch die steigende Taktflanke des nächsten Buszyklus
Schreiben (R/W = 0):
  Prozessor legt die Daten zu Beginn der zweiten Takthälfte von (Ta) auf den Systembus
  Übernahme der Daten in den Speicher durch die steigende Flanke von R/W
Im Timing-Diagramm: Speicherzugriffzeit von ca. 75 ns erforderlich

## Slide 14: Semi-synchroner Systembus
Moderne Prozessoren besitzen höhere Taktfrequenzen
Schreibe- bzw. Lesezyklus benötigt mehrere Taktzyklen
Steuereingang (READY) zur Anforderung von Wartezyklen (wait states)
  unterschiedlich schnelle Speicher und Geräte können individuell bedient werden
Timing:
  Adresse wird zu Beginn des Buszyklus (Ta) auf den Adressbus gelegt
  Auswahl der Übertragungsrichtrung wieder durch R/W

## Slide 15: Einfügen eines Wartezyklus
T
Ta
Tb
Adresse
Daten
Daten
Lesen
Schreiben
Takt
D7 ,..., D0
R/W
D7 ,..., D0
R/W
A15 ,..., A0
READY
Tw
READY
T = 150 ns

## Slide 16: Semi-synchroner Systembus
Um auch langsamere Speicher benutzen zu können:
  Steuereingang READY
  Buszyklus wird nur abgeschlossen, wenn rechtzeitig vor Ende von der Takthälfte (Tb) READY = 0 ist
Ist READY am Ende des Buszyklus nicht 0
  Es werden solange Wartezyklen (Tw, Dauer z.B. halbe Buszykluslänge) eingefügt, bis READY = 0 wird
Im Beispiel:
1 Wartezyklus  Speicher mit 150 ns Zugriffszeit verwendbar

## Slide 17: Semi-synchroner Systembus
Bus ist immer noch synchron (streng am Takt orientiert), die Dauer eines Buszyklus ist jedoch nicht mehr fest, sondern in Vielfachen von Taktzyklen variierbar
semi-synchroner Systembus
höherer Steueraufwand als synchroner Systembus
Zeitverhalten ist auf verschieden schnelle Bausteine anpassbar
Sind nur ausreichend schnelle Bausteine im System, kann READY z.B. fest auf 0 gelegt werden. Anderenfalls kann dieses Signal durch eine geeignete Verzögerungsschaltung (z.B. Monoflop) erzeugt werden

## Slide 18: Asynchroner Systembus
Adresse
Daten
Lesen
Schreiben
Takt
D7 ,..., D0
R/W
D7 ,..., D0
R/W
Daten
A15 ,..., A0
AS
DTACK

## Slide 19: Timing
Auswahl der Übertragungsrichtrung wieder durch R/W
Mit AS = 0 zeigt die CPU an, daß sie eine gültige Adresse auf den Adressbus gelegt hat
Mit DTACK = 0 zeigt der Speicher (Komponente) an, daß er die Daten zur Verfügung gestellt (Lesen) oder übernommen (Schreiben) hat
Zwischen AS = 0 und DTACK = 0 kann eine beliebige Zeitspanne liegen
Wird DTACK = 0, so nimmt die CPU die Adresse wieder vom Adressbus und setzt AS wieder zu 1
Daraufhin nimmt der Speicher (Komponente) das Datum vom Datenbus und setzt DTACK wieder zu 1
vollständig asynchroner Übertragungsablauf, Anschluß von Komponenten mit fast beliebiger Zugriffszeit möglich

## Slide 20: Asynchroner Systembus
Zeitliche Abläufe werden durch Handshake-Signale gesteuert
Handshake-Signale:
  AS (Address Strobe) von CPU
  DTACK (Data transfer Acknowledge) von Speicher/Komponente
Systemtakt spielt keine Rolle mehr für die Synchronisation der Übertragung (nur noch für die Synchronisation der Signale : synchrones Steuerwerk)

## Slide 21: Beispiele
Beispiele für asynchronen Systembus: Motorola 68000 - 68030
Beispiele für semi-synchronen Systembus: Intel-Prozessoren, Motorola 68040

## Slide 22: Multiplex-Bus
Nötig, falls bestimmte Gruppen von Signalen zeitlich hintereinander über dieselbe Busleitungen geschickt werden müssen (z.B. zur Einsparung von Busleitungen)
Beispiel:
  gemeinsamer Daten- und Adreßbus (Bsp.: PCI-Bus)
  Die Adresse zur Übertragung eines Datums vom bzw. in den Speicher muss während der gesamten Zugriffszeit vorliegen
  Speichern der Adresse in Flipflops (Latches)

## Slide 23: Multiplex-Busschnittstelle
Multiplexer muss einen bidirektionalen Datentransfer zulassen

## Slide 24: Zeitverhalten des Multiplexbusses
Daten/Adressen-Multiplex-Betrieb

## Slide 25: Ablauf bei Daten/Adress-Multiplex-Betrieb
gültige Adresse auf dem gemeinesamen Bus wird durch ein Signal angezeigt, z.B. AS (Address Strobe) oder VMA (Valid Memory Address) oder ALE (Address Latch Enable) oder ...
mit der aktiven Flanke dieses Signals (im Beispiel fallende Flanke) wird die Adresse in ein vor den Speicher geschaltetes Adress-Latch übernommen  stabile Adresse am Speicher
Danach kann der Bus umgeschaltet werden und nun die Daten über die gleichen Leitungen geschickt werden
Weitere Multiplex-Möglichkeiten:
  höher- und niederwertige Adressbits (z.B. bei dynamischen Speicherbausteinen)
  höher- und niederwertige Datenbits
  gemischte Formen (z.B. niederwertige Adress- und Datenbits, ...)

## Slide 26: Befehlsabarbeitung
BR
DBP
Register- satz
Steuerung, Decoder
HR
ALU
HR AC
Adresswerk
PC
ABT
AP
Datenbus
Adressbus
Steuerbus
Takt

## Slide 27: Befehlsabarbeitung
Holphase (Opcode fetch)
  Programmzähler auf den Adressbus schalten
  OpCode in Datenbuspuffer übertragen und den Programmzähler um 1 erhöhen
  Programmzähler auf den Adressbus schalten und Datenbuspuffer ins Befehlsregister übertragen
Decodierphase
  Befehl dekodieren
  Operand in Datenbuspuffer bringen
  Programmzähler um 1 erhöhen

## Slide 28: Befehlsabarbeitung
Ausführungsphase:
Es werden keine weiteren Operanden/Adressen benötigt:
  Befehl bzw. Operation durch die ALU ausführen
  Beispiele: Befehle, wie Erhöhen eines Registerinhaltes oder Austauschen zweier Registerinhalte
Es werden weitere Operanden/Adressen benötigt:
  benötige Operanden holen und evtl. Berechnung der Operanden-Adressen
  Befehl ausführen

## Slide 29: Beispiel zur Befehlsabarbeitung (fiktiver Prozessor)
Assembler Maschinencode
high low
ADCA $A7,X (6D A7)
  addiere zum Akkumulator A den Inhalt der Speicherzelle, deren Adresse sich aus der Summe des Offsets $A7 und des Inhalts des X-Registers ergibt, berücksichtige dabei das Übertragsbit (carry flag)
STA $3F (8D 3F)
  speichere A in der Speicherzelle mit der Adresse $3F

## Slide 30: Speicherbelegung vor der Befehlsausführung
ADCA $A7,X (6D A7)
STA $3F (8D 3F)
3F
8D
A7
6D
4A
00
n+3
n+2
n+1
n
E2
3F
Speicher
ADRESSE
DATEN
Steuerleitungen
Adressdecoder
T
Ta
Tb
Takt

## Slide 31: Die Holphase (Prefetch, Befehlsregister BR noch durch vorigen Befehl belegt)
Buszyklus-Hälfte Ta
Buszyklus-Hälfte Tb

## Slide 32: Ende der Holphase, Decodierphase
Buszyklus-Hälfte Ta
Buszyklus-Hälfte Tb

## Slide 33: Ausführungsphase Berechnung der Operandenadresse
Buszyklus-Hälfte Ta
Buszyklus-Hälfte Tb

## Slide 34: Ausführungsphase, Übertragung des Operanden
Buszyklus-Hälfte Ta
Buszyklus-Hälfte Tb

## Slide 35: Ausführungsphase, Berechnung des Ergebnisses
Buszyklus-Hälfte Ta
Buszyklus-Hälfte Tb

## Slide 36
Aufgabe
  Führen Sie das Beispiel mit dem Befehl STA $3F (8D 3F) zu Ende