## Slide 1: CISC (complex instruction set computers)
Gründe dafür:
  Ausführung komplizierter Befehle ist immer noch schneller als die Ausführung von Programmen gleicher Funktion
  Mikroprogrammierung begünstigt komplizierte Befehle
  komplizierte Befehle führen zu kurzen Programmen
  Umfang des Befehlssatzes wird oft als Werbeargument verwendet
  Unterstützung höherer Programmiersprachen durch komplizierte Befehle (Direkte Abbildung: Sprachkonstrukt  Befehl)

## Slide 2: CISC (complex instruction set computers)
Gründe dafür:
  Unterstützung von Compilern durch entsprechende Befehle
  Unterstützung spezieller Einsatzgebiete
Fazit:
Entwicklung von Hardware, Programmiersprachen und Einsatzgebieten begünstigt „komplizierte“ Befehle

## Slide 3: CISC (complex instruction set computers)
Gründe dagegen:
  Schnellere Hauptspeicher und die Verwendung von Cache-Speichern beschleunigen die Programmausführung
  Mikroprogramme wurden immer komplizierter (immer geringere Unterschiede zwischen Programmierung und Mikroprogrammierung!)
  Nur relativ kleine Teile des großen Befehlssatzes werden häufig benutzt

## Slide 4: CISC (complex instruction set computers)
Systemprogramme in XPL auf IBM/360:
  90 % aller ausgeführten Befehle: 10 verschiedene Befehle
  95 % aller ausgeführten Befehle: 21 verschiedene Befehle
  99 % aller ausgeführten Befehle: 30 verschiedene Befehle
COBOL-Programme auf IBM/370:
  90,28 % aller ausgeführten Befehle: 26 verschiedene Befehle
  99,08 % aller ausgeführten Befehle: 48 verschiedene Befehle
  (nur 84 verschiedene Befehle wurden überhaupt benutzt)

## Slide 5: RISC (reduced instruction set computers)
Grundprinzipien:
  Viel benutzte einfache Befehle so schnell wie möglich machen (Ausführung möglichst in einer Taktphase. Keine Mikroprogrammierung mehr, Befehls- Pipeline)
  Der größte Teil der Arbeit soll durch optimierende Compiler zur Übersetzungszeit erledigt werden
  Operanden werden nach Möglichkeit in großen Registersätzen gehalten  schneller Zugriff  schnelle Verarbeitung
  Einheitliche Befehlsformate  schnelle Decodierung
  Pipelining anwenden, so gut es geht

## Slide 6
RISC (reduced instruction set computers)
Entwurfsziele:
  Ausführung jedes Befehls in einem Taktzyklus
  (Befehl  bisheriger Mikrobefehl bei CISC)
  Alle Befehle gleich lang:
  Decodierschaltung wird einfacher
  Programme länger, aber Ausführungszeit kürzer
  Nur Load-Store und Register-Register-Befehle:
  weniger Adressierungsarten  schnelle Ausführung
  Koprozessorarchitektur für komplexe Befehle

## Slide 7: RISC (reduced instruction set computers)
Keine Entwurfsziele sind z.B.:
  Unterstützung von Gleitkomma-Arithmetik
  Unterstützung von Betriebssystemfunktionen

## Slide 8: RISC: Reduced Instruction Set Computers
Gründe dafür:
  Implementierung auf einem Chip
  Kurze Entwurfszeiten
  Hohe Taktraten, Pipelining
  Neue Verwendungsmöglichkeiten für die eingesparte Chipfläche

## Slide 9: Zielvorstellungen für RISC-Rechner
Ein-Zyklus-Befehle
Einheitliches Befehlsformat
Wenige Maschinenbefehle
Load/Store-Architektur
Großer Registersatz
Verzicht auf Mikroprogrammierung
32-Bit-Architektur
Pipeline-gerechter Maschinenbefehlssatz (gleiche Befehlsausführzeiten)
Keine Unterstützung für Betriebssystem und Gleitkomma-Arithmetik

## Slide 10: Forderungen an RISC-Systeme
Mindestens 75% aller Befehle sind Ein-Zyklus-Befehle
Einheitliche Länge aller Befehle entsprechend der Datenbusbreite
Nicht mehr als 128 Befehle
Nicht mehr als 4 Befehlsformate
Nicht mehr als 4 Adressierungsarten
Load/Store-Architektur
Festverdrahtete Steuereinheit, keine Mikroprogrammierung
Mindestens 32 allgemein verwendbare Register

## Slide 11: RISC-Rechner aus heutiger Sicht
geblieben ist von der RISC-Idee im wesentlichen:
  das Befehlspipelining
  die Load/Store-Architektur
  ein großer Registersatz: 32 allgemeine und 32 Gleitpunkt-Register
  ein einheitliches Befehlsformat von 32 Bit
  die Verwendung weniger Adressierungsarten
  der Verzicht auf Mikroprogrammierung

## Slide 12
Aufbau eines RISC-Prozessors

## Slide 13: Unterschiede zwischen RISC- und CISC-Prozessoren
Havard Architektur:
  getrennter Programm- und Datenspeicher, deshalb zwei Adress- und Datenbusse
   paralleles Holen von Operanden und Instruktionen
Vereinfachende Varianten:
1. zwei getrennte Bussysteme bis zu den Cache- Speichern, jedoch nur ein Arbeitsspeicher (niedrigere Kosten)
2. nur ein Bussystem wie bei Standard-Mikroprozessoren

## Slide 14: Unterschiede zwischen RISC- und CISC-Prozessoren
Systembusschnittstelle:
  enthält Registerblocks sowohl für Daten als auch für Adressen (gleichzeitiges Lesen eines Datums und Zwischenspeichern eines Ergebnisses)
Programmzähler:
  ist manchmal als Hardware-Stack ausgebildet (beschleunigt Unterprogrammaufrufe)

## Slide 15: Unterschiede zwischen RISC- und CISC-Prozessoren
Steuerwerk:
  festverdrahtet
  Das Befehlsregister als Warteschlange (FIFO) realisiert
  Für jede Pipeline-Stufe ist dort ein Register vorhanden
  Die OpCodes jeder Stufe können vom Schaltnetz des Steuerwerks ausgewertet werden
Registersatz:
  besteht aus einer großen Zahl von Registern
  erlaubt gleichzeitige Auswahl von 3 bis 4 Registern (z.B. 4 Port Registersatz, gleichzeitiges Schreiben (E0, E1) und Lesen (A0, A1) von jeweils 2 Registern)

## Slide 16: Unterschiede zwischen RISC- und CISC-Prozessoren
Rechenwerk:
  besitzt eine Load/Store-Architektur. Die Operanden werden über 2 Operandenbusse aus dem Registersatz herbeigeführt, das Ergebnis (noch im selben Taktzyklus) über den Ergebnisbus in den Registersatz geschrieben.
  Normalerweise gibt es keine direkte Verbindung zwischen ALU und Systemdatenbus, Datentransfer läuft über die Register (Load/Store-Architektur)
Ausnahme: Register-Bypasses zur Vermeidung von Pipeline-Hemmnissen (forwarding techniques)

## Slide 17: Bypass-Techniken
Operandenregister B
Operandenregister A
ALU
Ergebnisregister
Interner Datenbus
Steuerleitungen vom Steuerwerk
Bypass 1
Registersatz
Bypass 2 (Load forwarding)
vom Cache- oder Hauptspeicher
Result forwarding

## Slide 18: Unterschiede zwischen RISC- und CISC-Prozessoren
Bypass 1
Folgen in der Pipeline zwei Befehle direkt hintereinander, bei denen das Ergebnis der Vorgänger-Operation als Operand der Nachfolger-Operation benötigt wird
  Zwischenspeichern im Registersatz würde den Ablauf verzögern
  Bypass 1 erlaubt gleichzeitig zum Abspeichern des Ergebnisses auch dessen direkte Rückkopplung zum Eingang der ALU (result forwarding)

## Slide 19: Unterschiede zwischen RISC- und CISC-Prozessoren
Bypass 2
Wurde ein Operand einer Pipeline-Operation erst im unmittelbar vorangehenden Taktzyklus vom Speicher in den Registersatz übertragen
  der Weg über den Registersatz würde ebenfalls eine Verzögerung bedeuten
  Bypass 2 erlaubt ein aus dem Speicher in ein
Register geladenen Operanden gleichzeitig auch
an den ALU-Eingang zu führen (load forwarding)

## Slide 20: Befehlssatz und Adressierungsarten bei RISC-Prozessoren
RISC II der Universität Berkeley: 138 Register, 39 Befehle
6 Adressierungsarten:
  Unmittelbare Adressierung: <Mnemo> #<Operand> EA = (PC)
  Explizite Register-Adressierung: <Mnemo> Ri EA = i
  Register-indirekte Adressierung: <Mnemo> (Ri) EA = (Ri)
  Register-relative Adressierung: <Mnemo><Offset>(Ri) EA =(Ri)+<Offset>
  Register-relative Adressierung mit Index, ohne Offset: <Mnemo> (Ri)(Rj) EA =(Ri)+(Rj)
  Programmzähler-relative Adressierung: <Mnemo><Offset>(PC) EA =(PC)+<Offset>

## Slide 21: Befehlsverarbeitung in RISC-Prozessoren
Einfacher Befehlssatz von RISC-Prozessoren
 Maschinenprogramme sind länger als bei CISC Prozessoren (komplexe Befehle und Adressierungsarten müssen aus den einfachen RISC-Befehlen zusammengesetzt werden)
Trotzdem arbeitet ein RISC-Prozessor meist schneller als ein CISC-Prozessor. Der Grund liegt in der nahezu vollständigen Parallelarbeit aller Komponenten eines RISC-Prozessors (extreme Pipeline-Verarbeitung)
Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit in jedem Taktzyklus ein Befehl beendet

## Slide 22: RISC - superskalar
RISC-Prozessoren, die das Entwurfsziel von durchschnittlich einer Befehlsausführung pro Takt (CPI – cycles per instruction oder IPC – instructions per cycle von eins) erreichen, werden als skalare RISC-Prozessoren bezeichnet.
Die Superskalar-Technik ermöglicht es heute, pro Takt bis zu vier Befehle den Ausfürungseinheiten zuzuordnen und eine gleiche Anzahl von Befehlsausführungen pro Takt zu beenden.
Solche Prozessoren werden als superskalare (RISC)-Prozessoren bezeichnet, da die oben definierten RISC-Charakteristika auch heute noch weitgehend beibehalten werden.
Heutige Mikroprozessoren nutzen Befehlsebenenparallelität durch die Pipelining- und Superskalartechnik.

## Slide 23: Pentium 4 Prozessor-Architektur

## Slide 24: Hyper-Pipeline beim Pentium 4
20 Stufen
Bis zu 126 Instruktion werden gleichzeitig bearbeitet, davon 48 Load- und 24 Store-Operationen
Kurze Stufen  Weniger Transistoren müssen geschaltet werden  Schneller

## Slide 26: 2. Hilfsprozessoren
2.1 Aufgabenbereiche:
  Erweiterung und Entlastung des Mikroprozessors,
  Software durch spezielle Hardware ersetzen
  Übernahme von Routinetätigkeiten, ...
2 Hauptgruppen:
  Erweiterung des Mikroprozessors, speziell der ALU
  Hilfsprozessoren zur Peripheriesteuerung (Controller)

## Slide 27: Hilfsprozessoren zur Erweiterung des P
Beispiele:
  Arithmetik-Prozessoren (Floating-point Units, FPU)
  Hochgenaue-Arithmetik-Prozessoren
  FFT-Prozessoren: Berechnung der Fourier-Transformierten
  MMU: Memory Management Unit: Speicherverwaltung
Mikroprozessor
Hilfsprozessor
CPU
weitere System- Komponenten
Systembus
S & SL
(S & SL: Status- und Steuerleitungen)

## Slide 28: Hilfsprozessoren zur Peripheriesteuerung
Beispiele:
  Grafik-Prozessoren
  DMA-Prozessoren (Direct Memory Access)
  Hard Disc Controller und Floppy Disc Controller
  LAN-Steuerung (Local area networks): Ethernet-Controller FDDI, TCP/IP, ...
Mikroprozessor
Hilfsprozessor
E/A-Gerät
Ein- / Ausgabe-Einheit
(S & SL: Status- und Steuerleitungen)
S & SL
Daten
Systembus

## Slide 29: Schnittstelle zu Hilfsprozessoren
Datenaustausch erfolgt über den Systembus
Steuerinformationen werden jedoch oft über spezielle Leitungen übertragen
Teilweise existieren spezielle Befehle im Mikroprozessor zur Steuerung von Hilfsprozessoren
Die Gesamtheit aller Leitungen zwischen Prozessor und Hilfsprozessor sowie vorhandene spezielle Befehle heißt Hilfsprozessorschnittstelle
Durch Art und Aufbau der Hilfsprozessorschnittstelle lassen sich verschiedene Hilfsprozessortypen unterscheiden:

## Slide 30: 2.2 Typen von Hilfsprozessoren
Slave-Prozessoren
Coprozessoren
Slave-Prozessoren:
  der Hilfsprozessor wird wie ein passiver Peripheriebaustein unter fester Adresse angesprochen
  keine speziellen Steuerleitungen
  Datenübertragung immer über die Register des Mikroprozessors

## Slide 31: Datenübertragung bei Slave-Prozessoren
Hilfsprozessor
Mikroprozessor
Speicher
Daten
Adresse
Bussteuer-Leitungen
a) Übertragung der Daten vom Speicher in den Mikroprozessor
b) Übertragung der Daten vom Mikroprozessor in den Slave-Prozessor
Hilfsprozessor
Mikroprozessor
Speicher
Daten
Adresse
Bussteuer-Leitungen

## Slide 32: Funktionsweise
Daten werden vom Mikroprozessor aus dem Speicher zunächst in seine Register geladen
In eine zweiten Schritt werden diese Daten dann in den Slave- Prozessor übertragen  immer 2 Übertragungen nötig
Dann erhält der Slave-Prozessor vom Mikroprozessor den Operationscode (für den Mikroprozessor ist dies auch nur ein Datum)
Danach fragt der Mikroprozessor ständig den Status des Hilfsprozessors ab, um sich über den Fortgang der Operation zu erkundigen (in manchen Fällen auch Interrupt vom Slave-Prozessor bei Operationsbeendigung)
Der Mikroprozessor liest dann das Ergebnis aus den Datenregistern des Slaveprozessors
Erste Arithmetikprozessoren arbeiteten so, auch Hilfsprozessoren für spezielle Aufgaben (z.B. FFT) benutzen diese Methode.

## Slide 33: Coprozessoren
Hilfsprozessoren für spezifische Mikroprozessoren
 Coprozessoren werden von den Herstellern hauptsächlich für die eigenen Mikroprozessoren hergestellt
Coprozessor-Befehlssatz ist in den Befehlssatz des Mikroprozessores integriert
Register des Coprozessors sind eine Erweiterung des allgemeinen Registersatzes
 Anwender merkt nicht, welchen Befehl der Mikroprozessor und welchen der Coprozessor ausführt
Fehlt der Coprozessor  SW-Emulation möglich
häufig spezielle Status- und Steuerleitungen

## Slide 34: Datenübertragung bei Coprozessoren
1. Über die Register des Mikroprozessors wie beim Slaveprozessor
2. Coprozessor kann selbst Bus-Master werden
Selbstständiger Speicherzugriff des Coprozessors
Hilfsprozessor
Mikroprozessor
Speicher
Daten
Adresse
S & SL

## Slide 35: Coprozessoren als Bus-Master
Vorteil:
  nur eine Übertragung nötig
Nachteil:
  ein Adresswerk muss im Coprozessor vorhanden sein
Anwendung:
  große Anzahl Operanden in einem vorgegebenen Speicherbereich müssen übertragen werden (Bildschirmspeicher)
   schnell, nur einfaches Adresswerk nötig

## Slide 36: Datenübertragung bei Coprozessoren
3. Der Prozessor legt Adressen auf Systembus; Der Coprozessor übernimmt Daten
Vorteil: nur eine Übertragung nötig; kein Adresswerk im Coprozessor erforderlich; Coprozessor kennt alle Adressierungsarten des Mikroprozessors
Nachteil: Adresswerk des Mikroprozessors wird belastet
Hilfsprozessor
Mikroprozessor
Speicher
Daten
Adresse
S & SL

## Slide 37: 2.3 Aufbau eines Arithmetikprozessors

## Slide 38: Aufbau eines Arithmetikprozessors
Steuerwerk:
  ähnlich dem eines Mikroprozessors, jedoch auf die Steuerung des Arithmetikprozessors beschränkt (keine Steuerung externer Komponenten)
  Befehlsregister: speichert den Befehlscode
  Steuerregister: steuert die Arbeistweise des Arithmetikprozessors
  Statusregister: enthält den aktuellen Status
  Antwortregister: enthält Nachrichten für den Mikroprozessor

## Slide 39: Aufbau eines Arithmetikprozessors
Registersatz:
  Datenregister, üblicherweise nach dem IEEE 754 Standard, d.h. 80 Bit Breite
  Ansprechen der Register entweder durch Adresse im Befehl (1- .. 3-Adressformat) oder in Form eines Stacks ( 0-Adressformat)
Operationswerk:
  Struktur wie beim Mikroprozessor,
  Aufbau und Operationsvorrat jedoch speziell für Gleitkommaarithmetik ausgelegt (Gleitkommaoperationen, Rundungslogik, ...)

## Slide 40: Aufbau eines Arithmetikprozessors
Systembusschnittstelle:
  Ankopplung an den Mikroprozessor und den Systembus, enthält Buspuffer sowie Befehls-, Operanden- und Adressregister
  Bei Arithmetikprozessoren, die nicht selbst Bus-Master werden können, entfällt der gestrichelt gezeichnete Teil!

## Slide 41: Ankopplung an den Mikroprozessor

## Slide 42: Ankopplung an den Mikroprozessor
Der Datentransfer geschieht über den Datenbus, der durch die Datenbuspuffer abgeschlossen wird
Die niederwertigen Adressbits dienen zur Auswahl des angesprochenen Registers (Befehlsregister, Statusregister, ...)
Die höherwertigen Adressbits selektieren über den Adressdekoder den Arithmetikprozessor selbst
Status- und Steuersignale steuern die Kommunikation

## Slide 43: Status- und Steuersignale
Steuersignale (gehen vom Mikroprozessor aus):
  RESET: Abbruch der aktuellen Operation, Einnahme eines Wartezustandes
  CLK: Systemtakt
  ACK: Mikroprozessor bestätigt dem Arithmetikprozessor die Übertragung eines Datums
Statussignale (gehen vom Arithmetikprozessor aus):
  REQ Der Arithmetikprozessor fordert den Mikroprozessor auf, einen Operanden zu liefern oder ein Ergebnis abzuholen
  BUSY Zeigt dem Mikroprozessor an, das der Arithmetikprozessor noch beschäftigt ist. Ändert sich der Zustand vom BUSY, so weiß der Mikroprozessor, daß eine Operation beendet ist (dies kann auch per Interrupt mitgeteilt werden)
  ERROR Zeigt einen Fehler während Ausführung der Arithmetikoperation an

## Slide 44: Abarbeitung von Arithmetik-Befehlen

## Slide 45: Fallstudie: Systembus-Schnittstelle des 8087
Der 8087 ist ein Arithmetikprozessor, der Busmaster werden kann
   einfaches Adresswerk ist vorhanden
Aufbau und Funktionsweise:
Startadresse eines Operanden wird vom Mikroprozessor erzeugt und über den bidirektionalen (!) Adressbus in den Adresspuffer geladen
Die Adressen der weiteren Operandenworte werden nun eigenständig vom Inkrementierer (+1) des Adresswerks im Arithmetikprozessor erzeugt

## Slide 46: Ablauf einer Arithmetik-Operation beim 8087
Zur Vereinfachung werden Adress- und Datenbus des 8087 getrennt dargestellt, obwohl in Wirklichkeit ein gemultiplexter Daten/Adressbus der Breite 16 Bit vorhanden ist
1. Schritt: Beginn einer arithmetischen Operation

## Slide 47: Ablauf einer Arithmetik-Operation beim 8087
1. Schritt:
  AP 8087 hört ständig den Systembus ab
  besitzt identische Befehlswarteschlange wie P 8086
  decodiert alle Befehle synchron zum P 8086
  erkennt Befehle, die für „ihn“ sind (ESC-Zusatz im OpCode)
   erkennt die vom P erzeugte Adressierungsart und
  Operandenadresse

## Slide 48: Ablauf einer Arithmetik-Operation beim 8087
2. Schritt:
  AP lädt die erkannte Operandenadresse in seinen Adresspuffer
  Gleichzeitig überträgt er den vom P adressierten Operanden (bzw. das erste Operandenwort) in seinen Datenpuffer

## Slide 49: Ablauf einer Arithmetik-Operation beim 8087
3. Schritt:
  Ist ein Operand länger als 16 Bit, so erzeugt der AP selbständig die Folgeadressen und lädt weitere Worte des Operanden
  Der P kann ggf. gleichzeitig weitere Befehle aus der Befehlswarteschlange bearbeiten, sofern kein Systembuszugriff erforderlich ist

## Slide 50: Ablauf einer Arithmetik-Operation beim 8087
4. Schritt:
  Während der Berechnung der Gleitpunktoperation durch den AP kann der P weiterarbeiten (Systembuszugriffe auch möglich, nur keine weitere Gleitpunktoperation  Wartezustand des P)
  Ist der AP mit der Bearbeitung fertig, meldet er dies dem P durch ein “not busy” Signal und beginnt wieder mit Schritt 1

## Slide 51: Weiterentwicklungen
80287, 80387:
  Weiterentwicklungen und Anpassungen des 8087 auf die Prozessoren 80286, 80386
80486:
  Kombination aus 80386 und 80387 (plus einige weitere Einheiten) auf einem Chip, jedoch nicht “gepipelined” (keine Parallelität)
Pentium:
  wie 80486, jedoch gepipelined (8 stufig)  bedingte Parallelität zwischen Arithmetik-Einheit und Hauptprozessor

## Slide 52
MIPS R12000 Floating-point Unit
Notes: 4 FPUs