## Slide 1: Leistungssteigerung in Rechnersystemen
Welche Möglichkeiten hat man prinzipiell zur Leistungssteigerung in Rechnersystemen?
Technologische Maßnahmen:
Anwendung schnellerer Technologien, Redesign ist nötig.
Strukturelle Maßnahmen:
z.B. Zahl der Transistoren erhöhen  Parallelarbeit

## Slide 2: Technologie-Entwicklung
SSI: Small Scale Integration
MSI: Medium Scale Integration
LSI: Large Scale Integration
VLSI: Very Large Scale Integration
ULSI: Ultra Large Scale Integration
GSI: Giga Scale Integration

## Slide 3: Strukturelle Maßnahmen
Klassifikation von Rechnerstrukturen nach Flynn:
Unterscheidung bezüglich der gleichzeitig bearbeiteten Befehls- und Datenströme:
  SISD (Single Instruction Single Data): Ein Datenstrom wird entsprechend einer seriellen Befehlsfolge verarbeitet (von-Neumann-Rechner)
Speicher
CPU
Daten
Befehle
IBM-PC, IBM 370,
Micro-VAX von DEC

## Slide 4: Strukturelle Maßnahmen
  SIMD (Single Instruction Multiple Data): Alle Prozessoren führen gleichzeitig dieselben Befehle auf verschiedenen Daten aus (Array-Prozessoren).
Speicher
Daten
Befehle
Daten
Daten
CPU n
CPU 0
CPU 1
Bildverarbeitung:
jedem Prozessor wird ein Bildausschnitt zugeordnet.

## Slide 5: Strukturelle Maßnahmen
  MIMD (Multiple Instruction Multiple Data): Alle Prozessoren führen gleichzeitig verschiedene Befehle auf verschiedenen Daten aus.
Daten
Daten
Daten
CPU n
CPU 0
CPU 1
Befehle
Befehle
Befehle
Speicher
Multiprozessor- Systeme:
IBM 3084, Cray-2

## Slide 6: Strukturelle Maßnahmen
  MISD (Multiple Instruction Single Data): Es wird nur ein Datenstrom bearbeitet. Bestimmte Ausführungseinheiten übernehmen die Ausführung bestimmter Teile einer Operation (Pipeline-Verarbeitung) Parallelität auf Befehlsebene. „Moderne“ Prozessoren: ab Intel 80286

## Slide 7: Strukturelle Maßnahmen
Mehrprozessorsysteme: Mehrere Prozessoren mit unabhängigen Programmen arbeiten mit einem gemeinsamen Hauptspeicher
Feldrechner: Mehrere Prozessoren arbeiten am gleichen Programm, aber mit verschiedenen Daten (Bsp: Bildverarbeitung)
System mit funktionsspezialisierten Prozessoren: Mehrere Spezialprozessoren arbeiten unter einer CPU und mit einem Hauptspeicher
Fliessbandverarbeitung (Pipeline-Struktur): In einer Kette von Prozessoren übernimmt jeder die Ausführung bestimmter Teile einer Operation.

## Slide 8: Wäsche-Pipelining
Ein Wäsche-Vorgang kann in 4 Teilvorgänge unterteilt werden:
  Schmutzige Wäsche in die Waschmaschine
  Nasse Wäsche in den Trockner
  Falten, Bügeln, ...
  Kleider in den Schrank

## Slide 9: Wäsche-Pipelining
Aufträge
A
B
C
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
D
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
A
B
C
D

## Slide 10: Pipeline-Verarbeitung
Ausführung von 3 gleichartigen Verarbeitungsaufträgen in 4 Teilverarbeitungsschritten:
Serielle Verarbeitung:
Auftrag 1
Auftrag 2
Auftrag 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Pipeline-Verarbeitung:
Auftrag 1
Auftrag 3
1 2 3 4
1 2 3 4
Auftrag 2
1 2 3 4

## Slide 11: Pipeline-Verarbeitung
Oft ablaufende Operationen werden in eine Folge von
Teilprozessen zerlegt. Für jeden Teilprozess wird ein
spezieller Prozessor vorgesehen.
Typischer Fall: Befehlsverarbeitung wird aufgeteilt in:
  Befehl holen
  Befehl interpretieren (decodieren)
  Operand(en) holen
  Operation ausführen
  Ergebnis speichern

## Slide 12: fünfstufige Befehlsverarbeitung
Befehl holen
Befehl dekodieren
Operanden holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Die Ausführung eines Maschinenbefehls besteht aus mehreren Teilschritten:

## Slide 13: Pipelining
1. Befehl
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Befehl dekodieren
. . .
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
2. Befehl
1. Befehl
Sequentielle Ausführung:
Pipelining:
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
2. Befehl
3. Befehl

## Slide 14: Eine einfache fünfstufige Befehlspipeline

## Slide 15: Definitionen
Unter dem Begriff Pipelining versteht man die Zerlegung einer Maschinenoperation in mehrere Phasen oder Suboperationen, die dann von hintereinander geschalteten Verarbeitungseinheiten taktsynchron bearbeitet werden, wobei jede Verarbeitungseinheit genau eine spezielle Teiloperation ausführt
Die Gesamtheit dieser Verarbeitungseinheiten nennt man eine Pipeline.
Bei einer Befehlspipeline (Instruction Pipeline) wird die Ausführung eines Maschinenbefehls in verschiedene Phasen unterteilt, aufeinanderfolgende Maschinenbefehle werden jeweils um einen Taktzyklus versetzt ausgeführt

## Slide 16: Pipeline-Stufen und Pipeline-Register

## Slide 17: Definitionnen

## Slide 18: Definitionen

## Slide 19: Leistungssteigerung

## Slide 20: Leistungssteigerung

## Slide 21: Steuerflusskonflikte durch Verzweigung

## Slide 22: Grundlegendes Befehlspipelining

## Slide 23: Phasen der Befehlsausführung in einer fünfstufigen Pipeline (DLX-Pipeline)
Befehlsbereitstellungs-Phase (IF-Phase:Instruction Ffetch) Der durch den Befehlszähler adressierte Befehl wird aus dem Arbeitsspeicher (bzw. dem Befehlscache) in einen Befehlspuffer geladen. Der Befehlszähler wird weitergeschaltet.
Decodier-und Operandenbereitstellungsphase (ID-Phase: Instruction Decode &Register Fetch) Aus dem Operationscode des Maschinenbefehls werden prozessorinterne Steuersignale erzeugt. Die Operanden werden aus (Universal)-Register bereit gestellt (2.Takthälfte).
Ausführungsphase/ Berechnung der effektiven Adresse (EX-Phase: Execution/Effective Address Calculation) Die Operation wird auf den Operanden ausgeführt. Bei Lade-und Speicherbefehlen oder Verzweigungen berechnet die ALU die effektive Adresse.

## Slide 24: Phasen der Befehlsausführung in einer fünfstufigen Pipeline (DLX-Pipeline)
Speicherzugriffsphase (MEM-Phase: memory access) Der Speicherzugriff (bei Lade- und Speicherbefehlen) wird durchgeführt.
Resultatspeicherphase (WB- Phase: write back) Das Ergebnis wird in einem (Universal)-Register geschrieben (1.Takthälfte) Befehle ohne Ergebnis durchlaufen diese Phase passiv.

## Slide 25: Pipeline -Übersicht

## Slide 26: ENDE - 6

## Slide 27: Phasen der Befehlsausführung

## Slide 28: Pipeline (Instruction fetch)

## Slide 29: Phasen der Befehlsausführung

## Slide 30: Pipline-(Instruction Decode & Register Fetch)

## Slide 31: Phasen der Befehlsauführung

## Slide 32: Phasen der Befehlsauführung

## Slide 33: Phasen der Befehlsauführung

## Slide 34: Phasen der Befehlsauführung

## Slide 35: Phasen der Befehlsauführung

## Slide 36: Phasen der Befehlsauführung