## Slide 1: Wo sind wir?
Ausgabe
Eingabe
Speicher
Steuerwerk
Rechenwerk
Prozessor

## Slide 2
3. Aufbau und Organisation des Arbeitsspeichers

## Slide 3: 3.1 Einleitung
2 Arten von Speicher in einem Rechner:
  Arbeitsspeicher und Peripheriespeicher
Hier soll der Arbeitsspeicher näher betrachtet werden
Arbeitsspeicher:
  Gedächtnis (memory) des Rechners
  Es werden dort Programme und Daten gespeichert, die “jeder Zeit sofort” zur Verfügung stehen müssen

## Slide 4: 3.1 Einleitung
Man unterscheidet zwischen:
permanenter Ablage von Daten  Langzeitgedächtnis
Festwertspeicher (ROM), nicht flüchtig z.B. Betriebssystemkern, Systemtabellen
vorübergehender Ablage von Daten  Kurzzeitgedächtnis
Schreib/Lesespeicher (RAM), flüchtig z.B. Anwenderprogramme

## Slide 5: 3.1 Einleitung
Als Arbeitsspeicher wird verwendet:
heute: ausschließlich Halbleiterspeicher
schnell, klein, zuverlässig, preisgünstig (< 1 DM / Mbyte)
früher: Ringkernspeicher (Magnetspeicher), Röhren, Relais
langsam, groß, teuer
z.B. ¼ Mbyte Speichererweiterung einer IBM / 360-75 kostete 1967 1 Million DM

## Slide 6: Begriffe

## Slide 7: Begriffe
Speicherelement: 1 Bit Speicher
Speicherzelle (-platz, -stelle): feste Anzahl von Speicherelementen, die durch eine einzige Adresse ausgewählt werden, z.B. 8, 16, 32 Bit
Speicherwort: maximale Anzahl von Speicherelementen, die in einem Buszyklus zwischen P und Speicher übertragen werden können  Speicherwortbreite = Datenbusbreite
wahlfreier Zugriff: jede Speicherzelle kann direkt angesprochen werden (ohne vorher andere Zellen ansprechen zu müssen)
Die Selektion erfolgt über einen Adressdekoder. Die Adresse wird in einen 1-aus-n Code umgeformt

## Slide 8: Begriffe
Organisation: Die Organisation eines Speicherbausteins bzw. eines Speichers wird durch die Anzahl n seiner Speicherzellen und die Anzahl m der Speicherelemente / Zelle definiert
Angabe in der Form: n x m Bit
Beispiel:
  4k x 8 Bit Speicher enthält 4096 Speicherzellen je 8 Bit
  Aufbau aus acht 4k x 1 Bit Bausteinen oder zwei 4k x 4 Bausteinen oder ...
Ein 16-MBit-DRAM gibt es wahlweise mit einer Organisation von 4Mx4, 2Mx8 oder 1Mx16

## Slide 9: Begriffe
Kapazität: Informationsmenge (in Anzahl Bit), die im Speicher untergebracht werden kann: n  m Bit
Größen zur Charakterisierung der Arbeitsgeschwindigkeit eines Speicherbausteins:
  Zugriffszeit (access time) maximale Zeitdauer, die vom Anlegen einer Adresse an den Speicher bis zur Ausgabe der gewünschten Daten vergeht
  Zykluszeit (cycle time): minimale Zeitdauer, die zwischen zwei hintereinander folgenden Aufschaltungen von Adressen an den Speicher vergehen muß

## Slide 10: Zugriffszeit / Zykluszeit
Adresse
Daten
tZugriff
tZyklus

## Slide 11: Zugriffszeit / Zykluszeit
Die Zykluszeit kann erheblich länger als die Zugriffszeit sein!
Gründe:
  Speicherzelle muß sich nach einem Zugriff “erholen”
  Bei einigen Speicherarten wird die Information durch das Auslesen zerstört und muß erst wieder eingeschrieben werden (refresh)
Idealfall: Zykluszeit = Zugriffszeit
Realität: meist Zykluszeit > Zugriffszeit ( bis zu 80%)

## Slide 12: 3.2 Klassifizierung von Halbleiterspeichern
Halbleiterspeicher
Schreib-/Lese-Speicher
Festwertspeicher
irreversibel
reversibel
Statisches RAM
Dynamisches RAM
quasi-statisches RAM
ROM
PROM
EEPROM
EPROM
Nichtflüchtiges RAM

## Slide 13: Festwertspeicher (ROM, Read Only Memory)
Inhalt ist während des Normalbetriebs nur lesbar
Inhalt ist nicht flüchtig (non volatile), d.h. er geht bei Abschaltung der Versorgungsspannung nicht verloren
irreversible Festwertspeicher: Das Einschreiben einer Information kann nicht wieder rückgängig gemacht werden
  maskenprogrammierten Festwertspeicher (ROM): Programmierung bei der Herstellung, nur bei großer Stückzahl
  programmierbare Festwertspeicher (PROM): einmaliges Programmieren durch den Anwender mit Programmiergerät (Durchbrennen von Verbindungen, fusable links)

## Slide 14: Festwertspeicher (ROM, Read Only Memory)
reversible Festwertspeicher: Das Einschreiben der Informationen kann wieder rückgängig gemacht werden
  UV-löschbaren Festwertspeicher (EPROM): Löschen durch UV-Licht
  Elektrisch löschbare Festwertspeicher (EEPROM):
  können im P-System selbst elektrisch gelöscht werden. Dieser Vorgang ist jedoch sehr langsam und nur begrenzt oft möglich.
  Flash-ROM: Werden genauso wie EEPROMs elektrisch programmiert. Die Daten werden nicht byteweise sondern blockweise ausgelesen und geschrieben.

## Slide 15: Schreib/Lese-Speicher (RAM, Random Access Memory)
Inhalt ist jeder Zeit lesbar und schreibbar
Inhalt ist flüchtig (volatile) , d.h. er geht bei Abschalten der Versorgungsspannung verloren
  Statische Schreib/Lese-Speicher (SRAM)
  Dynamische Schreib/Lese-Speicher (DRAM)
  Quasi-statische Schreib/Lese-Speicher (iRAM, integrated RAM)

## Slide 16: Schreib/Lese-Speicher (RAM, Random Access Memory)
Statische Schreib/Lese-Speicher (SRAM) Flipflops als Speicherzellen, Inhalt stabil, solange Versorgungsspannung vorhanden ist
Dynamische Schreib/Lese-Speicher (DRAM) Information wird als elektrische Ladung in einem Kondensator gespeichert.
Das Lesen bewirkt meist Entladung (destructive read)  nach dem Lesen muss wieder eingeschrieben werden
Die Ladung geht nach einiger Zeit auch durch Leckströme verloren  periodische Auffrischung erforderlich (refresh)

## Slide 17: Schreib/Lese-Speicher (RAM, Random Access Memory)
Quasi-statische Schreib/Lese-Speicher (iRAM, integrated RAM) dynamische Speicher, welche die Schaltung für das Wiederauffrischen mit auf dem Chip haben
 sie sehen nach außen wie statische Speicher aus, sind jedoch im inneren dynamisch

## Slide 18: Nicht-flüchtige RAM's (NVRAM, non volatile RAM)
Kombination aus Festwertspeicher und Schreib/Lese- Speicher auf einem Baustein.
Jede Speicherzelle ist doppelt ausgelegt, einmal als statische RAM-Zelle und einmal als EEPROM-Zelle.
Im Normalbetrieb werden die RAM-Zellen benutzt.
Ein spezielle Steuerschaltung erlaubt jedoch das Kopieren des RAM-Inhalts in das EEPROM.

## Slide 19: 3.3 Grundlagen über Halbleiter-Bauelemente
Diode
Bipolar Transistor
CMOS-Transistor
Wurden in TI-1 behandelt !

## Slide 20: 3.4 Aufbau von Speicherzellen
A. Festwertspeicherzellen
A1. Speicherzellen für maskenprogrammierte ROMs

## Slide 21: A1. Speicherzellen für maskenprogrammierte ROMs
3 Typen, jeweils mit Diode, Bipolar-Transistor und MOS-Transistor
Eine solche Speicherzelle liegt immer im Kreuzungsbereich einer Zellauswahlleitungen
  Zeilen-Auswahlleitungen Ai (Ausgänge des Adressdekoders, 1 aus n Code) und
  einer Daten/Bit-Leitung (B)
Durch das jeweilige Bauelement wird dann entweder eine Verbindung geschaffen oder nicht

## Slide 22: A2. Speicherzellen für programmierbare ROMs (PROMs)
Speicherzellen mit Schmelzsicherungen (fusable links)

## Slide 23: A2. Speicherzellen für programmierbare ROMs (PROMs)
Ein Koppelelement aus einer feinen Nickel-Chrom-Legierung wird durch Einprägen eines Stromimpulses zum Schmelzen gebracht
Sicherung in Reihe mit einer Diode (Diode verhindert, dass der Strom über andere Auswahlleitungen wieder abfließt)  Strom durch den Abschlusswiderstand muss vom Adressdekoder geliefert werden
Sicherung in der Emitterleitung eines Transistors
 Strom durch den Abschlusswiderstand kann direkt der
Spannungsversorgung entnommen werden

## Slide 24: A2. Speicherzellen für programmierbare ROMs (PROMs)
Speicherzellen in AIM-Technik (avalange induced migration)

## Slide 25: A2. Speicherzellen für programmierbare ROMs (PROMs)
Durch hohe Stromimpulse kann eine Halbleiterdiode zu einem niederohmigen Widerstand umgewandelt werden (AIM).
Zuverlässiger als fusable link Technik, da dort durch Transport von Aluminium-Atomen bereits geschmolzene Sicherungen wieder zuwachsen können
2 Varianten:
gegeneinander geschaltete Dioden als Koppelelement, durch die Programmierung wird die untere zerstört
Bipolar-Transistor als Koppelelement, durch die Programmierung wird die Basis-Emitter-Diode zerstört
 zwei entgegengeschaltete Dioden, von denen eine zerstört wird

## Slide 26: A3. EPROM-Speicherzellen
Als Koppelelement wird ein spezieller MOS-Transistor benutzt, der FAMOS-Transistor (floating gate avalange MOS)
Dieser besitzt neben dem normalen Gate noch ein völlig isoliertes Gate (floating gate). Je nachdem, wieviel Ladung sich auf dem floating gate befindet, verändert sich die Schwellspannung UTH des Transistors

## Slide 27: A3. EPROM-Speicherzellen
Programmieren und Lesen

## Slide 28: A3. EEPROM-Speicherzellen
Neben dem Speichertransistor wird ein Schalttransistor zur Zellenselektion benötigt.
Der Speichertransistor wird FLOTOX-Transistor (floating gate tunnel oxid) genannt.
Unterschied zum FAMOS-Transistor: anders geformte Gates, die über und sehr nahe an den Drain-Anschluß heranreichen

## Slide 29: A3. EEPROM-Speicherzellen
Lesen:
Über die Auswahlleitung A wird eine positive Spannung (+5V) an das Gate des Schalttransistors und des Speichertransistors gebracht.
 der Schalttransistor leitet in jedem Fall
Der Speichertransistor leitet, wenn keine Ladungsträger auf dem floating gate sind  B = 0,
Ansonsten sperrt der Speichertransistor  B = 1

## Slide 30: A3. EEPROM-Speicherzellen
Löschen: (Löschen heißt hier: Ladung auf das floating gate bringen)
Anlegen einer hohen Spannung (+21V) an Auswahlleitung und Gate des Speichertransistors sowie von Masse an die Bitleitung

## Slide 31: A3. EEPROM-Speicherzellen
Programmieren:
  Vor dem Programmieren muß die Zelle gelöscht, d.h. es müssen Ladugnsträger auf dem Floating Gate gespeichert sein
  Auswahlleitung wird auf hohe Spannung (21 V) gelegt (leitender Schalttransistor), das Gate des Speichertransistors auf Masse

## Slide 32: B. Schreib-/Lese-Speicherzellen
Statische Speicherzellen enthalten Flipflops als Speicherlemente
Aufbau:
  aus Bipolar-Transistoren (schneller, aber großer Flächenbedarf)
  aus MOS-Transistoren (langsamer, aber kleinerer Flächenbedarf)
Dynamische Speicherzellen enthalten Kondensatoren als Speicherlemente
  Aufbau ausschliesslich mit MOS-Transistoren

## Slide 33: B1. Statische bipolare Speicherzellen
Flipflop aus rückgekoppelten Multi-Emitter-Transistoren
Je ein Emitter ist mit der Zellen-Auswahlleitung A verbunden.
Die anderen Emitter sind mit zwei parallelen Bitleitungen B1 und B2 verbunden.
Diese werden durch einen Schreib/Leseverstärke zu einer bidirektionalen Datenleitung verknüpft
Lese-/Schreib-Verstärker
A
+UB
R
R
B1
B0
T0
T1
D

## Slide 34: Funktionsweise
Speichern (nichtangesprochener Zustand):
  Im nichtangesprochenen Zustand liegt A auf Masse. Unabhängig des Wertes von B1 und B0 leitet dann einer der beiden Transistor, während der andere durch die Rückkopplung sperrt.
   der aktuelle von zwei möglichen Zuständen bleibt erhalten
  Einem Zustand kann willkürlich die logische 1, dem anderen die logische 0 zugesprochen werden.
Lesen:
  Beide Bitleitungen B1 und B0 werden auf Masse gelegt. Das Potential der Auswahlleitung A wird auf UB angehoben
   beim leitenden Transistor übernimmt der zweite Emitter den Strom und speist ihn in die Bitleitung ein. Dies wird vom Leseverstärker ausgewertet

## Slide 35: Funktionsweise
Schreiben:
  Einer der Transistoren wird gezielt gesperrt.
  Hierzu wird die Auswahlleitung A und die Bitleitung Bi des zu sperrenden Transistor auf UB gelegt
   der Transistor sperrt
   durch die Rückkopplung wird der andere Transistor in den
  leitenden Zustand versetzt

## Slide 36: Koinzidente Zellenauswahl
Zellenauswahl in einer Matrix
Die Zellenauswahl geschieht durch zwei Leitungen, A und S
Nur wenn beide Leitungen aktiviert sind, ist die Zelle angesprochen
Realisierung durch dritten Emitter
 durch Aktivierung genau einer Leitung A und S in einer Matrix wird genau eine Speicherzelle angesprochen

## Slide 37: B2. Statische MOS-Speicherzellen

## Slide 38: B2. Statische MOS-Speicherzellen
Eine Statische CMOS-Speicherzelle besteht aus
  2 kreuzweise rückgekoppelten Invertern (T0, T2 bzw. T1, T3).
  2 Transistoren T4 und T5 zur Ankopplung an die Bitleitungen
   6 Transistor Zelle
Vorteil der CMOS-Zelle:
nur zum Umschaltzeitpunkt fließt Strom
NMOS-Zelle:
Inverter aus n-Kanal-Transistor und Widerstand wird benutzt (Varianten b, c)

## Slide 39: Koinzidente Zellenauswahl
Die kooinzidente Ansteuerung in einer Matrix wird durch Hinzufügen zweier Koppeltransistoren T’4 und T’5 erreicht

## Slide 40: B3. NVRAM-Speicherzellen
Bestehen aus einer statischen CMOS-Speicherzelle (RAM-Zelle) und einer EEPROM-Zelle (FLOTOX-Transistor)

## Slide 41: B3. NVRAM-Speicherzellen
Im Normalbetrieb wird die CMOS-Speicherzelle wird benutzt
In besonderen Situationen (drohender Spannungsausfall, Einschalten der Betriebsspannung) wird Inhalt in die EEPROM-Zelle übertragen (store) bzw. von dort gelesen (recall)
Beide Zellen sind durch einen CMOS-Transistor T6 verbindet beide Zellen miteinander und erlaubt den Austausch von Information zwischen ihnen
Vor jeder Übertragung der Information in die EEPROM-Zelle muß diese gelöscht werden. Dazu dient der Transistor T8
Von allen bisher beschriebenen Speicherzellen benötigt die NVRAM-Zelle den größten Aufwand

## Slide 42: B4. Dynamische MOS-Speicherzellen
1 Transistorzelle, kleinster Aufwand von allen betrachteten Zellen (1/4 Platzbedarf einer SRAM-Zelle)
Die Information wird in einem Kondensator gespeichert.
Dieser Kondensator wird durch eine vergrößerte Drain-Zone gebildet, die durch eine dünne Isolierschicht vom Drain-Kontakt getrennt ist
Kapazität ca. 0,1 - 0,5 pF  speichert 100 000 - 150 000 Elektronen

## Slide 43: B4. Dynamische MOS-Speicherzellen
Lesen:
  Problem: Speicherkapazität hat ungefähr die gleiche Größe wie parasitäre Leitungskapazität der Bitleitung
      Das Lesen erfolgt durch Ladungsvergleich zwischen Leitungskapazität und Speicherkapazität
  Ablauf:
  Zunächst wird die Leitungskapazität vorgeladen (precharge), indem die Bitleitung kurz über TL mit +UB verbunden wird
  Zum Lesen wird dann über A eine positive Spannung an das Gate des Speichertransistors gelegt
  Ist die Speicherkapazität geladen, so findet ein Ausgleich mit den Ladungsträgern der Bitleitung statt
  Leseverstärker am Ende der Bitleitung mißt diesen Strom

## Slide 44: B4. Dynamische MOS-Speicherzellen
Schreiben:
  Durch Anlegen einer positiven Spannung UGS wird der Speichertransistor leitend.
  Liegt nun die Bitleitung B auf Masse
   Elektronen werden auf die Drain-Zone aufgebracht, der Speicherkondensator geladen
  Liegt die Bitleitung B auf UB
   Elektronen werden von der Drain-Zone abgesaugt, der Speicherkondensator entladen
(Zuordnung log. 0 / log. 1 zu Ladung / keine Ladung ist rein willkürlich)

## Slide 45: 3.5 Organisation von Speicherbausteinen
Inter- face
D E C O
D E
R
Speicher- Matrix
D E C O D E R
Steuerlogik & Baustein- Auswahl
Spaltenauswahl- Schalter
Inter- face
Lese/ Schreib- Verstärker
Speicher- Element
A0
A1
Ai-1
Ai
Ai+1
Ai+2
An+1
An
Zo
Z1
S0
Sj
R/W
OE
PMG
CS

## Slide 46: 3.5 Organisation von Speicherbausteinen
Speichermatrix:
  Matrixförmige Anordnung der Speicherzellen
Auswahl einer Zelle durch
  Zeilenauswahlleitungen Z0 .. Zl
  Spaltenauswahlleitungen S0 .. Sj
Minimierung der Anzahl Auswahlleitungen durch eine quadratische Matrix, d.h. l  j

## Slide 47: 3.5 Organisation von Speicherbausteinen
Auswahlmöglichkeiten:
  a) Zeilenauswahlleitung / Bitleitung als Zi / Sk
  b) Zeilenauswahlleitung / Bitleitung, jedoch zwei Bitleitungen zu einer bidirektionalen Leseleitung zusammengefaßt
  c) Koinzidente Ansteuerung

## Slide 48: 3.5 Organisation von Speicherbausteinen
Übersteigt die Anzahl der Speicherzellen pro Auswahl-leitung einen bestimmten Wert  elektrische Probleme (Kapazitäten)
In diesem Fall: Aufteilen der Matrix in Untermatrizen
Gewinnung der Zeilen- und Spaltenauswahlleitungen aus den Adressleitungen:
  Niederwertige Adressbits bilden über Interfacetreiber (Treiberleistung, Pegelanpassung, Adresslatch) und einen1 aus n Decoder die Zeilenauswahlleitungen
   sie wählen eine Zeile der Speichermatrix aus

## Slide 49: 3.5 Organisation von Speicherbausteinen
Gewinnung der Zeilen- und Spaltenauswahlleitungen aus den Adressleitungen:
Durch die Auswahl einer ganzen Zeile in einer möglichst quadratischen Matrix werden i.A. erheblich mehr Speicherzellen angesprochen als aktuell ausgelesen werden müssen.
 Auswahl der anzusprechenden bzw. auszulesenden Spalten durch einen Spaltenauswahl-Schalter
Dieser wird über Treiber und Decoder von den höherwertigen Adressbits gesteuert.

## Slide 50: 3.5 Organisation von Speicherbausteinen
Steuerlogik & Bausteinauswahl:
CS (chip select) oder CE (chip enable): Bausteinauswahl, wird meist durch Adressdekoder aus den höchstwertigsten Adressbits erzeugt
R/W (read/write): Auswahl Lesen oder Schreiben, nur bei RAMs, steuert die Richtung der Schreib/Leseverstärker und die Art der Zellenansteuerung
OE (output enable): Aktiviert die Ausgangstreiber an der Datenbusschnittstelle (schaltet den Speicherbaustein als Quelle auf den Datenbus, Tristate Treiber)
PGM (program): Neuprogrammieren des Bausteins, nur EPROMs, EEPROMs, NVRAMs, über Up muß dann die Programmierspannung (12..21V) zugeführt werden

## Slide 51: Beispiel: Selektieren einer Speicherzelle aufgrund der gegebenen Speicheradresse
n Wortleitungen (hier: n= 4)
aktivierte Speicherzelle
Spaltenadressdekoder (1-aus-N-Dekoder)
Zeilenadressdekoder (1-aus-N-Dekoder)
3
2
1
0
0
1
2
3
1 1
1 0
Spaltenadresse 11
Zeilenadresse 10
m Bitleitungen (hier: m= 4)