## Slide 1: Speicher
Halbleiterspeicher
Aufbau und Organisation Techniken zur Zugriffsbeschleunigung
 Speiherhierarchie
  Cache-Speicher
  Virtuelle Speicherverwaltung
 Direct Memory Acsses (DMA)

## Slide 2: Speicherhierarchie

## Slide 3: 4.1 Grundprinzip und Zusammenhang mit dem Betriebsystem
Definition des Begriffs "Betriebssystem“: z.B. nach dem Deutschen Institut für Normung (DIN 44300):
Ein Betriebsystem umfasst die Programme eines digitalen Rechensystems, die zusammen mit den Eigenschaften der Rechenanlage die Grundlage der möglichen Betriebsarten des digitalen Rechensystems bilden und insbesondere die Abwicklung von Programmen steuern und überwachen.
 Ziel eines Betriebsystems ist es, die semantische Lücke zwischen Anwendung (wünscht möglichst hohe Operationen) und Hardware (bietet elementare Operationen) zu verkleinern.

## Slide 4: Betriebsystem verkleinert die semantische Lücke
Anwendungen
Hardware
Anwendungen
Hardware
semantische Lücke
Betriebsystem erweitert die Fähigkeiten der Hardware.
Betriebssystem
semantische Lücke

## Slide 5: Spezielle Aufgaben von Betriebssystemen
Betriebsmittelverwaltung
Auftragsverwaltung (Prozeßverwaltung)
Speicherverwaltung
Betriebsmittelverwaltung (resource management)
Verwaltet alle peripheren Betriebsmittel des Rechnersystems, wie z.B. Festplatte, Floppy Disk, CDROM, Drucker, ...
Ziel: einfache, effektive und konfliktfreie Nutzung der Betriebsmittel durch die verschiedenen Prozesse.

## Slide 6: Spezielle Aufgaben von Betriebssystemen
Auftragsverwaltung (task management)
Verwaltung der Prozesse (tasks)
Ein Prozeß kann im Laufe seiner Bearbeitung im wesentlichen folgende unterscheidbaren Zustände annehmen:
blockiert
aktiv
bereit

## Slide 7: Spezielle Aufgaben von Betriebssystemen
Verwaltung dieser Zustände und Übergänge (aufgrund äußerer oder innerer Ereignisse) sind wesentliche Aufgaben der Auftragsverwaltung.
Ziel: möglichst effiziente und scheinbar parallele Bearbeitung mehrerer Aufgaben
blockiert
aktiv
bereit

## Slide 8: Spezielle Aufgaben von Betriebssystemen
Speicherverwaltung (memory management)
Durch immer größer werdende Programme sowie mehrerer quasi gleichzeitig laufender Programme
 der zur Verfügung stehende Arbeitsspeicher wird schnell zu klein
Abhilfe: Nur die gerade benötigten Teile der aktiven Programme werden wirklich im Arbeitsspeicher gehalten, der Rest befindet sich im Hintergrundspeicher und wird bei Bedarf geladen (swapping, paging).

## Slide 9: Grundstruktur virtueller Speicherverwaltung
CPU
Hauptspeicher
Hintergrundspeicher
Arbeitsmengen
Programme und Daten
Prozess 2
swapping, paging
Prozess 1

## Slide 10: Virtuelle Speicherverwaltung
Dieser Vorgang bleibt dem Anwender völlig verborgen, d.h. der Arbeitsspeicher erscheint dem Anwender wesentlich größer, als er in Wahrheit ist.
Ein nach diesem Konzept verwalteter Speicher heißt deshalb virtueller Speicher.
Von modernen Prozessoren wird die Verwaltung dieses virtuellen Speichers hardwaremäßig durch eine MMU (memory management unit) unterstützt.
Hauptaufgabe dieser virtuellen Speicherverwaltung: Umsetzung virtueller (logischer) Adressen in physikalische Adressen

## Slide 11: Virtuelle Speicherverwaltung
Benutzer: kennzeichnet seine Objekte (Programme, Unterprogramme, Variablen, ...) durch Namen
Namensraum des Benutzers
Name
Virtueller Adressraum
virtuelle Adresse
Compiler
Compiler: übersetzt diese Namen in virtuelle (logische) Adressen.
Physikalischer Adressraum
physikalische Adresse
Betriebs- system und MMU
Virtuelle Speicherverwaltung: wandelt diese Adressen zur Laufzeit je nach gerade gegebener Speicherbelegung in die physikalische Adresse (wirklicher Ort des Objekts im Hauptspeicher) um

## Slide 12: Beispiel
Name JMP WEITER
JMP -128
Logische Adresse: 4583
Physikalische Adresse 23112
Compiler
dyn. Adressrechnung
((PC) - 128)
Virtuelle Speicher- verwaltung (MMU)

## Slide 13: Segmentierungs- und Seitenwechselverfahren
Segmentierung
  Hierbei wird der virtuelle Adressraum in Segmente verschiedener Länge zerlegt.
  Jedem Prozess sind ein oder mehrere Segmente z.B. für den Programmcode und die Daten, zugeordnet.
  Die einzelnen Segmente enthalten logisch zusammenhängende Informationen (Programm- und Datenmodule) und können relativ groß sein.
Es existieren zwei grundlegende Verfahren zur virtuellen Speicherverwaltung (Segmentierung und Seitenwechsel)

## Slide 14: Segmentierung
Vorteile:
  Segmentierung spiegelt logische Programmstruktur wieder.
  durch große Segmente relativ seltener Datentransfer.
Nachteile:
  wenn Datentransfer, dann jedoch umfangreich.
  besteht ein Programm nur aus einem Code- und Daten-Segment (wird vom Compiler oder Benutzer festgelegt), so muss es vollständig eingelagert werden.

## Slide 15: Segmentierungs- und Seitenwechselverfahren
Aufteilung in Seiten
  Hierbei wird der logische und der physikalische Adressraum in "Segmente fester Länge", die sogenannten Seiten (pages) unterteilt.
  Die Seiten sind relativ klein (256 Byte - 4 kByte)
  Ein Prozess wird auf viele dieser Seiten verteilt (keine logischen Zusammenhänge wie bei der Segmentierung)

## Slide 16: Seitenaufteilung
Vorteile:
  durch kleine Seiten wird nur der wirklich benötigte Teil eines Programms eingelagert.
  geringerer Verwaltungsaufwand als Segmentierung
Nachteil:
  häufiger Datentransfer
Ältere Prozessoren unterstützten jeweils nur ein Verfahren, z.B. Segmentierung bei 80286, 68010 und Seitenwechsel bei Z8003/4, National 32000
Heutige Mikroprozessoren, z.B. 80386, 80486, Pentium, ... unterstützen beide Verfahren

## Slide 17: Segmentbasierte Speicherverwaltung
31
23
0
31
0
0 1 2
255
24-Bit Segment- länge in Bytes
Reale 32-Bit Basisadresse
Virtuelle Adresse
Physikalische Adresse
8
Seg.-Nr.
32
32
24
Byte-Nr.
Segmenttabelle
7937
10258
258
10000
3843
18195

## Slide 18: Segmentbasierte Speicherverwaltung
Virtuelle Adresse wird in eine Segmentnummer (n höherwertige Bits der virtuellen Adresse) als Kennung eines Segments und in eine Bytenummer (verbleibenden m Bits der Adresse) als Abstand zum Segmentanfang.
Maximale virtuelle Segmentanzahl = 2n , Maximale Segmentgröße = 2m
Die Adreßabbildung erfolgt über eine Segmenttabelle (im Registerspeicher der MMU).
Reale Adresse ergibt sich aus der Segmentbasisadresse, zu der die virtuelle Bytenummmer addiert wird.
Segmentlängenangaben in der Segmenttabelle, um segement-überschreitende Zugriffe feststellen und ggf. verhindern zu können.
Bei Segmenten mit einer geringeren Größe als 2m, gilt der ungenutzte Raum als Verschnitt.
Gute Ausnutzung des Hauptspeichers, wenn man die Segmentgrenzen an jeder Byteadresse zulässt.

## Slide 19: Seitenwechsel (Paging)
31
0
0 1 2
3
220-1
20-Bit-Rahmen-Nr.
Virtuelle Adresse
Physikalische Adresse
Seitentabelle
3
6
2
12
Byte-Nr.
Byte-Nr.
Rahmen-Nr.
20
20
Seiten-Nr.
31
0
11
1
Seitengröße:
4 Kbyte

## Slide 20: Virtueller und physikalischer Adressraum
virtueller Adressraum
physikalischer Adressraum
Seite
Rahmen
Segment
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6

## Slide 21: Probleme der virtuellen Speicherverwaltung
Beim Austausch von Daten zwischen Arbeits- und Hintergundspeicher ergeben sich drei Problemkreise:
1. Der Einlagerungszeitpunkt
  Wann werden Segmente oder Seiten in den Arbeitsspeicher eingelagert ?
  Gängiges Verfahren: Einlagerung auf Anforderung (Demand Paging bei Seitenverfahren)

## Slide 22: Probleme der virtuellen Speicherverwaltung
Einlagerung auf Anforderung (Demand Paging):
  Hierbei werden Daten eingelagert, sobald auf sie zugegriffen wird, sie sich aber nicht im Arbeitsspeicher befinden.
  Der Zugriff auf ein nicht im Arbeitsspeicher vorhandenes Segment oder Seite heißt Segment- oder Seiten-Fehler (segment fault, page fault).

## Slide 23: Probleme der virtuellen Speicherverwaltung
2. Das Zuweisungsproblem
  An welche Stelle des Arbeitsspeichers werden die Seiten oder Segmente eingelagert ?
  Bei Segmentierungsverfahren:
  Hier muss eine ausreichend große Lücke im Arbeitsspeicher gefunden werden.
  Drei Strategien:
  first-fit: erste passende Lücke wird genommen
  best-fit : kleinste passende Lücke wird genommen
  worst-fit: größte passende Lücke wird genommen

## Slide 24: Probleme der virtuellen Speicherverwaltung
Problem bei allen drei Verfahren:
  Der Speicher zerfällt nach einiger Zeit in belegte und unbelegte Speicherbereiche  externe Fragmentierung.
  Die unbelegten Speicherbereiche sind hierbei oft zu klein, um Segmente aufnehmen zu können
Segment D
frei
Segment C
Segment B
Segment A
frei
frei
frei
Arbeitsspeicher

## Slide 25: Probleme der virtuellen Speicherverwaltung
Zuweisungsproblem bei Seitenwechselverfahren
  Hier taucht dieses Problem nicht auf, da alle Seiten gleich groß sind und somit immer “passende Lücken” entstehen  keine externe Fragmentierung.
  Jedoch: Problem der internen Fragmentierung
  Diese entsteht bei der Aufteilung eines Programms auf die Seiten.
  Einheitliche Seitengröße  auf der letzten Seite jedes Programm-Moduls entsteht mit hoher Wahrscheinlichkeit ein ungenutzter Leerraum.

## Slide 26: Probleme der virtuellen Speicherverwaltung
3. Das Ersetzungsproblem
  Welche Segmente oder Seiten müssen ausgelagert werden, um Platz für neu benötigte Daten zu schaffen ?
  Bei Segmentierungsverfahren:
  Meist wird die Anzahl der gleichzeitig von einem Prozeß benutzbaren Segmente limitiert:
   bei Einlagerung eines neuen Segments wird ein zuvor für diesen Prozeß benutztes Segment ausgelagert
  Es ist jedoch auch eine der im folgenden für Seiten- wechsel-Verfahren beschriebenen Methoden möglich

## Slide 27: Probleme der virtuellen Speicherverwaltung
  Ersetzungsproblem bei Seitenwechselverfahren
  5 gängigste Strategien zum Ersetzen einer Seite:
  FIFO (first-in-first-out): die sich am längsten im Arbeitsspeicher befindende Seite wird ersetzt
  LIFO (last-in-first-out): die zuletzt eingelagerte Seite wird ersetzt
  LRU (least recently used): die Seite, auf die am längsten nicht zugegriffen wurde, wird ersetzt

## Slide 28: Probleme der virtuellen Speicherverwaltung
  LFU (least frequently used): die seit ihrer Einlagerung am seltensten benutzte Seite wird ersetzt
  LRD (least reference density) : Mischung aus LRU und LFU. Die Seite mit der geringsten Zugriffdichte (Anzahl Zugriffe / Einlagerungszeitraum) wird ersetzt
  Daneben werden bevorzugt solche Seiten ersetzt, die nicht verändert wurden  kein Rückschreiben der geänderten Seite erforderlich.

## Slide 29: Cache und Speicherverwaltungseinheit
Zwei Möglichkeiten der Cache-Einbindung bei virtueller Speicherverwaltung:
Virtueller Cache:
wird zwischen CPU und MMU gelegt. Die höherwertigen Bits der logischen Adressen als Tags abgelegt.
CPU
Cache
MMU
Speicher
Daten
logische Adresse
physikalische Adresse

## Slide 30: Cache und Speicherverwaltungseinheit
Physikalischer Cache:
wird zwischen MMU und Speicher gelegt. Die höherwertigen Bits der physikalischen Adressen werden als Tags abgelegt
CPU
Cache
MMU
Speicher
Daten
logische Adresse
physikalische Adresse

## Slide 31: Virtueller und physikalischer Cache
Vorteile des virtuellen Caches:
  bei Treffern wird die MMU nicht benötigt
Vorteile des physikalischen Caches:
  physikalische Adresse ist i.A. viel kleiner als die logische Adresse  weniger Bits müssen als Tag gespeichert werden.
  befindet sich die MMU auf dem Prozessorchip, so kann nur der physikalische Cache außerhalb erweitert werden.

## Slide 32
ENDE

## Slide 33: 4.5 Segmentorientierte Speicherverwaltung
Der Speicher wird in ein oder mehrere physikalische Segmente (zusammenhängende Speicherbereiche variabler Länge) unterteilt
Oft verschiedene Segmenttypen (für Code, Daten, ...)
Maximale Segmentlängen je nach Prozessor zwischen 64 KByte und 4 GByte
Fallbeispiel Intel 80286:
Berechnung der physikalischen aus der logischen Adresse

## Slide 34: Beispiel: Intel 80286
Selektor
Offset
Speicherwort
virtuelle Adresse
Speicher
Segment
Segmentanfang
31 16 15 0

## Slide 35: Beispiel: Intel 80286
Jede Speicherzelle wird durch einen Segment-Selektor, der den Segmentanfang kennzeichnet, und einen Offset innerhalb des Segments adressiert
Die Segment-Selektoren werden in speziellen Segment-Registern gespeichert, da durch Lokalitäts-Eigenschaften in Programmen Segment-Selektoren selten wechseln.
Um dies zu unterstützen, existieren verschiedene Register für verschieden Segment-Typen:
Code-Segment, Daten-Segment, Stack-Segment, Extra-Segment
Wichtige Informationen über das ausgewählte Segment werden in einem Segment-Descriptor-Cache abgelegt  keine Speicherzugriffe beim Lesen der Segmenteigenschaften

## Slide 36: Beispiel: Intel 80286
CS
DS
SS
ES
SEGMENT- REGISTER
CODE
DATEN
CODE
DATEN
CPU
Modul A
Modul B
Prozess- Stack
Daten- Block 2
Daten- Block 1
Speicher
Zugriff auf die Arbeitsmenge (working set) eines Prozessors mit Hilfe des Segmentregisters

## Slide 37: Adressierungs-Modi des 80286
Der 80286 kennt zwei spezielle Betriebsarten für die Segmentverwaltung:
Real (Address) Mode (Kompatibilitätsmode zu 8086)
15
0
0000
Offset
15
0
0000
Segment-Selektor
Addierer
19
0
Physikalische Adresse (20 Bit)
Offset zur Basisadresse
Segment- Basisadresse

## Slide 38: Adressierungs-Modi des 80286
Protected (Virtual Address) Mode Modus mit vergrößertem Adressraum und erweiterten Fähigkeiten zu Speicherschutz, Multitasking
Operand
Segment- Deskritor
Selektor
Adresse- Addierer
Offset
Segment-Basis Adresse
23 0
31 16 15 0
Segment
Segment- Deskriptor- Tabelle
CPU
Speicher

## Slide 39: Adressierungs-Modi des 80286
  Der Segment-Selektor spezifiziert hier nicht die Basisadresse des Segments selbst, sondern verweist auf den Segment Deskriptor in der Segment-Deskriptor-Tabelle im Hauptspeicher
  Jeder Segment-Deskriptor beschreibt das zugehörige Segment durch folgende Attribute:
    die Segment-Basisadresse (base address)
    die Segment-Größe in Bytes (limit)
    die Zugriffsrechte auf das Segment (access rights)
   Abbildung eines logischen 32-Bit Adressraums auf einen physikalischen 24 Bit Adressraum

## Slide 40: 4.6 Seitenorientierte Speicherverwaltung
Der Speicher wird in viele kleine Seiten gleicher Länge unterteilt
Seitenlängen von 256 Byte bis 4 kByte
Im Unterschied zu Segmenten können Seiten nicht an beliebiger Stelle im Speicher beginnen, sondern nur in einem festen an der Seitengröße orientierten Raster
Fallbeispiel Intel 80386:
  Aus Kompatibilitätsgründen zum 80286 enthält der 80386 sowohl eine Segment-Verwaltung wie auch eine Seiten-Verwaltung

## Slide 41: Berechnung der physikalischen Adressen beim 80386
Zunächst wird wie beim 80286 die logische Adresse über eine Segment-Verwaltung umgesetzt. Die entstehende Adresse heißt hier lineare Adresse
Im Unterschied zum 80286 wurde die logische Adresse beim 80386 jedoch auf 48 Bit erweitert, die lineare Adresse (entspricht der physikalischen beim 80286) auf 32 Bit
Segment- Einheit
Paging- Einheit
Deskritor- Tabellen
Seiten- Tabellen
Logische Adresse
Lineare Adresse
Physikalische Adresse
Selektor:Offset

## Slide 42: Berechnung der physikalischen Adressen beim 80386
Die nachgeschaltete Seiten-Verwaltung kann optional abgeschaltet werden
   Kompatibilitätsmode zum 80286, lineare Adresse = physikalische Adresse
Anderenfalls wird aus der linearen Adresse durch die Seiten-Verwaltung die physikalische Adresse ermittelt.
(bei Prozessoren mit ausschliesslich Seiten-Verwaltung entspricht die lineare Adresse somit der logischen Adresse)

## Slide 43: Berechnung der physikalischen aus der linearen Adresse
Directory
Page Table
CR 3
31 21 11 0
Physikalischer Adressraum
4-Kbyte Seite
Offset
K
K
K
Seitentabellen- Verzeichnis
Seiten- tabelle
Lineare Adresse
Konkatenation

## Slide 44: Berechnung der physikalischen aus der linearen Adresse
2 stufiges hierarchiches Tabellenverfahren:
Seitentabellenverzeichnis  Seitentabellen  Seiten
Seitentabellenverzeichnis, Seitentabellen und Seiten sind jeweils 4 KByte lang, Seitentabellen und -verzeichnis fassen jeweils 1000 Einträge

## Slide 45: Beschleunigung der Adressberechnung durch einen Cache
lineare Adresse
Offset
4 Gbyte
4-kbyte- Seite
Treffer (hit)
Translation Lookaside Buffer
kein Treffer (miss)
CR3
31 21 11 0
K
K
K

## Slide 46: Beschleunigung der Adressberechnung durch einen Cache
Ein schneller voll-assoziativer Cache (Translation Lookaside Buffer, TBL) speichert automatisch die 32 zuletzt benutzen Einträge aus Seitentabellenverzeichnis und Seitentabellen
   Im Trefferfall (Trefferquote ca. 90 %) muß nicht auf die im Hauptspeicher liegenden Tabellen zugegriffen werden

## Slide 47: Anmerkungen
Sowohl bei segmentorientierter wie bei seitenorientierter Speicherverwaltung gilt:
  Befindet sich eine Seite oder ein Segment nicht im Hauptspeicher, so löst der Prozessor eine Unterbrechung aus, um die Seite oder das Segment durch das Betriebssystem zu laden (Seiten- oder Segmentfehler)

## Slide 48: Anmerkungen
Erkennung eines Segmentfehlers:
  Bit im Segment-Deskriptor zeigt an, ob das Segment im Hauptspeicher ist oder nicht
Erkennung eines Seitenfehlers:
  Seitennummer befindet sich nicht in der Seitentabelle (Seitenfehler)
  Spezielles Kennungbit im Seitentabellen-Verzeichnis
  (Seitentabellenfehler)