## Slide 1: Speicherhierarchie
Register
On-Chip-Cache
Secondary level Cache (SRAM)
Arbeitsspeicher (DRAM)
Sekundärspeicher (Platten, elektronische Massenspeicher)
Archivespeicher (Platten, Bänder, optische Platten)
Arbeitsplatz
Schreibtisch-Umgebung
Regale
Magazin
Fernleihe

## Slide 2: 3.7 Cache-Speicher
Pufferspeicher mit schnellem Zugriff
Geringe Kapazität im Vergleich zum Hauptspeicher
Cache-Speicher stellen die während einer Programmausführung aktuellen Hauptspeicherinhalte für Prozessorzugriffe als Kopien möglichst schnell zur Verfügung.
Cache-Speicher-Verwaltung sorgt dafür, dass der Cache-Speicher das Datum enthält, auf dem der Prozessor als nächstes zugreift.
Cache-Controller (Hardware) kopiert automatisch die Daten in den Cache, auf die der Prozessor zugreift.

## Slide 3: Cache-Speicher
Auf den Cachespeicher soll der Prozessor fast so schnell wie auf seine Register zugreifen können. Er ist deshalb bei Mikroprozessoren direkt auf dem Prozessorchip angelegt oder in der schnellen und teuren SRAM-Technologie realisiert.
Cache-Treffer (Hit): das angeforderte Datum ist im Cachespeicher vorhanden.
Cache-Fehlzugriff (Miss): das angeforderte Datum steht nur im Hauptspeicher.
Hit-Ratio: Trefferquote

## Slide 4: Cache-Speicher
On-Chip-Cache: integriert auf dem Prozessorchip
  Sehr kurze Zugriffszeiten (wie die der prozessorinternen Register)
  Aus technologischen Gründen begrenzte Kapazität
Off-Chip-Cache: prozessorextern (SRAM-Speicher)
Register
L1- Cache
L2- Cache
Haupt- speicher
P
Hintergrund- Speicher
Einzelzugriffe
Blockzugriffe
Seitenzugriffe

## Slide 5: Cache-Speicher
Speicherung von Befehlen und Daten
  Gemeinsam in einem Cache (Befehls-/Daten-Cache)
  Getrennt jeweils in einem Befehls- und einem Daten-Cache (Harvard-Architektur)
Strategien für das
  Laden des Cache-Speichers
  Aktualisieren und
  Adressieren des Inhalts

## Slide 6: Lesezugriffe
P
Haupt-
speicher
Cache
P
Haupt-
speicher
Cache
Adresse
Adresse
Datum
Datum
Hit
Miss

## Slide 7: Schreibzugriffe
Durchschreibverfahren: (write through policy)
Ein Datum wird von der CPU immer gleichzeitig in den Cache- und in den Arbeitsspeicher geschrieben.
Haupt-
speicher
Cache
Adresse
Datum
P
Gepuffertes Durchschreibverfahren: (buffered write through policy)

## Slide 8: Schreibzugriffe
Rückschreibverfahren (write back policy):
P
Haupt-
speicher
Cache
P
Haupt-
speicher
Cache
Adresse
Adresse
Datum
Datum
Abspeichern
Rückschreiben

## Slide 9: Aufbau eines Cache-Speichers
Adresse
Daten
Komparator
Adress-Speicher
Daten-Speicher
Datenbus
Adressbus
Statusbits

## Slide 10: Organisation und Steuerung eines Cachespeichers
Jede Cache-Zeile enthält ein (Adress, Daten)-Paar und Statusbits.
Ein (Daten)-Block ist eine zusammengehörende Reihe von Speicherplätzen.
Dazugehörig wird ein Adressetikett (Index, Cache-Tag) im Adress-Speicher ablegt.
Das Cache-Tag enthält die Adresse des aktuellen Blocks im Hauptspeicher.
Die Statusbits sagen aus, ob die Daten im Cache gültig sind.

## Slide 11: Arbeitsweise eines Cache-Speichers
Cache-Steuerung prüft bei Schreibzugriffen des P, ob
  Der zur Speicheradresse gehörende Hauptspeicherinhalt als Kopie im Cache steht (Bedingung 1) und
  Dieser Cache-Eintrag durch das Gültigkeits-Bit (Valid-Bit) als gültig gekennzeichnet ist (Bedingung 2)
Prüfung führt zu einem Cache-Treffer oder zu einem Fehlzugriff.
Cache-Fehlzugriff (Cache-miss): eine der beiden Bedingungen ist nicht erfüllt.

## Slide 12: Arbeitsweise eines Cache-Speichers
Cache-Fehlzugriff (Cache-miss): eine der beiden Bedingungen ist nicht erfüllt.
  Lesezugriffe (read miss)
  Lesen des Datums aus dem Hauptspeicher und Laden des Cache-Speichers
  Kennzeichnen der Cache-Eintrag als gültig (V-Bit setzen)
  Speicheren der Adressinformation im Adress-Speicher des Cache-Speichers

## Slide 13: Arbeitsweise eines Cache-Speichers
Cache-Fehlzugriff (Cache-miss): eine der beiden Bedingungen ist nicht erfüllt.
  Schreibzugriffe (write miss)
  Aktualisierungsstrategie bestimmt, ob
  der entsprechende Block in den Cache geladen und dann mit dem zu schreibenden Datum aktualisiert wird oder, ob
  nur der Hauptspeicheraktualisiert wird und der Cache unverändert bleibt

## Slide 14: Arbeitsweise eines Cache-Speichers
Cache-Treffer (Cache-hit, read hit, write hit):
  Beide Bedingungen 1 und 2 sind erfüllt
  Zugriff erfolgt auf den Cache-Speicher

## Slide 15: Verdrängungsstrategie
Verdrängungsstrategie gibt an, welcher Teil des Cachespeichers nach einem Cache-Miss durch eine neu geladene Speicherportion überschrieben wird.
Verdrängungsstrategie nur bei voll- oder n-fach satzassoziativer Cachespeicherorganisation angewandt
meist die sehr einfache Strategie gewählt, die am längsten nicht benutzte Speicherportion zu ersetzen (LRU-Strategie, Least Recently Used).

## Slide 16: Cache-Strukturen
Anhand der für den Adressvergleich verwendeten Technik lassen sich verschiedene Cache-Typen unterscheiden:
  Voll-Assoziativer Cache
  Direct Mapped Cache
  n-Way Set Associative Cache

## Slide 17: Voll-assoziativer Cache
Tag Block 0
Tag Block 1
Tag Block 63
Cache
Block 0
Block 1023
Hauptspeicher
Assoziative
Abbildung





## Slide 18: Vollassoziativer Cache




=
=
=
=
UND
0
2
1
15
Tag
Frame
Wort-Anwahl
Byte-Anwahl im Wort
Valid-Hit
Tag
Adresse
0
31
28
2
2
32
32
32
32
32
Tag-Hit
von/zum Datenbus
Kapazität: 256 Byte
Block = 4 Wörter = 16 Byte
d
V
D

## Slide 19: Voll-Assoziativer Cache
Vollparalleler Vergleich aller Adressen im Adressspeicher in einem einzigen Taktzyklus
Vorteil:
  ein Datum kann an beliebiger Stelle im Cache abgelegt werden
  Optimale Cache-Ausnutzung, völlig freie Wahl der Strategie bei Verdrängungen
Nachteil:
  Hoher Hardwareaufwand (für jede Cache-Zeile ein Vergleicher)  nur für sehr kleine Cachespeicher realisierbar
  Die große Flexibilität der Abbildungsvorschrift erfordert eine weitere Hardware, welche die Ersetzungsstrategie (welcher Block soll überschrieben werden, wenn der Cache voll ist) realisiert.

## Slide 20: Direct-mapped-Cache
Beim Direct Mapped Cache erhält jede Stelle des Arbeitsspeichers einen festen Platz im Cache
Index Block 0
Index Block 1
Index Block 63
Cache
Hauptspeicher
Block 0
Block 1023


Block 1
Block 64
Block 128







## Slide 21: Direct Mapped Cache
Tag
ok
=
Adresse des gesuchten Datums
Tag-Teil
Index-Teil
Wortadresse
Block
Gültigkeits- Bits
Satz-/Block- Dekoder
Satz-/Block- Auswahl
Tag- Vergleich
ja
Datum
Selektierter Cache-Block
Wort- Auswahl

## Slide 22: Direct-mapped-Cache




UND
d
V
D
Tag
Frame
Wort-Anwahl
Byte-Anwahl im Wort
Valid-Hit
Tag
Adresse
0
31
24
2
2
32
32
32
32
32
Tag-Hit
von/zum Datenbus


=
Index
4
Zeilen-Anwahl
0
1
2
15
Kapazität: 256 Byte
Block = 4 Wörter = 16 Byte

## Slide 23: Direct-mapped-Cache
Nachteile:
  Ständige Konkurrenz der Blöcke (z.B. 0, 64, 128,...), obwohl andere Blöcke im Cache frei sein können.
Vorteile:
  Geringer Hardwareaufwand für die Adressierung, da nur ein Vergleicher für alle Tags benötigt wird.

## Slide 24: Merkmale des Direct Mapped Cache
Einfache Hardware-Realisierung (nur ein Vergleicher und ein Tag-Speicher)
Der Zugriff erfolgt schnell, weil das Tag-Feld parallel mit dem zugehörigen Block gelesen werden kann
Es ist kein Verdrängungsalgorithmus erforderlich, weil die direkte Zuordnung keine Alternativen zulässt
Auch wenn an anderer Stelle im Cache noch Platz ist, erfolgt wegen der direkten Zuordnung eine Ersetzung
Bei einem abwechselnden Zugriff auf Speicherblöcke, deren Adressen den gleichen Index-Teil haben, erfolgt laufendes Überschreiben des gerade geladenen Blocks. Es kommt zum "Flattern" (trashing)

## Slide 25: n-way-set-assoziativer Cache
Index Block
Index Block
Index Block
Cache
Hauptspeicher
Block 0
Block 1023


Block 1
Block 32
Block 64
Index Block
Index Block
Index Block






Set 0
Set 1
Set 31

## Slide 26: n-way-set-assoziativer Cache
Mehrere Cache-Zeilen werden zu Sätzen (Sets) zusammengefasst.
Kompromiss zwischen direct-mapped-Cache und vollassoziativen Cache.

## Slide 27: 2-way-set-assoziativer Cache




UND
d
V
D
Tag
Frame
Wort-Anwahl
Byte-Anwahl im Wort
Valid-Hit
Tag
Adresse
0
31
25
2
2
32
32
32
32
32
Tag-Hit
von/zum Datenbus


=
Index
3
Satz-Anwahl
Set 0
Set 1
Set 7
=
Kapazität: 256 Byte
Block = 4 Wörter = 16 Byte

## Slide 28: n-Way Set Associative Cache
n parallel-geschaltete Direct Mapped Caches
Eine Auswahllogik entscheidet, in welchen Cache (Set) ein Datum eingetragen wird

## Slide 29: n-Way Set Associative Cache
Verbesserte Trefferrate, da hier eine Auswahl möglich ist (der zu verdrängende Eintrag kann unter n ausgewählt werden)
Auswahlstrategien (Verdrängungsstrategien):
  Zyklisch (der zuerst eingelagerte Eintrag wird auch wieder verdrängt, FIFO-Strategie)
  Zufällig (durch Zufallsgenerator)
  LRU-Strategie (least recently used) der am längsten nicht mehr benutzte Eintrag wird entfernt.

## Slide 30: n-Way Set Associative Cache
Zum Auffinden eines Datums müssen alle n Tags mit demselben Index parallel verglichen werden
   der Aufwand steigt mit der Zahl n, für große n nähert sich der Aufwand den voll-assoziativen Caches
   Kompromiß zwischen Direct Mapped Cache und voll-assoziativem Cache

## Slide 31: Beispiel: Organisation eines Caches mit 8 Speicherplätzen
Block # 0 1 2 3 4 5 6 7
Daten
Tag
1
2
Satz # 0 1 2 3
1
2
Daten
Tag
1
2
Daten
Tag
Direct-mapped Set-associative fully associative
Suche Suche Suche

## Slide 32: Beispiel: Organisation eines Caches mit 8 Speicherplätzen
Direct Mapped:
  Speicherblock 12 kann nur an einer Stelle stehen
2-Way Set Associative:
  Speicherblock 12 kann an zwei Stellen stehen
Voll-Assoziativ:
  Speicherblock 12 kann an allen Stellen stehen

## Slide 33: Blöcke und Sätze
Blockrahmen (Block Frame): eine Reihe von Speicher-plätzen im Cachespeicher, dazu ein Adreßetikett (Address Tag oder Cache-Tag) und Statusbits.
  Das Adreßetikett enthält die Speicheradresse (entweder die physikalische Hauptspeicheradresse oder die virtuelle Adresse) der aktuell im Blockrahmen gespeicherten Datenkopie.
  Die Statusbits sagen aus, ob die Datenkopie gültig ist.
Blocklänge (Block Size, Line Size): Die Anzahl der Speicherplätze in einem Blockrahmen.
Ein Block (synonym Cache-Line) ist die Datenportion, die in einen Blockrahmen passt. Typische Blocklängen sind 16 oder 32 Bytes.
Die Menge der Blockrahmen ist in Sätze (Sets) unterteilt.

## Slide 34: Begriffe
Die Anzahl der Blockrahmen in einem Satz wird als Assoziativität bezeichnet.
Gesamtzahl c der Blockrahmen in einem Cachespeicher ist das Produkt aus der Anzahl s der Sätze und der Assoziativität n, also c = s  n.
Ein Cachespeicher heisst:
  voll-assoziativ, falls er nur aus einem einzigen Satz besteht (s=1, n=c),
  direkt-abgebildet (Direct-Mapped), falls jeder Satz nur einen einzigen Blockrahmen enthält (n=1, s=c) und
  n-fach satzassoziativ (n-Way Set-Associative) sonst (s= c/n).

## Slide 35: Aufgabe 1
In einem Mikroprozessorsystem mit 32-bit-Datenzugriff auf den Hauptspeicher ist ein Daten-Cache vorhanden. Das Laden des Caches erfolgt in Blöcken von je acht Bytes, d.h. von zwei Wörtern. Die Hauptspeicheradresse umfasst 24 Bits; die Cache-Kapazität beträgt 256 Bytes.
  Geben Sie die Anzahl der Cache-Zeilen an und skizzieren Sie die Unterteilung der Hauptspeicheradresse für direct-mapped-Cache DM , vollassoziativen Cache AV und 4-way-set-assoziativ-Cache A4.

## Slide 36: Lösung 1.1
Cache-Zeilen =
Cache-Kapazität
Blockgröße
=
8
256
= 32 Zeilen
Zeile: 31
Zeile: 0

## Slide 37: Lösung 1.1
7 6 5 4 3 2 1 0
Zeilenindex
23
DM
32 Zeilen
5 4 3 2 1 0
23
A4
32 Zeilen  8 Sätze
Satzindex
Unterteilung der HPS-Adresse:
Byte-Adresse im Wort
Wortadresse im Block
2 1 0
23
AV
Tag
Tag
Tag

## Slide 38: Lösung 1.2
Geben Sie für die drei Cachespeicher die Anzahl der benötigten Vergleicher und die zu vergleichende Bitzahl an.
32 | Vergleicher | Tag-Länge
VA | 32 | 24 - 3 = 21
DM | 1 | 24 – 8 = 16
A4 | 4 | 24 – 6 = 18
Anzahl der zu vergleichenden Bits = Tag-Länge

## Slide 39: Lösung 1.3
Welche Zeilen sind bei diesen Cachespeichern hinsichtlich der Blockersetzung als zusammengefasst zu betrachten, z.B. für einen Alterungsmechanismus nach dem LRU-Prinzip.
VA: Zeile 0 bis 31
DM: nur die durch den Zeilenindex ausgewählte Zeile
A4: jeweils die 4 Zeilen des durch den Satzindex angewählten Satzes

## Slide 40: Aufgabe 2
In die drei Cachespeicher der Aufgabe 1 sind drei Hauptspeicherblöcke mit den folgenden in hexadezimaler Schreibweise angegebenen Blockadressen in der angeführten Reihenfolge zu laden:
  $000008 $0000F8 $000108
Die Caches seien zu Beginn leer, und das Laden soll jeweils in die Zeile mit der niedrigsten verfügbaren Zeilennummer erfolgen. Geben Sie bei der Zuordnung von Blöcken zu Zeilen nicht die Blockadressen sondern die Blocknummern an.

## Slide 41: Lösung 2
Block: 2 Wörter = 8 Byte
Adressen:
$000008 : 0000 0000 0000 0000 0000 1 0 0 0 $0000F8 : 0000 0000 0000 0000 1111 1 0 0 0 $000108 : 0000 0000 0000 0001 0000 1 0 0 0
Byte auswählen
Blocknummer (Index/ Tag)
Wort auswählen
8 7 6 5 4 3 2 1 0
Blocknummer: 21 Bit lang $000008  Block $000001 = 110 $0000F8  Block $00001F = 3110 $000108  Block $000021 = 3310

## Slide 42: Lösung 2
Block: 2 Wörter = 8 Byte
Adressen:
$000008 : 0000 0000 0000 0000 0000 1 0 0 0 $0000F8 : 0000 0000 0000 0000 1111 1 0 0 0 $000108 : 0000 0000 0000 0001 0000 1 0 0 0
Byte auswählen
Wort auswählen
Blocknummer (Index/ Tag)
8 7 6 5 4 3 2 1 0
Zeilennummer: 5 Bit lang (Bits 3-7)
$000008  Zeile 00001 = 110 $0000F8  Zeile 11111 = 3110 $000108  Zeile 00001 = 110
7 6 5 4 3 2 1 0
Zeilenindex
23

## Slide 43
Block: 2 Wörter = 8 Byte
Adressen:
$000008 : 0000 0000 0000 0000 0000 1 0 0 0 $0000F8 : 0000 0000 0000 0000 1111 1 0 0 0 $000108 : 0000 0000 0000 0001 0000 1 0 0 0
Lösung 2
Byte auswählen
Wort auswählen
Blocknummer (Index/ Tag)
8 7 6 5 4 3 2 1 0
Satznummer: 3 Bit lang (Bits: 3 -5)
$000008  Satz 001 = 110 $0000F8  Satz 111 = 710 $000108  Satz 001 = 110
5 4 3 2 1 0
23

## Slide 44
AV-Cache
Block 0
Hauptspeicher




0
1
2
31
Tag Block
Block 1
Tag Block 1
Block 31
Tag Block 31
Block 33
Tag Block 33

## Slide 45
DM-Cache
Block 0
Hauptspeicher




0
1
2
31
Tag Block
Block 1
Tag Block 1
Block 31
Tag Block 31
Block 33
Tag Block 33

## Slide 46: A4-Cache
A4-Cache
Block 0
Hauptspeicher



Block 1
Tag Block 1
Block 31
Tag Block 31
Block 33
Tag Block 33
Set 0
Set 1
Set 7
