## Slide 1: 1.5 Interner Aufbau eines einfachen P

## Slide 2: 1.5 Interner Aufbau eines einfachen P
Steuerwerk
Rechenwerk
Registersatz
Adresswerk
Systembusschnittstelle
Interne Buss

## Slide 3: 1.5.1 Steuerwerk
Steuert die Systemkomponenten
Befehlsregister
enthält den gerade
ausgeführten Befehl
Dekoder (mikroprogrammiertes
Schaltwerk)
wird von den Statussignalen
beinflußt und erzeugt die
Steuersignale
Taktgenerator erzeugt den
vom externen Quarz
festgelegten Systemtakt
Steuerregister beeinflußt
die aktuelle Arbeitsweise des Steuerwerks

## Slide 4: Taktgenerator
Aufgaben des Taktgenerators
  Taktfrequenz herstellen
  Erzeugung eines mit dem Prozessortakt synchronisierten Rücksetzsignals
Beim Rücksetzen durchläuft das Steuerwerk eine Initialisierungsroutine
Diese wird bei vielen Mikroprozessoren ausgeführt, während das Rücksetzsignal aktiv ist
Deshalb muß das Rücksetzsignal genauen zeitlichen Spezifikationen genügen.

## Slide 5: Rücksetzen eines Prozessors
manuelles Rücksetzen über Taster
automatisches Rücksetzen nach Einschalten der Betriebsspannung

## Slide 6: Steuerwerk
Synchrones Schaltwerk
  Meist liegt ein sog. dynamisches Schaltwerk vor,
  d. h. die Zustandsinformation ist nicht in Flipflops, sondern in
  Kondensatoren gespeichert
  Mindesttaktfrequenz ist erforderlich
Unterhalb dieser Taktfrequenz gehen die Inhalte durch. Leckströme bereits vor dem nächsten Taktzyklus verloren.
Taktgenerator bei modernen Mikroprozessoren on Chip (mit externem Quarz verbunden)

## Slide 7: Phasen der Befehlsausführung
Holphase
Decodierphase
Ausführungsphase

## Slide 8: Phasen der Befehlsausführung
Holphase
  der nächste Befehl in das Befehlsregister geladen
Decodierphase
  der Befehlsdecoder ermittelt die Startadresse des Mikroprogramms, welches den Befehl ausführt
Ausführungsphase
  das Mikroprogramm steuert die Befehlsausführung, indem es entsprechende Signalfolgen an die anderen Prozessorkomponenten übermittelt und Meldesignale auswertet

## Slide 9: Steuerwerk
unterschiedlich lange Befehlsformate: verschiedene Befehle sind unterschiedlich lang (1-Wort-Befehle, 2-Wort-Befehle, 3-Wort-Befehle, ...)
Vorabladen von Befehlen (Opcode-Prefetching): zur Steigerung der Verarbeitungsgeschwindigkeit werden bereits mehrere folgende Befehle in das Befehlsregister geladen, während der aktuelle Befehl gerade dekodiert wird Opcode prefetch queue, Warteschlange, Pipelining
Das Befehlsregister besteht aus mehreren Registern:
Gründe:

## Slide 10: Steuerwerk
Für jeden Befehl liegt ein Mikroprogramm im Festwertspeicher des Steuerwerks vor
Mikroprogramme können vom Benutzer nicht verändert werden
  Das Steuerwerk ist mikroprogrammiert
Andere Variante:
Steuerwerk als festverdrahtetes Schaltwerk (RISC- Prozessoren)

## Slide 11: Steuerwerk
Einzelne Bits eines Mikrobefehls  Mikrooperationen  Auswahl- und Freigabesignale für die benötigten Komponenten
Mikroprogrammsteuerwerk
  Im Festwertspeicher liegt für jeden Befehl ein Mikroprogramm
Aufbau eines Mikrobefehls:
Mikroprogramm  Folge von Mikrobefehlen

## Slide 12: Ein-/Ausgabesignale des Steuerwerks
1. Systembus-Zuteilung:
  meist müssen mehrer Komponenten eines Mikroprozessor-Systems aktiv auf den Systembus zugreifen  Systembuszuteilung (Bus Arbitration) ist erforderlich
Quittierungsbetrieb mit 3-Leitungs-Handshake:
Busanforderung
(bus request HOLD, BR oder BREQ)
Dieses Signal teilt dem Prozessor mit, dass eine andere Systemkomponente den Systembus belegen will

## Slide 13: Ein-/Ausgabesignale des Steuerwerks
Busfreigabe (bus grant):
HOLDA (Hold acknowledge), BG oder BGRT
Mit diesem Signal teilt der Prozessor mit, dass der Systembus nun zur Verfügung steht. Alle Prozessor- ausgänge werden vorher auf hochohmig geschaltet
Busübernahme-Bestätigung (Bus grant acknowledge BGA ) Mit diesem Signal bestätigt eine Komponente dem Prozessor, dass sie nun den Bus übernommen hat (neuer Bus-Master)
Bewerben sich mehrer Komponenten gleichzeitig um den Bus, so muß der Bus-Arbiter eine hiervon auswählen

## Slide 14: Ein-/Ausgabesignale des Steuerwerks
2. Unterbrechungsanforderungen:
  Unterbrechungen (Interrupts) sind erforderlich, um auf besondere äußere Ereignisse reagieren zu können
  Das laufende Programm wird unterbrochen, eine Unterbrechungsbehandlungsroutine (Interrupt Service Routine) angestoßen und nach deren Abarbeitung zum laufenden Programm zurückgekehrt

## Slide 15: Ein-/Ausgabesignale des Steuerwerks
Interrupt-Eingänge:
IRQ (Interrupt request), INT oder INTR:
löst eine maskierbare Unterbrechungsbehandlung aus
NMI (Non maskable interrupt):
löst eine nicht maskierbare Unterbrechungsbehandlung aus
HALT-Leitung:
Aufforderung zum Stoppen des Prozessors, durch Interrupt oder RESET wieder aufweckbar, meist bei schweren Systemfehlern eingesetzt

## Slide 16: Ein-/Ausgabesignale des Steuerwerks
3. Fehlermeldungen:
  Fehlermeldung BERR (Bus error) kann von Systemkomponenten erzeugt werden, die gerade den Systembus benutzen
  Das Signal BERR zeigt dem Prozessor an, das bei der auf dem Systembus gerade laufenden Aktion ein Fehler aufgetreten ist, z.B.
    - ausbleibendes Quittungssignal,
    - Zugriff auf einen geschützten Speicherbereich,
    - Datenübertragungsfehler auf dem Bus, ... usw.
Das Signal BERR löst in der Regel eine Unterbrechungs-behandlung aus.

## Slide 17: Ein-/Ausgabesignale des Steuerwerks
4. Statusinformationen:
  Durch eine Reihe Statussignale, wie
    FCi,...,FC0 (Function code)
    STi,...,ST0 (Status)
  kann der Prozessor angeschlossenen Komponenten seinen Zustand und den Typ der gerade ausgeführten Operation mitteilen, z.B. Benutzerprogramm/Systemprogramm; Halt-Zustand; Zugriff auf Arbeitsspeicher oder Peripherie, … usw.

## Slide 18: Ein-/Ausgabesignale des Steuerwerks
5. Kommunikation mit Coprozessor:
Eine Reihe von Signalen ist hierfür vorgesehen (später)
6. Systembus-Steuersignale:
Bestimmen im wesentlichen:
  Art und Richtung des Datentransports (lesen/schreiben, Byte/Word/Double-Word-Zugriff, ...)
  Art der selektierten Komponente (Arbeitsspeicher/Peripherie)

## Slide 19: Das Steuerregister
Mit Hilfe des Steuerregisters kann die aktuelle Arbeitsweise des Steuerwerks beeinflußt werden
Die Bedeutung der Bits des Steuerregisters hängen vom jeweiligen Prozessor ab
Beispiele für die Bedeutung von Bits des Steuerregisters:
Interrupt enable Bit
bestimmt, ob auf eine Unterbrechungs-Anforderung am INT-Eingang reagiert wird

## Slide 20: Das Steuerregister
User/System Bit
bestimmt ob der Prozessor im User-Modus (nur beschränkter Teil des Befehlsvorrats nutzbar) oder im Systemmodus (alle Befehle verfügbar, i.A. für das Betriebsystem reserviert) arbeitet
Trace Bit
erlaubt Befehlsabarbeitung im Einzelschritt (Single Step Mode), d.h. nach jeder Befehlsausführung wird eine Unterbrechungsroutine gestartet  Debugging
Decimal Bit
entscheidet, ob Dual oder BCD gerechnet wird

## Slide 21: Steuerwerk: Zusammenfassung
Das Steuerwerk interpretiert die Maschinenbefehle und setzt sie unter Berücksichtigung der Statusinformation in Steuerkommandos für andere Komponenten um.
Das Befehlsregister enthält die Speicheradresse des als nächstes auszuführenden Maschinenbefehls, sofern der vergangene Befehl kein Sprungbefehl ist.
Das Steuerregister beeinflusst die aktuelle Arbeitsweise des Steuerwerks

## Slide 22: 1.5 Interner Aufbau eines einfachen µP
Steuerwerk
Rechenwerk
Registersatz
Adresswerk
Systembusschnittstelle
Interne Buss

## Slide 23: 1.5 Interner Aufbau eines einfachen µP

## Slide 24: 1.5.2 Rechenwerk
Führt die vom Steuerwerk
verlangten logischen und
arithmetischen Operationen aus
Statusregister informiert das
Steuerwerk über den Ablauf
des Ergebnisses (z. B. Carry,
Overflow, Zero, Sign, ...)
Zum Zwischenspeichern von
Operanden und Ergebnissen
sind Hilfregister und
Akkumulatoren vorhanden

## Slide 25: 1.5.2 Rechenwerk
2 Eingangsbusse ( 2 Operanden) und 1 Ausgangsbus
(Ergebnis). Sie entsprechen in der Breite dem internen
Prozessor-Bus und sind mit diesem verbunden
Die ALU selbst ist ein reines Schaltnetz
Vor die ALU sind Hilfsregister zur Zwischenspeicherung
von Operanden geschaltet
Die Ergebnisse werden entweder in Prozessor-
Registern gespeichert, auf die Eingangsregister der
ALU zurückgeführt oder über den externen Datenbus
an andere Systemkomponenten übertragen
Eingänge zur Steuerung der ALU-Operationen

## Slide 26: 1.5.2 Rechenwerk
Melde-Ausgänge für den Status der abgelaufenen
Operation (Carry, Overflow, Zero, Sign, ..., usw.)
Status wird im Status-Register zwischengespeichert
Akkumulator (spezielles Register)
Bei 8 Bit Mikroprozessoren war das einzige interne
Register, das direkt Ergebnisse der ALU aufnehmen kann
 alle ALU Ergebnisse werden dort abgelegt
 Akkumulator “sammelt” die Ergebnisse auf

## Slide 27: Statusregister (Zustandsregister, Condition Code Register CCR)
Einzelne Bits, die das Ergebnis einer arithmetischen Operation wiederspiegeln werden im Statusregister gespeichert
Das Statusregister enthält meist folgende Bits (Flags):
Übertragsbit (Carry Flag CF)
Hilfsübertragsbit (Auxiliary Carry AF)
Nullbit (Zero Flag ZF)
Vorzeichenbit (Sign Flag SF)
Überlaufbit (Overflow Flag OF)
Even Flag EF
Paritätsbit (Parity Flag PF)

## Slide 28: Bedeutung der Statusflags
Carry Flag(CF): Übertrag aus dem höchstwertigsten Bit bei Addition oder Subtraktion (Borrow)  sequentielle Addition und Subtraktion mit größerer Wortbreite ist möglich.
Aux Carry (AF): Übertrag von Bit 3 in Bit 4 des Ergebnisses (BCD-Arithmetik)
Zero Flag (ZF): Zeigt an, ob das Ergebnis der letzten Operation gleich 0 war. (bedingte Programmverzweigungen, Zählschleifen)
Sign Flag (SF): Zeigt an, dass das Ergebnis negativ ist (Most Significant Bit = 1). Spiegelt das höchstwertige Bit eines Operanden wieder (bedingte Programmverzweigungen)
Overflow Flag: Bereichsüberschreitung im Zweierkomplement
Even Flag (EV): Zeigt an, ob das Ergebnis eine gerade Zahl ist
Parity Flag (PF): Signalisiert ungerade Parität des Ergebnisses.

## Slide 29: Statusregister (Zustandsregister, Condition Code Register CCR)
Werte von Statusbits können direkt Einfluß auf die Ausführung des Mikroprogramms haben
   bedingte Programmverzweigung
Statusregister und Steuerregister werden häufig zur Erleichterung der Adressierung zusammengefaßt betrachten und manipuliert, und meist Prozessorstatuswort (PSW) genannt

## Slide 30: 1.5.2 Rechenwerksvarianten
Variante A: Hilfsregister
des Akkumulators wird
hinter die ALU verlegt
Vorteil: ALU-Operationen
ohne Veränderung des Akkumulators sind
möglich
  Haupsächlich in älteren 8-Bit- Prozessoren, bei denen auch die Adressberechnung in der ALU des Rechenwerkes durchgeführt wird

## Slide 31: 1.5.2 Rechenwerksvarianten
Variante B: Rechenwerk
ohne Akkumulators. Der
Akkumulator wird in den
Registersatz des Prozessors
Verlegt
Vorteil: Mehrere Register
des Registersatzes können Akkumulatorfunktion
übernehmen
   mehrere Akkumulatoren
alle modernen 16/32-Bit-Prozessoren nutzen dieses Konzept

## Slide 32: 1.5.2 Aufbau des Rechenwerks
Akkumulator
meist zweigeteilt, bestehend
aus dem eigentlichen
Akkumulator-Register AC
und einem nachgeschalteten
Hilfsregister HR (Latch)

## Slide 33: Zeitverhalten des Rechenwerks

## Slide 34: Operationsvorrat der ALU
Arithmetische Operationen:
  Addieren ohne/mit Übertarg
  Subtrahieren ohne/mit Übertarg
  Inkrementieren/Dekrementieren
  Multiplizieren ohne/mit Vorzeichen
  Dividieren ohen/mit Vorzeichen
  Komplemntieren (Zweierkomplement)
Logische bitweise Verknüpfungen:
  Negation
  UND
  ODER
  Antivalenz

## Slide 35: Operationsvorrat der ALU
Schiebe- und Rotations-Operationen:
  Links-Verschieben
  Rechts-Verschieben
  Links-Rotieren ohne Übertragsbit
  Links-Rotieren durchs Übertragsbit
  Rechts-Rotieren ohne Übertragsbit
  Rechts-Rotieren durchs Übertragsbit
Transport-Operationen:
  Transferieren

## Slide 36: Schiebeoperationen
Dem logischen Linksschieben entspricht die Multiplikation mit 2
Dem logischen Rechtschieben entspricht die Division durch 2
Dies gilt jedoch nur für positive Zahlen. Bei negativen Zahlen im Zweierkomplement muß zur Vorzeichenerhaltung das höchstwertigste Bit in sich selbst zurückgeführt werden.
 Unterschied logisches/arithmetisches Rechtsschieben

## Slide 37: Rotationsoperationen
Regsiter wird als geschlossene Bitkette betrachtet
Carry-Flag kann wahlweise mitbenutzt oder als zusätzliches Bit einbezogen werden

## Slide 38
ENDE