## Slide 1: Wohin wird ein Block abgebildet?
Cache
Hauptspeicher
Block 0
Block 1023


Block 1
Block 64
Block 128






Hauptspeicher: Block Bj: j = 0, ..., (n-1)
Cache: Block Zi: i = 0, ..., (m-1)
Abblidung: Bj  Zj
Direkte Abbildung:
  Bj  Zi mit i = j mod m
Zeile 0

## Slide 2: Wohin wird ein Block abgebildet?
816 Blocknummer: 816 div 8 = 1 Zeilennummer: 1 mod 32 = 1 Satznummer: 1 mod 8 = 1
F816 Blocknummer: F816 div 8 = 31 Zeilennummer 31 mod 32 = 31 Satznummer: 31 mod 8 = 7
10816 Blocknummer: 10816 div 8 = 33 Zeilennummer 33 mod 32 = 1 Satznummer: 33 mod 8 = 1
Blocknummer = (Hauptspeicheradresse) div (Blockgröße)
Zeilennummer = (Blocknummer) mod (Zeilenanzahl)
Satznummer = (Blocknummer) mod (Satzanzahl)

## Slide 3: Aufgabe 3
Gegeben seien drei Cache-Speicher DM, A2 und AV, die jeweils vier Cache-Blöcke besitzen mit je einem Byte. Der Cache DM ist als direkt-abgebildeter Cache (direct-mapped) organisiert; Cache A2 als 2-fach assoziativer Cache (2-way-set-associativ); Cache AV ist vollassoziativ (fully-associativ). Bei den Cachespeichern A2 und AV soll die ,,least recently used`` -Ersetzungsstrategie LRU angewendet werden.
Nehmen Sie an, die Cachespeicher seien zu Beginn leer, und es soll eine Serie von einzelnen Bytes mit den folgenden 32-Bit-Adressen gelesen werden:
9, 42, 13, 9, 23, 12, 13, 42

## Slide 4: Aufgabe 3
Geben Sie für die drei Cachespeicher an, wie viele Bits zur Verwaltung eines Cacheblocks benötigt werden. Dabei sollen für den Zustand des Cache-Blocks zwei Statusbits verwendet werden (Valid-Bit und Dirty-Bit).
0
31
AV
Tag
1 0
Zeilenindex
31
DM
4 Zeilen
Tag
0
31
A2
4 Zeilen  2 Sätze
Satzindex
Tag

## Slide 5: Lösung 3.1
 | Tag-Länge | Tag+Statusbits
VA | 32 | 32 + 2 = 34
DM | 30 | 30 + 2 = 32
A2 | 31 | 31 + 2 = 33
Anzahl der notwendigen Bits zur Verwaltung eines Cacheblocks

## Slide 6: Lösung 3.2
Geben Sie für die drei Cachespeicher die Anzahl der erforderlichen Vergleicher und die jeweils zu vergleichende Bitanzahl an.
 | Vergleicher | Tag-Länge
VA | 4 | 32
DM | 1 | 30
A2 | 2 | 31

## Slide 7: Lösung 3.3
Geben Sie nun tabellarisch für jeden Cache an, ob es sich beim Lesezugriff auf die jeweilige Adresse um einen Cache-Hit oder um einen Cache-Miss handelt.
Lesezugriffe auf die Adressen (Hier: Adresse = Blocknummer)
DM: Zeilennummer = Blocknummer mod Zeielnanzahl
  9 mod 4 = 1 42 mod 4 = 2 13 mod 4 = 1
  9 mod 4 = 1 23 mod 4 = 3 12 mod 4 = 0 13 mod 4 = 1 42 mod 4 = 2
3
2
1
0
9
9 13
9 13 9
9 13 9 13
42
23
12
42 42 hit
Miss Miss Miss Miss Miss Miss Miss Hit

## Slide 8: Lösung 3.3
AV:
3
2
1
0
9
9  Zeile 0 Miss
42
42  Zeile 1 Miss
13
13  Zeile 2 Miss
23
23  Zeile 3 Miss
9 in Zeile 0 Hit
9 9 Hit
Cache ist voll: Ersetzungsstrategie LRU
12  Zeile 1 Miss
42 12
13 in Zeile 2 Hit
13 13 Hit
42 in Zeile 0 Miss
9 9 Hit 42

## Slide 9: Lösung 3.3
9
3
2
1
0
42
13
Bei vollem Satz: LRU
Satz 0
Satz 1
A2: Satznummer = Blocknummer mod Satzanzahl
  9 mod 2 = 1 42 mod 2 = 0 13 mod 2 = 1
  9 mod 2 = 1 23 mod 2 = 1 12 mod 2 = 0 13 mod 2 = 1 42 mod 2 = 0
Miss Miss Miss Hit Miss Miss Miss Hit
12
9 9 Hit
13 23
9 9 Hit 13
42 42 Hit

## Slide 10: Aufgabe 4
Cache Hit/Miss-Rate
Programmschleife zur Multiplikation von 512 16-Bit-Zahlen
  for (mul=1, j=0; j<512; j++) mul *=g[j];
Vollassoziativer Daten-Cache (am Anfang leer) mit 64 Bytes pro Cache-Zeile.
 32 Zahlen pro Cache-Zeile

## Slide 11: Lösung 4
1 1
512
16 496
512
512
512
512
mul = 1 j = 0
loop: read j
if (j >= 512) exit
else
read g[j]
read mul
compute mul *g[j]
write mul
read j
compute j+1
write j
jump to loop
Miss Hit
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1. Durchlauf 2. Durchlauf
0,06 % 99,994 %
18 3056

## Slide 12: Erzielbare Cache-Trefferquoten
Nach Unterlagen der Firma Intel:
Cache-Größen < 64 kByte: 2-Way Set Associative Cache besser als Direct Mapped Cache
Cache-Größen  64 kByte: kaum noch Unterschiede

## Slide 13: Erzielbare Cache-Trefferquoten
Nach Untersuchungen von Agarwal, Hennessy und Horowitz:
Eine Cache-Trefferquote von circa 94% kann bei einem 64 kByte großen Cachespeicher erreicht werden (selbstverständlich gilt: je größer der Cachespeicher, desto größer die Trefferquote)
Getrennte Daten- und Befehls-Cachespeicher sind bei sehr kleinen Cachespeichergrößen vorteilhaft, fallen jedoch bei Cachespeichergrößen ab ca. 8 KByte nicht mehr ins Gewicht
Bei Cachespeichergrößen ab 64 KByte sind Direct Mapped Cachespeicher mit ihrer Trefferquote nur wenig schlechter als Cachespeicher mit Assoziativität 2 oder 4

## Slide 14: Erzielbare Cache-Trefferquoten
 Voll-assoziative Cachespeicher werden heute nur für sehr kleine auf dem Chip integrierte Caches mit 32 bis 128 Einträgen verwendet.
Bei größeren Cachespeichern findet sich zur Zeit ein Trend zur Direct Mapped Organisation oder 2 - 4 fach assoziativer Organisation.

## Slide 15: Verwendung mehrerer Caches
Oft findet sich eine mehrstufige Cache-Organisation:
Auf dem Prozessor-Chip befindet sich der sogenannte First-Level-Cache (On-Chip-Cache)
Häufig getrennte On-Chip-Caches: Befehlscache für die Befehle und Datencache für die Daten.  paralleler Zugriff auf Programm und Daten, wodurch die hohen Anforderungen bei heutigen Superskalar-Prozessoren an die Speicherbandbreiten erfüllt werden können

## Slide 16: Verwendung mehrerer Caches
Auf dem Chip wird eine Havard-Architektur realisiert, bei der Programm und Daten in getrennten Speichern liegen
Außerhalb des Prozessor-Chips befindet sich häufig ein weiterer, größerer Cache, der sogenannte Secondary- Level-Cache (On-Board-Cache, 64 - 1024 KByte groß)
Der Secondary-Level-Cache kann parallel zum Hauptspeicher an den Bus angeschlosssen werden (Look-Aside-Cache). Er sorgt dafür, daß bei einem First-Level-Cache-Miss die Daten schnell nachgeladen werden können

## Slide 17: Anbindung des Caches an den Systembus
P
Haupt-
speicher
Adressbus
Datenbus
Steuerung
Tag-RAM
Daten-RAM (SRAM)
Low-Bits
Steuerbus
Controller
Treiber
Systembus
enable
Register

## Slide 18: Anbindung des Caches an den Systembus
Cache-Controller: Tag-RAM + Steuerung + Tag-Komparator Da dieser sehr schnell sein muß  auf einem Chip integriert
Cachespeicher selbst ist seperat mit SRAM-Bausteinen aufgebaut
Cache-Controller übernimmt die Steuerung der Treiber zum Systembus (Systembuszugriff nur bei Cache-Miss, sonst ist der Systembus für andere Komponenten frei), sowie der Systembussignale zur Einfügung von Wartezyklen bei Cache-Miss (READY, HOLD, HOLDA, ...)

## Slide 19: Befehlscache des Motorola 68020
Auf dem Prozessorchip integriert. Reiner Befehlscache 64 Einträge, jeder Eintrag umfaßt 4 Bytes

## Slide 20: Befehlscache des Motorola 68020
Da Befehle eines Programms während der Ausführung nicht verändert werden  keine Konsistenzprobleme
Cache-Adressierung:
  Auswahl eines 16-Bit Cache-Wortes aus einem 32-Bit Cache-Block durch A1
  Adressierung eines Cache-Blocks durch A2 - A7
  Tag-Information: A8 - A31, zusätzlich FC2 zur Kennzeichnung, ob Adresse des Benutzer- oder Betriebsystembereichs vorliegt
Statusbit V kennzeichnet die Gültigkeit eines Eintrags

## Slide 21: Befehlscache des Motorola 68020
Über Cache-Steuerregister kann der Cache
  freigegeben oder gesperrt werden
  eingefroren werden
  komplett gelöscht werden
  gezielt ein Eintrag gelöscht werden

## Slide 22: Cache-Speicher in Pentium 4

## Slide 23: Cache-Speicher in Pentium 4
L1-Cache:
  8 Kbyte Daten-Cache (Bei Pentlium III: 16 Kbyte; bei Athlon: 64 Kbyte)
  4-way set associative Daten-Cache
  Cache-lines mit 64 Byte (dual-pot-Architektur)
  Write-Through
  12K OPs „Trace“-Cache
L2-Cache:
  256 Kbyte
  8-way set associative
  Cache-lines mit 128 Byte
  Write back
  Bandbreite 44,8 Gbyte/s (16 Gbyte/s bei Pentium III)
Notes: Pentium 4's L1 Cache
After the discussion of the L2 cache it wouldn't be more than logical to move over to the L1 cache. This is what we will do, but not without a special remark. While Pentium III is equipped with a 16 KB L1 cache for instructions and a 16 KB L1 cache for data, there is only an 8 KB small data L1 cache in Pentium 4, while a pretty nifty feature called 'Execution Trace Cache', which I'll discuss in the next paragraph, replaces the L1 instruction cache of Pentium III.
Intel was probably forced to reduce the size of the L1 data cache down to only 8 KB, which is half the size of Pentium III's L1 data cache and only an eighth (!!!) of Athlon's, to enable its extremely low latency of only 2 clock cycles. It results in an overall read latency of less than half of Pentium III's L1 data cache already in the Pentium 4 at 1.4 GHz, but the small size of Pentium 4's L1 data cache may be one reason for the performance flaws we will see when we get to the benchmark results.
The L1 data cache of Pentium 4 is 4-way set associative and uses 64-byte cache-lines. The dual-port architecture allows one load and one store operation per clock.
The next thing that (most of) the data has to pass is Pentium 4's on-die L2-cache. Intel calls it 'Advanced Transfer Cache' since the days of Pentium III 'Coppermine'.
With 256 KB its size is identical to the L2-cache of Pentium III and both are 8-way associative as well. This is however where the similarities end. Pentium 4's L2-cache is using 128-byte cache lines, which are divided in two 64-byte pieces. When it fetches data from the system (main memory, AGP, PCI, ...) it reads at least 64 bytes in one go, which ensures great performace for burst transfers, especially when talking to RDRAM, but is rather bad if only one byte out of that 64 is actually required. The same is obviously valid for write operations in case the cache line has become 'dirty', meaning that the cache data has been altered and therefore needs to be written back to the system (memory, AGP, PCI, ...). The read latency of Pentium 4's L2-cache is 7 clocks, its connection to the core is 256-bit wide and obviously clocked at core clock. After doing the math we get to an impressive data bandwidth between L2-cache and core of 44.8 GB/s for Pentium 4 @ 1.4 GHz and 48 GB/s for Pentium 4 at 1.5 GHz.

## Slide 24: Cache-Speicher bei Athlon

## Slide 25: Cache-Speicher bei Pentium III

## Slide 26: Fragen, die sich ein Speicherhierarchie-Designer stellen muss:
Wohin kann ein Block abgebildet werden? (Block-Abbildungsstrategie)
  Vollassoziativ, Satz-Assoziativ, Direct-Mapped
Wie kann ein Block gefunden werden? (Block-Identifikation)
  Tag/Block
Welcher Block soll beim einem Miss ersetzt werden? (Block-Ersetzungsstrategie)
  Random, FIFO, LRU
Was passiert bei einem Schreibzugriff? (Schreibe-Strategie)
  Write back oder Write Through (mit Write Buffer)