## Slide 1: Speicherhierarchie
Ein technologisch einheitlicher Speicher mit kurzer Zugriffszeit und großer Kapazität ist aus Kostengründen i.a. nicht realisierbar
Lösung:
  Schichtenweise Anordnung verschiedener Speicher und Verschiebung der Information zwischen den Schichten (Speicherhierarchie)

## Slide 2: Speicherhierarchie
Register
On-Chip-Cache
Secondary level Cache (SRAM)
Arbeitsspeicher (DRAM)
Sekundärspeicher (Platten, elektronische Massenspeicher)
Archivespeicher (Platten, Bänder, optische Platten)
Arbeitsplatz
Schreibtisch-Umgebung
Regale
Magazin
Fernleihe

## Slide 3: Speicherhierarchie
Speicherhierarchie zum Ausgleich der unterschiedlichen Zugriffszeiten der CPU und des Hauptspeichers.
2 Strategien:
  Cache-Speicher: Kurze Zugriffszeiten  Beschleunigung des Prozessorzugriffs
Virtuller Speicher: Vergrößerung des tatsächlich vorhandenen Hauptspeichers (z.B. bei gleichzeitiger Bearbeitung mehrerer Prozesse)

## Slide 4: Speicherhierarchie

## Slide 5: Cache-Speicher
Problem:
die Buszykluszeit moderner Prozessoren ist erheblich kürzer als die Zykluszeit preiswerter, großer DRAM-Bausteine
  dies zwingt zum Einfügen von Wartezyklen. SRAM-Bausteine hingegen, die ohne Wartezyklen betrieben werden können, sind jedoch klein, teuer und leistungsintensiv.
  nur kleine Speicher können so aufgebaut werden.

## Slide 6: Cache-Speicher

## Slide 7: Cache-Speicher
Anwendungsbeispiele:
  Verbesserung der Zugriffszeit des Hauptspeichers eines Prozessors durch einen Cache zur Vermeidung von Wartezyklen (CPU-Cache, Befehls- und Daten-Cache).
  Verbesserung der Zugriffszeit von Plattenspeichern durch einen Cache (Plattencache)
Hier soll im wesentlichen der erste Fall näher betrachtet werden

## Slide 8: Cache-Speicher
Unter einem CPU-Cache-Speicher versteht man einen kleinen, schnellen Pufferspeicher, in dem Kopien derjenigen Teile des Arbeitsspeichers bereitgehalten werden, auf die aller Wahrscheinlichkeit nach von der CPU als nächstes zugegriffen wird.
P
Speicher
Cache
Steuerung
Adressbus
Datenbus
Steuerbus
verarbeiten
ein-/auslagern

## Slide 9: Cache-Speicher
Ein CPU-Cache-Speicher bezieht seine Effiziens im wesentlichen aus der Lokalitätseigenschaft von Programmen (locality of reference), d.h. es werden bestimmte Speicherzellen bevorzugt und wiederholt angesprochen (z.B. Programmschleifen)
Zeitliche Lokalität:
Die Information, die in naher Zukunft angesprochen wird, ist mit großer Wahrscheinlichkeit schon früher einmal angesprochen worden (Schleifen).
Örtliche Lokalität:
Ein zukunftiger Zugriff wird mit großer Wahrscheinlichkeit in der Nähe des bisherigen Zugriffs liegen.

## Slide 10: Cache-Speicher
Die Cachespeicherverwaltung (Steuerung) sorgt dafür, daß die am häufigst benötigten Daten sich im Cache befinden
 die CPU kann mit hoher Wahrscheinlichkeit das nächste Datum aus dem schnellen Cache und nicht aus dem langsamen Arbeitsspeicher holen.
Dies wird erreicht, indem automatisch durch eine Hardware-Steuerung (Cache-Controller) alle Daten in den Cache kopiert werden, auf die der Prozessor zugreift.
Weniger häufig benötigte Daten werden nach verschiedenen Strategien aus dem Cache verdrängt.

## Slide 11: Funktionsweise eines Caches
P
DRAM
Cache
P
DRAM
Cache
Adresse
Adresse
Datum
Datum
Hit
Miss

## Slide 12: Begriffe
Die Hit-Rate bezeichnet die Trefferquote im Cache:
  Hit-Rate = Anzahl Treffer / Anzahl Zugriffe
Die mittlere Zugriffszeit berechnet sich annähernd wie folgt:
  tAccess = (Hit-Rate) * tHit + (1 - Hit-Rate) * tMiss
  mit tHit : Zugriffszeit des Caches
tMiss : Zugriffszeit ohne den Cache

## Slide 13: Funktionsweise eines Caches
Schreibzugriffe:
Liegt beim Schreiben ein Cache-Miss vor, wird das Datum sowohl in den Arbeitsspeicher wie in den Cache geschrieben.
Liegt beim Schreiben jedoch ein Cache-Hit vor, d.h. ein im Cache stehendes Datum wird durch den Prozessor verändert, so existieren verschiedene Organisationsformen:

## Slide 14: Schreibzugriffe
Durchschreibverfahren: (write through policy)
Ein Datum wird von der CPU immer gleichzeitig in den Cache- und in den Arbeitsspeicher geschrieben.
DRAM
Cache
Adresse
Datum
P

## Slide 15: Schreibzugriffe
Vorteil:
  garantierte Konsistenz zwischen Cache- und Arbeitsspeicher.
Nachteil:
  Schreibzugriffe benötigen immer die langsame Zykluszeit des Hauptspeichers und belasten den Systembus.

## Slide 16: Schreibzugriffe
Gepuffertes Durchschreibverfahren: (buffered write through policy)
Variante des Durchschreibverfahrens
Zur Milderung des Nachteils beim Durchschreibverfahren wird ein kleiner Schreib-Puffer verwendet, der die zu schreibenden Daten temporär aufnimmt.
Diese Daten werden dann automatisch vom Cache- Controller in den Hauptspeicher übertragen, während der Prozessor parallel dazu mit weiteren Operationen fortfährt.

## Slide 17: Schreibzugriffe
Rückschreib-Verfahren: (write back policy)
Ein Datum wird von der CPU nur in den Cachespeicher geschrieben und durch ein spezielles Bit (altered bit, modified bit, dirty bit) gekennzeichnet.
Der Arbeitsspeicher wird nur geändert, wenn ein so gekennzeichnetes Datum aus dem Cache verdrängt wird

## Slide 18: Schreibzugriffe
Prinzip des Rückschreibverfahren:
P
DRAM
Cache
P
DRAM
Cache
Adresse
Adresse
Datum
Datum
Abspeichern
Rückschreiben

## Slide 19: Schreibzugriffe
Vorteil:
  auch Schreibzugriffe können mit der schnellen Cache-Zykluszeit abgewickelt werden
Nachteil:
  Konsistenzprobleme zwischen Cache- und Arbeitsspeicher.

## Slide 20: Beispiele für Konsistenzprobleme
Andere Systemkomponenten, z.B. DMA-Controller, finden nun unter Umständen „veraltete Daten“ im Arbeitsspeicher vor, die von der CPU längst geändert, jedoch noch nicht in den Arbeitsspeicher übertragen wurden.
Ebenfalls können andere Systemkomponenten Daten im Hauptspeicher ändern, während die CPU noch mit den alten Daten im Cachespeicher arbeitet.
   aufwendige Verfahren bei der Cache-Steuerung zur
  Verhinderung solcher Inkonsistenzen sind erforderlich
  (z.B. muss die Cache-Steuerung über jede
  Datenänderung im Hauptspeicher informiert werden).

## Slide 22: DRAM-Speichertypen
Revolutionäre Schritte im Speicherdesign bleiben aus. Durch ein bewährtes und über die Jahre verfeinertes Prinzip behauptet sich DRAM als Arbeitsspeicher Nr. 1
12. August 1981:
  Erster IBM PC (Model 5150 mit Intel 8086 Prozessor), 16 KByte Arbeitsspeicher auf 8 einzelne Chips, die jeweils eine Kapazität von 16 KBit hatten.
Heute:
  Diese RAM-Menge von damals verschwindet im L1-Cache des Prozessors

## Slide 23: Pin-Belegung DRAM-ICs mit 2Mx8 Organisation

## Slide 24: DRAM Timing-Parameter
RAS
CAS
Adresse
Daten
Zeilen- Adresse
Spalten- Adresse
Zeilen- Adresse
Spalten- Adresse
gültige Daten
gültige Daten
tRC
tRAC
tRCD
tCAC
tRP
tRC: Zykluszeit
tRAC: RAS-Zugriffszeit
tCAC: CAS-Zugriffszeit
tRCD: RAS-CAS-Delay
tRP: RAS-Precharge-Time

## Slide 25: DRAM Timinig-Parameter
tRAC: minimale Zeitdauer, die zwischen der fallenden Flanke von RAS bis zur Ausgabe der gewünschten Daten vergeht.
  tRAC = 60 ns (bei einem 4 MB DRAM)
tRC: Minimale Zeitdauer von Beginn eines Zeilenzugriff bis zum nächsten (Zykluszeit).
  tRC = 110 ns bei einem 4Mbit DRAM mit tRAC von 60 ns
tCAC: minimale Zeitdauer, die zwischen der fallenden Flanke von CAS bis zur Ausgabe der gewünschten Daten vergeht.
  tCAC = 15 ns bei einem 4Mbit DRAM mit tRAC von 60 ns.
tRC: Minimale Zeitdauer vom Beginn eines Spaltenzugriff bis zum nächsten.
  t35 ns bei einem 4Mbit DRAM mit tRAC von 60 ns

## Slide 26: Fast Page Mode DRAM (FPM-DRAM)
Oft liegen aufeinander folgende Speicherzugriffe in der gleichen Zeile des DRAMs. Das wird bei FPM-DRAMs ausgenutzt:
  Initialisieren des ersten Lesezugriffs läuft wie bei normalem DRAM.
  Nach dem ersten Lesezyklus lässt die Speichersteuerung das RAS-Signal einfach auf aktiv  Zeile (page) bleibt aktive.
  Bei den folgenden Lesezugriffen übergibt die Speichersteuerung nur noch jeweils eine neue Spaltenadresse an das DRAM.
  RAS-Precharge-Zeit (tRP) und die RAS-CAS-Delay (tRCD) fallen bei den Folgezugriffen weg.

## Slide 27: Timing-Diagramm eines FPM-DRAM
Zugriffszeit reduziert sich erheblich. Erst wenn der Speicherzugriff des Prozessors auf eine andere Zeile erfolgt, muss der Chipsatz einen normalen Lesevorgang initialisieren.
tRAC
Z1
S1
S2
S3
S4
D1
D2
D3
D4
RAS
CAS
Adresse
Daten

## Slide 28: FPM-DRAM
Typische FPM-DRAM-Zugriffszeiten: 60 oder 70 ns
CAS-Zugriffszeit (tCAC) bei einem 60 ns Baustein im FPM-Mode beträgt ca. 40 ns  Daten können im Abstand von 40 ns gelesen werden.
PC mit 66 MHz Bustakt (Taktperiode = 15 ns)
   Prozessor kann im FPM-Mode nur bei jedem dritten Takt auf eine Zeile im Speicher zugreifen.
Initialisierung eines Lesevorgangs mit dem Anlegen von Zeilen- und Spaltenadresse dauert dagegen mit ganzen fünf Takten 75 ns.
Maximale Datentransferrate: 200 Mbyte/sec
  Prozessoren ab Intel Pentium führen durch ihren 64-Bit breiten Datenbus Speicherzugriffe mit 8 Byte durch. Bei einer CAS-Zykluszeit von 40 ns lassen sich 64 Bit in diesem Zeitraum übertragen.

## Slide 29: EDO-RAM
Weiterentwicklung der FPM-DRAMs. Durch eine einfache Modifikation der Steuerung wird eine Geschwindigkeitssteigerung erreicht.
  EDO-DRAMs sind um einen Latch-Speicher am Ausgang erweitert.
  Die gelesenen Daten bleiben bis zum nächsten Aktivieren des CAS-Signal gültig.
  Der Prozessor kann Daten auslesen, während die Speichersteuerung eine neue Spaltenadresse an das DRAM übergibt.
  Durch dieses „Pipelining“ verkürzt sich die Wartezeit zwischen zwei aufeinander folgenden CAS-Impulsen  höherer Datendurchsatz
Schreibzugriffe bleiben wie bei FPM-Speicher unbeschleunigt und entsprechen von der Performance her den normalen Standard-DRAM.

## Slide 30: Timinig-Diagramm eines EDO-DRAM
Eine neuer Lesevorgang kann beginnen, bevor der alte abgeschlossen ist.
tRAC
Z1
S1
S2
S3
S4
D1
D2
D3
D4
RAS
CAS
Adresse
Daten

## Slide 31: EDO-RAM
Typische EDO-DRAM-Zugriffszeiten: 50 bis 70 ns
CAS-Zugriffszeit (tCAC) bei einem 60 ns EDO-DRAM-Baustein auf 25 ns (gegenüber 40 ns bei FPM-DRAM)
PC mit 66 MHz Bustakt (Taktperiode = 15 ns)
   Prozessor kann im EDO-Mode bei jedem zweiten Takt auf eine Zeile im Speicher zugreifen.
Initialisierung eines Lesevorgangs mit dem Anlegen von Zeilen- und Spaltenadresse dauert, wie bei FPM-DRAM fünf Takte.
Maximale Datentransferrate: 300 MByte/sec (bei 64-Bit Datenbus)
  Performance-Steigerung von 50 %. In der Praxis fallen die Geschwindigkeitsgewinne wesentlich geringer aus (wenige Prozente).

## Slide 32: Zusammenfassung: FPM, EDO
Sie arbeiten asynchrone zum Systembus
Für eine Datenübertragung ist ein Handshaking-Verfahren notwendig. Ein Lesevorgang läuft wie folgt:
  Prozessor signalisiert der Speichersteuerung (ADS-Signal), dass eine Adresse anliegt.
  Wenn die Daten am Ausgang des DRAMs bereitliegen, teilt die Speichersteuerung dem Prozessor dies mit (BRDY-Signal). Erst dann liest der Prozessor die Daten ein.
  Dazwischen ist die CPU im Leerlauf und führt Wartezyklen aus.
Varianten von EDO-DRAM (BEDO-DRAM) können die Daten ohne Wartezyklen liefern, aber nur bis zu einem Bustakt von 66 MHz.

## Slide 33: SDRAM
SDRAM-Technologie hat sich (durch intensive Unterstützung von Intel) schnell durchgesetzt und beherrscht heute den Speichermarkt.
  Alle Ein- und Ausgangssignale sind synchron zum Systemtakt.
  Prozessor, Chipsatz und Speicher kommunizieren über ein Bussystem, das synchron mit der gleichen Frequenz getaktet ist.
Intern sind SDRAMs aus zwei unabhängigen Speicherbänken aufgebaut (auch bis zu 4 Speicherbänke).
Nach dem Anlegen der Zeilen- und Spaltenadresse, generiert die Speichersteuerung die nachfolgenden Adressen und führt einen alternierenden und überlappenden Zugriff auf die beiden Speicherbänke selbstständig aus

## Slide 34: Timinig-Diagramm eines SDRAM
100 MHz-SDRAM können alle 10 ns Daten liefern.
Datentransferrate:
500 Mbyte/sec (66 MHz)
800 Mbyte/s (PC100-Module.
1,06 Gbyte/s (PC133-Module)
Praxis: ca. 12 % Leistungssteigerung bei gleichem Prozessortakt und 100 MHz statt 66 MHz

## Slide 35: DDRAM
Nächste Stufe der SDRAM-Entwicklung (SDRAM II).
Bestehen intern aus vier unabhängigen Speicherbänken, die parallel „Instruktionen“ bearbeiten können.
Prinzip der DDR-DRAMs: Erweiterung der Bandbreite durch Nutzung beider Taktflanken. Daten werden bei steigender und fallender Taktflanke übertragen  doppelter Datendurchsatz
Laufzeitverzögerungen sind sehr kritisch, deshalb wird zur Synchronisation nicht nur der Systemtakt, sondern auch ein bidirektionales Strobe-Signal (DQS) benutzt.
Notes: Das DQS-Signal dient dem Chipsatz und dem Speicher als Referenz, um korrespondierende Daten zu holen.

## Slide 37: Speicherhierarchie
Wirkung: wie ein großer und schneller Speicher, wenn
  Lokalitätsverhalten der Programmverarbeitung,
  Umlagerung der Information rechtzeitig (Umlagerungsstrategien),
  Inhomogenität des Speichersystems für Benutzer nicht sichtbar ist (Virtueller Speicher)
Leistungsfähigkeit der Hierarchie ist bestimmt durch die Eigenschaften der Speichertechnologien (Zugriffsart, Zugriffszeiten, ...), Adressierung der Speicherplätze und Organisation des Betriebs

## Slide 38: Organisationsformen einer Speicherhierarchie
Prozessor
Prozessor
Lineare Speicherhierarchie Zentralisierte Speicherhierarchie

## Slide 39: Typische lineare Speicherhierarchie

## Slide 40: 3.7 Cache-Speicher
Lösung des Problems:
  zwischen den Prozessor und den relativ langsamen, aber billigen Arbeitsspeicher aus DRAM-Bausteinen legt man einen kleinen, schnellen Speicher aus SRAM- Bausteinen, den sogenannten Cache-Speicher.
Unter einem Cache-Speicher versteht man allgemein einen kleinen, schnellen Pufferspeicher, der vor einen langsamen, größeren Speicher geschaltet wird, um dessen Zugriffszeit zu verbessern.

## Slide 41: 3.7 Cache-Speicher
Dieser Cache-Speicher ist zwischen CPU und Arbeitsspeicher plaziert.
Auf den Cache-Speicher soll der Prozessor fast so schnell wie auf seine Register zugreifen können.
 er ist entweder direkt auf dem Prozessorchip integriert (on-chip-Cache) oder in der schnellsten und teuersten SRAM-Technologie realisiert (Off-Chip- Cache)

## Slide 42: Funktionsweise eines Caches
Lesezugriffe:
Vor jedem Lesezugriff prüft der P, ob das Datum im Cache steht
Wenn ja: Treffer (Cache Hit) das Datum kann ohne Wartezyklen dem Cache entnommen werden.
Wenn nein: kein Treffer (Cache Miss) das Datum wird mit Wartezyklen aus dem Arbeitsspeicher gelesen und gleichzeitig in den Cache eingefügt.

## Slide 43: Aufbau eines Cache-Speichers
Adresse
Daten
Komparator
Adress-Speicher
Daten-Speicher
Datenbus
Adressbus

## Slide 44: Aufbau eines Cache-Speichers
Ein Cache-Speicher besteht aus zwei Speicher-Einheiten:
Datenspeicher: enthält die im Cache abgelegten Daten
Adressspeicher: enthält die Adressen dieser Daten im Arbeitsspeicher
In älteren Mikrorechner-Caches:
  jeder Dateneintrag besteht aus genau einem Wort des Arbeitsspeichers

## Slide 45: Aufbau eines Cache-Speichers
Heute:
  jeder Dateneintrag besteht aus einem ganzen Datenblock (line, bis 64 Byte). Mit jedem Datum, auf das der Prozessor zugreift, wird die Umgebung miteingelagert (Hoffnung auf Lokalität von Programmen).
  Im Adressspeicher wird die Basisadresse jedes Blocks abgelegt.

## Slide 46: Aufbau eines Cache-Speichers
Ein Komparator ermittelt, ob das zu einer auf dem Adressbus liegende Adresse gehörende Datum auch im Cache abgelegt worden ist
 Adressvergleich mit den Adressen im Adressspeicher
Dieser Adressvergleich muss sehr schnell gehen (möglichst in einem Taktzyklus), da sonst der Cachespeicher effektiv langsamer wäre als der Arbeitsspeicher.