## Slide 1: Wo sind wir?
Ausgabe
Eingabe
Speicher
Steuerwerk
Rechenwerk
Prozessor

## Slide 2: Speicher
 Halbleiterspeicher
 Aufbau und Organisation  Techniken zur Zugriffsbeschleunigung
 Speiherhierarchie
  Cache-Speicher
  Virtuelle Speicherverwaltung
 Direct Memory Acsses (DMA)

## Slide 3: Prozessor-Speicher-Performance-Untrschied
Immer größer werden die Lücke zwischen Verarbeitungsgeschwindigkeit
von Prozessoren und Zugriffsgeschwindigkeit der DRAM Speichers des
Hauptspeichers

## Slide 4: Speicher-Technologie-Trends

## Slide 5: Speicher
2 Arten von Speicher in einem Rechner:
  Hauptspeicher (Arbeitsspeicher) und Peripheriespeicher
Hier soll der Hauptspeicher näher betrachtet werden
Hauptspeicher:
  Gedächtnis (memory) des Rechners
  Es werden dort Programme und Daten gespeichert, die “jeder Zeit sofort” zur Verfügung stehen müssen

## Slide 6: Speicher
Man unterscheidet zwischen:
permanenter Ablage von Daten  Langzeitgedächtnis
Festwertspeicher (ROM), nicht flüchtig z.B. Betriebssystemkern, Systemtabellen
vorübergehender Ablage von Daten  Kurzzeitgedächtnis
Schreib/Lesespeicher (RAM), flüchtig z.B. Anwenderprogramme

## Slide 7: Speicher
Als Arbeitsspeicher wird verwendet:
heute: ausschließlich Halbleiterspeicher
schnell, klein, zuverlässig, preisgünstig (< 1 DM / Mbyte)
früher: Ringkernspeicher (Magnetspeicher), Röhren, Relais
langsam, groß, teuer
z.B. ¼ Mbyte Speichererweiterung einer IBM / 360-75 kostete 1967 1 Million DM

## Slide 8: Klassifizierung von Halbleiterspeichern
Halbleiterspeicher
Schreib-/Lese-Speicher
Festwertspeicher
irreversibel
reversibel
Statisches RAM
Dynamisches RAM
quasi-statisches RAM
ROM
PROM
EEPROM
EPROM
Nichtflüchtiges RAM

## Slide 9: Festwertspeicher (ROM, Read Only Memory)
Inhalt ist während des Normalbetriebs nur lesbar. Inhalt ist
nicht flüchtig (non volatile), d.h. er geht bei Abschaltung der Versorgungsspannung nicht verloren
irreversible Festwertspeicher: Das Einschreiben einer Information kann nicht wieder rückgängig gemacht werden
  maskenprogrammierten Festwertspeicher (ROM): Programmierung bei der Herstellung, nur bei großer Stückzahl
  programmierbare Festwertspeicher (Programmable Read-Only Memory PROM): einmaliges Programmieren durch den Anwender mit Programmiergerät (Durchbrennen von Verbindungen, fusable links)

## Slide 10: Festwertspeicher (ROM, Read Only Memory)
reversible Festwertspeicher: Das Einschreiben der Informationen kann wieder rückgängig gemacht werden
  UV-löschbaren Festwertspeicher (Erasable and Programmable Read-Only Memory - EPROM): Löschen durch UV-Licht
  Elektrisch löschbare Festwertspeicher (Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory - EEPROM):
  können im P-System selbst elektrisch gelöscht werden. Dieser Vorgang ist jedoch sehr langsam und nur begrenzt oft möglich.
  Flash-ROM: Werden genauso wie EEPROMs elektrisch programmiert. Die Daten werden nicht byteweise sondern blockweise ausgelesen und geschrieben.

## Slide 11: Schreib/Lese-Speicher (RAM, Random Access Memory)
Inhalt ist jeder Zeit lesbar und schreibbar
Inhalt ist flüchtig (volatile) , d.h. er geht bei Abschalten der Versorgungsspannung verloren
  Statische Schreib/Lese-Speicher (SRAM)
  Dynamische Schreib/Lese-Speicher (DRAM)
  Quasi-statische Schreib/Lese-Speicher (iRAM, integrated RAM)

## Slide 12: Schreib/Lese-Speicher (RAM, Random Access Memory)
 Statische Schreib/Lese-Speicher (SRAM)
  Speichern Daten in Flipflops. Flipflops als Speicherzellen.
  Inhalt stabil, solange Versorgungsspannung vorhanden ist.
  Versionen:
aus Bipolar-Transistoren
(schneller, aber großer Flächenbedarf)
aus MOS-Transistoren
(langsamer, aber kleinerer Flächenbedarf)

## Slide 13: Schreib/Lese-Speicher (RAM, Random Access Memory)
 Dynamische Schreib/Lese-Speicher (DRAM)
  Information wird als elektrische Ladung in einem Kondensator gespeichert.
  Das Lesen bewirkt meist Entladung (destructive read)  nach dem Lesen muss wieder eingeschrieben werden
  Die Ladung geht nach einiger Zeit auch durch Leckströme verloren  periodische Auffrischung erforderlich (refresh)
  Integrationsdochte höher als SRAM.

## Slide 14: Schreib/Lese-Speicher (RAM, Random Access Memory)
Quasi-statische Schreib/Lese-Speicher (iRAM, integrated RAM)
  dynamische Speicher, welche die Schaltung für das Wiederauffrischen mit auf dem Chip haben.
  sie sehen nach außen wie statische Speicher aus, sind jedoch im inneren dynamisch

## Slide 15: Nicht-flüchtige RAM's (NVRAM, non volatile RAM)
Kombination aus Festwertspeicher und Schreib/Lese- Speicher auf einem Baustein.
Jede Speicherzelle ist doppelt ausgelegt, einmal als statische RAM-Zelle und einmal als EEPROM-Zelle.
Im Normalbetrieb werden die RAM-Zellen benutzt.
Ein spezielle Steuerschaltung erlaubt jedoch das Kopieren des RAM-Inhalts in das EEPROM.

## Slide 16: Allgemeine Struktur

## Slide 17: Begriffe
Speicherelement: 1 Bit Speicher
Speicherzelle (-platz, -stelle): feste Anzahl von Speicherelementen, die durch eine einzige Adresse ausgewählt werden, z.B. 8, 16, 32 Bit
Speicherwort: maximale Anzahl von Speicherelementen, die in einem Buszyklus zwischen P und Speicher übertragen werden können  Speicherwortbreite = Datenbusbreite
wahlfreier Zugriff: jede Speicherzelle kann direkt angesprochen werden (ohne vorher andere Zellen ansprechen zu müssen)
Die Selektion erfolgt über einen Adressdekoder. Die Adresse wird in einen 1-aus-n Code umgeformt

## Slide 18: Begriffe
Organisation: Die Organisation eines Speicherbausteins bzw. eines Speichers wird durch die Anzahl n seiner Speicherzellen und die Anzahl m der Speicherelemente / Zelle definiert
Angabe in der Form: n x m Bit
Beispiel:
  4k x 8 Bit Speicher enthält 4096 Speicherzellen je 8 Bit
  Aufbau aus acht 4k x 1 Bit Bausteinen oder zwei 4k x 4 Bausteinen oder ...
Ein 16-MBit-DRAM gibt es wahlweise mit einer Organisation von 4Mx4, 2Mx8 oder 1Mx16

## Slide 19: Begriffe
Kapazität: Informationsmenge (in Anzahl Bit), die im Speicher untergebracht werden kann: n x m Bit
Größen zur Charakterisierung der Arbeitsgeschwindigkeit eines Speicherbausteins:
  Zugriffszeit (access time) maximale Zeitdauer, die vom Anlegen einer Adresse an den Speicher bis zur Ausgabe der gewünschten Daten vergeht
  Zykluszeit (cycle time): minimale Zeitdauer, die zwischen zwei hintereinander folgenden Aufschaltungen von Adressen an den Speicher vergehen muß

## Slide 20: Zugriffszeit / Zykluszeit
Adresse
Daten
tZugriff
tZyklus

## Slide 21: Zugriffszeit / Zykluszeit
Die Zykluszeit kann erheblich länger als die Zugriffszeit sein!
Gründe:
  Speicherzelle muß sich nach einem Zugriff “erholen”
  Bei einigen Speicherarten wird die Information durch das Auslesen zerstört und muß erst wieder eingeschrieben werden (refresh)
Idealfall: Zykluszeit = Zugriffszeit
Realität: meist Zykluszeit > Zugriffszeit

## Slide 22: Organisation von Speicherbausteinen
Inter- face
D E C O
D E
R
Speicher- Matrix
D E C O D E R
Steuerlogik & Baustein- Auswahl
Spaltenauswahl- Schalter
Inter- face
Lese/ Schreib- Verstärker
Speicher- Element
A0
A1
Ai-1
Ai
Ai+1
Ai+2
An+1
An
Zo
Z1
S0
Sj
R/W
OE
PMG
CS

## Slide 23: Organisation von Speicherbausteinen
Steuerlogik & Bausteinauswahl:
CS (chip select) oder CE (chip enable): Bausteinauswahl, wird meist durch Adressdekoder aus den höchstwertigsten Adressbits erzeugt
R/W (read/write): Auswahl Lesen oder Schreiben, nur bei RAMs, steuert die Richtung der Schreib/Leseverstärker und die Art der Zellenansteuerung
OE (output enable): Aktiviert die Ausgangstreiber an der Datenbusschnittstelle (schaltet den Speicherbaustein als Quelle auf den Datenbus, Tristate Treiber)
PGM (program): Neuprogrammieren des Bausteins, nur EPROMs, EEPROMs, NVRAMs, über Up muß dann die Programmierspannung (12..21V) zugeführt werden

## Slide 24: Organisation von Speicherbausteinen
Übersteigt die Anzahl der Speicherzellen pro Auswahl-leitung einen bestimmten Wert  elektrische Probleme (Kapazitäten)
In diesem Fall: Aufteilen der Matrix in Untermatrizen
Gewinnung der Zeilen- und Spaltenauswahlleitungen aus den Adressleitungen:
  Niederwertige Adressbits bilden über Interfacetreiber (Treiberleistung, Pegelanpassung, Adresslatch) und einen1 aus n Decoder die Zeilenauswahlleitungen
  sie wählen eine Zeile der Speichermatrix aus

## Slide 25: Organisation von Speicherbausteinen
Gewinnung der Zeilen- und Spaltenauswahlleitungen aus den Adressleitungen:
Durch die Auswahl einer ganzen Zeile in einer möglichst quadratischen Matrix werden i.A. erheblich mehr Speicherzellen angesprochen als aktuell ausgelesen werden müssen.
Auswahl der anzusprechenden bzw. auszulesenden Spalten durch einen Spaltenauswahl-Schalter
Dieser wird über Treiber und Decoder von den höherwertigen Adressbits gesteuert.

## Slide 26: Beispiel: Selektieren einer Speicherzelle aufgrund der gegebenen Speicheradresse
n Wortleitungen (hier: n= 4)
aktivierte Speicherzelle
Spaltenadressdekoder (1-aus-N-Dekoder)
Zeilenadressdekoder (1-aus-N-Dekoder)
3
2
1
0
0
1
2
3
1 1
1 0
Spaltenadresse 11
Zeilenadresse 10
m Bitleitungen (hier: m= 4)

## Slide 27
ENDE