## Slide 1: Wiederholung
Das Steuerwerk interpretiert die Maschinenbefehle und setzt sie unter Berücksichtigung der Statusinformation in Steuerkommandos für andere Komponenten um.
Das Befehlsregister enthält die Speicheradresse des als nächstes auszuführenden Maschinenbefehls, sofern der vergangene Befehl kein Sprungbefehl ist.
Das Steuerregister beeinflusst die aktuelle Arbeitsweise des Steuerwerks

## Slide 2: Steuerwerk des Intel 80486

## Slide 3: 1.6 Rechenwerk (Operationswerk, Execution Unit)
Das Rechenwerk führt alle logischen und arithmetischen Operationen im Prozessor aus.
Kernstück: ALU

## Slide 4: 1.6 Aufbau des Rechenwerks
2 Eingangsbusse ( 2 Operanden) und 1 Ausgangsbus (Ergebnis). Sie entsprechen in der Breite dem internen Prozessor-Bus und sind mit diesem verbunden
Die ALU selbst ist ein reines Schaltnetz
Vor die ALU sind Hilfsregister zur Zwischenspeicherung von Operanden geschaltet
Die Ergebnisse werden entweder in Prozessor- Registern gespeichert, auf die Eingangsregister der ALU zurückgeführt oder über den externen Datenbus an andere Systemkomponenten übertragen
Steuer-Eingänge zur Steuerung der ALU-Operationen

## Slide 5: 1.6 Aufbau des Rechenwerks
Melde-Ausgänge für den Status der abgelaufenen Operation (Carry, Overflow, Zero, Sign, ..., usw.)
Status wird im Status-Register zwischengespeichert
Akkumulator (spezielles Register)
Bei 8 Bit Mikroprozessoren war das einzige interne Register, das direkt Ergebnisse der ALU aufnehmen kann
   alle ALU Ergebnisse werden dort abgelegt
   Akkumulator “sammelt” die Ergebnisse auf

## Slide 6: 1.6 Aufbau des Rechenwerks
Akkumulator
meist zweigeteilt, bestehend aus dem eigentlichen Akkumulator-Register AC und einem nachgeschalteten Hilfsregister HR (Latch)

## Slide 7: Zeitverhalten des Rechenwerks

## Slide 8: Zeitverhalten des Rechenwerks
Während der positiven Takthälfte von T liegen auf B1 und B3 die Operanden
Diese werden mit der negativen Taktflanke in die Hilfregister übernommen
Danach stehen diese auf B2 und B4 stabil zur Verfügung, die ALU berechnet in einer Ausführungszeit tALU das Ergebnis
Dieses Ergebnis wird mit der positiven Taktflanke in den Akkumulator übernommen

## Slide 9: Zeitverhalten des Rechenwerks
Ohne Hilfsregister würden sich die während der ALU-Rechenzeit ergebenden Schwankungen am Ausgang (Hasards, Wettläufe) sofort wieder auf den ALU-Eingang auswirken
 ein asynchrones Schaltwerk mit allen bekannten Problemen und Fehl-Ergebnissen würde entstehen.

## Slide 10: Rechenwerksvarianten
Variante A: Hilfsregister des Akkumulators wird hinter die ALU verlegt
Vorteil:
  ALU-Operationen ohne Veränderung des Akkumulators sind möglich
Anwendung:
  Haupsächlich in älteren 8-Bit- Prozessoren, bei denen auch die Adressberechnung in der ALU des Rechenwerkes durchgeführt wird

## Slide 11: Rechenwerksvarianten
Variante B: Rechenwerk ohne Akkumulators. Der Akkumulator wird in den Registersatz des Prozessors verlegt
Vorteil:
  Mehrere Register des Registersatzes können Akkumulatorfunktion übernehmen
   mehrere Akkumulatoren
Anwendung:
  alle modernen 16/32-Bit-Prozessoren nutzen dieses Konzept

## Slide 12: Statusregister (Zustandsregister, Condition Code Register CCR)
Einzelne Bits, die das Ergebnis einer arithmetischen Operation wiederspiegeln werden im Statusregister gespeichert
Das Statusregister enthält meist folgende Bits (Flags):
Übertragsbit (Carry Flag CF)
Hilfsübertragsbit (Auxiliary Carry AF)
Nullbit (Zero Flag ZF)
Vorzeichenbit (Sign Flag SF)
Überlaufbit (Overflow Flag OF)
Even Flag EF
Paritätsbit (Parity Flag PF)

## Slide 13: Statusregister (Zustandsregister, Condition Code Register CCR)
Werte von Statusbits können direkt Einfluß auf die Ausführung des Mikroprogramms haben
   bedingte Programmverzweigung
Statusregister und Steuerregister werden häufig zur Erleichterung der Adressierung zusammengefaßt betrachten und manipuliert, und meist Prozessorstatuswort genannt

## Slide 14: Bedeutung der Statusflags
Carry Flag(CF): Übertrag aus dem höchstwertigsten Bit bei Addition oder Subtraktion (Borrow)
 sequentielle Addition und Subtraktion mit größerer Wortbreite ist möglich.
Aux Carry (AF): Übertrag von Bit 3 in Bit 4 des Ergebnisses. Wird für BCD-Arithmetik benötigt.
Zero Flag (ZF): Zeigt an, ob das Ergebnis der letzten Operation gleich 0 war. Wird für bedingte Programmverzweigungen und insbesondere Zählschleifen benötigt.

## Slide 15: Bedeutung der Statusflags
Sign Flag (SF): Zeigt an, daß das Ergebnis negativ ist (Most Significant Bit = 1). Spiegelt das höchstwertige Bit eines Operanden wieder.
Wird für bedingte Programmverzweigungen benötigt
Overflow Flag: Zeigt Bereichsüberschreitung im Zweierkomplement (z.B. bei Addition oder Subtraktion) an.
Even Flag (EV): Zeigt an, ob das Ergebnis eine gerade Zahl ist
Parity Flag (PF): Signalisiert ungerade Parität des Ergebnisses, d.h eine ungerade Anzahl von Einsen.

## Slide 16: Operationsvorrat der ALU
Arithmetische Operationen:
  Addieren ohne/mit Übertarg
  Subtrahieren ohne/mit Übertarg
  Inkrementieren/Dekrementieren
  Multiplizieren ohne/mit Vorzeichen
  Dividieren ohen/mit Vorzeichen
  Komplemntieren (Zweierkomplement)
Logische bitweise Verknüpfungen:
  Negation
  UND
  ODER
  Antivalenz

## Slide 17: Operationsvorrat der ALU
Schiebe- und Rotations-Operationen:
  Links-Verschieben
  Rechts-Verschieben
  Links-Rotieren ohne Übertragsbit
  Links-Rotieren durchs Übertragsbit
  Rechts-Rotieren ohne Übertragsbit
  Rechts-Rotieren durchs Übertragsbit
Transport-Operationen:
  Transferieren

## Slide 18: Schiebeoperationen
Dem logischen Linksschieben entspricht die Multiplikation mit 2
Dem logischen Rechtschieben entspricht die Division durch 2
Dies gilt jedoch nur für positive Zahlen. Bei negativen Zahlen im Zweierkomplement muß zur Vorzeichenerhaltung das höchstwertigste Bit in sich selbst zurückgeführt werden.
 Unterschied logisches/arithmetisches Rechtsschieben

## Slide 19: Rotationsoperationen
Regsiter wird als geschlossene Bitkette betrachtet
Carry-Flag kann wahlweise mitbenutzt oder als zusätzliches Bit einbezogen werden