## Slide 1
Einführung in die Technische Informatik I für Informationswirte
Mittwoch, 16. Mai 2001, 15:45 Uhr
HS –101 im Informatik-Hauptgebäude am Fasanengarten (Geb. 50.34)

## Slide 2: Interner Aufbau eines einfachen P

## Slide 3: Steuerwerk
Steuert die Systemkomponenten
Befehlsregister enthält den gerade ausgeführten Befehl
Dekoder (mikroprogrammiertes Schaltwerk) wird von den Statussignalen beinflußt und erzeugt die Steuersignale
Taktgenerator erzeugt den vom externen Quarz festgelegten Systemtakt

## Slide 4: Operationswerk (Rechenwerk)
Führt die vom Steuerwerk verlangten logischen und arithmetischen Operationen aus
Statusregister informiert das Steuerwerk über den Ablauf des Ergebnisses (z.B. Carry, Overflow, Zero, Sign, ...)
Zum Zwischenspeichern von Operanden und Ergebnissen sind Hilfregister und Akkumulatoren vorhanden

## Slide 5: Registersatz
Erweiterung des Operationswerks:
Häufig benutzte Operanden können dort zwischen- gespeichert werden
 schnellerer Zugriff als auf den Hauptspeicher

## Slide 6: Adresswerk
Berechnet nach den Vorschriften des Steuerwerks die Adresse eines Befehls oder eines Operanden
Früher häufig Bestandteil des Rechenwerks
Heute sehr komplex (viele verschiedene komplexe Adressierungsarten) und deshalb eigenständig

## Slide 7: Systembus-Schnittstelle
Enthält diverse Zwischenspeicher-Register (Puffer) zur kurzfristigen Aufbewahrung von Adressen und Daten, z.B.
  Programmzähler: Adresse des nächsten Befehls (Instruction Pointer, Program Counter)
  Adresspuffer: Adresse des gewünschten Operanden im Hauptspeicher
  Datenbuspuffer: Wert des gerade bearbeiteten Operanden
Enthält Aus- und Eingangstreiber (Tristate-Treiber)

## Slide 8: Interne Busse
Dienen zur Verbindung der Prozessor-Komponenten untereinander
Hier:
  nicht eindeutig zwischen Daten- und Adressbus zu unterscheiden, da einmal Operanden und einmal Adressen übertragen werden

## Slide 9: Weitere Funktionseinheiten
Bei modernen Mikroprozessoren:
  Speicherverwaltungseinheit (Memory Management Unit, MMU)
  Arithmetik-Koprozessor
  Cache-Speicher (schnelle Zwischenspeicher) für Befehle und Daten
  ...
Diese werden später seperat behandelt

## Slide 10: Erhöhung der Verarbeitungsgeschwindigkeit eines P
  Rechenwerk bearbeitet Befehl n
  Adresswerk ermittelt gleichzeitig die Operanden- Adresse von Befehl n+1
  Steuerwerk interpretiert gleichzeitig Befehl n+2
Bei Pentium 4 können bis zu 128 Befehlen gleichzeitig in verschiedenen Pipelines verarbeitet werden.
(Pipelining)
Möglichst viele der beschriebenen Komponenten
verarbeiten gleichzeitig verschiedene Befehle
nach Art der Fließbandfertigung

## Slide 11: 1.5 Steuerwerk (Control Unit)
Synchrones Schaltwerk
  Meist liegt ein sog. dynamisches Schaltwerk vor.
  Die Zustandsinformation nicht in Flipflops, sondern in Kondensatoren gespeichert
  Mindesttaktfrequenz ist erforderlich
Unterhalb dieser Taktfrequenz gehen die Inhalte der aus Kondensatoren bestehenden Zustandsregister durch Leckströme bereits vor dem nächsten Taktzyklus verloren.
Taktgenerator bei modernen Mikroprozessoren on Chip (mit externem Quarz verbunden)

## Slide 12: Taktgenerator
Aufgaben des Taktgenerators
  Taktfrequenz herstellen
  Erzeugung eines mit dem Prozessortakt synchronisierten Rücksetzsignals
Beim Rücksetzen durchläuft das Steuerwerk eine Initialisierungsroutine
Diese wird bei vielen Mikroprozessoren ausgeführt, während das Rücksetzsignal aktiv ist
Deshalb muß das Rücksetzsignal genauen zeitlichen Spezifikationen genügen.

## Slide 13: Rücksetzen eines Prozessors
manuelles Rücksetzen über Taster
automatisches Rücksetzen nach Einschalten der Betriebsspannung

## Slide 14: Rücksetzen eines Prozessors
Nach dem Einschalten der Versorungsspannung wird der Kondensator C langsam über den Widerstand R aufgeladen
Zeitkonstante: = C * R (10 F * 20K200 ms)
Nach Überschreiten von Us am Reset-Eingang beginnt die Programmausführung mit dem Laden des ersten Befehls
Durch Druck auf die Taste kann C über einen Strombegrenzungs-Widerstand wieder entladen werden
 manueller Reset
Die Diode dient zum schnellen Entladen von C nach Abschaltung der Versorgungsspannung

## Slide 15: 1.5 Steuerwerk
Einzelne Bits eines Mikrobefehls  Mikrooperationen  Auswahl- und Freigabesignale für die benötigten Komponenten
Mikroprogrammsteuerwerk
  Im Festwertspeicher liegt für jeden Befehl ein Mikroprogramm
Aufbau eines Mikrobefehls:
Mikroprogramm  Folge von Mikrobefehlen

## Slide 16: Phasen der Befehlsausführung
Holphase
Decodierphase
Ausführungsphase

## Slide 17: Phasen der Befehlsausführung
Holphase
  der nächste Befehl in das Befehlsregister geladen
Decodierphase
  der Befehlsdecoder ermittelt die Startadresse des Mikroprogramms, welches den Befehl ausführt
Ausführungsphase
  das Mikroprogramm steuert die Befehlsausführung, indem es entsprechende Signalfolgen an die anderen Prozessorkomponenten übermittelt und Meldesignale auswertet

## Slide 18: 1.5 Steuerwerk (Control Unit)
unterschiedlich lange Befehlsformate: verschiedene Befehle sind unterschiedlich lang (1-Wort-Befehle, 2-Wort-Befehle, 3-Wort-Befehle, ...)
Vorabladen von Befehlen (Opcode-Prefetching): zur Steigerung der Verarbeitungsgeschwindigkeit werden bereits mehrere folgende Befehle in das Befehlsregister geladen, während der aktuelle Befehl gerade dekodiert wird Opcode prefetch queue, Warteschlange, Pipelining
Das Befehlsregister besteht aus mehreren Registern:
Gründe:

## Slide 19: 1.5 Steuerwerk (Control Unit)
Für jeden Befehl liegt ein Mikroprogramm im Festwertspeicher des Steuerwerks vor
Mikroprogramme können vom Benutzer nicht verändert werden
   Das Steuerwerk eines Standard-Mikroprozessors ist mikroprogrammiert, jedoch meist nicht mikroprogrammierbar
Andere Variante:
Steuerwerk als festverdrahtetes Schaltwerk (RISC- Prozessoren)

## Slide 20: Ein-/Ausgabesignale des Steuerwerks
1. Systembus-Zuteilung:
  meist müssen mehrer Komponenten eines Mikroprozessor-Systems aktiv auf den Systembus zugreifen
   Systembuszuteilung (Bus Arbitration) erforderlich
Quittierungsbetrieb mit 3-Leitungs-Handshake:
Busanforderung, (bus request):
HOLD, BR oder BREQ
Dieses Signal teilt dem Prozessor mit, dass eine andere Systemkomponente den Systembus belegen will

## Slide 21: Ein-/Ausgabesignale des Steuerwerks
Busfreigabe (bus grant):
HOLDA (Hold acknowledge), BG oder BGRT
Mit diesem Signal teilt der Prozessor mit, daß der Systembus nun zur Verfügung steht. Alle Prozessor- ausgänge werden vorher auf hochohmig geschaltet
Busübernahme-Bestätigung:
(Bus grant acknowledge BGA )
Mit diesem Signal bestätigt eine Komponente dem Prozessor, daß sie nun den Bus übernommen hat (neuer Bus-Master)
Bewerben sich mehrer Komponenten gleichzeitig um den Bus, so muß der Bus-Arbiter eine hiervon auswählen

## Slide 22: Ein-/Ausgabesignale des Steuerwerks
2. Unterbrechungsanforderungen:
  Unterbrechungen (Interrupts) sind erforderlich, um auf besondere äußere Ereignisse reagieren zu können
  Das laufende Programm wird unterbrochen, eine Unterbrechungsbehandlungsroutine (Interrupt Service Routine) angestoßen und nach deren Abarbeitung zum laufenden Programm zurückgekehrt

## Slide 23: Ein-/Ausgabesignale des Steuerwerks
Interrupt-Eingänge:
IRQ (Interrupt request), INT oder INTR:
löst eine maskierbare Unterbrechungsbehandlung aus
NMI (Non maskable interrupt):
löst eine nicht maskierbare Unterbrechungsbehandlung aus
HALT-Leitung:
Aufforderung zum Stoppen des Prozessors, durch Interrupt oder RESET wieder aufweckbar, meist bei schweren Systemfehlern eingesetzt

## Slide 24: Ein-/Ausgabesignale des Steuerwerks
3. Fehlermeldungen:
  Fehlermeldung BERR (Bus error) kann von Systemkomponenten erzeugt werden, die gerade den Systembus benutzen
  Das Signal BERR zeigt dem Prozessor an, das bei der auf dem Systembus gerade laufenden Aktion ein Fehler aufgetreten ist, z.B.
    ausbleibendes Quittungssignal,
    Zugriff auf einen geschützten Speicherbereich,
    Datenübertragungsfehler auf dem Bus, ... usw.
Das Signal BERR löst in der Regel eine Unterbrechungs-behandlung aus.

## Slide 25: Ein-/Ausgabesignale des Steuerwerks
4. Statusinformationen:
  Durch eine Reihe Statussignale, wie
    FCi,...,FC0 (Function code)
    STi,...,ST0 (Status)
  kann der Prozessor angeschlossenen Komponenten seinen Zustand und den Typ der gerade ausgeführten Operation mitteilen, z.B.
  Benutzerprogramm/Systemprogramm; Halt-Zustand; Zugriff auf Arbeitsspeicher oder Peripherie, ... usw.

## Slide 26: Ein-/Ausgabesignale des Steuerwerks
5. Kommunikation mit Coprozessor:
Eine Reihe von Signalen ist hierfür vorgesehen (später)
6. Systembus-Steuersignale:
Bestimmen im wesentlichen:
  Art und Richtung des Datentransports (lesen/schreiben, Byte/Word/Double-Word-Zugriff, ...)
  Art der selektierten Komponente (Arbeitsspeicher/Peripherie)

## Slide 27: Das Steuerregister
Mit Hilfe des Steuerregisters kann die aktuelle Arbeitsweise des Steuerwerks beeinflußt werden
Die Bedeutung der Bits des Steuerregisters hängen vom jeweiligen Prozessor ab
Beispiele für die Bedeutung von Bits des Steuerregisters:
Interrupt enable Bit
bestimmt, ob auf eine Unterbrechungs-Anforderung am INT-Eingang reagiert wird

## Slide 28: Das Steuerregister
User/System Bit
bestimmt ob der Prozessor im User-Modus (nur beschränkter Teil des Befehlsvorrats nutzbar) oder im Systemmodus (alle Befehle verfügbar, i.A. für das Betriebsystem reserviert) arbeitet
Trace Bit
erlaubt Befehlsabarbeitung im Einzelschritt (Single Step Mode), d.h. nach jeder Befehlsausführung wird eine Unterbrechungsroutine gestartet  Debugging
Decimal Bit
entscheidet, ob Dual oder BCD gerechnet wird

## Slide 29: Steuerwerk des Intel 80486

## Slide 30: Steuerwerk des Intel 80486
Befehlsregister-Block: Prefetch-Queue
FIFO-Speicher mit 32 Byte
Prefetch Steuerung sorgt für weitestmögliche Füllung
Füllung kann meist aus dem on-chip Cache über einen 128 Bit breiten Datenpfad erfolgen
Muß die Füllung jedoch aus dem Arbeitsspeicher erfolgen (Cache Miss), haben diese Zugriffe höchste Priorität
Eventuelle gleichzeitig auf den Bus auszugebende Daten werden in Schreibpuffern (write buffers) zwischengespeichert

## Slide 31: Steuerwerk des Intel 80486
Befehls-Vordecoder:
  Aus der Prefetch-Queue gelangen die Befehle in den Befehls-Vordecoder
  Vorbearbeitung der Befehle
  direkt im Befehl angegebene Operanden (unmittelbare Daten) sowie Adressdistanzen (Offsets) werden abgezweigt und seperat gespeichert

## Slide 32: Steuerwerk des Intel 80486
Befehls-FIFO:
  vordekodierte Befehle gelangen in den Befehls-FIFO
  Platz für 3 Befehle
Befehls-Decoder:
  entnimmt den obersten vordecodierten Befehl aus dem Befehls-FIFO
  ermittelt die Startadresse des zugehörigen Mikroprogramms

## Slide 33: Steuerwerk des Intel 80486
Mikrobefehls-Steuerung, Mikrobefehls-Speicher:
  synchrones mikroprogrammiertes Schaltwerk, erzeugt die Steuersignale, interpretiert die Meldesignale
Zeit-Steuerung:
  synchronisiert die erzeugten Steuersignale mit dem Systemtakt