## Slide 1: Direkter Speicherzugriff
Bisher wurde der Datentransfer zwischen Prozessor und Speicher bzw. Prozessor und Peripherie betrachtet.
Oft ist es jedoch auch nötig, Daten zu transportieren zwischen:
Speicher  Peripherie
Speicher  Speicher
Peripherie  Peripherie
In älteren und kleineren Systemen wird dieser Datentransfer ebenfalls über den Prozessor abgewickelt.

## Slide 2: Beispiel
Datenübetragung zwischen Speicher und Peripherie mittels Prozessor
P
P
P
P
Speicher
Speicher
Speicher
Speicher
E/A (Speicher)
E/A (Speicher)
E/A (Speicher)
E/A (Speicher)
Adresse
Adresse
Datum
Adresse
Schreib-Befehl
Datum
Adresse
Lade-Befehl
LOOP: LDA Datum
STA EA/Speicher
DEC Zähler
BPL LOOP

## Slide 3: Beispiel
Nachteil: mindestens 4 Speicherzugriffe / Datum nötig (ggf. sogar mind. 6 Speicherzugriffe durch Schleifenbefehle)
   langsamer Datentransfer, Prozessor belastet
Abhilfe:
Direkter Speicherzugriff (direct memory access, DMA)
Hierbei erfolgt der Datentransfer ohne Beteiligung des Mikroprozessors direkt zwischen den beteiligten Komponenten

## Slide 4: Direkter Speicherzugriff
Ein spezieller Baustein, DMA-Controller genannt, koordiniert den Datentransfer
Vorteile:
Speicherzugriffe für das Holen der Lade-, Speicher- und Schleifenbefehle entfallen, da die Datenübertragung hardwaremäßig (ohne Programm) ausgeführt wird  nur 2 (ggf. sogar nur 1) Speicherzugriff / Datum nötig
Der Prozessor wird entlastet und kann derweil andere Dinge tun (sofern diese nicht den Systembus benötigen)

## Slide 5: Prinzip des direkten Speicherzugriffs
Adresse
P
Speicher
E/A (Speicher)
DMA
Startadresse, Zähler
Adresse
Datum
Datum
Auswahlsignal (Adresse)
Adresse
Datum
Auswahlsignal
a)
P
Speicher
E/A (Speicher)
DMA
b)
P
Speicher
E/A (Speicher)
DMA DEC/INC
c)
P
Speicher
E/A (Speicher)
DMA DEC/INC
d)
two cycle transfer
fly-by transfer

## Slide 6: Prinzip des direkten Speicherzugriffs
Mikroprozesor überträgt zu Beginn die Startadresse, Zieladresse, Anzahl der zu übertragenden Bytes, Übertragungsrichtung und Steuerinformationen
Danach läuft der Transfer automatisch:
“two cycle transfer” - Übertragungsverfahren: Datum wird in einem Register des DMA-Controllers zwischengespeichert (Fälle: a-c)
“fly by transfer” - Übertragungsverfahren:
Datum wird ohne Zwischenspeicherung direkt übertragen (geht jedoch nicht für Speicher-Speicher Transfer) (Fall d)

## Slide 7
Aufbau eines DMA-Controllers

## Slide 8: Aufbau eines DMA-Controllers
Steuerwerk: steuert den Datentransfer
Steuersignale DMA-Controller  Mikroprozessor
Takteingang: Systemtakt
RESET: Baustein in definierten Anfangszustand rücksetzen
CS: Selektion des Bausteins zur Programmierung durch P
A0 - Ai: niederwertige Adressleitungen zur Auswahl eines der internen Register des Bausteins
READY: Aufforderung an den Baustein zum Einfügen von Wartezyklen (von der Peripherie)
HOLD: Anforderung des Systembusses vom P durch den Baustein
HOLDA: Gewährung des Systembusses durch den P

## Slide 9: Aufbau eines DMA-Controllers
Steuersignale DMA-Controller  Peripherie
REQ: DMA request Peripherie stellt Anforderung zum Datentransfer
ACK: DMA acknowledge Baustein akzeptiert Anforderung zum Datentransfer
END, EOP: end of process Peripherie oder Prozessor wird vom Baustein über das Ende des Datentransfers informiert. Manchmal bidirektionale Leitung, durch die der P einen Datentransfer abbrechen kann
3 Steuerregister zur Kontrolle und Programmierung durch den P

## Slide 10: Aufbau eines DMA-Controllers
Operationswerk: führt den Datentransfer aus
Besteht im wesentlichen aus 3 Zählern, die vom P zu Beginn eines Datentransfers geladen werden:
Datenzähler: Anzahl der zu übertragenden Daten, wird bis 0 dekrementiert, informiert dann das Steuerwerk über das Ende des Datentransfers
Adresszähler1: Quelladresse des Datentransfers. Wird bei Transfers aus dem Speicher wahlweise inkrementiert oder dekrementiert. Bei Transfers von der Peripherie bleibt die Adresse unverändert
Adresszähler2: Zieladresse des Datentransfers, Verhalten wie Adresszähler 1
Die Basisregister für die drei Zähler speichern jeweils die Anfangswerte

## Slide 11: DMA-Übertragungsarten
In der Regel kann man bei einem DMA-Baustein unter verschiedenen Übertragungsarten wählen, die sich durch die Belegung des Systembusses unterscheiden:
  Einzeltransfer (single transfer mode)
  Block-Transfer (block transfer mode, burst mode)
  Transfer auf Anforderung (demand transfer mode)

## Slide 12: Einzeltransfer (single transfer mode)
Hierbei wird jeweils genau ein Datum übertragen, danach der Systembus wieder für den P freigegeben (cycle stealing, dem P werden einzelne Buszyklen entzogen)
REQ: Anforderung eines Requesters zum Datentransfer
HOLD: Busanforderung durch den DMA-Controller
HOLDA: Busgewährung durch den P
READ: beendet die Übertragung des Datums, wenn 0

## Slide 13: Block-Transfer (block transfer mode, burst mode)
Der DMA-Controller überträgt hierbei alle Daten des Blocks ohne zwischenzeitliche Busfreigabe, sobald er den Systembus erhalten hat

## Slide 14: Transfer auf Anforderung (demand transfer mode)
Mittelstellung zwischen Einzeltransfer und Blocktransfer
Datenübertragung wird solange ohne Unterbrechung durchgeführt, solange das REQ-Signal aktiv ist
 Datentransfer in Schüben, häufig von Peripheriegeräten benutzt (echter Burst-Mode)

## Slide 15: DMA-Übertragungsarten
Besonders zu beachten bei DMA-Transfers sind:
unterschiedliche Datenbreite von Quelle und Ziel, z.B. Übertragungen von einem 8-Bit breiten Peripherie- Gerät (Drucker, Terminal, ...) in den 32-Bit breiten Hauptspeicher
Übertragung von non-aligned Daten, d.h. mehrere Speicherzugriffe zum Lesen oder Schreiben eines Datums sind notwendig  DMA-Controller sind durch verschiedene Maßnahmen an diese Anforderungen angepaßt, wie z.B:

## Slide 16: DMA-Übertragungsarten
Wahlweise Inkrementierung der Adresszähler um 1, 2 oder 4
Zerlegung bzw. Sammeln von Daten vor dem Weitertransport in internen Registern bei unterschiedlicher Breite von Quelle und Ziel
Automatische Erkennung von non-aligned Zugriffen und Zerlegung dieser Zugriffe in mehrere Speicherzyklen
Moderne DMA-Controller enthalten 2 - 8 DMA-Kanäle, jeder Kanal besitzt eigene Leitungen REQi, ACKi, ENDi und kann so unabhängig von den anderen einem Requester zugeordnet werden

## Slide 17: Register des Steuerwerks eines DMA-Controllers
Orientiert am Intel 82380 DMA-Controller
  4 unabhängige DMA-Kanäle auf dem Baustein
Register des Steuerwerks:

## Slide 18: Register des Steuerwerks eines DMA-Controllers
Statusregister:
  Bitpaare pro Kanal zur Anzeige folgender Informationen:
  Ri: Übertragungsanforderung (request) für Kanal i liegt vor
  TCi: Datenübertragung auf Kanal i beendet (terminal count)
Befehlsregister:
  Bits zur Bestimmung der Arbeitsweise der einzelnen Kanäle
  Ei: Freigabe des Kanals i (enable)
  Pi: Prioritätensteuerung zwischen den Kanälen
  SRi: Software-Request (als Alternative zur REQ-Leitung) möglich
  IEi: Interrupt Enable für Kanal i

## Slide 19: Steuerregister (eines pro Kanal)
Steuerregister:
  bestimmt die Betriebsart des Kanals
  T1, T0: Typ der Übertragung (send, receive, verify)
  AI: automatische Initialisierung (automatisches Nachladen der Zähler aus den Basisregistern nach Übertragungsende)
  M1, M0: Modus der Übertragung (Einzeltransfer, Blocktransfer, Transfer auf Anforderung)
  C: Transferzyklen (two-cycle transfer, fly-by transfer)

## Slide 20: Steuerregister (eines pro Kanal)
  TT Typ der Komponente für Target und Requester
  RT: (Arbeitsspeicher / Peripherie)
  TA1, TA0 Aktion des Adresszählers für Target und Requester
  RA1, RA0: (Inkrement, Dekrement, Hold)
  TB1, TB0 Busbreite für Target und Requester (8, 16, 32 Bit)
  RB1, RB0: