## Slide 1: Interner Aufbau eines einfachen µP

## Slide 2: Interner Aufbau eines einfachen µP
Steuerwerk
Rechenwerk
Registersatz
Adresswerk
Interne Busse
Systembusschnittstelle

## Slide 3: Rechenwerk-Registersatz
Registersatz – Erweiterung des Rechenwerks
Steuerleitungen vom Steuerwerk
Operandenregister B
Operandenregister A
ALU
Ergebnisregister
Programmzähler
Statusregister
Interner Datenbus

## Slide 4: 1.5.3.Registersatz
Register:
  Speicherzellen mit kleiner Zugriffszeit (wenige ns)
  Auswahl einzelner Register durch individuelle Steuerleitungen
  kleine Regsiter-Anzahl  keine Adressdecoder erforderlich  Zeit der Adreßdecodierung entfällt
  Register sind auf dem Prozessorchip untergebracht  zeitraubendes Umschalten auf externe Daten- und Adresswege entfällt

## Slide 5: 1.5.3.Registersatz
getrennte Ein-/Ausgänge  Dual Port Speicher, zwischen Eingangs- und Ausgangsbus gehängt
 Schreiben eines Registers und gleichzeitiges Lesen eines anderen Registers möglich
  Heutige superskalar-Prozessoren: pro Takt
4 allgemeine Register schreiben und bis zu 8 allgemeine Register lesen
oft dynamische Speicherzellen  Refresh erforderlich
Register mit Zusatzfunktionen: Inkrementieren, Dekrementieren, auf Null setzen, Inhalt verschieben

## Slide 6: 1.5.3.Registersatz
R0
R1
Rn
universelle, allgemeine Register (general purpose register)
Daten- und Adressregister
USP
SSP
FB
BP
VB
PC
Programmszähler
User-Stackpointer
Supervisor-Stackpointer
Frame-Pointer-Register
Base-Pointer-Register
Vectorbase-Register
Statusregister
Registersatz
Spezialregister (special purpose register)
Steuerregister

## Slide 7: 1.5.3.Daten- und Adressregister
Datenregister:
  Zwischenspeichern von Operanden
  schneller Zugriff auf häufig benutzte Operanden
  bei modernen Prozessoren sind mehrere Datenregister als Akkumulator nutzbar
Adressregister:
  Speichern von Adressen (oder Teile davon) eines Operanden im Hauptspeicher
  Basisregister
  Indexregister

## Slide 8: 1.5.3.Spezialregister (special purpose register)
Register zur speziellen Verwendung:
  Programmzähler (instruction pointer)
  Steuerregister
  Statusregister
  Register für den Start von Interrupt-Behandlungen (interrupt vector base register)
  Stackregister (user und supervisor Stackpointer)

## Slide 9: 1.5.3.Funktion von Basis- und Indexregister
Indexregister enthält eine Distanz (Offset, Displacement) zu einer Basisadresse und dient zur Auswahl eines bestimmten Datums des Speicherbereichs.
Basisregister enthält die Anfangsadresse eines Speicherbereichs.
Diese bleibt während der Bearbeitung des Speicherbereichs unverändert.

## Slide 10: 1.5.3.Automatische Modifikation von Indexregistern
a) Post-Inkrement:
automatische Erhöhung des Registerwerts um +n nach Adressierung einer Speicherzelle
b) Pre-Dekrement:
automatische Erniedrigung des Registerwerts um -n vor Adressierung einer Speicherzelle
c) Auto-Inkrement / Auto-Dekrement Register

## Slide 11: 1.5.3.Register mit Skalierung
Vorteil:
  bessere Ausnutzung der Registerbreite, da das Register selbst nur noch um 1 inkrementiert bzw. dekrementiert werden muß.
Das Indexregister wird vor der Auswertung je nach aktueller Datenlänge (1 Byte, 2 Byte, 4 Byte, 8 Byte) mit dem Faktor 1, 2, 4 oder 8 multipliziert.

## Slide 12: 1.5.3.Der (Laufzeit-)Stack “Kellerspeicher”
Ein besonderer Speicherbereich der normalerweise im Arbeitsspeicher angelegt ist (software stack), der nach dem Kellerprinzip (LIFO Last-in-first-out) organisiert
Funktion:
  Abspeichern des Prozessorstatus und des Programmzählers beim Unterprogrammaufruf und Aufruf von Unterbrechungs-Routinen
  Parameterübergabe
  kurzzeitige Lagerung von Daten bei der Ausführung
Bei modernen Prozessoren häufig mehrere getrennte Stackspeicher: System Stack, User Stack, Data Stack

## Slide 13: 1.5.3.Hardware-Unterstützung des Stacks
Stackregister (Stapelzeiger, Stack Pointer SP): enthält die Adresse des zuletzt in den Stack eingetragenen Datums
Spezielle Befehle zur Datenübertragung in den bzw. aus dem Stack
  PUSH: Inhalt eines Registers wird in den Stack übertragen
  POP (PULL): Inhalt eines Registers wird vom Stack geladen

## Slide 14: 1.5.3.Verwaltung des Stackregisters
Arbeitsspeicher
n + 2
n + 1
n
n - 1
n - 2
vor dem Befehl und nach Ausführung des Befehls
nach Ausführung des Befehls
n
Operand aus Speichezelle n
post-inkrement
Stackpointer
PULL
n + 1
vor dem Befehl
vor und nach Ausführung des Befehls
PUSH
vor dem Befehl
Stackpointer
Operand in Speicherzelle n
pre-dekrement

## Slide 15: Interner Aufbau eines einfachen µP

## Slide 16: Interner Aufbau eines einfachen µP
Steuerwerk
Rechenwerk
Registersatz
Adresswerk
Interne Busse
Systembusschnittstelle

## Slide 17: 1.5.4.Das Adresswerk
Das Adresswerk hat die Aufgabe, nach den Vorgaben des Steuerwerks aus den Inhalten bestimmter Speicherzellen und Register die Adresse eines Operanden zu bilden.
Früher: Adressberechnung durch die ALU
Heute: Eigene Adresswerke.
  Adressberechnung findet parallel (im Pipelining-Verfahren) zu den Aktivitäten des Operationswerks statt!
  Führt neben einfacher Adressrechnung auch die Adressrechnung zur virtuellen Speicherverwaltung durch
  Früher oft seperater Baustein, heute in den Prozessor integriert.
  Komplexe Adresswerke zur virtuellen Speicherverwaltung (später!)

## Slide 18: 1.5.4.Aufbau eines einfachen Adresswerks

## Slide 19: 1.5.4.Funktionsweise
Adress-Addierer mit 2 Eingängen
Eingang A:
  Registersatz (Adresse aus Basis- oder Indexregister)
  Datenbuspuffer (absolute Adresse im Befehl oder absolute Adressdistanz zu einem Basisregister)
Eingang B:
  Programmzähler (Adresse des aktuellen Befehls)
  Adresspuffer (Adresse des aktuellen Operanden)
Der Ausgang kann über den Adresspuffer oder den Programmzähler auf Eingang B rückgekoppelt werden
  Adresspuffer und Programmzähler als Akkumulatoren

## Slide 20: 1.5.4.Skalierung
Skalierung:
  Operanden mit 1,2,4,8,... multiplizieren,
  Adreßberechung für sukzesive Zugriff auf Bytes, Worte, Doppelworte, Vierfachworte,...
Multiplikation mit positiver Zahl:
  Verschieben nach links mit nachrückenden Nullen
Realisierung durch Schaltnetz: Barrel-Shifter
Ein Barrel-Shifter erlaubt die Verschiebung um n Bits parallel (d.h in einem einzigen Taktzyklus)

## Slide 21: 1.5.4.Aufbau eines 4 Bit Barrel-Shifter
Auf jede Ausgangsleitung Ai wird je nach Wert der Steuerleitungen die Eingangsleitung Di, Di-1, Di-2 oder Di-3 geschaltet

## Slide 22: Interner Aufbau eines einfachen µP

## Slide 23: Interner Aufbau eines einfachen µP
Steuerwerk
Rechenwerk
Registersatz
Adresswerk
Interne Busse
Systembusschnittstelle

## Slide 24: 1.5.5.Das interne Bussystem

## Slide 25: 1.5.5.Das interne Bussystem
Steuerbus:
  heterogene Einzelleitungen, funktional nicht zusammenhängend, werden der Übersichtlichkeit wegen jedoch als Bus dargestellt
  Adressbus:
  Ursprung im Adresswerk (AU)
  Zwischenspeichern von Adressen im Programmzähler (PC, Befehlsadressen) und Adresspuffer (AP, Operandenadressen)
  Über Adressbustreiber mit externem Adressbus verbunden
Datenbus:
  verbindet alle übrigen Komponenten (Rechenwerk, Adresswerk, Steuerwerk, Registersatz) zwecks Datentransports
  Über Datenbuspuffer mit externem Datenbus verbunden

## Slide 26: 1.5.5.Das interne Bussystem
Problem bei dieser Datenbus-Architektur:
Höchstens ein Datentransfer gleichzeitig zwischen zwei bestimmten Prozessor-Komponenten  nur geringe Parallelität bei der Befehlsbearbeitung möglich
Lösung:
  Aufspalten des internen Datenbus in mehrere Teilbusse  höherer Parallelität, höhere Geschwindigkeit
Aber:
  Busse erfordern ein erhebliches Maß an Chipfläche
   Ausbau des internen Bussystems nicht beliebig möglich

## Slide 27: 1.5.5.Varianten des internen Bussystems
1. Prefetch Bus
Hinzufügen eines zweiten, getrennten Datenbusses zum Adress- und Steuerwerk
 Parallel zu Aktionen im Rechenwerk/Registersatz kann das Befehlsregister mit dem nächsten Befehl geladen werden
 Opcode Prefetch in eine Prefetch- Queue wird möglich

## Slide 28: 1.5.5.Varianten des internen Bussystems
2. Ergebnis-Bus
Zusätzlicher Bus, der die Ergebnisse des Rechenwerks in den Registersatz transportiert
 Parallelisierung im Rechenwerk
Während das Rechenwerk ein Ergebnis in den Registersatz transportiert, können die Hilfsregister mit dem nächsten Operanden geladen werden

## Slide 29: 1.5.5.Varianten des internen Bussystems
3. Zweiter Operandenbus
beide Operanden parallel an die ALU führen
 alternative Parallelisierung im Rechenwerk
Operand 2 stammt immer aus dem Registersatz (Bus 2)
Operand 1 wahlweise aus dem Registersatz oder dem Datenbuspuffer (Bus 1)
Das Hilfsregister entkoppelt Operand 1 vom Ergebnis

## Slide 30: 1.5.5.Varianten des internen Bussystems
4. Zweiter Operandenbus / Prefetch Bus
Kombination der Varianten 1 und Variante 3
Zusätzliche Verbindung des Operanden/ Ergebnis Busses (Bus 1) zum Adresswerk
Prefetch-Bus  Parallele Rechenwerk-Operationen
Direkter Zugriff des Adresswerks auf Adressregister im Registersatzes ohne Umweg über Daten- oder Prefetch-Bus
Bus-Architektur des 80286

## Slide 31: 1.5.5.Varianten des internen Bussystems
5. Extrembeispiel
Kombination aus:
Prefetch Bus (Bus 4)
zwei Operandenbussen (Bus 1 und 2)
ein Ergebnisbus (Bus 3)
Hilfsregister wird nur bei gleichem Operanden- und Ergebnisregister benötigt

## Slide 33: Interner Aufbau eines einfachen P

## Slide 34: Interner Aufbau eines einfachen µP
Steuerwerk
Rechenwerk
Registersatz
Adresswerk
Interne Busse
Systembusschnittstelle

## Slide 35: Die Systembus-Schnittstelle
Die Systembus-Schnittstelle (Bus Interface Unit, BIU) stellt die Verbindung des Mikroprozessors zu seiner Umwelt (Komponenten des Mikrorechnersystems) dar.
Aufgaben:
  kurzfristiges Zwischenspeichern (Puffern) von Adressen und Daten
  elektrische Anpassung der Signalpegel

## Slide 36: Register der Systembus-Schnittstelle
Datenbuspuffer (DBP)
  speichert alle Daten von und zum Prozessor
  verlangsamt ggf. den Zugriff auf externen Speicher
  schaltet Ausgänge ggf. hochohmig (Tristate).
Programmzähler (PC / IP)
  enthält die Adresse der Speicherzelle des nächsten auszuführenden Befehls
  wird nach jedem Befehl inkrementiert (außer bei Sprüngen und Unterprogrammaufrufen, dort wird der der Programmzähler geladen)

## Slide 37: Register der Systembus-Schnittstelle
Adresspuffer (AP)
speichert vom Adresswerk erzeugte Operandenadressen.
Adressbustreiber:
schaltet wahlweise PC oder AP auf Adressbus, schaltet Adressen ggf. hochohmig (Tristate)

## Slide 38: Tri-State-Treiber
Gatter, die neben den Pegelzuständen H (high) und L (low) einen dritten hochohmigen Zustand besitzen.
In diesem Zustand ist der Ausgang hochohmig gegen beide Betriebsspannungen.
Diese Gatter ermöglichen es, mehrere Gatterausgänge auf eine gemeinsame Leitung zusammenzuschalten (Bussystem)
Sie dienen auch durch Ausgangstreiber zur elektrischen Anpassung der Prozessorsignale an die Signal-spezifikationen, die von anderen Systemkomponenten verlangt werden.

## Slide 39: Tri-State-Treiber
Steuerleitungen
Adressleitungen
Datenleitungen
Systembus- Schnittstelle